# 论建筑工程水电安装质量问题的预控方法

重庆蓝城两江实业发展有限公司重庆400714

摘要：随着科学技术的进步，人们生活质量的提高，对于建筑设施的要求也是越来越严格。水电安装作为建筑工程施工的重要组成部分，其质量高低直接决定着整栋建筑物的使用功能，为了更好发挥建筑物的使用功能，需要采取措施提升水电安装质量。基于此，文章通过阐述建筑工程水电安装存在的问题，分析引发水电安装质量问题的具体原因，同时提出提升水电安装质量的预控方法，为建筑施工企业组织开展水电安装工作提供参考。

关键词：建筑工程；水电安装质量问题；预控方法

引言

我国建筑行业这几年发展非常迅速，工程建筑的规模也越来越大，建筑技术水平越来越先进。同时这也意味着建筑工程中的水电安装项目也逐渐增多，与此同时问题也一步步的暴露，特别是在水电安装过程中出现的管道侧漏、漏电等问题。水电安装是工程建筑的重要组成部分，其安装质量在很大程度上影响着建筑本身的使用情况，这不仅会影响人们正常的工作和生活，还有可能会危及到人们的生命安全和整栋建筑的开发使用。所以，从事建筑工程的企业要明确在水电安装过程中出现的问题，并分析出现该问题出现的根本原因，提出解决该问题的有效预控方法，进一步提高水电安装的质量水平。

1建筑工程水电安装存在的问题

1.1给排水工程

首先，水管管道。在水管管道方面，管道的开关、阀门是两个重要控制环节，这两个环节在给排水安装工程中发挥着重要作用，例如，在安装开关、阀门时，如果出现安装规格、型号等与设计要求不相符的情况，就会影响开关、阀门的正常使用功能。其次，水管质量不合格。受经济利益的驱使，个别企业为了实现自身利益最大化，在安装水管管道时，使用了劣质的水管，例如，管壁厚度不符合施工要求、外壁粗糙（砂眼、裂缝等）、承接口不规范等，这些现象的存在都会引发水管渗漏，进而影响建筑工程的正常使用。第三，管道堵塞。在开展管道安装施工作业时，没有清除管道内的淤积物，或者安装完管道后，没有严格密封预留的排水口，造成杂物垃圾等进入管道内部，进而在一定程度上引发管道堵塞等。

1.2电气工程

首先，照明器具的安装问题。在安装照明器具时，没有设置挂线盒，或者使用了不符合固定灯座要求的螺栓，进而导致电气工程出现一系列的问题。另外，在安装过程中，出现开关、插座等安装位置错误、插线接线错误、插座与地面之间距离不一致等问题。在墙面预留配电箱面板时，出现的缝隙过大，难以对输电导线进行有效的固定，尤其出现多组输电导线时，没有对其进行压挤处理，造成导线被切断的故障。其次，电路敷设不合格。在敷设电路时，出现的问题主要表现为：未能牢固粘接PVC电路管、安装电线的钢管管壁厚度不符合设计要求、对于贯穿天花板的敷设电缆没有进行穿管保护、金属线槽或支架等接地不牢靠，在敷设电路时，有的建筑工程未能对吊顶的导线实施穿管保护，以及预留的暗管转弯半径过小，进而难以有效连接弯头，进一步损伤导线。

2论建筑工程水电安装质量问题的预控方法

2.1严格控制建筑材料质量

施工企业要严格控制建筑材料的质量，防止因为材料出现的问题。针对这种情况，施工人员需要对建筑材料进行严格的质量把关：在检查管道时要格外的注意破裂等问题，一旦发现不合格的材料，立即停止使用，从根本上保证施工的质量。

2.2加强施工方案设计的审核

在进行施工方案的审核时一定要从实际出发，不能只重视形式而忽视了内容，切实提高工程质量。换句话说，审核时要应严格按照国家规定的标准，特别是对水电安装中经常出现的质量问题的部分进行严格的把控，保证施工技术的可行性、工艺的先进性、程序的规范性、操作的便利性，一旦发现问题就及时进行更改，保证施工的顺利开展。

2.3提升施工人员素质

提升施工人员的素质可以防止人为问题的出现，还可以在很大程度上保证工程的质量。①进行专业的技术培训，提高他们的专业技能。为了更好的保证工程的质量，需要在工程开始前进行技术培训，除此之外，还要进行定期的培训，让他们熟练施工过程中的行业规范和标准，还可以把他们在施工过程中遇到的问题进行汇总，集中解决，增加他们的基础知识和专业技能。②做好技术交底工作，提高他们的质量意识。

2.4电气配管和配线安装质量控制

首先，在进行开关盒、插座等水电项目的安装时，要严格按照专业性的指标和规定将之安装牢固，进而使其出现的安装误差在可允许范围内。在施工过程中，要对金属导管焊接工作进行质量控制，确保焊接位置的准确性。其次，要严格控制螺口、插座连接等施工环节的质量，并严格监控电气配线的接地状况，确保连接设备和导管的清洁。

2.5配电箱安装质量控制

在建筑水电安装施工中，施工人员还需加强对配电箱安装的质量控制。首先需要根据施工验收的规范标准实施配电箱的接地处理。其次，施工人员需在配电箱中设置可靠的电击保护，进而不断提升配电箱安装的质量。最后，要对配电箱的焊接环节展开控制，确保焊接的平整性与牢固性，清理掉焊渣的同时在焊接部位涂上防锈漆。

2.6给排水管道安装质量控制

建筑水电安装施工质量的提升需要加强对给排水管道安装的质量控制。首先，要对安装管道进行全面性地审查与检修，严格按照施工图纸的要求进行安装，并对暗装管道进行竖向敷设。其次，在完成地下管道埋设后，要进行通水试验，确保给排水管道质量合格。此外，应根据阀门指向安装阀门，严防出现倒装的现象，且为避免影响阀门的严密性需在施工结束后将其关闭。

结语

随着经济的发展，建筑工程规模的不断扩大，水电安装工程作为建筑工程中的一项重要组成部分，如果出现质量问题，就会影响人们的工作、生活，甚至会威胁人民群众的生命财产安全。对此，建筑施工企业需要高度重视水电安装工程质量，同时对水电安装工程中存在的质量问题进行严格管控，针对水电安装中的常见问题，制定实施相应的措施，最大限度规避水电安装施工中的潜在的质量问题，不断提升各施工环节的施工质量，最大限度确保水电安装工程的质量。

参考文献：

[1]刘希翔.试论建筑水电安装施工管理及质量控制措施[J].建材与装饰，2017-01-06.

[2]向学忠.水电建筑施工企业发展战略研究———以水利水电建筑S局为例[D].西南财经大学，2013.

[3]张建伟.刘家峡水电建筑安装检修有限公司发展途径研究[D].兰州大学，2007.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e45f1366fad6a9de3955475b.html