# 竖向稳定论文-黄吉锋,徐培福,陈富盛

导读:本文包含了竖向稳定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高层建筑,结构稳定,刚重比,临界屈曲荷载因子

### 竖向稳定论文文献综述

黄吉锋,徐培福,陈富盛[1]（2018）在《不均匀竖向荷载作用下弯曲型高层建筑的整体稳定验算》一文中研究指出整体稳定控制是高层建筑结构设计中的重要问题之一。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)通过刚重比来控制结构整体稳定和二阶效应幅度,其刚重比公式适用于竖向荷载沿高度分布相对均匀的结构。高规适用高度范围内,绝大部分弯曲型高层建筑的竖向荷载沿高度分布是相对均匀的,近年来我国高层建筑迅速发展,有些超高层建筑出现竖向荷载从下到上显着变小甚至突变的情况,直接用高规刚重比公式计算过于保守、存在较大误差。针对竖向荷载不均匀的弯曲型结构,探讨并提出了适用的刚重比公式,此刚重比公式可以合理反映竖向荷载不均匀对刚重比的影响,同时在竖向荷载均布情况下直接退化为高规的刚重比公式。理论和算例分析表明,建议的刚重比公式计算精度可以满足工程需要,且在各种竖向荷载模式下均偏于安全,具有工程实用价值。(本文来源于《建筑结构》期刊2018年24期）

程钲鸿[2]（2018）在《悬索桥及稳定型悬索桥竖向力学特性解析研究与数值模拟》一文中研究指出使用Galerkin方法求解悬索桥竖向挠度方程,得出悬索桥的竖向频率以及在竖向静载、移动载荷作用下的解析公式。结合有限元分析,结果显示缆索、加劲梁、桥质量对悬索桥竖向刚度以及频率有影响。稳定型悬索桥通过在普通悬索桥桥面下方添加倒缆索,使结构处于预张拉状态。相对于普通悬索桥,稳定型悬索桥竖向刚度以及频率受缆索间的张力状态影响更大。论文主要工作及成果:1.用Galerkin方法对悬索桥的竖向平衡微分方程进行求解,得到了悬索桥竖向刚度,频率的解析公式,以及静载和移动载荷作用下的位移响应。结合具体算例利用有限元软件做数值计算,与解析结果进行对比分析,并讨论了结构参数变化对桥梁频率以及刚度的影响。2.推导了稳定型悬索桥成桥后缆索间的张拉关系。用有限元软件数值分析了不同张力关系下稳定型悬索桥频率以及刚度的性质。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2018-03-01）

闫澍旺,李嘉,闫玥,陈浩[3]（2018）在《黏性土地基中竖向圆孔的极限稳定深度研究》一文中研究指出工程中经常遇到打设竖向圆孔的问题,在黏性土地基中打设竖向圆孔,需要知道无护壁措施条件下竖向圆孔的极限稳定深度。首先进行坡面竖直边坡的极限平衡分析,假设破坏面为过坡趾的平面滑动面,建立滑动体极限平衡方程,得出边坡的极限稳定高度,结果与Taylor圆弧滑动面分析方法的结果比较吻合;然后将平面滑动面扩展到轴对称的含圆柱体竖向孔地基极限平衡分析,假定破坏面为通过圆柱体竖向孔底边缘的倒圆台侧表面,建立滑动体的极限平衡状态方程,得到和土坡极限平衡解答统一的c_u/yh(c_u为土体不排水抗剪强度,y为重度,h为竖向孔深度)和h/r(r为竖向孔半径)关系,利用该关系可以分析地基中竖向圆孔的稳定,为地基中竖向孔的设计提供依据;通过数值方法建立竖向孔不同几何参数的数值模型,计算含竖向孔地基能够维持稳定的c_u/yh下限值,和倒圆台滑动体极限平衡解答符合较好,进一步验证了所提极限平衡分析方法的合理性。(本文来源于《岩土力学》期刊2018年04期）

王小安[4]（2017）在《筒架支撑系统在竖向荷载下的稳定承载性能及设计方法研究》一文中研究指出整体爬升钢平台模架装备在超高层混凝土结构建造中日益得到广泛应用,在其施工作业阶段筒架支撑系统是关键承力系统。针对筒架支撑系统在竖向荷载作用下的稳定承载性能进行分析。筒架支撑单元的稳定承载力可在弹性屈曲荷载基础上根据长细比与稳定系数的关系计算得到;筒架支撑结构可考虑筒架支撑单元之间连接梁的约束作用,按计算长度系数法获得其稳定极限承载力;筒架支撑系统可忽略筒架支撑结构之间连接梁的约束作用,简化为筒架支撑结构进行稳定性设计计算。(本文来源于《建筑结构》期刊2017年S2期）

黄靖[5]（2016）在《考虑竖向应力的土-水特征曲线在土石坝稳定渗流分析中的应用》一文中研究指出本文首先基于砾石土料实测的不同竖向应力作用下的土-水特征曲线,预测对应的渗透系数曲线,并通过饱和-非饱和稳定渗流分析对不同各向异性程度的均质土坝采用有无竖向应力作用下的土-水特征曲线和渗透系数曲线计算所得的渗流场进行比较。结果表明:采用有竖向应力作用下的曲线计算的渗流场饱和区范围较大,不同部位的孔隙水压力变化的规律不同,但坝体各向异性程度越大,坝体中的孔隙水压力值受竖向应力的影响越小;无论有无竖向应力作用,坝体的各向异性程度均对坝料的水力特性无明显影响,但有无竖向应力作用时的体积含水率差异较大。(本文来源于《价值工程》期刊2016年23期）

杨嘉胤[6]（2015）在《非均匀压力下竖向和双向加劲钢板剪力墙的弹性稳定》一文中研究指出钢板剪力墙在使用过程中,不可避免的会受到竖向的作用力。除了受到轴向压力以外,更有可能的是一种非均匀的压应力。通过设置加劲肋来提高钢板剪力墙的承载能力。本文采用有限单元法,对非均匀压力下的竖向和双向加劲钢板剪力墙的弹性稳定性进行了研究和分析,主要涉及以下几个方面：(1)从纯弯压力入手,给出了竖向加劲钢板剪力墙的加劲肋门槛刚度系数。这里的加劲肋采用的是竖向槽钢加劲肋,双面对称加劲,形成了刚度较好的闭口加劲肋,并且考虑加劲肋的抗扭刚度。同时,给出了纯弯压力下的竖向加劲钢板剪力墙的加劲肋门槛刚度系数计算公式。加劲肋门槛刚度系数随加劲肋数目的增大而增大,随宽高比的增大而减小,随扭弯比的增大而减小。(2)引入偏压系数的概念,得出了不同偏压系数下的竖向加劲钢板剪力墙加劲肋的门槛刚度系数。根据板件小区格实际的偏压情况,将门槛刚度系数分为3组进行公式拟合,给出了不同偏压系数下的竖向加劲钢板剪力墙加劲肋门槛刚度系数的计算公式。同时,为了便于工程应用,提出了一组简化的计算公式。门槛刚度系数随着宽高比的增大而减小,随着偏压系数的增大而减小,随着扭弯比的增大而减小,随着加劲肋数目的增大而增大。(3)竖向加劲钢板剪力墙的加劲肋门槛刚度系数随着宽高比的增大而减小,在板比较窄的时候,设置横向加劲肋来增大板件小区格的宽高比,能有效降低竖向加劲肋的门槛刚度系数。所以,有必要研究双向加劲板的弹性屈曲问题。在给定的竖向加劲肋门槛刚度系数下,设置横向板条加劲肋,得出了横向加劲肋的门槛刚度系数,给出了不同偏压系数下的横肋门槛刚度系数计算公式。计算公式可以很好的适用于实际工程。同时,对工程中设置双向加劲肋的方式给出了一些建议。(4)钢-混凝土组合剪力墙是一种抗震性能很好的剪力墙。在使用中,钢-混凝土剪力墙的钢板不可避免会受到竖向的压力。钢板在使用中其实就是一块简单的点支撑板。本文分析给出了不同间距下的点支撑对点支撑板弹性屈曲的影响。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-01-01）

黄睿,夏唐代,房凯,刘志军[7]（2014）在《竖向稳定渗流条件下的地震主动土压力分析》一文中研究指出基于库仑土压力理论的基本假定和拟动力法的分析思路,以无黏性填土的刚性挡土墙为研究对象,考虑填土中存在竖向稳定渗流的两种工况,推导了地震主动土压力和修正土压力系数的计算表达式。通过程序求解问题并进行参数讨论,分析结果表明,主动土压力随水平地震加速度的增大而明显增大,竖向地震加速度对土压力影响较小,可以忽略不计。墙土摩擦角较小时,土压力随填土摩擦角的增大而单调减小,但当墙土摩擦角增大后,土压力随填土摩擦角的增大出现先减小后增大的情况。渗流方向向下时,土压力随水力梯度的增大而减小;渗流方向向上时,变化规律则相反。与已有的理论方法对比,计算结果基本吻合,验证了该理论方法的正确性。(本文来源于《岩土力学》期刊2014年09期）

陈爱国,周济振,林冰,邢佶慧[8]（2014）在《竖向荷载和水平荷载共同作用下钢管拱平面内稳定承载力设计研究》一文中研究指出采用二阶弹塑性有限单元法对竖向荷载和水平荷载共同作用下的圆形截面两铰抛物线钢管拱的平面内稳定承载力进行研究。考虑材料非线性、残余应力、初始几何缺陷、矢跨比和长细比等因素对钢管拱平面内力稳定承载力的影响。结果表明:残余应力对其竖向承载力影响很小;初始几何缺陷会显着降低中等长细比钢管拱的承载力;矢跨比和长细比是影响钢管拱承载力的重要因素,但拱的竖向承载力并不随矢跨比和长细比的均匀变化而变化。研究竖向荷载和水平荷载共同作用下两铰抛物线钢管拱达到平面内极限状态时的N-M相关关系,并拟合两铰压弯抛物线钢拱承载力N-M相关关系统一表达式。提出了竖向荷载为全跨均布和半跨均布荷载,同时考虑水平方向荷载作用的两铰抛物线钢拱平面内整体稳定承载力设计建议,可供相关设计问题参考应用。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2014年04期）

王在泉,卢则阳,张黎明[9]（2009）在《深厚表土层井壁竖向附加力反演及稳定预测》一文中研究指出在深厚表土层中建成的煤矿竖井井壁,开拓和采矿活动或人为疏水造成井壁周围土层固结沉降,土层在固结下沉过程中对井壁外表面施加一个竖直向下的附加力,这一竖直附加力是导致井壁破裂的关键原因.因此,合理确定这一附加力的大小对于分析预测、评价井壁的安全状态有重要意义.为此提出了基于监测信息的应变优化反分析确定附加力的方法,反演了作用在某井壁表土段上的竖向附加力,在此基础上进行了有限元弹塑性数值计算,得到了井壁由弹性进入塑性的发展过程及应力、应变随时间的变化规律,获得了井壁的极限压应变,从而为井壁的信息化监测预警提供了依据.(本文来源于《全国地下工程超前地质预报与灾害治理学术及技术研讨会论文集（Ⅰ）》期刊2009-12-20）

王在泉,卢则阳,张黎明[10]（2009）在《深厚表土层井壁竖向附加力反演及稳定预测》一文中研究指出在深厚表土层中建成的煤矿竖井井壁,开拓和采矿活动或人为疏水造成井壁周围土层固结沉降,土层在固结下沉过程中对井壁外表面施加一个竖直向下的附加力,这一竖直附加力是导致井壁破裂的关键原因.因此,合理确定这一附加力的大小对于分析预测、评价井壁的安全状态有重要意义.为此提出了基于监测信息的应变优化反分析确定附加力的方法,反演了作用在某井壁表土段上的竖向附加力,在此基础上进行了有限元弹塑性数值计算,得到了井壁由弹性进入塑性的发展过程及应力、应变随时间的变化规律,获得了井壁的极限压应变,从而为井壁的信息化监测预警提供了依据.(本文来源于《山东大学学报(工学版)》期刊2009年04期）

### 竖向稳定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

使用Galerkin方法求解悬索桥竖向挠度方程,得出悬索桥的竖向频率以及在竖向静载、移动载荷作用下的解析公式。结合有限元分析,结果显示缆索、加劲梁、桥质量对悬索桥竖向刚度以及频率有影响。稳定型悬索桥通过在普通悬索桥桥面下方添加倒缆索,使结构处于预张拉状态。相对于普通悬索桥,稳定型悬索桥竖向刚度以及频率受缆索间的张力状态影响更大。论文主要工作及成果:1.用Galerkin方法对悬索桥的竖向平衡微分方程进行求解,得到了悬索桥竖向刚度,频率的解析公式,以及静载和移动载荷作用下的位移响应。结合具体算例利用有限元软件做数值计算,与解析结果进行对比分析,并讨论了结构参数变化对桥梁频率以及刚度的影响。2.推导了稳定型悬索桥成桥后缆索间的张拉关系。用有限元软件数值分析了不同张力关系下稳定型悬索桥频率以及刚度的性质。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 竖向稳定论文参考文献

[1].黄吉锋,徐培福,陈富盛.不均匀竖向荷载作用下弯曲型高层建筑的整体稳定验算[J].建筑结构.2018

[2].程钲鸿.悬索桥及稳定型悬索桥竖向力学特性解析研究与数值模拟[D].昆明理工大学.2018

[3].闫澍旺,李嘉,闫玥,陈浩.黏性土地基中竖向圆孔的极限稳定深度研究[J].岩土力学.2018

[4].王小安.筒架支撑系统在竖向荷载下的稳定承载性能及设计方法研究[J].建筑结构.2017

[5].黄靖.考虑竖向应力的土-水特征曲线在土石坝稳定渗流分析中的应用[J].价值工程.2016

[6].杨嘉胤.非均匀压力下竖向和双向加劲钢板剪力墙的弹性稳定[D].浙江大学.2015

[7].黄睿,夏唐代,房凯,刘志军.竖向稳定渗流条件下的地震主动土压力分析[J].岩土力学.2014

[8].陈爱国,周济振,林冰,邢佶慧.竖向荷载和水平荷载共同作用下钢管拱平面内稳定承载力设计研究[J].建筑结构学报.2014

[9].王在泉,卢则阳,张黎明.深厚表土层井壁竖向附加力反演及稳定预测[C].全国地下工程超前地质预报与灾害治理学术及技术研讨会论文集（Ⅰ）.2009

[10].王在泉,卢则阳,张黎明.深厚表土层井壁竖向附加力反演及稳定预测[J].山东大学学报(工学版).2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e48d5546bd245c1c69144d42.html