# 透射技术论文-刘坤

导读:本文包含了透射技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微波透射技术,烟包含水率,信号处理,STM32

### 透射技术论文文献综述

刘坤[1]（2019）在《基于微波透射技术的烟包含水率在线测试仪设计》一文中研究指出在工农业生产过程中,某些物质的含水率多少对其产品的性能、质量和存储都会有非常重要的影响。特别在烟草行业中,其烟包含水率的多少直接影响储存和后期卷烟质量,因而是强制考核指标。针对目前人工抽样烘箱检测实时性低、国外测水仪造价高等原因,结合微波技术,在简化设计的基础上实现实时在线无损测量、可靠性好、精度高。首先,本文在介绍常用的几种含水率测量方法优缺点后,根据烟包实际情况和国外相关成熟产品检测方法,利用水在微波下的极化现象,且水的介电常数高于其他物质,其微波透射后能量衰减主要由水分引起,设计采用基于微波透射技术实现烟包含水率的精确测量,在此基础上构建其数学模型,通过测量能量衰减多少来间接测量烟包含水率。依据这一原理设计测水仪总体方案并分析其主要工作原理。其次,根据测水仪总体方案进行了软硬件设计。对于硬件方面,使用双通道实现测量,由于微波频率很高很难直接对其进行分析,采用1KHz方波信号进行调制并测量该信号幅值变化,介绍和设计微波射频收发模块各微波器件功能和主要参数;对于信号处理电路模块,设计双二阶环形滤波器实现选频放大,使用STM32处理器进行数据采集,增加测量物体高度、环境温湿度等外围电路提高测量精度;对于软件方面,根据实际测量任务多需要,移植UCOSII操作系统并编写相关任务,对于采集任务,使用DMA+双缓冲+中断方式保证实时性;在PC端,设计基于Qt的用户软件,其跨平台特性方便后期移植,针对功能需求和模块划分,主要分为系统总览、日志总览、查看数据、基本设置、关于软件和帮助六个模块,在对各模块详细设计后,实现软硬件之间可靠通信。最后,通过设计模拟应用环境进行实验调试和功能性验证,并对结果进行分析。调试结果表明,本文设计的测水仪在误差范围内可测量0~30%物质含水率,最高测量精度达到0.18%,单次测量转换时间小于500ms,在实现仪器主要功能前提下满足对性能的要求。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-30）

胡强[2]（2018）在《地震CT透射技术在12220工作面上的应用》一文中研究指出本文利用地震层析成像技术,对探测区域内煤岩波速分布情况进行CT成像,然后根据应力与地震波波速的对应关系,确定煤岩应力分布情况,最终根据区域高应力分布情况制定针对性措施,保证矿井生产安全。(本文来源于《河南科技》期刊2018年29期）

郭成,梁梦醒,江明珠,贾俊强,吴琼英[3]（2018）在《在线检测无花果中可溶性固形物的近红外漫透射技术研究》一文中研究指出采用近红外光谱漫透射技术,建立无花果可溶性固形物(SSC)的在线、无损、快速检测方法,对于无花果品质的快速分级具有重要意义.试验对203个无花果进行了近红外光谱采集与SSC测量,采用偏最小二乘(PLS)建立SSC的预测模型,比较了不同一阶导数窗口宽度对模型结果的影响,确定最佳宽度为61,并采用无信息变量消除法(UVE)进行波长优选.结果表明,UVE-PLS能够有效简化模型,波长变量由1010个降低到211个,同时PLS模型的精度也得到了很大的提高,校正均方根误差(RMSEC)、交叉验证均方根误差(RMSECV)、预测均方根误差(RMSEP)分别为0.63°Brix、0.78°Brix、0.83°Brix,校正相关系数(RC)、交叉验证相关系数(RCV)、预测相关系数(RP)分别为0.89、0.83、0.83.本研究为无花果品质的在线无损检测提供了有效的理论依据与实践经验.(本文来源于《江苏科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

邵咏妮,周宏,潘健,蒋林军,何勇[4]（2016）在《基于高光谱成像反射和透射技术的雨生红球藻叶绿素含量研究》一文中研究指出通过高光谱成像仪采集雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)反射和透射的光谱信息,结合化学计量学方法,对雨生红球藻叶绿素a、叶绿素b含量进行预测。比较了5种预处理方法[原始光谱(raw)、基线校正(baseline correction,BO)、卷积平滑(Savitzky-Golay smoothing,SG)、多元散射校正(multiplicative scatter correction,MSC)、变量标准化(standard normal variate,SNV)],并结合偏最小二乘回归(partial least square,PLS)建模的结果,选择较好的预处理方法后采用连续投影算法(successive projections algorithm,SPA)提取特征波长,并比较3种建模算法[PLS、多元线性回归(multiple linear regression,MLR)、最小二乘支持向量机(least square support vector machine,LS-SVM)]的预测结果,选择效果较好的建模算法用于预测叶绿素含量。其中,高光谱成像反射法对叶绿素a含量的预测,显示SNV预处理算法和SPA-MLR建模算法的效果较好,预测的剩余预测偏差(residual predictive deviation,RPD)达到3.429 6;高光谱成像透射法对雨生红球藻叶绿素a含量的预测显示,BO预处理算法和SPA-LS-SVM建模算法的效果较好,预测的RPD值达到3.156 3;同样地,对于高光谱成像反射法和透射法雨生红球藻叶绿素b含量的预测,显示均是采用BO预处理算法和SPA-MLR建模算法的效果较好,预测的RPD值分别为1.822 1和2.013 2。研究表明,采用高光谱成像反射和透射系统,通过一定的预处理结合建模算法可以对雨生红球藻叶绿素a、叶绿素b含量进行预测,为叶绿素a、叶绿素b含量的检测提供了1种新的方法。(本文来源于《中国科技论文》期刊2016年18期）

袁而文,严新龙,赵东辉,韩海帆[5]（2016）在《近红外透射技术在浓缩液化学质量检测中的应用研究》一文中研究指出浓缩液化学质量的稳定直接影响着再造烟叶产品的质量,传统方法分析其常规化学成分费时费力,反馈相对滞后。利用近红外透射技术结合偏最小二乘法建立了造纸法再造烟叶生产过程中浓缩液烟碱(Nic)、总糖(Ts)及还原糖(Rs)定量分析模型。通过考察样本划分、光谱区域选择、光谱预处理及最佳主因子数选择等方面对模型进行不断优化,最终确定了最佳建模参数。此外,通过选取未参与建模的30组样品进行外部验证并通过T检验-成对双样本均值分析得出所建立的模型预测性及准确性较好,可以应用于浓缩液化学质量的快速检测。(本文来源于《红外技术》期刊2016年01期）

吴文智,高来勖,孔德贵,高扬,冉玲苓[6]（2016）在《基于飞秒瞬态反射/透射技术的纳米Au半透膜热效应研究》一文中研究指出以飞秒激光放大器作为光源联合使用瞬态反射/透射实验技术研究了纳米Au半透明纳米薄膜中非平衡载能粒子的热传导过程.在相同实验条件下,发现该薄膜的瞬态透射和反射信号明显不同并且延迟时间在5.0—7.5 ps时瞬态透射信号的符号发生改变.对纳米薄膜的透射和反射信号进行了对比分析,分别使用双温模型和Crude近似进行数据模拟并拟合,分析认为沿膜厚方向的温度梯度变化和界面热阻效应引起介电函数的变化不同,从而引起了瞬态透射信号和反射信号的不同.对于半透明金属纳米薄膜需要同时考虑其瞬态透射和反射影响才能得到准确的瞬态吸收结果.随着抽运脉冲能量的增加,可以看到上升时间约为1.0 ps,电子-晶格弛豫时间增加.(本文来源于《物理学报》期刊2016年04期）

方雄武,王田子,郑丽敏[7]（2015）在《基于近红外透射技术的乳制品成分含量检测》一文中研究指出使用自行设计的近红外透射光谱仪系统,针对牛奶的蛋白质、脂肪和乳糖建立定量分析模型进行检测,利用Fisher分类方法和BP神经网络分类方法建立了针对酸奶品牌的分类模型。结果表明,上述两种方法都可以用于酸奶品牌和种类的分类检测,其中BP神经网络方法具有更高的准确性。(本文来源于《中国奶牛》期刊2015年22期）

张心同[8]（2015）在《基于微波透射技术的含水率检测方法及装置的研究》一文中研究指出水是我们人类赖以生存的资源之一，它的存在影响着我们生活的各个方面。从饮食起居到工农业的加工生产，都离不开水资源。由于水资源的缺乏，使我们更加关注对水资源使用的合理性。因此，对于物质含水率的检测和控制一直是科学研究中一个重要和热点的方向，其中包括食物、粮食储运、原油、矿石开采、木材加工、土壤检测等诸多行业。本课题从物质含水率的检测出发，研究了可以实现含水率的高精度在线无损检测的方法和装置。对含水率检测的不同方法都有其各自的特点、适用范围及存在的问题，本文在了解了一些应用于含水率检测的常规方法如电阻法、电容法、中子法、红外法及微波法等方法各自的特点后，采用了微波技术对含水率的检测方法。水在微波频率下会产生极化振荡，微波在传输的过程中会发生反射、透射、散射等现象，因此通过测量微波相关参量的改变就可以确定物质的水分含量。使用微波空间波技术的含水率检测装置，可以在测量时不必与被测物质直接接触，更容易实现在线式的含水率无损检测。本实验课题讨论了微波透射技术的含水率检测。其原理是水分子在微波场中会产生极化损耗的现象，而使微波的电场强度按与物料的介电常数相关的幂率规律衰减，进而对被测物料的水分含量进行测定。使用微波透射检测水分的技术在实现了固液两相在线水分检测的同时，更提供了更加稳定、高效、高精度的水分测量的方法。在显示部分，通过STM32单片机（内部集成的模数转换）将采集到的数据进行处理，最终在以RA8806为控制器的LCD液晶显示屏上，以动态显示所测得的含水率曲线和实时监测的含水率数据。本论文是在基于微波透射技术的基础上，设计研发了对颗粒状物质含水率检测的装置，其优点在于整体装置结构简单新颖、测量迅速、精度较高、抗干扰能力强，并通过研发设计的硬件显示系统，实现了对物质含水率的实时检测与监测，在工农业生产方面有着很广阔的应用前景。(本文来源于《吉林大学》期刊2015-06-01）

陆辉山,陈鹏强,闫宏伟,高强,王福杰[9]（2015）在《基于近红外光谱漫透射技术的苹果可溶性固形物含量在线检测》一文中研究指出为研究苹果的内部品质,提高检测的速度和稳定性,将近红外光谱漫透射技术应用于在线检测研究,并采取偏最小二乘回归(PLSR)算法结合不同光谱预处理方法建立苹果内部的可溶性固形物含量(SSC)的定量模型。结果表明:采用一阶微分结合多元散射校正(MSC)预处理后的模型最稳定,校正集和预测集的标准差分别为0.17和0.39,校正集的相关系数也达到0.988 3。试验结果说明近红外光谱漫透射技术能够快速、无损地检测出苹果的可溶性固形物含量。(本文来源于《食品与机械》期刊2015年03期）

杨斌[10]（2015）在《基于双能X射线透射技术的废金属分选系统设计》一文中研究指出随着我国工业的快速发展,汽车、建材、家电和机械等产品更新换代速率加快,随之产生的废金属量迅猛增加,废金属资源的回收与再利用技术研究已成为金属工业可持续发展的重要研究领域。装备整体水平落后等问题严重制约着我国废金属回收行业的发展。为了提升我国废金属分选回收设备的技术水平,提高金属回收效率,节约金属资源,本文针对双能X射线透射分选技术进行研究。(1)基于双能X射线透射分析理论,研究了利用R值曲线法和Bayes决策函数判定金属物料元素的方法。(2)在分析双能X射线透射信号及其噪声的基础上,针对探测随机噪声的高斯分布特性、孤立噪声的无规律性和探测板之间的串扰噪声只在固定通道出现等特点,提出一种改进的邻域相关自适应中值滤波法,以满足滤波的准确性与快速性。(3)在Visual Studio 2012环境下开发了分选系统的控制处理程序,包括:X射线源、双能线阵列探测器和物料输运装置的控制程序,信号采集与处理程序等。(4)设计基于双能X射线透射技术的废金属分选系统的总体结构,采用Spellman X射线源、Sens-Tech双能线阵列探测器和物料输运装置等搭建废金属分选系统样机。(5)通过铝块的双能X射线透射信号滤波实验,验证了所提出的双能X射线透射信号的滤波算法的有效性。通过分析铜、铝阶梯试件的双能X射线透射信号曲线以及R值,验证了所提出的基于双能X射线透射分析技术的金属物料识别方法的有效性。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2015-03-01）

### 透射技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文利用地震层析成像技术,对探测区域内煤岩波速分布情况进行CT成像,然后根据应力与地震波波速的对应关系,确定煤岩应力分布情况,最终根据区域高应力分布情况制定针对性措施,保证矿井生产安全。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 透射技术论文参考文献

[1].刘坤.基于微波透射技术的烟包含水率在线测试仪设计[D].中北大学.2019

[2].胡强.地震CT透射技术在12220工作面上的应用[J].河南科技.2018

[3].郭成,梁梦醒,江明珠,贾俊强,吴琼英.在线检测无花果中可溶性固形物的近红外漫透射技术研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版).2018

[4].邵咏妮,周宏,潘健,蒋林军,何勇.基于高光谱成像反射和透射技术的雨生红球藻叶绿素含量研究[J].中国科技论文.2016

[5].袁而文,严新龙,赵东辉,韩海帆.近红外透射技术在浓缩液化学质量检测中的应用研究[J].红外技术.2016

[6].吴文智,高来勖,孔德贵,高扬,冉玲苓.基于飞秒瞬态反射/透射技术的纳米Au半透膜热效应研究[J].物理学报.2016

[7].方雄武,王田子,郑丽敏.基于近红外透射技术的乳制品成分含量检测[J].中国奶牛.2015

[8].张心同.基于微波透射技术的含水率检测方法及装置的研究[D].吉林大学.2015

[9].陆辉山,陈鹏强,闫宏伟,高强,王福杰.基于近红外光谱漫透射技术的苹果可溶性固形物含量在线检测[J].食品与机械.2015

[10].杨斌.基于双能X射线透射技术的废金属分选系统设计[D].南京航空航天大学.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e556940beaad720be5bba809.html