# 浅谈当前建筑结构设计中概念设计的应用罗炳坤

罗炳坤

东莞市建青建筑设计有限公司523112

摘要：对于建筑结构设计而言，概念设计具有十分重要的价值，同时建筑结构设计中的概念设计将于建筑设计师的专业知识以及专业经验挂钩。概念设计能够提高建筑结构设计的科学合理性，同时为建筑设计的设计思维提供更多的参考依据，为建筑结构设计的质量提供切实的保障。本文对建筑结构设计中概念设计的原则进行分析后，以此作为切入点，对概念设计在建筑结构设计中应用进行深入的研究。

关键词：建筑结构设计；概念设计

近年来，计算机技术的应用渗入到了我国各行各业中，计算机技术的应用不仅大大提高了我国社会的发展速度，同时也满足了人们不断提高的需求。同时随着建筑行业的不断发展，建筑工程规模的扩大及其复杂性的增加，以及人们对建筑结构设计提出了越来越高的要求，这些都对建筑结构设计的发展带来了巨大的压力。而概念设计在建筑结构设计中的应用，一方面对建筑结构设计中的弊端进行了完善，另一方面有利于增加设计人员的工作效率。

1建筑结构设计中概念设计的应用原则

1.1空间作用原则

建筑结构属于空间结构范畴，因此在设计的过程中，需要确保其空间作用的科学合理，恢复原有结构，还要对建筑设计的安全性、可靠性提供保障。例如，在北京概念的阳光房中，业主要求根据场地形状来设计建筑结构，建筑内部空间需要保持连续性，不可以存在分隔的情况。设计师在设计建筑结构时，以光元素为主，对建筑结构进行设计，利用了13个栅格作为百叶窗，保证在室内也能了解太阳的变化。

1.2优化选型原则

在应用概念设计时应当结合优化选型的原则进行，同时对建筑结构进行合理布局，另一方面还要根据建筑的用途来对建筑柱墙支撑系统和基础系统进行科学的安排。此外，建筑结构性也是建筑结构设计中需要考虑的重要问题，主要包括承载力与地质条件两个方面的内容。而设计师在建筑结构设计过程中，需要基于建筑基本构建的特点来综合考虑各方面的因素，并在此基础上进行结构单元的构建，在进行单元转化时可以采用交叉与线型等集合的形式来构建结构体系。例如，钢结构作为建筑结构最常见的结构，在设计钢结构时可以应用概念设计，并对支撑系统与结构单位进行合理科学的布置，从而将钢结构的稳定性与抗震性优势充分体现出来。

1.3弱梁强柱原则

建筑结构设计中应用概念设计需要在遵守弱梁强柱的原则下进行，从而为建筑的抗震性提供切实的保障。一旦将结构梁的塑性充分发挥出来则会大大增加建筑结构的稳定性。此外，建筑结构设计中还需要对设计的强度与耗能等进行考虑，防止水平承重设计出现问题进而影响施工的质量。因此在进行建筑结构设计时，应当就薄弱环节进行充分的考虑，并对耗能设计进行重视，同时还要确保建筑构件符合要求。

2建筑结构设计中概念设计的应用

2.1概念设计在抗震设计中的应用

在概念设计使用过程中，一方面需要掌握现场材料、初始尺寸、结构刚度等方面的情况，并使用计算机计算结构刚度，从而更好的对结构抗震力度进行判断以及掌握好配筋的详细数量。在建筑结构设计中，钢筋的数量、结构刚度以及地震力之间的关系为正比例关系，因此结构刚度的加强就意味着配筋数量、地震力也会不断增加。但是不能随意改变配筋的数量，这样不仅无法满足地震力的需求，无法起到抗震的作用外，同时还要给建筑工程带来一定的安全隐患。因此配筋的数量应当以项目进行的实际情况为基础进行确定，这样才能最大程度上的保证建筑结构的抗震效果。在抗震设计中运用概念设计，一方面有利于拓宽设计的思路以及抗震设计的使用范围，另一方面则能够增强抗震的效能。

另外对于对建筑结构刚度进行合理的选择也是概念设计具备的优势之一，同时其也能够对建筑材料的配置进行优化，提高建筑结构设计的抗震能力，减少建筑结构在面临地震时造成的损失。

2.2概念设计在建筑平面中的应用

对于高层建筑与一般建筑而言，其建筑结构设计时存在区别的。高层建筑结构设计在进行的过程中，随着建筑物层数的增加风荷载的影响就会随之增加，因此风荷数对结构体系的影响是其最需要考虑的因素。因此设计师在使用概念设计时应当全面了解建筑物风荷载承载压力的情况，同时通过科学的方式来控制风荷载的影响。此外，设计师应当就风荷载的影响分布范围进行研究，对其进行分析，全面掌握风荷载的影响，这样才能为提高建筑结构设计的合理性提供切实的保障。

2.3概念设计在方案选择中的应用

对于建筑结构设计而言，结构方案的重要性不言而喻，同时其还是建筑结构设计中最关键的环节。一旦结构方案选择失误，建筑工程施工就无法开展，同时也会给企业带来巨大的损失。而概念设计的应用则可以有效的避免这一问题，概念设计能够更准确的把握结构的方案，同时提高建筑结构设计的合理性。而概念设计主要以下两个方面加强建筑结构设计方案的科学合理性。

（1）建筑设计师首先对现场的情况进行勘察，掌握建筑项目配筋数量、水泥砂浆规格等方面的情况，才能进行方案的选择。此外，还要对影响建筑整体结构设计的因素进行调查和分析，例如施工现场的地质结构、地理位置等。

（2）选择方案时，建筑设计人员一定要积极与相关人员进行沟通，了解各个环节的要求，才能设计出最合理的建筑结构，从而确保建筑结构设计的质量。

2.4概念设计在工程电算分析中的应用

计算机在建筑行业的应用，大大提高了建筑结构设计的质量。设计人员可以利用计算机对工程的数据进行快速的计算，得到快速准确的结果。但是由于计算机软件制造公司打造的软件之间存在一定的差异以及缺陷，使得建筑企业在应用计算机软件为建筑工程进行服务时也带来了一定的问题，影响了工程计算的结构，最终降低了计算的准确性。而应用概念设计则能够很好的避免这一问题，概念设计能够有效的结合计算机的计算结果以及工作人员的实战经验，从而得出较为准确的判断结果。

2.5概念设计的其他应用

概念设计除了在上述几方面的应用之外，同时也涉及到了各种材料的应用中。结构设计中选择的材料各有不同，施工材料的合理选择对于建筑结构设计而言是十分重要的。而概念设计的应用可以有效的分析不同材料的效果，从而选择最合适的材料，增强材料使用率，并为建筑的安全稳定提供可靠的基础。除此之外，抗震设计中概念设计也发挥着不可缺少的作用。概念设计可以从整体和部分两个角度入手对建筑内部的力学关系进行分析，根据分析的结果进行抗震装置的设计，合理的调整建筑结构稳定性，以此来提高建筑的抗震性能。

3总结

综上所述，我们可以看出对于建筑工程而言，建筑结构设计的价值高低在一定程度上决定了项目的整体质量与效果。因此提高建筑结构设计对于建筑工程而言是十分重要的。而概念设计在建筑结构设计中的应用不仅能够满足建筑结构设计发展的需求，同时在提高建筑结构稳定可靠性方面也发挥着无可替代的作用，可以说为建筑结构设计注入了新的力量，同时也给我国建筑行业的发展带来了新的生机，极大的促进了我国建筑行业的健康发展，为我国建筑行业的发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]景毓鑫.当前建筑结构设计中概念设计的应用讨论[J].建材与装饰，2016，（06）：107-106

[2]丁可.建筑结构设计中概念设计与结构措施的应用探析[J].管理工程，2016，（10）：129

[3]肖常明.分析建筑结构设计中概念设计的应用[J].建材与装饰，2017，（06）：106-107

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5698587f678e1a2bda06f42.html