# 超宽谱雷达论文-张杨,吕昊,于霄,李钊,梁福来

导读:本文包含了超宽谱雷达论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超宽谱,多目标,定位

### 超宽谱雷达论文文献综述

张杨,吕昊,于霄,李钊,梁福来[1]（2016）在《基于超宽谱雷达多目标穿墙探测定位技术的研究》一文中研究指出目的 :提高超宽谱(ultra wide-band,UWB)生命探测雷达的探测效率,解决多目标、多方位探测中的目标同时探测和定位问题。方法:采用叁通道UWB雷达系统(1个发射天线、3个接收天线)对静止站立的多目标进行信号采集,采用反投影方法等对信号进行处理和目标定位,并对这种二维定位方法进行效能评估。结果:该方法可以对少于等于3个的人体目标实现有效探测,并给出目标的二维位置信息。结论:该技术实现了多目标、多方位的穿墙探测识别和定位,对提高探测效率、提升生命探测雷达的实用化水平有重要意义。(本文来源于《医疗卫生装备》期刊2016年08期）

张杨,吕昊,于霄,焦腾,薛慧君[2]（2015）在《人体气胸模型的超宽谱雷达探测研究》一文中研究指出目的:验证采用超宽谱(ultra wideband,UWB)冲击雷达技术检测气胸的可行性。方法:根据正常成年人的解剖结构,采用在容器中盛装液体并在液体中插入各种厚度空气腔的方式建立不同严重程度的人体气胸模型,采用UWB冲击雷达检测系统对模型进行检测,得到模拟正常胸部组织和气胸组织的UWB检测波形图和伪彩图。结果:从检测波形图和伪彩图可以看出,随着空气腔厚度的增加,信号能量越来越小,模拟正常组织和气胸组织的信号区别明显。结论:采用UWB冲击雷达可以检测区别模拟的正常胸部组织和气胸组织,并可对气胸严重程度进行简单的区分判断,该研究对后续便携式气胸快速诊断UWB雷达研发有重要意义。(本文来源于《医疗卫生装备》期刊2015年10期）

张杨,李岩峰,焦腾,于霄,王健琪[3]（2010）在《超宽谱雷达人体目标识别的新方法》一文中研究指出现有的超宽谱探人雷达的人体目标识别准确率不高,或者不进行识别而直接显示信号处理结果。文中提出了一种可以应用于超宽谱探人雷达的人体识别新方法,采用信号幅值和离散系数相结合的方式对探测区域内的人体目标有无进行识别,并进行了大量的探测实验,给出了结果。所采信号的识别结果表明该方法适用于超宽谱探人雷达的人体目标识别。(本文来源于《信息化研究》期刊2010年08期）

杨永强[4]（2009）在《超宽谱雷达技术》一文中研究指出本文主要论述了使用超宽谱信号发生器、功率空间合成等技术研制一种超宽谱雷达的特点及发射和接收系统的设计方法。(本文来源于《2009年全国微波毫米波会议论文集（下册）》期刊2009-05-23）

吕昊[5]（2007）在《模拟人体系统及超宽谱生物雷达系统的设计研究》一文中研究指出非接触雷达式生命探测技术以电磁波为探测媒介,用雷达非接触地探测或检测呼吸、心跳所引起的人体体表微动,进而提取所需的生命体征参数,并判断有无生命体(人体)存在。它可以隔一定的距离,穿透衣物、砖墙、废墟等非金属遮挡物探测人体目标或检测人体生命参数。这种技术可广泛应用于医疗、军事、灾难救援、公安和反恐斗争等领域,具有非常重要的实际应用价值。围绕非接触雷达式生命探测技术,本课题组广泛研究了不同波段线性连续波(LCW)雷达的探测性能、各种干扰和杂波抑制技术以及雷达回波中生命信号的提取和目标识别方法。但在我们的实验研究和系统研制过程中,多用人体作为探测目标,由于人体的个体差异和姿态不同,检测到的生命参数和探测结果差异较大,难以进行定量探测实验,无法客观评价系统性能指标和实验结果,不利于课题的深入研究,因此迫切需要一种模拟人体系统作为非接触雷达式生命探测的探测目标。此外,超宽谱生物雷达相对于线性连续波雷达而言,不仅抗干扰能力强,而且具有距离分辨力和良好的目标识别能力,是目前国内外非接触雷达式生命探测技术研究的热点和发展方向,但其系统结构、回波信号以及目标识别方法等有别于线性连续波生物雷达。基于以上叙述,本研究主要完成以下两方面的工作:1、研制了定量化、生命参数可调的模拟人体系统,为非接触雷达式生命探测系统的探测实验提供标准探测目标,为其定量调试和检测提供标定信号。2、研究设计了基于时域特征目标识别算法的超宽谱生物雷达系统,并将其用于多种实际探测环境,评价其性能指标。本研究的主要创新点包括:1、首次研制了STB908型模拟人体系统。该系统能模拟人体呼吸、心跳引起的体表微动信号,为非接触雷达式生命探测提供了精确定量的探测目标。2、在国内率先实现了基于超宽谱技术的生物雷达系统,该系统能对静止目标进行扫描探测,以及运动目标的径向轨迹进行跟踪,具有一定的实用价值。(本文来源于《第四军医大学》期刊2007-04-01）

### 超宽谱雷达论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:验证采用超宽谱(ultra wideband,UWB)冲击雷达技术检测气胸的可行性。方法:根据正常成年人的解剖结构,采用在容器中盛装液体并在液体中插入各种厚度空气腔的方式建立不同严重程度的人体气胸模型,采用UWB冲击雷达检测系统对模型进行检测,得到模拟正常胸部组织和气胸组织的UWB检测波形图和伪彩图。结果:从检测波形图和伪彩图可以看出,随着空气腔厚度的增加,信号能量越来越小,模拟正常组织和气胸组织的信号区别明显。结论:采用UWB冲击雷达可以检测区别模拟的正常胸部组织和气胸组织,并可对气胸严重程度进行简单的区分判断,该研究对后续便携式气胸快速诊断UWB雷达研发有重要意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超宽谱雷达论文参考文献

[1].张杨,吕昊,于霄,李钊,梁福来.基于超宽谱雷达多目标穿墙探测定位技术的研究[J].医疗卫生装备.2016

[2].张杨,吕昊,于霄,焦腾,薛慧君.人体气胸模型的超宽谱雷达探测研究[J].医疗卫生装备.2015

[3].张杨,李岩峰,焦腾,于霄,王健琪.超宽谱雷达人体目标识别的新方法[J].信息化研究.2010

[4].杨永强.超宽谱雷达技术[C].2009年全国微波毫米波会议论文集（下册）.2009

[5].吕昊.模拟人体系统及超宽谱生物雷达系统的设计研究[D].第四军医大学.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e573021c7c9a5082f151f8da.html