# 国土资源测绘中3S技术的应用分析陈晓娇

浙江臻善科技股份有限公司浙江杭州310012

摘要：国土资源包括了国家管辖范围内的所有资源，如土地资源、海洋资源、生物资源、矿产资源等，能够为社会建设和经济发展提供基本物质条件。做好国土资源测绘工作，能够为资源的开发利用提供指导，避免资源浪费的问题。中国幅员辽阔，地形复杂，国土资源测绘难度较大，想要保证测绘的效率和质量，就需要积极引入先进技术，3S技术也因此受到了测绘人员的关注。

关键词：国土资源；测绘；3S技术；应用

1、3S技术的原理

3S技术是地理信息系统、全球定位系统以及遥感技术的统称，它是将这些技术有机融合在一起而形成的综合技术手段。其中，全球定位系统负责对观测目标进行高速定位；地理信息系统不但可以提供目标，还能提供目标环境的非语义和语义信息；遥感技术负责处理各种来源的时空数据信息。随着时代的不断发展和进步，地理信息系统、全球定位系统和遥感技术独立开展工作已无法很好地满足国土资源管理工作的需要，亟需把这三种技术有效结合在一起，形成新型综合技术，在此情况下，3S技术应运而生。3S技术能够实时、精准地给国土资源管理提供所需的数据信息，具有非常强的地面观测能力。

2、“3S”技术的特点及应用意义

“3S”技术之间各有所长，有针对性的特点组合在一起形成一个全方位、完整信息系统。全球定位系统进行位置确定，遥感进行信息的收集，最后交给信息处理系统进行信息的处理，形成一个完成的工作程序。“3S”系统的应用使土地资源管理更加快捷高效，以科学技术的准确性替代人脑力不足造成的不准确信息不完善；以科学技术的信息收集高效替代人力的时间消耗和精力消耗；以科技的庞大处理功能替代人脑力分析的不足。总而言之，“3S”技术的产生、应用和推广使国土资源管理水平飞跃提高。

3、3S技术在国土资源测绘中的应用

3.1、GPS技术的应用

将GPS技术应用到国土资源测绘中，能够实现对于某个区域内土地资源范围与边界距离的有效测定，然后利用设置在测量区域内的定位界桩，就能够准确测量出土地面积的大小。国土资源测量中GPS技术的应用需要考虑三个问题：一是构建相应的测量控制网，需要借助GPS静态测量技术，对测量控制网进行规范，然后结合高等节点来保证测量控制网可以完成对于全部重要节点坐标的同步测量，在提升测量效率的同时，也可以保证测量结果的准确性；二是坐标参数计算，要求将坐标参数与对应点融合在一起，计算出相应的参数，依照计算得到的参数来实现有效定位。在坐标计算的过程中，应该重视WGS84的处理，因为其计算结果的准确性会对测绘图表的绘制产生影响，更关系着测绘工作的质量；三是基站的建立，需要在相关系统中进行操作，做好配置集构建以及相关参数的设置，于实时模式中选择相应的参考站，将客户端作为用户，等到基站配置完成后，直接选择测量选项，令基站运作即可。

3.2、GIS技术的应用

一是在土地利用整体规划中的应用。土地整体规划中，借助GIS技术，能够构建起全面高效的信息系统，实现对于各种数据信息的收集、整合与分析，保证土地资源规划与配置的合理性，而通过现代化技术和土地资源规划的相互结合，不仅可以对整体土地利用计划进行编制和调整，也可以完成自动化管理工作，以此来减轻工作人员的压力和负担，更能够有效避免人为误差，有助于土地利用整体规划质量和效率的提高；二是在土地资源评价中的应用。现阶段，在针对土地资源的地价、潜力以及适宜性进行评价和分等定级的过程中，通常都是采用土地评价的理论和方法作为指导，配合GIS中的空间数据管理工具以及空间分析工具，能够将土地资源所具备的数量特征和空间变化规律充分反映出来，为土地资源的开发利用和整体规划提供可靠依据。不仅如此，引用GIS技术，还能够构建起完善的土地资源评价信息系统，在提升现有土地资源评价资料使用效率的同时，也能够显著降低土地评价的工作量，促进评价质量的提高。

3.3、RS技术的应用

首先是在土地监测中的应用。将RS技术应用到土地管理中，配合相应的地理信息系统，能够实现对于土地使用情况的准确分析，也可以就土地今后的发展趋势进行预测，通过人工作业与系统的结合，可以对RS图片进行深入分析，完成不同时期图片的解析，为土地管理提供参考依据。一般来讲，地理信息系统的应用体现在图件分析和输出环节，经过系统性研究，可以获取土地的实际变化数据，从而实现对其变化趋势的合理预测，提升土地利用的效率；其次是在土地调查中的应用。我国土地调查工作一直采用的都是传统方法，得到的数据信息准确性差，而且工作效率低下，RS技术的应用，不仅可以获取到相对准确的土地信息，还能够将土地的实际情况反映出来，为上级部门制定相关决策提供参考。新时期，城市化进程的加快使得我国城市土地出现了很大的变化，对于土地调查工作也提出了许多新的要求，以RS技术为支撑，做好有效的土地调查，能够有效避免土地面积变更、土地权属变更以及用地类型变化引发的各种问题；然后是在耕地保护中的应用。我国土地资源丰富，但是人口众多，人均耕地资源占有量少，而且部分房地产开发商违规占用耕地进行房地产建设，耕地保护受到了有关部门的重视。将RS技术应用到耕地保护中，可以实现对于土地用地的合理规划，对城市用地变迁以及耕地变迁等进行监督，从而及时发现违规占用耕地的情况，提升耕地保护的有效性。

3.4、3S技术集合的应用

一是在国土资源测绘中的应用。将3S技术应用到国土资源测绘中，有着相当积极的作用：第一，3S技术与国土调查的相互结合，可简化工作流程，提高工作的时效性，实现大范围、高精度、定期限的动态国土资源监测，减少和避免重报及漏报的现象，为国土资源管理决策的制定提供参考依据；第二，以遥感技术为支撑，在国土利用动态监测中，能够获取相应的动态土地利用数据，配合相应的地理信息系统，则可以实现对于国土利用的实时监测和跟踪管控；第三，在开展国土规划的过程中，3S技术能够帮助实现国土利用的动态管理，通过3S技术与现代信息技术的有机融合，能为国土资源的管理、规划工作提供技术支持，进一步加快相关工作的信息化步伐。二是在土地利用监测中的应用。以广西南宁市西乡塘区土地利用状态的监测为例，需要先做好相应的数据处理工作，包括基础地图准备、高程数据收集、行政界线明确以及影像RPC文件整理等，在完成数据的收集和整理后，还需要根据实际需求，对数据进行预处理，提取出土地利用的变化信息，对土地数据库中的信息进行及时更新，保证数据信息的准确性和时效性。运用3S技术来对土地利用变化信息进行监测，分析该市土地利用现状可以发现，在研究区域内，建设用地的面积不到15%，耕地面积约为40%，而新增的建设用地以城镇发展为主，分布在城市中心区域，而受当地农业产业结构等因素的影响，在规划缓冲区15km以内，设施农用地广泛存在。以3S技术为支撑，有关部门能够准确把握土地利用的实际情况，从而为新增建设用地的规划和利用监测提供指导。

4结语

总而言之，信息技术飞速发展的背景下，国土资源测绘工作的信息化水平不断提高，越来越多的先进技术得到了应用，保证了国土资源测绘的实际效果。GPS、GIS和RS所构成的3S技术集合，融合了三种技术各自的优点，将其应用到国土资源管理中，能够促进管理水平的提高，为国土资源的合理利用提供良好保障。

参考文献：

[1]宣罗伟.浅谈3S技术在国土资源测绘中的应用[J].华北国土资源，2018（01）：122-123.

[2]郑浩然，崔志喜，李永学.关于国土资源测绘过程中3S技术应用对策[J].西部资源，2016（06）：127-128，166.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e59ec387aa915f1a90b98e25.html