# 钨镍合金论文-韩仲武,栾伟玲,韩延龙,张衍,吴国章

导读:本文包含了钨镍合金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:γ射线,屏蔽材料,蒙特卡罗方法

### 钨镍合金论文文献综述

韩仲武,栾伟玲,韩延龙,张衍,吴国章[1]（2015）在《钨、镍组合及钨镍合金的辐射屏蔽性能模拟》一文中研究指出核救灾机器人对核事故现场救援和灾后处理具有重要意义,而核救灾机器人的电子器件易因受γ射线照射而失效,材料屏蔽的方法可提高电子器件的耐辐射性能。本文综合考察了Ni-W、W-Ni及钨镍合金叁种复合结构模型的屏蔽性能。采用蒙特卡罗方法分别计算了不同材料厚度、元素体积比和屏蔽层数下叁种模型的γ射线透射能谱。结果发现:采用Ni-W或钨镍合金方式的屏蔽效果较好,特别是在低能范围(0-0.6 Me V)优势更加明显。钨含量增加后叁种模型的屏蔽结果趋近。同时,层数变化和辐照源为单向面源或单向点源对屏蔽结果影响不大。(本文来源于《核技术》期刊2015年01期）

宋中华,张士诚,周理志,蔡锐,谢俊峰[2]（2014）在《钨镍合金镀层油管适用性》一文中研究指出为研究钨镍合金镀层防腐蚀技术在酸性气井油管上应用的可行性,在P110S挂片试样表面及油管内壁电镀一种钨镍合金镀层,对镀层试样进行模拟高含H2S和CO2环境中的耐腐蚀性能评价,同时对钨镍合金镀层油管进行上卸扣及密封性能的实物试验评价。高温高压釜模拟腐蚀试验结果表明,钨镍合金镀层试片在高含H2S高含CO2的油气井模拟工况下具有较好的耐蚀性能;硫化物应力腐蚀开裂试验表明,该镀层不影响基体材质的抗硫化物应力开裂性能。基于ISO 13679标准的实物试验结果表明,钨镍合金镀层可以用在特殊油管接头上,其具有良好的抗粘扣性能,且不影响密封性能。(本文来源于《腐蚀与防护》期刊2014年12期）

冯明[3]（2011）在《钨镍合金镀铬工艺研究》一文中研究指出对钨含量大于95%,镍含量大于3%的钨镍铁合金镀硬铬进行了试验研究,确定了合适的工艺配方和参数。所得铬镀层均匀、细致、无明显缺陷;对镀铬层热震试验,加热至230℃保温2h后投入20℃的水中,镀层无起泡、无脱落;96h中性盐雾试验后无腐蚀出现。实验表明:钨镍合金镀硬铬后能增加耐蚀性和耐磨性。(本文来源于《涂装与电镀》期刊2011年03期）

冯明[4]（2010）在《钨镍合金镀铬工艺研究》一文中研究指出它对钨含量大于95%,镍含量大于3%的钨镍铁合金镀硬铬进行了大量试验研究,确定了合适的工艺配方和参数,并对镀铬层采用结合力热震试验、中性NaCl盐雾试验等方法分析了镀层性能。结果表明,电镀2h后镀层厚度在60μm左右;镀层均匀、细致、无明显缺陷;采用烘箱加热,温度230℃、保温时间2h后投入20℃的水中,镀层无起泡、无脱落;用5%中性NaCl溶液96h盐雾试验后无腐蚀出现。所以钨镍合金镀硬铬后能增加耐蚀性和耐磨性。(本文来源于《2010’（贵阳）低碳环保表面工程学术论坛论文集》期刊2010-10-01）

郑振兴,王世勇,周世明,夏伟[5]（2008）在《中高密度钨镍合金粉末注射成形(MIM)工艺参数的优化》一文中研究指出在丰庆FC-80型注塑机上,用粉末装载量为53vol%的90W-7Ni-3Fe喂料成形打印座。用正交实验的方法研究了"射胶"面板上"射一"的压力、速度、时间之间的关系及其最优工艺参数组合。实验结果表明,在喂料温度为120℃,保压压力和保压时间分别为40bar和3s的实验条件下,"射一"的压力、速度、时间之间存在着显着的交互作用,压力和时间、压力和速度的交互作用大于任一因素的单独作用,我们对这种交互作用做了定性的描述。实验条件下的最优工艺参数组合为压力120bar,速度20%,时间6s。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2008年05期）

王世勇,郑振兴,夏伟[6]（2007）在《中高密度系列钨镍合金粉末注射成形喂料的流变性能研究》一文中研究指出利用XLY-Ⅱ型毛细管流变仪研究3种不同密度(分别为10g/cm3、14 g/cm3、17g/cm3)的钨镍合金粉末注射成形喂料的流变行为,分析了剪切速率、温度以及钨镍成分配比对喂料流变性能的影响。实验结果表明,钨镍合金喂料是一种假塑性流体,其表观粘度随剪切速率的增大、温度的升高而减小;非牛顿指数随温度的升高而增大;钨在合金中所占比重越大,喂料对剪切速率的变化及温度的变化越敏感。(本文来源于《中国钨业》期刊2007年03期）

黄星亮[7]（1989）在《以钨镍合金镀层提高铝合金用压铸型寿命》一文中研究指出压铸型失效的主要原因是型腔表面磨损和热疲劳.高温金属液流对型壁和其他工作表面的液力冲击、摩擦、侵蚀及其扩散,形成高温磨损.型腔工作表面与压铸金属材料间的相互化学作用降低了压铸型的塑性,这样多次使用导致型腔工作面的热疲劳.例如,在压铸铝合金时,对于一般压铸型来说,当压铸次数超过预定使用次数的40%时,便因烧蚀网纹和热裂而使压铸型损坏.(本文来源于《铸造》期刊1989年05期）

徐兆华,夏式均,凌荣国[8]（1964）在《钨合金电镀研究报告(一)——钨镍合金电镀和阳极材料试验》一文中研究指出1)确定了由钨盐酸水溶液电镀钨镍合金的最适宜条件。2)试验以石墨作为钨合金电镀的阳极,获得初步成功。(本文来源于《杭州大学学报(自然科学版)》期刊1964年04期）

### 钨镍合金论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究钨镍合金镀层防腐蚀技术在酸性气井油管上应用的可行性,在P110S挂片试样表面及油管内壁电镀一种钨镍合金镀层,对镀层试样进行模拟高含H2S和CO2环境中的耐腐蚀性能评价,同时对钨镍合金镀层油管进行上卸扣及密封性能的实物试验评价。高温高压釜模拟腐蚀试验结果表明,钨镍合金镀层试片在高含H2S高含CO2的油气井模拟工况下具有较好的耐蚀性能;硫化物应力腐蚀开裂试验表明,该镀层不影响基体材质的抗硫化物应力开裂性能。基于ISO 13679标准的实物试验结果表明,钨镍合金镀层可以用在特殊油管接头上,其具有良好的抗粘扣性能,且不影响密封性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钨镍合金论文参考文献

[1].韩仲武,栾伟玲,韩延龙,张衍,吴国章.钨、镍组合及钨镍合金的辐射屏蔽性能模拟[J].核技术.2015

[2].宋中华,张士诚,周理志,蔡锐,谢俊峰.钨镍合金镀层油管适用性[J].腐蚀与防护.2014

[3].冯明.钨镍合金镀铬工艺研究[J].涂装与电镀.2011

[4].冯明.钨镍合金镀铬工艺研究[C].2010’（贵阳）低碳环保表面工程学术论坛论文集.2010

[5].郑振兴,王世勇,周世明,夏伟.中高密度钨镍合金粉末注射成形(MIM)工艺参数的优化[J].机械设计与制造.2008

[6].王世勇,郑振兴,夏伟.中高密度系列钨镍合金粉末注射成形喂料的流变性能研究[J].中国钨业.2007

[7].黄星亮.以钨镍合金镀层提高铝合金用压铸型寿命[J].铸造.1989

[8].徐兆华,夏式均,凌荣国.钨合金电镀研究报告(一)——钨镍合金电镀和阳极材料试验[J].杭州大学学报(自然科学版).1964

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5a3e8866339f9968b41a517.html