# 浅析智能电网调度的自动化和可视化谷红莉

（国网河南新密市供电公司452370）

摘要：我国电网发展速度不断加快，电网在网络信息背景中向智能化方向发展，电力调度操作呈现自动化特点和可视化特点，深入研究智能电网的特点，有利于彰显智能电网的应用优势，同时，还能优化电力调度效果，这对电力企业的持续发展有促进意义。本文首先分析了智能电网调度自动化系统，然后对智能电网调度的可视化进行了深入的探究。

关键词：智能；电网调度；自动化；可视化

1导言

由于信息、通讯、自动控制技术已广泛应用于电力系统，故智能电网成为了电网现代化建设的重要发展方向，这是电力系统发展和科技创新相当重要的发展态势。就目前而言，要想实现变电站的自动化与数字化，必须要依托智能电网来实现，国家为此制定了一系列的政策，但是要想切实解决电力问题，就必须要降低电力成本，提高智能调度系统的管理水平和调控能力。

2智能电网调度自动化系统

2.1电网调度自动化系统构成

在智能电网建设发展的过程当中，电网调度自动化系统是非常重要的，就目前而言，电网调度自动化系统的组成主要包含三大部分：①主站系统；②数据通信网络系统；③厂站自动化系统。在智能电网系统当中，电网调度自动化系统起着核心功能的作用，不仅可以实现对整个电网的监控，确保电网运行的安全性和可靠性，还可以通过电网调度自动化系统给予的实时警告信息，在短时间内准确地检测出系统的故障，并及时对故障进行处理。电网调度自动化系统以全局为主体，通过对所有故障信息的把控，对电力系统的运行状况进行预判与分析。

图1某智能电网调度自动化系统构成图

2.2电网调度自动化系统的功能分析

电网调度自动化系统的可靠性非常高，作为一种有效的技术手段，电网调度自动化系统对电网运行的经济性与安全性起着重要的作用。①电网调度自动化系统的网络传输层可以起到保护数据网络安全、外传数据的作用，对生产管理系统以及企业办公系统进行调度，使两者之间实现有效的隔离，主要隔离方式包括专用网关、防火墙等等。②电网调度自动化系统的应用层面可以备份重要的软硬件设备，对于一些重要的数据，还能实现热备份与冷备份，以免被病毒破坏。

3自动化系统分析

3.1基本架构

高级输电运行架构简称为ATO，它主要负责监督输电行为，全面评估输电效果，并制订合理的输电决策，确保电能资源有序管理，这在一定程度上会对输电线路稳定运行起到引导作用，避免出现电能供应不及时的现象；高级配电运行架构，简称为ADO，它以电网运行效果为监督对象，在了解电网工作状态的基础上调整电网运行方式，与此同时，不断优化电网管理效果，形成良好的服务模式，这一架构运行的过程即升级处理系统的过程“高级资产管理架构”，简称为AAM，这一架构借助高级传感器监督参数调整效果，负责数据信息收集和管理，针对不同架构的有效集成，确保资产合理利用，避免资产浪费；高级量测体系架构，简称AMI，利用先进的网络技术辅助智能电表安装，并有序管理计量数据、负荷数据，通过网络优势进行信息传递，不断优化信息收集、整理、分析、存储等环节。

3.2系统功能

系统功能主要分为四种，分别为监控功能、预警功能、调度管理功能、调度计划功能，四种功能优势充分发挥，能够为智能电网运行提供有力保障和技术支持。系统功能通过两个层面来体现，其中，第一层面即系统应用层，系统应用的过程中，针对电力设备数据信息及时备份，以免重要数据丢失或数据完整性被破坏，由于业务内容不一致，利用先进技术完成重要数据保护工作，常用技术形式主要为身份认证技术、安全访问技术等；第二层面即网络传输层，即为数据提供安全保障的基础上，做好系统隔离工作，同时，选用适合的信息传输方法，提高隔离装置的应用价值。

在分析自动化系统发展历史、基本架构、功能的基础上，探究自动化系统的应用空间，通过总结实践应用经验合理调整自动化系统，确保这一系统满足应用需要，提高智能电网自动化系统的适用性。此外，还能统一系统管理标准，针对自动化系统问题全面解决，深入挖掘智能电网调度信息，为自动化系统建设提供充足信息支持。

4智能电网调度的可视化研究

4.1电网调度可视化预警

电力调度可视化的指标包含多个方面，主要包含电压越限裕度、预想故障暂时预警、预想故障热稳预警等等。可视化预警是实现电力调度可视化的重要内容，应用可视化电网预警可以对可视化指标进行分析，在预警分析之后，分析所得结果会通过可视化的小部件呈现出来。另外，应用电网调度可视化预警，还可以发现电力系统中薄弱的电力设备与故障情况，并通过这些情况来观察预警分析的结果。

4.2电网调度可视化控制

通过应用自动电压控制、自动发电控制，可以对电网调度情况进行综合分析，根据其分析结果，能够设置各类直观的可视化界面，并且可以对这些界面进行相关的处理，这样可以让电网调度相关工作人员实现对电网的直观监控与分析，同时，还能促进电网的智能化调度，有利于加快智能电网的建设步伐。电网调度可视化控制功能在很大程度上可以减轻电网调度相关工作人员的工作压力，同时还能够让电网调度工作人员对电网的实时运行状态有一个全面的把握，有利于促进电网的发展。

4.3可视化观测

运用这一技术来进行电网调度数据的直观显示和观察时，我们可以选择可视化计算的手段。通过对电网分区的有效设置，对于重载设备、电压合格率、电力平衡度、电网的安全性这些方面进行有效的数据分析。并对于电网分区进行适当的处理，同时及时准确地监控分区间的断面信息。

4.4可视化控制

在这一技术当中，我们基于在自动电压控制、自动电力控制当中进行分析的相关结果，设置并处理各方面的直观可视化界面。通过这一手段，我们可以在对于电网进行监控与分析时做到更加直观化，为进一步实现智能化调度而做好铺垫。在很大程度上降低了调度人员的工作压力。这样调度人员可以更好地掌握电网的实时运行状态。

4.5具体应用

应用可视化技术于WAMAP系统，该系统通过分析变化数据掌握电力系统应用效果，可视化技术应用后，电压值趋于稳定，智能电网接受监督后，能够提供正确的预警信息。在地理接线图中应用可视化技术，既能全面展示分层信息，又能获取调度运行情况。在调度操作中应用这一技术，技术优势具体表现在操作票可被规范化编写、合理化制订，电能计划也会根据电网运行需要合理调整，电能交易活动能够顺利进行。操作员工能够根据界面信息显示适当调整设备、通信技术等。应用该技术于系统运行状态监测工作，应用步骤细分为三步。其中，潮流监控中引进了这一技术，潮流走向以及变化情况能够清晰显示，进而分析最高裕度，确保操作员工在短时间内进行正确判断，这也是提高监控质量、优化监控效果的基本表现。对于电压监控中渗透这一技术，无论是系统电压，还是节点电压，均能被可视化预测。与此同时，电网运行效果受电压值的影响较大，只有全面了解电压值的变化情况，才能制订合理的电压调整方案，确保电压等级科学分布，电压特点全面彰显，这在一定程度上会发挥电压的整体应用效果。旋转备用中应用可视化技术，能够获取广阔的备用容量，同时，设备运行故障能够提前预测，针对机组出力情况全面分析还能降低拉限电发生概率。

结束语

综上所述，现在，各个领域都在实现自动化、智能化。智能电网代表着当代电力系统的发展方向。为了更有效地提高智能电网的可靠性，我们应当在智能电网调度的自动化和可视化方面进一步进行研究，提高其技术水平。

参考文献：

[1]洪成.浅析智能电网调度的自动化和可视化[J].科技与创新，2018（02）：71-72.

[2]王义贺，张硕，马永波，张鸥，朱家正.智能电网调度的自动化和可视化[J].电子技术与软件工程，2017（15）：144.

[3]张端祥.智能电网调度的自动化和可视化研究[J].低碳世界，2017（33）：75-76.

[4]胡鹃.智能电网调度的自动化和可视化研究[J].中国高新技术企业，2015（30）：13-14.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5a6f483c19e531f30d7416a.html