# 关于建筑工程高支模施工技术研究闫新洪

山东天齐置业集团股份有限公司山东淄博255000

摘要：高层建筑的建设相对于低层建筑来说有更高的技术要求，所以近年来的高层建筑大都引进了先进技术应用，其中在高层建筑施工引进的先进技术之一就有高支模施工技术，当今大部分的高层建筑施工工程都使用了此项技术，虽然高支模施工技术对于高层建筑工程施工有很大的作用，但是目前的引进高支模技术有些没有适应当地的实际情况就只是照搬引用导致了许多不适情况的出现，进而导致了一些威胁施工人员和人民生民财产安全有问题的出现，所以这篇章主要针对这些问题进行分析探讨，希望能有效促进工程质量的提高和行业发展。

关键词：建筑工程；高支模；施工技术

引言

高支模技术是现代建筑施工技术中的高危技术，不仅是因为在施工环节中高支模技术所引起的建筑稳定性和可靠性的变化需要非常严格的审查，同时也是因为高支模技术在施工材料、施工技术方面都较为复杂，需要完全按照国家的标准和工序实施。高支模技术的目的是起到支撑作用，但是要想发挥出高支模技术的实施效果，则必须要注重在配件、荷载、构造方面的妥善安排，并根据建筑施工的整体设计和安全管理要求，提高对施工方案的管理力度，这不仅能够充分保障建筑工程的顺利开展，同时也能够避免失误引发的安全事故。

1高支模施工技术概述

高支模是指支模高度大于或等于5m时的支模作业，高支模施工技术即施工时指支模高度大于或等于5m的施工建设技术。现阶段同时也将建筑中混凝土结构跨度在18m以上，相关辅助在8m以上的支模作业称作高支模作业，其施工技术即高支模施工技术。通过对高支模施工技术的概念阐述可知，其是一项施工难度较大的建设技术，需要操作人员在操作工作中严格基于建筑设计要求和高支模施工技术要求予以施工，对施工人员的综合素质及能力要求很高。因此，需要在高支模施工技术的应用过程中，对各个环节和部分采用有效质量控制措施以保障建筑施工的质量，避免各种隐患缺陷。在现代建筑工程施工中，工程规模以及工程难度都有了不同程度的提高，因此，在工程施工中技术的应用就显得十分重要。高支模施工技术的目的在于提高建筑体的承载能力、加强稳定性、增强建筑强度、降低建筑体资源损耗等。

2建筑工程高支模施工技术

2.1安装前准备

施工单位在安装高支模支架之前需要对其进行系统的规划工作，安装必须要采用专业的施工人员来开展，且要时刻与现场的施工人员进行交流沟通，对于高支模的安装要仔细检查以防止其中出现的失误。同时，在安装高支模支架时，需要通过专业的技术人员的指导对安装中可能出现的问题予以及时解决，保证其施工质量达到标准。此外，还需要提高施工人员在安装时的自我监管认识，加强监管制度保证高支模施工顺利完成。

2.2科学安装高支模支架

安装高支模过程中必须根据行业标准和规定一步一步的进行。在此过程中，首先必须保证梁线的位置和控制线的水平位置，其次准确搭建铺设梁底，最后强化固定楼面模板，然后在一系列工作完成后再对顶架进行拆卸清理。

2.3剪刀撑的设置

可以选择在纵向剪刀撑顶部交叉点平面设置水平连续剪刀撑，这不仅能够有效保证架体结构的稳固，同时还能够最大程度保证架体承载力的最大化，一般能够比未设置剪刀撑的架体在临界荷载方面提高26%以上。

2.4水平杆的设置

水平杆的设置应当在距离地面200m左右的位置，按着竖、横两个方面以纵下横上的原则进行设置，先设置扫地杆，然后在可调支座的立柱上应当在竖、横两个方向设置一道水平杆，需要保证扫地杆与顶部水平杆之间的距离能够满足于高支模板设计中对水平拉杆的步距要求，同时还需要进行等距离设置，在每一步距上都设置一道水平拉杆。

2.5外连装置

刚性连接件能够进一步提高架体的稳定，在本次施工中，主要选择了钢管套箍，在脚手架以及四周结构上采用直角扣件进行连接，在连接时，需要注重在每一外框架柱处、地面1m处以及梁下1m处增加一个拉结点，选择双杆箍柱式进行连接，以提高支模架的整体稳定性。

2.6做好混凝土振捣及浇筑工作

高层建筑和跨度较大建筑的施工的质量与混泥土施工质量有很大的关系，所以，就需要提高混凝土的施工质量，比如提高混泥土施工中使用的振捣及浇筑技术的质量。在施工过程中，对于建筑墙体的浇筑必须保证振捣与浇筑技术的质量和技术水平，一般会使用梅花式的插入方式对混凝土浇灌的地方进行有效的振捣，这样就能保证混泥土中水分的去除和把一些大颗粒的石头填入墙体底部，这样墙体的紧密性和整体质量就能得到很大的保障。

2.7拆除高支模

在高层建筑和跨度大建筑的施工完成之后，就应该进行对高支模的拆卸工作了。首先，在完成高层建筑墙体的浇筑工作之后，施工人员必须仔细检查混泥土的凝结强度，确定混泥土的强度达到行业内的相关标准和要求后再进行对高支模的拆除工作。其次施工人员必须严格遵守先浇后拆的原则。最后施工人员还必须按要求进行高支模板的拆除，及时清理在高支模搭建中使用的支架和配件，在清理干净后还需要及时保养，这样才能延长支架及配件的使用寿命和年限。

3高支模施工技术在土建施工中的应用注意点

3.1提升操作人员技能水平

高支模支架施工技术在土建施工中的应用其主要难点就是施工处理，对于施工处理难点需要依靠专业的操作人员来实现，因此，提高操作人员关于高支模施工技术的技能水平对于高支模施工的基本要求以及施工标准、建设规范等能够具有系统的了解，通过不断提升操作人员的专业施工技能水平使其能够充分的与土建施工情况相吻合，保证高支模在实际的施工中能够更加的安全，为后续的施工提供强有力的安全设施保障。

3.2防倾覆管理

立杆对于施工的稳定性起到了重要的作用，在施工过程中，必须要对立杆的位置和状态进行全面的检查，对其底部性能进行密切的监控，同时也可以选择调度支托的方式。在管理控制当中还需要对拉杆受力分布的情况进行分析，在禁固扣件时，需要采用力矩扳手来进行实际测量，并保证扣件向外开放，以便能够及时发现开口情况，及时消除安全隐患。

3.3安全管理

必须要加强对于施工现场的管理。首先，明确工程施工安全管理规章制度，加强制度落实，以增加宣传标语、完善安全设置为手段，提高施工的安全性。其次对于施工材料进行记录、合理安放。最后，需要进行组织安排，明确各部门的负责人，并强调安全管理，对作业层进行方案安全性的检查。

结束语

通过上文对建筑工程高支模施工技术的研究，只有不断的完善和改良高支模施工技术，才能在施工过程中充分发挥其应有的稳固性和可靠性，以此来保障施工的安全和施工的质量。同时，由于城市人口不断壮大，高层建筑越来越被人们所青睐，施工企业要严格操作高支模施工技术及准备前工作。另外，还需要加强施工现场管理，加强技术联系与安全监控，合理安排人员，从而发挥出高支模技术的作用。

参考文献：

[1]刘矫.建筑工程高支模施工技术与实践分析[J].商品与质量，2015（26）：124~125．

[2]邵浩祥，姚传勤，白蓉.建筑工程高支模施工技术研究[J].山西建筑，2014（5）：97.

[3]王锡岩.浅析高层建筑工程施工中的高支模施工技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2014（11）：78~79．

[4]刘天斌.建筑工程高支模施工技术要点探讨[J].住宅与房地产，2016，（30）：149.

[5]蔡亮.扣件式钢管高支模体系力学性能研究[D].沈阳建筑大学，2012.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5ee6043ea00793278a99fca.html