# 不连续形变论文-赵超英

导读:本文包含了不连续形变论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:差分干涉,不连续形变,偏移量,伪相干图

### 不连续形变论文文献综述

赵超英[1]（2009）在《差分干涉雷达技术用于不连续形变的监测研究》一文中研究指出合成孔径雷达干涉测量(Synthetic Aperture Radar Interferometry，InSAR)及差分InSAR(D-InSAR)技术是近十几年来发展非常迅速的微波遥感技术。由于它具有全天候、全天时、覆盖面广和高精度获取地表信息的能力，因而在地球科学的诸多领域如地震、火山、矿区塌陷、地面沉降、滑坡、冰川等灾害中逐渐得到了广泛的应用。在诸多灾害中多数表现为不连续形变，如地震、火山等构造断裂带形变、城市活动地裂缝、矿区塌陷裂缝、滑坡、冰川活动等。因此专门研究不连续形变的监测理论与技术方法对于灾害机理的精确解释、防灾减灾以及防治有着重要的科学意义和实用价值。不连续形变监测的主要内容包括不连续形变区域的定位和不连续形变量的获取，这将分别用于灾害的定性和定量研究。根据不连续形变灾害的表现形式、影响范围和形变量级等不同特征，本文将其分叁类来研究：(1)地震构造断裂：其延伸长度很长，形变影响宽度达公里级，且断裂带两侧形变的差异达米级；(2)城市地裂缝：其空间延伸长度相对较短，分布具有方向性，形变的影响宽度较窄，地裂缝两侧的形变差异也较小；(3)矿区塌陷裂缝：其空间分布的规模更小，一般呈规律曲线展布，但其塌陷的量级却很大。本文针对上述叁类不连续形变在其不连续区域定位与监测两方面开展了理论和应用试验研究，其研究内容主要包括：第一，分析了差分干涉雷达技术用于形变监测的原理、方法以及数据处理过程中的主要误差源、影响量级及其减弱措施。在干涉图噪音减弱方面重点提出了干涉图的迭代自适应滤波算法，并采用模拟干涉图和实际SAR干涉图分别进行了验证。第二，重点研究了不连续形变区域定位的不同方法。对于活动地震构造断裂带的定位采用基于SAR强度图的偏移量信息来进行，并以1997年西藏玛尼地震为例进行了试验分析。对于城市地裂缝和矿区塌陷裂缝则首次提出采用差分干涉图的伪相干图来进行定位，分析了伪相干图进行地裂缝不连续形变区域定位的理论基础和定位步骤，并分别选取西安地裂缝和陕北煤矿塌陷进行了实例验证。为了实现对小规模的地裂缝监测以及提高地裂缝定位的绝对精度，首次对用于地裂缝监测的人工角反射器(CR)进行探测试验，分析了CR探测的方法以及用于地理编码精度评定的方法，并将其用于西安地裂缝定位试验中。第叁，针对不连续形变的不同特征，研究了不连续形变监测的叁类方法。(1)对于地震构造断裂带附近的形变，采用基于偏移量信息来进行提取，并与常规差分InSAR监测形变进行了有效互补和组合，获取更全面的形变特征，同样以玛尼地震为例进行了实验分析；(2)对于矿区塌陷的监测，提出采用全分辨率干涉的方法来提高InSAR形变监测梯度的能力，并以陕北煤矿塌陷监测为例与常规多视监测进行了比较分析；(3)对于城市地裂缝形变监测，通过采用L波段的ALOS／PALSAR数据进行干涉计算以提高形变梯度的监测能力，这里重点提出了改进的基于地面控制点的基线精化方法，以及DEM精度对形变的影响，最后以西安地区2007-2008年内的ALOS／PALSAR和Envisat干涉组合进行了比较分析。第四，为减弱大气效应、计算误差等随机误差对差分干涉形变结果的影响，本文研究了采用干涉图堆迭技术(Stacking Interferograms)来提取线性形变速率的方法。采用西安地区2005—2006年间的SAR干涉图进行堆迭试验，并与同期GPS监测成果进行了比较分析，其监测精度优于1cm／a。第五，综合采用ERS、Envisat数据对西安地区1992-2008年间的地裂缝进行了时序分析，获取了西安地区地裂缝的时空发育特征信息。通过以上理论研究和大量的模拟和实例分析，本文在采用差分InSAR技术进行不连续形变研究中取得了以下主要成果及创新点：1、相位噪音是InSAR测量的一项主要误差，本文提出采用基于伪相干图的迭代自适应滤波算法。由于该算法能合理地确定滤波参数，从模拟和实际SAR干涉试验均验证了该方法比Goldstain滤波及其改进的Baran滤波两种方法的滤波效果更好；2、在不连续形变定位方面：针对不同类型的不连续形变需要采取不同的定位方法。对于大范围、大形变梯度的地震构造断裂可以采用精密配准偏移量信息进行高精度定位；对于城市活动地裂缝和矿区塌陷裂缝首次提出采用差分干涉的伪相干图来精确定位与提取，并且通过分析不同期的伪相干图可以揭示地裂缝的时空活动特征。对于较小尺度的地裂缝监测研究采用人工角反射器技术，基于强度信息的CR定位技术与GPS融合可用于对InSAR地理编码进行精度评定；3、在不连续形变监测方面，提出了叁类监测或改进方法。第一，对于地震构造断裂附近的形变采用基于偏移量信息来获取形变，并与常规差分InSAR成果进行互补，从而获取更为全面的形变信息；第二，提出采用全分辨率干涉法来提高差分InSAR监测形变梯度的能力，这里又可分为单干涉图的全分辨率干涉法和基于强相干点的多干涉图形变提取方法。前者在陕北补连塔煤矿塌陷监测中获取了常规多视差分难以监测到的形变量；第叁，针对L波段的ALOS／PALSAR进行差分干涉时基线残差效应的问题，本文提出一种改进的基于地面控制点的基线精化方法。在西安地裂缝监测中通过与同期GPS成果比较，经基线改正后的ALOS InSAR监测精度为2cm／a；4、干涉图堆迭技术能有效地减弱差分干涉中随机误差的影响，从而提高InSAR监测形变的精度。在西安地裂缝监测中，采用该方法获取了2005—2006年间西安地区活动地裂缝的形变特征，通过与GPS监测成果比较，其精度优于1cm／a，并首次发现一些新的地裂缝活动现象；5、采用InSAR技术综合研究了西安地区1992-2008年间的地裂缝灾害活动特征，即1996年是西安地区地裂缝范围最广且活动最剧烈的时间段，包括f3-f11九条地裂缝均为活动地裂缝，而2000年以后，活动地裂缝主要集中在位于西安市南郊的f10和f11，且在西安市现有地裂缝的南部又出现了新的地裂缝如f12、f13和f14，该成果与工程地质调查结论具有很强的一致性。(本文来源于《长安大学》期刊2009-02-01）

朱世杰,吕毓雄,王中光,毕敬[2]（1994）在《不连续纤维增强Ti基复合材料蠕变形变与断裂》一文中研究指出研究了ＴｉＣ颗粒和ＴｉＢ_２晶须增强的Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ复合材料高温蠕变形变与断裂行为，ＴｉＣ增强的复合材料比基体合金的蠕变速率低一个数量级，ＴｉＢ_２增强的复合材料比基体合金低二个数量级。蠕变速率与应力的关系曲线呈两个阶段：在低应力阶段，蠕变应力指数为２～４，蠕变激活能为１２６～１８８ｋｌ／ｍｏｌ；在高应力阶段，应力指数为７～９，激活能为２４３～２７６ｋｌ／ｍｏｌ。复合材料与基体合金的应力指数和激活能相同。用透射电镜和扫描电镜研究了形变和断裂后的位错结构、裂纹和断口形貌。(本文来源于《材料工程》期刊1994年Z1期）

### 不连续形变论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了ＴｉＣ颗粒和ＴｉＢ_２晶须增强的Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ复合材料高温蠕变形变与断裂行为，ＴｉＣ增强的复合材料比基体合金的蠕变速率低一个数量级，ＴｉＢ_２增强的复合材料比基体合金低二个数量级。蠕变速率与应力的关系曲线呈两个阶段：在低应力阶段，蠕变应力指数为２～４，蠕变激活能为１２６～１８８ｋｌ／ｍｏｌ；在高应力阶段，应力指数为７～９，激活能为２４３～２７６ｋｌ／ｍｏｌ。复合材料与基体合金的应力指数和激活能相同。用透射电镜和扫描电镜研究了形变和断裂后的位错结构、裂纹和断口形貌。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 不连续形变论文参考文献

[1].赵超英.差分干涉雷达技术用于不连续形变的监测研究[D].长安大学.2009

[2].朱世杰,吕毓雄,王中光,毕敬.不连续纤维增强Ti基复合材料蠕变形变与断裂[J].材料工程.1994

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5fc660cac0423104134b03c.html