# 配电网供电可靠性及配电自动化分析刘嘉滨

(国网福建省电力有限公司柘荣县供电公司福建宁德355300)

摘要：随着社会科学技术的发展，我国的只动画领域技术的得到了很大提升，自动化领域内的技术和理念已经与配电网系统逐渐融合。。基于对供电可靠性要求和配网自动化理念的了解和研究，提出了配网自动化的意义、要达成的目标以及配电自动化对供电可靠性的影响。

关键词：配电网；供电可靠性；配电自动化

引言

电力需求在近几年社会飞速发展的大前提之下变得越来越大，确保家庭、企业、工场等地方的用电安全是一件十分重要的事情。人们都十分关注我国供电技术的发展，同时也对电力设备的建设与供电系统的管理也是提出了更高的要求。国家和相关的单位也认识到了电力事业的重要性，投入大量的技术以及资金来发展该项事业。自动化技术的发展为我国电力事业的发展提供了强有力的技术支持，同时现代科学技术的发展，也逐渐改变着我国电力事业的管理模式。现如今，配网自动化技术的发展与应用对配网自动化建设产生了巨大的影响。

1配电网供电可靠性关键技术指标

在整个电力系统中，配电网是直接与用户相连的部分，其运行状态直接决定了供电质量。据统计，约80%的停电事故为配电网故障事故，因此，对配电网供电可靠性的控制十分重要。配电网是指从共用配电变压器二次侧出线段到用户计量收费点之间的供电线路，包含其中连接的各种电力设备。配电网的运行状态分为供电状态和停电状态，在供电状态下，要能为用户安全、稳定地提供电力供应服务。

目前主要用4个参数反映配电网的供电可靠性：①一个统计周期内，用户平均停电小时数（AIHC-1）；②不计电源不足、限制供电条件下，一个统计周期内的用户平均停电小时数（AIHC-3）；③供电可靠率（RS-1），通过计入所有用户停电情况后计算得出，反映系统供电能力；④不计限电因素的供电可靠率（RS-3），一般用于反映供电企业综合管理水平。

2传统配电自动化系统存在的问题对供电可靠性的影响

2.1影响因素

在配电网的实际运行过程中，供电可靠性受多方面因素影响，其中主要影响因素包括：

2.1.1线路故障问题。包括线路中运行的电气设备故障，根据设备和线路特点，有多种不同的故障类型，严重时会导致配电网无法正常供电，还容易造成设备或线路损坏，影响供电安全。

2.1.2电网结构不合理。部分线路供电半径过长，用户荷载高，在一些农村电网还未采取环网运行方式，都会影响供电可靠性。

2.1.3运行维护管理水平较低。不能及时开展带点作业、状态检修工作，发生故障时停电计划不合理，故障排除效率较低，造成故障停电时间较长。

2.1.4配电自动化程度较低。故障的定位与隔离对配网运行可靠性较大影响，采用自动化技术错度按故障隔离操作时间，可有效提高故障检修效率，但目前配网自动化水平还有待提高

2.1.5环境因素。包括自然灾害、灾害天气对供电可靠性的影响，需要结合各地地理条件及气候特征，做好防范措施。

2.2管理系统的可靠性影响供电的可靠性

配电网供电是一个比较系统性的工作，需要专业的管理人员提供专业的管理工作来配合供电系统各个方面的顺利进行，所以说管理系统的完善性与科学性能提高供电的可靠性。管理人员在配电网供电方案、供电设计、供电操作等方面进行合理系统的管理，同时还要及时地监控电网运行的状态，提前发现运行的问题并做出相应的对策。完善的管理体系可以有效地提高整个系统的运作效率。除此之外，管理人员的综合素养也是十分重要的。加强对管理人员可靠性的训练是关键。

2.3常见故障

配电网的常见故障类型包括：

2.3.1金属性短路故障。由于线路缺陷、磁棒断裂、弧垂过大、紧固螺丝松动、磁棒失去支撑等原因导致的短路故障。

2.3.2线路引跳线断线短路故障。由于设备使用超限、线路老化、过载运行、连接器接触不良导致的发热和跳线线夹烧毁断线等。

2.3.3跌落式熔断器弧光短路故障。包括熔管爆炸、拉弧导致的相间弧光短路等。

2.3.4雷击过电压，因绝缘子击穿、爆裂、配电烧毁等原因引起的过电压故障。除外因外，绝缘子质量本身不合格、防雷措施不足，也是引发此类问题的主要原因。

2.3.5瞬时性接地故障。包括绝缘子脏污、阴雨天气的对地闪络引起的接地故障等。

2.3.6永久性接地故障。包括绝缘子老化、线路隔离开关、外力破坏等原因导致的接地故障。

3提高配网供电可靠性的管理措施

3.1提高配电网运行维护管理水平

首先应建立完整的组织结构，健全相关管理制度，确保日常运行维护管理工作的正常开展。贯彻国家电网公司的相关要求，明确领导关系和工作小组，层层对接，协调运行，建立高效的供电可靠性管理体系。在此基础上，加强检修计划管理，合理安排每项检修任务，各单位同理合作，缩短停电时间，严禁出现重复停电的现象。努力提高业务人员的技术水平，降低人为操作失误几率。加快配电信息化建设，应用自动化技术实现故障定位、故障点隔离、荷载分配和快速恢复供电。加强配电设备管理，按照要求对配电网中的电力设备进行日常巡检，及时发现设备运行状态的异常现象，采取预防性措施避免突然停电事故的发生。此外，可以通过设备更新、合理设计配电网结构、科学选择运行方式、提高配网自动化程度，提高配电网供电的可靠性。对主干线进行合理分段，在发生故障事故时减小停电范围。做好防雷措施，检查绝缘设备状态，降低自然灾害的影响。

3.2配电变电站自动化技术

目前，配电变电站自动化的应用能够进一步提升配电网系统的稳定性。这种自动化的功能能够实现很大范围的电网检测以及运行的控制。系统在这个方面的自动化能很好地对变电站的运行状态进行检查以及控制分析，同时数据的采集也变得更加的便捷省力。这一方面的自动化升级不仅仅能够让我们及时地了解变电站各个部分的运行状况，还能在系统出现故障的时候能够及时地分析出故障的原因。变电站的自动化也能够帮助管理工作者减轻工作负担，比如一些琐碎设备的原件检查和管理。

3.3提高故障排除和检修效率

针对配电网容易发生的故障问题，首先要明确故障原因和处理原则，及时对故障线路进行巡查，快速了解故障发生原因，找到故障点，从而实现快速隔离和快速恢复供电。一般应按照先主干、后支线、先隔离、后处理的顺序进行故障检修处理。针对电缆线故障问题，可采用节选法和排选法进行故障处理。比如采用节选法，对于有明显故障点的情况，先将故障点隔离，然后试送线路前半部分和后半部分，进行选缆工作。对于无明显故障点的情况，应分段排除故障点，然后再进行试送线，缩小停电范围后，进行选缆。对于架空线故障问题，可采用分段法或节选法进行故障排除，也分为有无明显故障点两种情况。根据每种故障的类型特点和产生原因，准确锁定故障发生位置，尽可能缩小故障停电范围，满足其他用户的稳定供电需求。

结语

配网的自动化建设，主要目的是对配网中现有的不足进行修正，以达到更高的供电稳定性。经过研究发现，要实现更高的供电稳定性，可以通过馈线布置、加入故障监测系统以及实现多系统融合的方式进行，让配网系统能够更好的运行。

参考文献:

[1]赵世杰，张爽，赵旭东，等.配电变压器过负荷运行原因分析[J].通讯世界，2016（7）：145-146.

[2]段晓超，叶明傲.数字电路故障定位技术研究[J].信息通信，2016（7）：27-29.

［3］郑玲玲.配电网可靠性与配电终端的优化配置［D］.郑州：郑州大学，2015.

［4］王晓勇.配电自动化系统中通信网络的规划与组建［D］.南京：南京邮电大学，2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e6542f6163da263ea324b959.html