# 交错滤波器论文-刘连园

导读:本文包含了交错滤波器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:LLCL滤波器,两电平交错并联,有源阻尼,特定次谐波

### 交错滤波器论文文献综述

刘连园[1]（2018）在《LLCL交错并联型有源电力滤波器关键技术研究》一文中研究指出面对传统化石能源枯竭以及全球日趋严重的环境压力,光伏发电、风力发电等可再生新能源发电比重不断增加,高渗透率下新能源发电的不间断随机性接入电网,以及公用电网中广泛应用的开关电源、不间断电源和变频器等电力电子装置,给配电网带来注入谐波不稳定和无功功率消耗等问题,从而严重影响了电力系统的电能质量。有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)是一种能够动态抑制谐波和补偿无功功率,提高电能质量的电力电子装置。本文针对基于LLCL滤波器的两电平模块化交错并联有源电力滤波器的指令信号检测、电流跟踪和阻尼控制等关键技术展开研究。首先针对有源电力滤波器的工作原理、分类、常用的谐波和无功检测及电流跟踪控制方法做简单介绍。对基于LLCL滤波器两电平双模块交错并联型有源电力滤波器,在叁相静止abc坐标系和两相旋转dq坐标系下的数学模型进行分析,并设计合理的LLCL滤波器及直流母线电容的参数。其次研究了LLCL滤波器的谐振原理,指出在LLCL滤波器传递函数中引入阻尼项的必要性。从传递函数的角度分析研究高频LC滤波支路串联和并联电阻的无源阻尼方法,并在此基础上分析四种改进型无源阻尼方法。从配置阻尼项的角度引入叁种单状态量反馈的有源阻尼方法,分析其可行性,指出最为合理的高频LC滤波支路电流反馈为最佳有源阻尼方法。然后为提高APF的补偿性能和动态响应,设计一种基于多同步旋转坐标的特定次谐波补偿控制策略,采用与特定次谐波分量角速度同步的旋转坐标变换,将该特定次谐波变成直流量,通过在两相旋转dq坐标系下的PI电流控制器实现对该特定次谐波的无静差补偿。最后利用MATLAB/Simulink搭建仿真模型,对上述理论研究做仿真验证其可行性。同时搭建实验平台,对论文设计的主电路参数和控制策略进行实验验证,得出主电路参数和控制策略设计的有效性结论。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2018-04-01）

鲁彦,鲁怀伟,蒲会兰,侯越,罗冠炜[2]（2017）在《基于光纤谐振腔的新型马赫-曾德尔干涉仪型波长交错滤波器》一文中研究指出为改善全光纤波长交错滤波器(Interleaver)的输出特性,提出了一种将带自反馈光纤谐振腔的2×2光纤耦合器作为马赫-曾德尔干涉仪(MZI)输出端耦合器的新型全光纤MZI-Interleaver,推导了该器件的输出表达式,并进行了数值模拟分析.分析结果表明:改进后的MZI-Interleaver透射波形更加接近于方波,阻带抑制和过渡带滚降特性明显加强;与传统的光纤谐振腔辅助MZI-Interleaver相比,在考虑传输损耗的情况下,改进后的MZI-Interleaver相干涉的两束光信号不存在幅度差异,因此降低了传输损耗对全光纤MZI-Interleaver消光特性的影响.(本文来源于《光学学报》期刊2017年11期）

余波[3]（2016）在《反射型铌酸锂光波导交错滤波器的研究》一文中研究指出光交错滤波(Interleaver)作为密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM)系统中的关键器件,可以将一列波长间隔较小的光波信号分离成为波长间隔加倍的光信号,从而缓解DWDM系统对滤波器件的要求。而当前研究的热点是如何制作出结构紧凑的器件,满足集成光学的趋势。为此本论文结合非对称马赫-曾德尔(Mach-Zehnder, MZ)结构和端面反射结构,提出一种反射型铌酸锂光波导光交错滤波器,利用反射结构将器件的输入端与输出端重合,大大的减小了器件的尺寸,并巧妙的利用波导与反射端面形成的夹角来实现MZI两干涉臂的臂长差。而光学材料铌酸锂晶体,其抛光后的端面,可以起到抛光金属面的高反射作用；另一方面,器件在制作过程中通常存在一定的工艺误差,造成光交错滤波器的输出谱中心波长发生偏移。而光交错滤波器实现调谐功能不但可以补偿这一工艺误差,更重要的是可以实现波长选择开关的功能。因此研究可调谐光交错滤波器有重要意义,目前通常选择电光系数较大的铌酸锂晶体材料研制电光调谐波导器件,但由于用退火质子交换工艺制作的铌酸锂光波导的折射率差较小,因此相应的铌酸锂光交错滤波器的尺寸通常较大,对器件的制作不利。为此本论文采用如上所述的反射型结构来缩短器件长度,并重点对如何实现这一器件结构进行研究,在此基础上进一步设计电极来实现其调谐功能。论文的主要内容包括：首先,论文分析了所提出的反射型非对称MZI型交错滤波器的基本结构特点,并分析了该器件的工作原理,以及输出特性。之后,分析了铌酸锂波导单模传输的条件,以保证器件的正常工作。然后分析设计了器件中所涉及的3 dB耦合器和非对称臂的基本结构参数,其中3 dB耦合器作为器件的输入和输出端,大大的影响了器件的输出特性,因此我们设计不同的耦合间距和耦合长度的耦合器来分析器件的传输特性；而两非对称臂的臂长差直接决定了输出谱的波长间隔,在此我们分析了不同臂长差对器件输出特性的影响。然后,根据对器件的所涉及的不同基本结构参数的分析设计,确定器件的整体参数,并设计制作了光刻掩模版。再利用铌酸锂退火质子交换工艺成功地制作了不同参数的铌酸锂光波导交错滤波器,并测试了器件的输出性能。具体的实验工作包括：(1)成功制作了不同参数的铌酸锂弯曲波导,测试了不同长高比情况下波导的传输特性；(2)成功制作了反射型非对称MZI交错滤波器(未镀反射膜),并测量了不同退火时间下器件的耦合器的输出特性,以获得分光比接近1：1的实验参数；(3)成功制作了反射型非对称MZI交错滤波器,并测量了器件的输出特性得到了周期性的梳状输出谱,实现了自由光谱区范围为200 GHz的光交错滤波器。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-05-01）

蒲会兰,鲁怀伟[4]（2015）在《基于双耦合器的全光纤不等带宽波长交错滤波器的设计》一文中研究指出为提高波长交错滤波器(interleaver)带宽的利用率,提出了基于一字型3×3和2×2光纤耦合器组成全光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI)型不等带宽波长交错滤波器(interleaver)的设计方案。运用光纤传输理论和矩阵理论,得到滤波器输出谱的表达式;依据傅里叶级数的理论,优化选择器件的结构参数;数值模拟分析了器件的输出特性。结果表明:两个耦合器的耦合系数和光纤干涉臂长差取一些定值时,器件主要的两路输出带宽不等,它们的3dB带宽分别为31.5和65.6GHz,满足不同传输速率10和40Gbit/s对带宽的要求,较等带宽interleaver有更高的利用率;通过分析器件结构参数对输出谱的影响,发现器件具有一定的抗偏差能力;与普通的级联MZI型interleaver相比,新型器件的优点是耦合器少,在实际制作时可准确控制和检测耦合器的分光比,从而降低了制作难度。实验结果与理论分析相吻合。(本文来源于《光电子·激光》期刊2015年12期）

蒲会兰,鲁怀伟[5]（2014）在《一种新型级联MZI型不等带宽波长交错滤波器的设计》一文中研究指出为了满足在光纤通信系统中不同传输速率对带宽的要求,提出了基于1个3×3和2个2×2光纤耦合器级联组成全光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI)型不等带宽波长交错滤波器的设计方案.运用光纤传输理论和矩阵理论,推得器件输出谱的表达式,对其特性进行数值模拟分析,结果表明:器件将50GHz的输入信号分离成信道间隔为100GHz的奇偶两路输出信号,满足了10Gbit/s+40Gbit/s混合系统中不同传输速率对带宽的要求,实现不等带宽传输;器件中对耦合器的结构参数偏差要求不同而降低了制作难度.该滤波器较等带宽交错滤波器带宽利用率更高,在光纤通信系统中有着潜在的应用价值.(本文来源于《兰州交通大学学报》期刊2014年03期）

陈意[6]（2014）在《并联交错有源电力滤波器研究》一文中研究指出摘要：随着工业的快速发展,以电力电子装置为代表的非线性负载日益增多,电力系统中谐波电流含量不断增大,同时高频谐波的比例也呈现上升趋势。因此,大容量、高带宽的有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)受到了越来越多的关注。模块化并联技术可方便扩展变流器的容量,具有设计简单、安装灵活、N+1冗余属性、高可靠性等特点,得到了广泛应用。本论文在APF模块化并联的基础上,提出了共用直流母线电容的并联交错有源电力滤波器,该系统能有效提高APF的补偿性能和功率密度。论文阐述了并联交错APF电路结构及工作原理,建立了其输出电流纹波与滤波电感以及直流母线电容电压纹波与电容值的解析模型,该模型表明并联交错APF可减小输出滤波电感和直流母线电容,有利于提高系统补偿性能和功率密度。建立了并联交错APF在abc坐标系和dq0坐标系下的数学模型,通过提取零序电压得到了零序环流的数学模型,为系统控制策略的设计和环流抑制奠定了基础。在研究并联交错APF的环流路径及形成机制的基础上,提出了一种低成本的综合环流抑制措施,即采用0轴PI控制器抑制低频环流、加入共模电抗抑制高频环流。为了提高系统的鲁棒性,设计了基波电流与谐波电流分离的控制策略,消除了并联交错APF中基波电流与谐波电流之间的干扰。对比分析了多旋转积分、广义积分和矢量比例积分叁种算法下谐波电流的闭环传递函数,选择了谐波选择性好、并能实现dq轴电流完全解耦的矢量比例积分算法,该算法可显着提高系统带宽。仿真和实验结果验证了理论分析的正确性和所设计控制策略的有效性。(本文来源于《中南大学》期刊2014-04-01）

陈飞[7]（2014）在《基于微环谐振器的可调谐波长交错滤波器的研究》一文中研究指出随着光通信技术的不断发展,密集波分复用(DWDM)技术被认为是扩大通信网络容量最经济有效的技术之一,但是信道间隔的减小对DWDM系统内波分复用器和解复用器提出了更高的要求,同时网络升级后形成的混合传输速率系统由于调制方式和传输码型的不同,其对不同信道的带宽要求不同,而具有非对称带宽比的波长交错滤波器可以为不同传输速率的信道分配不同的带宽,因此可以较好的解决这一问题。本文在分析微环谐振滤波器和马赫-曾德尔波长交错滤波器(MZI)工作原理的基础上,提出了一种新型带宽比可调谐波长交错滤波器。该新型滤波器与传统的微环辅助MZI相比,结构简单紧凑并且可以对输出谱带宽比进行灵活调谐。本文的主要工作为：分析了单微环谐振器和串联双环谐振滤波器的输出特性,在微环无损耗条件下,重点分析了耦合系数和微环半径对串联双环谐振器滤波特性的影响。计算结果表明当满足理想耦合条件并且耦合系数比较小时,滤波效果较为理想,并且当串联双环半径分别为40μm和50μm时,滤波器的FSR大约达到22nm,可以满足在信道间隔为50GHz的DWDM系统中对特定波长的滤波。分析了马赫-曾德尔干涉仪和微环谐振器辅助马赫-曾德尔波长交错滤波器的输出特性,对两干涉臂臂长差、微环周长、微环与干涉臂耦合角和微环归一化损耗对滤波特性的影响进行了深入分析。仿真结果表明,当微环周长是两干涉臂臂长差一倍时,输出谱呈对称带宽比；而当微环周长是臂长差一半时,呈现出带宽比为1：2的非对称输出谱。提出了新型带宽比可调谐波长交错滤波器并对其结构和工作原理进行分析,该新型波长交错滤波器与微环辅助MZI波长交错滤波器相比的结果表明,其滤波曲线更平坦,器件结构更紧凑,并且在调谐时无需改变器件的结构和尺寸,仅需要改变耦合系数便可以改变输出谱的带宽比,具有更灵活的可调谐特性。在仿真分析了耦合系数、微环周长和微环损耗对滤波特性的影响后,通过合理设置耦合系数得到了带宽比从1：1到7：1的输出谱,实现了对带宽的灵活分配,证明了该新型波长交错滤波器能够很好的满足混合传输系统的要求。(本文来源于《北京交通大学》期刊2014-03-01）

周威,邹喜华,潘炜,闫连山,罗斌[8]（2014）在《基于单个偏振调制器和光交错滤波器的八倍频微波信号产生研究》一文中研究指出提出并实验验证了一种采用单个偏振调制器(PolM)的八倍频微波信号光学产生方法。PolM在大信号调制下产生多个高阶光边带,通过调节偏振控制器(PC)和检偏器,仅获得偶数阶光边带;合理调节其调制指数(射频信号功率),使得二阶边带被完全抑制,四阶边带功率明显高于六阶及其它高阶边带。采用光交错滤波器进一步抑制光载波及六阶边带,仅保留四阶边带,经光电探测器(PD)拍频获得八倍频微波信号。仿真方案选用25GHz和50GHz信道间隔的光交错滤波器,充分利用光交错滤波器的周期滤波特性,在4个频段范围内获得了连续可调的八倍频微波信号。实验结果和理论分析有效验证了所提出方案的可行性。(本文来源于《光电子.激光》期刊2014年02期）

陈仲,王志辉,李梦南,陈淼[9]（2013）在《交错降压式全桥有源电力滤波器》一文中研究指出传统全桥有源电力滤波器(active power filter,APF)正常工作时开关管驱动信号中要加入死区时间,这样就会产生死区效应,降低APF的补偿性能。为了解决这个问题,提出一种交错降压式全桥APF,其最大的特点是没有直通隐患,可靠性高,无需设置死区,补偿性能好。针对新型APF电感数目较多的缺陷,采用半波倍频正弦脉宽调制(sinusoidal pulse width modulation,SPWM),有效地减小了单个电感的感值,从而减弱电感数量增加而带来的体积重量影响。仿真和实验验证了理论分析的正确性和新型APF的可行性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2013年30期）

李金星[10]（2013）在《带宽比任意可调光波导交错滤波器的研究》一文中研究指出随着通信网络流量的快速增长，光通信网络正面临着更高带宽容量的需求。密集波分复用技术是提高信息容量最为经济有效的方式之一，然而，这对波分复用/解复用器提出了更高的要求，为了缓解这一苛刻的要求，研究人员提出了光学交错滤波器(Interleaver)这一解决方案，光学交错滤波器能够把一组波长间隔密集的光信号分为波长间隔加倍的两组光信号。另外，提高单信道的数据传输速率也一直是研究人员的关注所在，目前，商用的数据传输速率已经从10Gbit/s提高到了40Gbit/s，并且数据传输速率还会进一步提高，100Gbit/s的传输速率也已经报道，为了降低网络的升级成本，出现了混合速率的传输系统。但是，由于数据传输速率和调制方式的不同，使得两个信道对带宽有不同的需求，因此，需要能够分配不等带宽的非对称交错滤波器来满足混合速率的传输系统。本论文正是针对上述问题，巧妙地结合了MZI和光学微环结构，提出了一种带宽比任意可调的光波导交错滤波器，该器件不仅能够实现对称的输出谱，而且通过调整几个关键参数，还能够实现非对称的输出谱，从而满足了密集波分复用系统的不同需求。首先，论文介绍了所提出的带宽任意可调光波导交错滤波器的基本结构特点，分析了该器件的工作原理。之后，根据所选择的材料，分析设计了器件中所涉及的单模光波导及Y分支双模干涉仪(TMI)的基本结构参数，讨论了为得到不同分光比时Y分支双模干涉仪双模区应满足的长度。其次，论文分析讨论了所提出的带宽比任意可调光波导交错滤波器的对称输出特性，分析了为实现对称输出时器件所应满足的结构参数。结果表明，通过适当设计器件涉及的叁个TMI的分光比，便可得到对称的输出谱，并分析了器件对称输出特性时的色散特性。通过与单级MZI型交错滤波器的对比表明，该器件在结构上比单级MZI型交错滤波器更加紧凑，在性能上具有更好的通带平坦性，对于自由光谱区为100GHz的Interleaver其-1dB带宽比单级MZI型交错滤波器多6GHz左右。最后，论文分析讨论了所提出的带宽比任意可调光波导交错滤波器的非对称输出特性，并以带宽比为1:2的非对称交错滤波器为例，讨论了叁个TMI分光比对输出谱带宽比的影响，在此基础上，分析讨论了设计得到任意带宽比的非对称交错滤波器的方法。此外，论文还分析讨论了其它因素如微环周长，损耗等对器件传输特性的影响，并简要介绍了该器件实现带宽比调谐的方式。(本文来源于《电子科技大学》期刊2013-05-02）

### 交错滤波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为改善全光纤波长交错滤波器(Interleaver)的输出特性,提出了一种将带自反馈光纤谐振腔的2×2光纤耦合器作为马赫-曾德尔干涉仪(MZI)输出端耦合器的新型全光纤MZI-Interleaver,推导了该器件的输出表达式,并进行了数值模拟分析.分析结果表明:改进后的MZI-Interleaver透射波形更加接近于方波,阻带抑制和过渡带滚降特性明显加强;与传统的光纤谐振腔辅助MZI-Interleaver相比,在考虑传输损耗的情况下,改进后的MZI-Interleaver相干涉的两束光信号不存在幅度差异,因此降低了传输损耗对全光纤MZI-Interleaver消光特性的影响.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 交错滤波器论文参考文献

[1].刘连园.LLCL交错并联型有源电力滤波器关键技术研究[D].武汉理工大学.2018

[2].鲁彦,鲁怀伟,蒲会兰,侯越,罗冠炜.基于光纤谐振腔的新型马赫-曾德尔干涉仪型波长交错滤波器[J].光学学报.2017

[3].余波.反射型铌酸锂光波导交错滤波器的研究[D].电子科技大学.2016

[4].蒲会兰,鲁怀伟.基于双耦合器的全光纤不等带宽波长交错滤波器的设计[J].光电子·激光.2015

[5].蒲会兰,鲁怀伟.一种新型级联MZI型不等带宽波长交错滤波器的设计[J].兰州交通大学学报.2014

[6].陈意.并联交错有源电力滤波器研究[D].中南大学.2014

[7].陈飞.基于微环谐振器的可调谐波长交错滤波器的研究[D].北京交通大学.2014

[8].周威,邹喜华,潘炜,闫连山,罗斌.基于单个偏振调制器和光交错滤波器的八倍频微波信号产生研究[J].光电子.激光.2014

[9].陈仲,王志辉,李梦南,陈淼.交错降压式全桥有源电力滤波器[J].中国电机工程学报.2013

[10].李金星.带宽比任意可调光波导交错滤波器的研究[D].电子科技大学.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e68816d5c1fee870892729ea.html