# 地应力条件论文-李东红

导读:本文包含了地应力条件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:掘进支护,优化措施,高地应力

### 地应力条件论文文献综述

李东红[1]（2019）在《煤矿高地应力顺序开采条件下的巷道掘进支护技术》一文中研究指出针对申南凹焦煤公司20104综采面运输顺槽掘进期间的支护质量问题,对采用锚网(索)支护顺槽巷道的支护质量、效果进行了分析和调查,提出了工作面煤柱宽度的调整、不留伪顶掘进、优化巷道断面和支护参数等具体改进措施,并在20106综采面顺槽的掘进施工应用中,产生了明显的效果。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年09期）

彭守建,贾立,许江,张超林,郭世超[2]（2019）在《不同地应力条件下平行钻孔抽采瓦斯运移特性实验分析》一文中研究指出利用自主研发的"多场耦合煤层气开采物理模拟实验系统",开展了不同地应力水平下平行钻孔瓦斯抽采的物理模拟实验,研究结果表明:1)平行钻孔瓦斯抽采中,抽采前期压降曲线斜率大,中、后期压降曲线斜率相对较小,并且相邻抽采管之间瓦斯解吸速率较边界抽采管快,任意时刻平行或垂直抽采管方向气压变化值均关于抽采管对称,离抽采管抽采段越近,瓦斯解吸速率越快,瓦斯解吸速率与距离抽采管连接段远近无关;2)瓦斯抽采中,随着地应力增加,瓦斯解吸速率减缓,压降漏斗收缩变小,瓦斯有效解吸面积变小,且地应力对消除突出危险区域出现时间影响差异不明显,但随着地应力增加,消突范围渐缩小;3)瓦斯抽采中,瞬时流量随时间演化可分为急速升高、快速衰减和极限抽采叁个阶段,并且随着地应力增加,瞬时流量峰值减小,瞬时流量衰减速率减缓,瓦斯累积流量降低,累积流量增长速率减缓,抽采效率降低。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年08期）

李东红[3]（2019）在《搞好煤矿高地应力顺序开采 条件下的巷道掘进支护技术》一文中研究指出近年来，随着浅部煤炭资源的日渐枯竭，深部资源开发已经成为一种必然趋势。但是由于巷道延伸，盖山厚度会相对加大，若煤层顶、底板岩性较软，在采掘工作面顺序布置的情况下，受高地应力及动压影响，若不及时采取措施或措施不当，势必导致巷道矿压显现突出，从而会加大安全压(本文来源于《中国煤炭报》期刊2019-08-03）

崔正荣,汪禹,仪海豹,杨海涛,金科[4]（2019）在《深部高地应力条件下双孔爆破岩体损伤数值模拟及试验研究》一文中研究指出随着开采深度的增加,岩体开挖过程中其受力状态将发生改变,岩体爆破破坏作用将由原来的爆破动荷载转变为爆破动荷载和地应力静荷载形成的耦合荷载。基于ANSYS/LS-DYNA模拟软件,开展了开采深度为1000 m、1500 m和2000 m条件下岩体双孔爆破数值模拟。结果表明:随着开采深度的增加,地应力随之增大,通过布置合理的诱导工程,使得岩体X方向损伤半径由3.81 m增大至13.62 m,增加幅度达257.48%;Y方向损伤半径由3.65 m增大至11.66 m,增加幅度达219.45%;损伤深部由10.08 m增加到22.34 m,增加幅度达到121.63%。在此基础上,开展了开采深度为780m、1000 m条件下现场爆破漏斗试验,试验结果表明:随着开采深度的增加,岩石爆破漏斗深度、漏斗体积等呈上升趋势,岩石炸药单耗呈降低趋势,降低幅度达4.79%,进一步验证地应力对岩体爆破致裂起促进作用。(本文来源于《爆破》期刊2019年02期）

王国旺,夏新兵,郭运华[5]（2019）在《地应力场边界条件反演的粒子群-差分进化耦合方法》一文中研究指出地应力场的准确与否直接关系到岩土工程数值分析结果的可靠性,复杂地质条件下,往往不能满足弹性力学迭加原理,地应力场回归的反演方法受到较大限制。为解决这一不足,提出了一种反演数值模型边界条件来逼近初始地应力场的粒子群-差分进化耦合方法。研究表明,该方法可以避免回归方法获得的地应力场存在加载失真的缺陷,同时可以有效提高粒子群方法寻优的效率,实现地应力场的精确反演。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年05期）

吕进国,李守国,赵洪瑞,谯永刚,唐治[6]（2019）在《高地应力条件下高压空气爆破卸压增透技术实验研究》一文中研究指出为探索高地应力条件下的非常规卸压增透技术,研究了深部矿井高压空气爆破卸压机理,分析了地面与井下气爆致裂煤体的差异性,构建了高地应力条件下高压空气爆破卸压范围的理论计算模型,以丁集煤矿为工程背景,理论计算了气爆致裂煤体的卸压范围;详细介绍了高压空气爆破技术与装备,开展了高压空气爆破的地面实验,得到了有、无位移约束2种条件下混凝土试件气爆破坏效果与破坏特征,分析了气爆压缩波反射作用对试件的破坏影响作用;开展了丁集矿的井下现场试验,研究了气爆卸压增透效果,分析了气爆前后钻孔瓦斯流量、瓦斯抽采量、衰减系数与透气性系数的变化特征,结合以往经验类比与理论计算,得到了气爆后卸压增透的最佳范围。研究结果表明:在气爆压力达到60 MPa左右时,有、无位移约束的混凝土试件破坏程度很高,主要呈现出径向断裂特征;在淮南丁集煤矿气爆后的煤层钻孔瓦斯流量是无气爆的6～8倍,瓦斯抽采量是气爆前的4～7倍,透气性系数是未气爆的5～1 050倍,衰减系数是未气爆的0.4倍,气爆的最佳卸压增透半径不超过2 m;首次气爆使爆孔周围煤体的力学性质得到弱化,相当于爆孔周围发生了卸荷效应,在二次气爆与高地应力共同作用下形成了较大的松动破坏范围,从而达到卸压增透目的。(本文来源于《煤炭学报》期刊2019年04期）

刘天明,栗盼平[7]（2019）在《阿舍勒铜矿深部高地应力条件下风井的施工》一文中研究指出本文讨论了阿舍勒铜矿深部高地应力条件下完善深部通风系统,决定对200m～00m1#盲北风井进行刷扩浇筑,井筒设计断面为圆形,原小井井筒断面Φ3.0m(反井钻机钻凿形成),掘砌后井筒净断面Φ5.0m,掘进断面Φ5.8m。风井形成后,根据深部通风需求,施工相应通风联络道、调节风门或调节风窗,根据现场条件和通风系统确定位置及参数。(本文来源于《新疆有色金属》期刊2019年02期）

本刊编辑部[8]（2019）在《极高地应力条件下深埋大型地下洞室群开挖支护对策研讨会在蓉召开》一文中研究指出2019年1月9日,双江口项目部在成都组织召开地下厂房洞室群阶段性成果研讨会,会议由成都院副总工程师、双江口项目经理兼设总李永红主持,特邀专家宋胜武、肖平西、陈卫东和银登林等到会指导。科研协作单位项目负责人、勘测设计分公司水工处及地质处领导和相关设计人员参会。双江口水电站工程为一等大(1)型工程,电站装机容量2 000 MW,枢纽工程由拦河大坝、泄洪建筑物、引水发电系统等组成。地下厂房洞(本文来源于《水电站设计》期刊2019年01期）

朱贵祯[9]（2019）在《大埋深、高地应力条件下回采工作面两巷矿压显现规律研究》一文中研究指出为有效控制巷道围岩变形,通过在回采工作面两巷布置顶板离层、锚杆拉力、围岩应力在线观矿压测点,进行巷道矿压实时观测、数据分析、措施验证,从而得出了深埋深、高地应力条件下回采工作面回采对两巷矿压超前显现的规律,有针对性采取改善巷道支护措施。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年02期）

周铭铄,贺邵生[10]（2019）在《高地应力条件下大型地下洞室群施工期围岩稳定特征分析》一文中研究指出地下洞室群施工中围岩稳定性关系到施工安全和工程建设质量。本文主要以某电站工程为例,综合分析地下洞室群稳定、地下洞室群数值模型、影响稳定性的主要因素。(本文来源于《资源信息与工程》期刊2019年01期）

### 地应力条件论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用自主研发的"多场耦合煤层气开采物理模拟实验系统",开展了不同地应力水平下平行钻孔瓦斯抽采的物理模拟实验,研究结果表明:1)平行钻孔瓦斯抽采中,抽采前期压降曲线斜率大,中、后期压降曲线斜率相对较小,并且相邻抽采管之间瓦斯解吸速率较边界抽采管快,任意时刻平行或垂直抽采管方向气压变化值均关于抽采管对称,离抽采管抽采段越近,瓦斯解吸速率越快,瓦斯解吸速率与距离抽采管连接段远近无关;2)瓦斯抽采中,随着地应力增加,瓦斯解吸速率减缓,压降漏斗收缩变小,瓦斯有效解吸面积变小,且地应力对消除突出危险区域出现时间影响差异不明显,但随着地应力增加,消突范围渐缩小;3)瓦斯抽采中,瞬时流量随时间演化可分为急速升高、快速衰减和极限抽采叁个阶段,并且随着地应力增加,瞬时流量峰值减小,瞬时流量衰减速率减缓,瓦斯累积流量降低,累积流量增长速率减缓,抽采效率降低。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 地应力条件论文参考文献

[1].李东红.煤矿高地应力顺序开采条件下的巷道掘进支护技术[J].煤炭与化工.2019

[2].彭守建,贾立,许江,张超林,郭世超.不同地应力条件下平行钻孔抽采瓦斯运移特性实验分析[J].重庆大学学报.2019

[3].李东红.搞好煤矿高地应力顺序开采条件下的巷道掘进支护技术[N].中国煤炭报.2019

[4].崔正荣,汪禹,仪海豹,杨海涛,金科.深部高地应力条件下双孔爆破岩体损伤数值模拟及试验研究[J].爆破.2019

[5].王国旺,夏新兵,郭运华.地应力场边界条件反演的粒子群-差分进化耦合方法[J].中国水运(下半月).2019

[6].吕进国,李守国,赵洪瑞,谯永刚,唐治.高地应力条件下高压空气爆破卸压增透技术实验研究[J].煤炭学报.2019

[7].刘天明,栗盼平.阿舍勒铜矿深部高地应力条件下风井的施工[J].新疆有色金属.2019

[8].本刊编辑部.极高地应力条件下深埋大型地下洞室群开挖支护对策研讨会在蓉召开[J].水电站设计.2019

[9].朱贵祯.大埋深、高地应力条件下回采工作面两巷矿压显现规律研究[J].山东煤炭科技.2019

[10].周铭铄,贺邵生.高地应力条件下大型地下洞室群施工期围岩稳定特征分析[J].资源信息与工程.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e762d744828066f2c787fc18.html