# 外调制论文-郭振涛

导读:本文包含了外调制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微波光子学,相控阵雷达,微波光子相移器,PolM

### 外调制论文文献综述

郭振涛[1]（2019）在《基于电光外调制的微波光子相移技术研究》一文中研究指出微波毫米波技术与光子学方法相结合而诞生的微波光子学技术在诸如雷达、卫星通信、宽带网络、传感技术等领域有着广泛应用。近几年来,微波光子学技术更是得到了迅猛发展。在相控阵天线方面,突破了电域技术瓶颈的微波光子学技术具有带宽大、损耗低、抗电磁干扰等优点。基于微波光子学技术,本文提出了基于偏振调制器(PolM)的微波光子相移器和基于双偏振双平行马赫增德尔调制器(DP-DPMZM)的双功能微波信号处理器方案。本文由以下四部分组成:(1)首先,提出了基于PolM和对偏振敏感的电光相位调制器(polarization sensitive electro-optical phase modulator,PS-PM)的360°相移的微波光子相移器。在该技术方案中,具有正交偏振成分的光单边带微波信号由PolM和光带通滤波器OBPF产生,偏振敏感的电光相位调制器对该单边带信号的两个频率成分进行非同步相位调制以引入相对相移。由理论分析可知,微波信号的相移与直流偏置电压成线性关系,该方案能够实现全360°相移,在整个相移过程中微波相移信号的幅度(功率)保持恒定。搭建仿真系统对理论分析做进一步的验证,仿真结果显示,此系统的相移范围是-180°～+180°,工作带宽是4～38 GHz,微波信号的相移与直流偏置电压具有良好的线性关系。(2)其次,提出了基于级联PolM生成正交偏振单边带信号的微波光子相移器方案。在该技术方案中,级联两个偏振调制器产生具有正交偏振的光单边带微波信号,偏振敏感的电光相位调制器对单边带信号进行相位调制以引入相对相移。搭建仿真系统对理论分析进行验证。仿真研究了正负1阶边带抑制比与PolM的直流偏置电压、90°混合耦合器的输出相位差的关系,当PolM的直流偏置电压为0.31V,90°混合耦合器的输出信号相位差为90°时,正负1阶边带抑制比达到最大,为21dB,此时可以实现正交偏振的单边带调制。仿真结果显示,相移响应与偏置电压成线性关系,可以实现360°相移。(3)再次,提出了基于DP-DPMZM和PolM的倍频和相移双功能微波光子信号处理器。在不使用光滤波器的情况下,实现了基于集成双偏振双平行马赫增德尔调制器(dual-polarization dual-parallel Mach-Zehnder modulator,DP-DPMZM)和偏振调制器(PolM)的二倍频全360°相移的微波光子相移器(MWPPS)。在其中一个支路上具有90°偏振旋转器的DP-DPMZM用于实现正交偏振的光载波抑制的双边带(OCS-DSB)信号。PolM用于对正交偏振成分进行相反相位调制以引入相移。在仿真系统中搭建了该倍频-相移器,在只有一个直流偏置电压的情况下,MWPPS能够实现连续可调的360°相移,相移与偏置电压成线性关系;基于上述结构,通过本地振荡信号和RF/IF信号驱动的DP-DPMZM用于实现载波抑制的单边带调制,直流偏置电压驱动的PolM进行相位调制,实现了变频-相移双功能器,仿真结果显示,该变频相移器在仅有一个直流偏置电压的条件下能够实现360°相移,并且相移与偏置电压成线性关系,变频带宽分别为IF信号50MHz-500MHz,RF信号2GHz-48GHz,在此带宽内,系统在变频的同时可以实现360°相移。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-06-12）

何禹彤[2]（2018）在《基于光注入锁定和外调制法的光子微波波形产生技术研究》一文中研究指出光生微波技术可以较为轻易地突破电子瓶颈,实现微波信号的倍频和高频微波信号产生,其在光载无线通信系统、测量仪器和雷达等许多地方都有较多的应用,并具有抗电磁干扰、成本低等优点。而利用半导体激光器的注入锁定过程和光外调制过程可以较为容易地获得光微波信号,尤其是实现高倍频信号产生。本研究主要是围绕光微波信号倍频和光子微波波形信号产生两个方面的内容进行的。具体来说,本文主要完成了以下几方面的研究工作:提出了一种基于单驱动马赫-曾德调制器调制特性和光注入锁定过程的倍频叁角波产生方案。在本课题组原有方案的基础上,通过改进设计,利用载波抑制调制产生的二倍频信号和注入锁定过程获得的六倍频信号迭加来实现倍频叁角波形产生。通过理论分析和实验验证确定了所提出方案的可行性与有效性。实验中,利用3GHz和4GHz的正弦调制信号成功实现了6GHz和8GHz的倍频叁角波产生。提出了一种基于级联单驱动马赫-曾德调制器的任意波形产生方案。本方案充分利用了调制器的调制特性和偏振敏感特性,同时结合理论计算和仿真解释了所设计系统实现矩形波、叁角波和锯齿波等多种波形信号产生的原理。实验中,利用3GHz的正弦信号驱动调制器,成功产生了同重复频率的多种波形信号。最后,还初步研究与讨论了这种结构潜在的开发价值和偏振相关的调制信号对半导体激光器注入锁定过程的影响。(本文来源于《贵州大学》期刊2018-06-01）

吴举才[3]（2016）在《基于碘吸收谱外调制叁次谐波解调的Nd:YAG激光器稳频技术研究》一文中研究指出近年来,在各类电子产品需求的推动下,微电子光刻机等半导体制造装备的加工性能和加工效率性能不断提升。现有高端微电子光刻机中普遍采用快速超精密激光干涉仪作为其高速、动态、实时位姿测量手段,其相对测量准确度要求达到10-8量级;与此对应地,新一代和下一代微电子光刻机中可能采用性能提升后的快速超精密激光干涉仪或者在干涉仪的基础上融合平面光栅技术形成多维光栅干涉仪,以满足10-9量级的相对测量精度需求。随着下一代快速超精密激光干涉仪、光栅干涉仪的发展,其对激光光源的激光频率准确度和光源功率的需求,将大大超出现有激光干涉仪中气体稳频激光器的相应能力。为满足上述干涉光源特性需求,本文以输出光功率达到数十毫瓦的Nd:YAG激光器为对象,研究基于碘吸收谱外调制的Nd:YAG激光稳频控制方法和关键技术。论文主要研究内容如下:(1)以光刻机中典型的激光外差干涉测量系统和光栅干涉测量系统为例,分析激光外差干涉测量和光栅干涉测量的工作原理,并建立测量系统中激光频率相关的位移测量误差模型和干涉光源功率损耗、功率需求模型;在此基础上,给出下一代微电子光刻机中对激光频率准确度和光源功率的需求。(2)针对自由运转条件下Nd:YAG激光器起始频率随机范围大大超出谐振腔PZT扫描范围,导致不能完整覆盖预定吸收谱、无法有序输出超精细分量特征信号的问题,提出激光晶体温度和谐振腔PZT电压两个参数分级扫描的方法,利用激光晶体温度对频率大范围扫描和谐振腔PZT电压对频率的精细扫描,实现激光器频率对碘分子超精细吸收分量的完整扫描覆盖。(3)针对碘分子吸收谱包含数十个超精细吸收峰且吸收峰存在光强调制斜坡噪声、导致特定吸收峰难以有效识别和精确锁定的问题,首先设计了基于吸收谱超精细吸收峰阈值触发、首峰判读和序列计数的特征吸收峰识别方法,并利用滑动窗口数字积分平均方法来消除吸收峰存在的光强调制斜坡噪声,实现激光频率对碘分子特定的超精细吸收分量的精确锁定。(4)碘吸收谱外调制叁次谐波解调稳频装置研制。设计了激光频率调制光路、碘吸收与差分探测光路、信号采集与数字解调电路、吸收峰判别计数与锁定控制单元、稳频装置一体化机械结构等,并集成了Nd:YAG激光器稳频装置。对所集成的Nd:YAG激光器稳频装置进行测试,实验结果表明:该装置可实现碘吸收谱的完整覆盖、特定吸收峰的有效识别和精确锁定;频率锁定后,激光器输出激光功率大于27m W,激光的相对频率稳定度为1.2×10-9(1小时);进一步的不确定度分析表明,稳频装置输出激光的频率准确度为1.2×10-9(1小时)。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2016-07-01）

刘新开[4]（2016）在《基于电光外调制的宽带微波光子信号生成技术研究》一文中研究指出随着现代信息技术的发展,低频段的微波频带资源已难以满足人们生产生活的需求,高速增长的无线数据流量对微波载频提出了更高的要求。但是,基于传统电子学的方法产生、传输和处理高频微波信号,面临着电子瓶颈等问题。在此背景下,研究光与微波相互作用的微波光子学,吸引了众多学术界和工业界人士的关注。由于光子学技术具有大带宽、低传输损耗、抗电磁干扰等优点,利用光子学手段来产生、传输和处理高频段微波信号,无疑是解决高频段微波使用所面临问题的一种理想方案。本文将围绕微波光子学中的一个主要研究方向——微波信号的光子学产生,以基于电光外调制的宽带微波光子信号生成技术研究为选题,旨在探索新的低相位噪声单频微波信号和任意波形微波信号的产生方法,提高微波光子信号产生系统的性能。本文分别研究了基于光电振荡器(OEO)的低相位噪声单频微波信号产生技术和基于外调制的任意波形微波信号产生技术。首先,在基于OEO的单频微波信号产生方面,详细研究了OEO的幅值特性与调制系数可调谐性,在此基础上,提出了一种基于OEO的高速光脉冲产生方案；同时,探讨了OEO的频率调谐、边模抑制和高频输出等问题的解决方法,设计了两种新型的OEO方案。其次,在基于外调制的任意波形微波信号产生方面,详细研究了任意波形微波信号的精细生成与快速调谐的实现方法,分别提出了一种大信号电光调制下的啁啾微波脉冲产生方案和一种基于非线性调制的叁角形微波信号产生方案。本文的主要研究内容和成果如下：(1)推导了可用于描述OEO振荡过程的迭代方程组。通过数值仿真,详细研究了OEO从起振开始,振荡幅值和环路增益所经历的变化过程；分析了OEO能够维持稳定振荡的开环增益条件；得到了由OEO直接产生的微波信号的最大幅值。在上述分析基础上,估算了OEO中调制器的调制系数的可调谐范围；同时,探讨了工作在特定调制系数下的OEO在信号产生中的新应用,设计了一种基于OEO的高速光脉冲信号产生方案,并通过实验产生了归零码(RZ)和抑制载波归零码(CS-RZ)光脉冲信号。(2)设计了一种基于级联光纤循环延时线(RDL)结构的多环OEO。分析了级联RDL结构的系统响应。应用级联RDL结构作为OEO的储能器件,同时执行OEO的模式选择功能,可以产生频率等于两个RDL的自由频谱范围(FSR)最小公倍数的微波信号。这样一个多环OEO方案,不仅可以有效增大振荡模式间隔,提高OEO的边模抑制效果,还可以通过电光、热光效应实现灵活的调谐。(3)设计了一种基于光载波布里渊处理的倍频OEO。在小信号调制下,利用Po1M来产生抑制载波双边带(DSB-SC)信号。对DSB-SC信号实施光电转换,产生了二倍频微波信号。为了维持OEO的稳定振荡,利用布里渊增益放大被抑制的载波,完成DSB-SC信号到双边带(DSB)信号的转变,从而产生基频微波信号。这一方案可以使OEO在采用低频电子器件的前提下,产生更高频率的微波信号。(4)提出了一种大信号电光调制下的啁啾微波脉冲信号产生方案。利用强度调制器构建脉冲型强度时域开关,在时域上选取两个光相位调制信号的不同相位调制区间,并对选出的相位调制区间内的光信号进行拍频,实现了啁啾微波脉冲信号的产生。由于生成的啁啾微波脉冲的中心频率、啁啾率和脉冲重复频率等参数,直接决定于调制器外加微波信号的幅度、频率和初始相位。因此,这一方法可以实现对生成的啁啾微波脉冲信号的参数的精细调控。(5)提出了一种脉冲重复频率可简易调谐的叁角形微波脉冲信号产生方案。在大信号调制下,利用工作于最小传输点的强度调制器(IM)和光带通滤波器(OBPF)来产生正奇次阶边带信号。应用光载波布里渊处理技术,控制被抑制的光载波的幅值和相位,最终通过拍频实现了叁角形微波脉冲信号的产生。分析了布里渊增益、布里渊非线性相移和载波抑制比对波形的影响,实验证明了上述方案的有效性和简易的调谐性。综上所述,本论文重点研究了宽带微波光子信号的产生技术。基于新型结构的OEO和外调制技术,分别实现了高频/宽带的单频、啁啾和叁角形微波信号的光子学产生,在通信系统、脉冲雷达、电子测量等领域具有重要应用。此外,基于光子集成技术提高系统的稳定性和实用性,还需要被进一步探讨和研究。(本文来源于《西南交通大学》期刊2016-06-01）

朱兴邦,王少水,赵发财,孙权社,韩忠[5]（2016）在《紫外调制光产生及检测技术》一文中研究指出针对紫外光通信接收端机无法校准的问题,为了验证其抑制背景杂散光的能力,定义了"背景光抑制比"作为衡量接收机抑制背景光能力的定量参数,设计并实现了一种基于紫外激光器外调制的标准紫外调制光源,并利用探测器和锁相放大器对调制光源信号进行了检测。实验结果表明,锁相放大器能够有效抑制噪声,准确测量标准紫外调制光信号的功率,保证了"背景光抑制比"的量值准确可靠。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2016年15期）

陈学永,马贵斌,左朋莎,乔东旭[6]（2015）在《基于双导频信号外调制射频光传输技术的研究》一文中研究指出M-Z LiNbO_3外调制器最佳偏置点的控制是外调制射频光传输设备中的核心技术。提出了一种新型的基于双导频信号的自动偏置控制方案,先引入双导频信号,并将其送入外调制器,再把调制后的二次分量作为误差信号进行反馈,实现最佳偏置点的自动跟踪和控制。此方案能有效提高外调制器偏置点控制精度,抑制外调制射频光传输信号的偶次非线性失真。该技术现已成功应用于外调制射频光传输模块。(本文来源于《测控技术》期刊2015年12期）

顾峰[7]（2015）在《光调制中直接调制和外调制的问题研究》一文中研究指出文章通过实验测试,使用Opti-System(光通信系统设计软件)模拟来研究光调制中直接调制和外调制特点和局限性,熟悉对激光的特性。(本文来源于《江苏科技信息》期刊2015年24期）

王珊[8]（2015）在《基于正交相移键控外调制的光通信系统研究》一文中研究指出无线光通信系统是以光束为载波来加载信息在大气信道中传输的通信系统。与传统无线电通信相比,无线光通信具有无电磁干扰、频带宽、保密性好的优点,且无需预先铺设通信链路、设备体积小、安装灵活方便,适用于高保密机构、卫星通信、临时终端通信、跨越障碍通信等,是当前研究的热点。首先,本文介绍了无线光通信系统的总体结构,并对该系统内的关键器件包括外调制器、光源和光电探测器的工作原理进行介绍,对不同类型的光电器件进行对比讨论,选定布拉格型声光调制器作为外调制器件,637nm半导体连续激光器作为系统光源,这两者结合可以有效降低调制过程中产生的啁啾现象。选用光电倍增管作为光电探测器。同时选用正交相移键控调制方式与BCH编码相结合对信号进行调制解调和纠错码处理,并且以FPGA开发板来实现两者功能,应用FPGA开发板可以节约设计成本与设计时间,简便可靠。其次,分别对系统发射端和接收端FPGA开发板的信号处理部分进行介绍。根据FPGA开发板设计流程先对顶层模块进行探讨,然后分析各个子模块的设计思路及仿真结果,验证各个模块的功能是否正确实现。再次,分别对选取的声光调制器和激光器的性能进行测试,对FPGA信号处理部分进行硬件实测,验证系统各部分的可行性。搭建完整的无线光通信系统实验平台,该通信系统是通过PC机的串口以115.2k Bd波特率发送信息至FPGA开发板调制解调与信道编码,从而控制声光调制器对光束进行调制,最终实现了一套采用光强度调制/直接探测方法的无线光通信系统,分别在室内进行了多次实验,该系统通信速率为230.4kbit/s,统计实验结果,接收信息出现误码的概率为10-5。最后,对全文作出总结,并分析设计的无线光通信系统存在的不足和未来的改进方法。(本文来源于《重庆大学》期刊2015-05-01）

李玲[9]（2015）在《THz外调制通信系统基带信号处理及外调制技术基础研究》一文中研究指出随着无线通信技术的发展,频带资源显得越来越紧缺,现有的频带不仅呈现出饱和的趋势,而且也越来越不能满足人们对于高通信速率的需求。由此,太赫兹通信系统应运而生。相较于目前国际上已经完成的太赫兹通信系统(时域脉冲型、QCL太赫兹通信系统、光电混合型、全电子学型),基于外部直接调制的太赫兹通信系统有其不可替代的优势,它的调制器独立于太赫兹源,方便对其进行独立的研究,并且能够灵活的搭配不同的太赫兹源,可以达到比较大的发射功率,整个系统的调制性能依赖于太赫兹外调制器本身。所以对基于外部直接调制的太赫兹通信系统中的关键性器件太赫兹外调制器的研究成为重点。为检测系统效果,基于外部直接调制的太赫兹通信演示系统的基带业务传输也显得尤为重要。本文主要研究内容和所得成果如下:1、对比目前国际上已经完成的几类太赫兹通信系统所用技术和其性能,并介绍课题组研发并搭建的基于外调制的THz无线通信系统。简单介绍几种太赫兹外调制技术,并详细研究了其中基于Metamaterials的外调制技术。在对二氧化钒的性能和Metamaterials理论学习了解的基础上,通过结构设计、电磁仿真设计出基于VO2的Metamaterials太赫兹调制器的单元结构,并对仿真结果进行分析,分析出结构对于谐振频点以及对太赫兹波吸收的影响,为以后的设计提供了参考。2、采用微细加工制备出基于基于VO2的Metamaterials太赫兹调制器的样品。利用时域光谱系统TPS3000对其进行测试,测试结果跟仿真结果能够很好的吻合,证明设计方法和样品制作方法的可靠性。对加工出的太赫兹调制器样品进行静态和动态的实验,实验结果表明所设计的基于VO2的Metamaterials调制器在目标频点0.34THz附近有较好的调制效果。3、结合基于外调制的THz无线通信系统,提出基带数据传输初步方案,并基于FPGA设计方法,完成发送端基带数据传输,向太赫兹外部调制器提供稳定可靠的调制信号。对接收端的AD采样平台进行初步配置,能够使其正常工作并实现相应的功能。利用课题中所提出的基带传输方案对基于外调制的THz通信系统进行初步联试,实验分别得到50Mbps、100Mbps、150Mbps清晰眼图信号,证明传输方案可行性,为下一步该系统的完整演示打下基础。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-04-01）

张巍,张谦,崔永华[10]（2014）在《1550nm外调制光发射机及EDFA光放大器的测试》一文中研究指出1550nm外调制光发射机和EDFA光放大器在有线电视传输系统系统中应用广泛。本文着重介绍它们的作用和测试方法。(本文来源于《有线电视技术》期刊2014年06期）

### 外调制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光生微波技术可以较为轻易地突破电子瓶颈,实现微波信号的倍频和高频微波信号产生,其在光载无线通信系统、测量仪器和雷达等许多地方都有较多的应用,并具有抗电磁干扰、成本低等优点。而利用半导体激光器的注入锁定过程和光外调制过程可以较为容易地获得光微波信号,尤其是实现高倍频信号产生。本研究主要是围绕光微波信号倍频和光子微波波形信号产生两个方面的内容进行的。具体来说,本文主要完成了以下几方面的研究工作:提出了一种基于单驱动马赫-曾德调制器调制特性和光注入锁定过程的倍频叁角波产生方案。在本课题组原有方案的基础上,通过改进设计,利用载波抑制调制产生的二倍频信号和注入锁定过程获得的六倍频信号迭加来实现倍频叁角波形产生。通过理论分析和实验验证确定了所提出方案的可行性与有效性。实验中,利用3GHz和4GHz的正弦调制信号成功实现了6GHz和8GHz的倍频叁角波产生。提出了一种基于级联单驱动马赫-曾德调制器的任意波形产生方案。本方案充分利用了调制器的调制特性和偏振敏感特性,同时结合理论计算和仿真解释了所设计系统实现矩形波、叁角波和锯齿波等多种波形信号产生的原理。实验中,利用3GHz的正弦信号驱动调制器,成功产生了同重复频率的多种波形信号。最后,还初步研究与讨论了这种结构潜在的开发价值和偏振相关的调制信号对半导体激光器注入锁定过程的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 外调制论文参考文献

[1].郭振涛.基于电光外调制的微波光子相移技术研究[D].北京邮电大学.2019

[2].何禹彤.基于光注入锁定和外调制法的光子微波波形产生技术研究[D].贵州大学.2018

[3].吴举才.基于碘吸收谱外调制叁次谐波解调的Nd:YAG激光器稳频技术研究[D].哈尔滨工业大学.2016

[4].刘新开.基于电光外调制的宽带微波光子信号生成技术研究[D].西南交通大学.2016

[5].朱兴邦,王少水,赵发财,孙权社,韩忠.紫外调制光产生及检测技术[J].黑龙江科技信息.2016

[6].陈学永,马贵斌,左朋莎,乔东旭.基于双导频信号外调制射频光传输技术的研究[J].测控技术.2015

[7].顾峰.光调制中直接调制和外调制的问题研究[J].江苏科技信息.2015

[8].王珊.基于正交相移键控外调制的光通信系统研究[D].重庆大学.2015

[9].李玲.THz外调制通信系统基带信号处理及外调制技术基础研究[D].电子科技大学.2015

[10].张巍,张谦,崔永华.1550nm外调制光发射机及EDFA光放大器的测试[J].有线电视技术.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e78107f375e81cfb9ac15142.html