# 建筑电气设计中环保节能策略的应用分析

关键词：建筑工程；电气设计；环保节能；策略分析

1前言

经济的发展以及人们观念的改变，促使我国的城市化进程不断地加快，在此基础上就推动了建筑工程的繁荣。建筑工程是一项耗能较大的产业，在施工的过程中会耗费很多能源。面临急速增长的建筑行业，如果做不到节能环保，那么就会对我国的诸多资源造成浪费。因此。在建筑工程中积极引进环保节能设计，是当前最急需解决的现象。电气设计是建筑工程施工的核心项目，首先就要把环保节能的理念灌输到这领域。既能够节省资源，又能够在环境上起到保护的作用。所以，提升电气设计的绿色环保能力势在必行。

2建筑电气设计中存在的问题

在建筑电气设计中存在着很多问题，这些问题的存在对环保节能的开展造成巨大的影响，因此，一定要先找出问题，并在此基础上寻找解决的方案。

2.1消防线路敷设问题

一般情况下，建筑工程电气设计工程在施工的过程中，都是先设计消防线路，用一般的PVC塑料管进行包装，然后再经过包装过的塑料管穿过吊顶，从而达到通电的过程。这一设计理念和国家规定的设计理念是完全不同的，并且使用材料也是完全不一样的。国家规定的是用金属管材进行包装，这要比塑料管结实。其实在电气设计的过程中，总会存在各种各样的问题，只要根据实际情况进行合理的设计，就会保证电气设计的安全性。但是在目前仍然存在线路敷设的问题，令人堪忧。

2.2建筑物防雷问题

在平时的施工过程中，不管是普通的楼房设计，还是高层建筑的设计，都要安装防雷装置，这是常识。但是在一些建筑工程中，仍然不按照国家的标准展开施工，或者采用假冒伪劣的产品来替代，以至于实际效果很差，给居民的使用带来安全隐患。

2.3共同接地问题

另外，在建筑施工的过程中接地问题也必须引起人们的注意，很多建筑商不重视这个问题，认为这是一个很普通的问题，岂不知如果不引起重视，那么这么一个小的工程就会引发其他很多问题，对建筑施工的其他项目带来严重的影响，从而降低项目施工的质量。

3建筑电气设计中环保节能策略的应用

在以上的论述中，笔者已经分析了在建筑工程中电气设计存在的一些问题，现就这些问题一一地提出解决的策略。

3.1设计合理性的供配电系统

建筑电气设计中，首先面临的问题就是供电系统的设计，如果这个系统设计不到位，那么将来的建筑物据只能生活在一片黑暗之中，或者经常会出现线路的问题，给人们的生活带来巨大的影响。为了避免这种现象的发生，必须要关注的就是电压级别的问题。在电气设计中，电压越高，那么输送的电量越大，这是一个常识性的问题。因此，对于输送线路较长的情况下，就需要用到较小的容量；反之就需要用到较大的容量。把我不准确这个问题，就会给线路的安装带来麻烦。

3.2变压器环保节能设计

变压器的选择在电气设计中也是一个关键的问题，以往使用的变压器往往不注重节能环保，这就在实际应用过程中造成一定的浪费。为了响应国家的号召，那么在选用变压器的过程中，要选择节能环保的油浸型以及干式节能变压器，这种变压器本身就带有节能的功能，可以通过自身的功能来达到节能的标准，在实际情况中很有价值性。

3.3线路环保节能设计

对于电气设计中的线路也可以采用环保节能的方法，一般电线都会存在电阻的问题，线路越长，其电阻就会越大。如果要达到节能的目的，一方面可以采用科学的方法，降低电线的电阻，从而达到节能的目的；另一个方面可以减少导线的长度，同样能够达到节能的目的。无论采取哪一种方法都能够起到节能环保的作用，这样也能够减少线路的损耗。目前，很多建筑工程还做不到第一个方面，使用的都是普通的线路，在使用的过程中做不到节能。

3.4电动机节能环保技术

其实在建筑工程电气设计上不仅仅存在电路设计的问题，还存在水道和暖通设计的问题，如果这些问题得不到及时的解决，那么一样会对电气设计造成浪费。因此，必须对水道和暖通等问题进行节能环保设计。为了做到电气设计的节能环保，可以采取以下两个方面措施：首先，一般在实际的电气使用这种会采取变频调速器来达到变频的目的，这就需要不断地进行自动调节，从而达到节能的目的。其次，软启动器。设备在工作的时候，软启动器会通过时间调节可控制系统，进而达到改变电压的目的，此时借助对电压的不断调节能够实现平稳工作的状态，完成对全压系统的科学高效调节。电气设备工作的时候采用此种平稳状态的启动调节能够很好的应用系统反馈信息来实现可控硅的调节和实现速度变化的运行状态的目的。

3.5建筑电气设计中的照明节能设计

建筑电气设计中，照明节能也是重要的方面。在建筑物中存在着很多照明设备，如果在设计的过程中不注意节能环保，那么用电量就会急速增加，给国家和用户都带来巨大的负担。针对这个问题，一方面可以优化照明线路的设计；另一方面就可以采用相对来说比较节能的照明设备。首先要能够最大程度的应用自然光，以环保节能为建筑电气设计的最终目的，完成照明设计系统的稳定性和安全性不断提高。通过大量的数据显示，最大程度应用自然光并能够让它和照明系统完美科学结合，能够不断改进和完善建筑工程项目的可持续性。一般在建筑电气设计的时候必须要考虑到节能环保照明系统的完整性和实用性，并结合建筑工程项目自身采光的实际情况，尽可能的实现照明的节能目的，体现出在建筑工程电气设计中节能环保的整体意识。其次，高效节能光源的应用。建筑工程电气设计时要充分考虑节能光源的应用，而高效节能光源的应用不仅可以确保照明系统的整体质量，而且可以提升整个项目照明系统设计的价值性。一般在节能照明系统设计的时候尽可能的选择金属卤化物灯、高压钠灯等，确保建筑工程电气系统的稳定性和节能性，并满足工程项目后期的实际需求。最后，灯具控制方法要进行科学优化。建筑工程在进行照明设计的时候必须要优化灯具的控制方法，并能够满足日常的实际应用。照明系统灯具控制方法要能够和照明系统完美融合，一般可以根据实际情况进行分区控制和根据特殊情况照明开关的设计，在带来便利性的同时更要同时保证灯具控制的安全性。

4结束语

综上所述，我国的建筑工程在经济迅速发展的情况下，也呈现出蓬勃发展的局面。快速发展的过程中必然会带来很多问题，这些问题中最关键的就是电气设计问题，目前正在建筑工程中电气设计主要存在的问题就是做不到节能环保。这就给国家和老百姓带来巨大的资源浪费。为了解决这个问题，笔者提出一系列的解决方案，既提高建筑电气设计的价值性，促进行业的可持续发展，又为现代建筑产业的运行提供保障。

参考文献

[1]程惠龙.建筑电气设计中节能降耗措施的分析[J].建材与装饰，2018（31）：123-124.

[2]韩瑾.在建筑电气设计中的节能技术措施[J].工程建设与设计，2018（06）：59-60.

[3]仇佩.建筑电气设计中环保节能策略的应用研究[J].湖北农机化，2018（09）：37-38.

[4]吕丽平.对建筑电气设计中的安全及节能问题的探讨[J].居舍，2018（26）：129.

[5]万浩林.建筑电气设计中节能技术的应用探究[J].江西建材，2018（04）：190-191.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e7b285b48b6004f3cad3988e.html