# 城市道路路面施工的通病及治理策略陈永林

中商联合泰盛建筑集团有限公司海南海口570100

摘要：城乡一体化进程的发展推进城市化建设进程的发展，对于道路修护的建设工作也不断被提出更高的要求来适应时代发展。基于此，本文深入探究关于当下城市道路路面施工的通病及治理策略，内容涉及施工通病问题探究、针对性的治理对策以及道路排水问题的简单阐述。

关键词：城市道路；路面施工；治理策略；排水工程

引言：

路面路基对于日常的城市运营有着极为重要的作用，路面施工的工程质量直接决定了路面的使用年限，但是受其地理因素、气候、施工内容等多方面的影响，路面施工中不可避免存在一些通病，一般情况下路面施工通病都是由于沥青造成的，而由于不同因素影响，针对不同现状，要有针对性的提出不同的解决策略来解决，做到对症下药。

一、分析城市道路路面施工的通病

路面施工主要是通过对于沥青混合料进行铺设路面，确保搅拌、运输后进行摊铺和碾压工作，最终形成可以正常为城市工作的沥青路面，但实质上，每一步骤都可能存在问题并最终导致城市道路路面施工整体出现问题并爆发出现。

（一）温度与搅拌方面

路面施工主要采用的原料就是沥青混合料，而沥青混合料不仅对于配比有着严格的要求，同时对于搅拌温度也有要求，不同原料下需要的温度也不相同，如对于改性沥青而言，存储的温度一般情况下都需要维持在最低不低于155℃，最高不超过160℃这个区间当中，而对于AC型的改性沥青温度不论是最低维持温度还是最高维持温度都需要更高，但是在实际施工阶段，由于各方面因素的限制，施工方往往难以做到精准控制温度，或为求施工速度，在实际进行沥青混合料搅拌过程中，不对搅拌时间进行严格控制，最终导致在进行后续施工中，严重影响施工质量，为质量问题的出现提供了温床。

（二）运输问题

在进行好对于沥青混合料的搅拌和运输后，需要将沥青混合料运输到指定地点进行摊铺、碾压的工作，除了在运输过程中应当保持沥青混合料所需要维持的基本温度外，对于运输方式的选择也有很大需求，因为不同的运输方式可能会给运输过程中的沥青混合料带来不同程度的温变，而难以开展后续工作，而不同的沥青混合料也需要根据其特性不同程度的分批运输，不能一概而论，实际的施工情况是一些施工单位为了减轻运输成本，并未严格按照要求开展运输，最终导致运输过程中沥青混合料发生温变，在实际碾压过程中，造成路面难以压实的情况，从而进一步影响整个路面的质量。

（三）摊铺工作问题

摊铺工作的开展是最容易导致路面质量问题出现的工作，而造成摊铺工作开展中问题频出的主要原因还是来自于对于工作的操作不当和不细心导致的。在实际城市道路路面施工中，摊铺占据了工作内容的很大比重，但是在实际操作中，由于并未对于工作仰角进行调试导致速度上不均匀，以及离地高度的器械调整工作不到位导致路面摊铺不均匀，甚至对于断续现象的视而不见，不做适当的补救工作，致使路面出现质量问题[1]。

（四）碾压工作问题

对于施工路面摊铺沥青混合料后进行碾压工作是路面施工极为关键的一个步骤，如果碾压工作没有落实到位，那么上述的工作就白费了，因为碾压工作是最直接反映出路面质量问题的工作，不论上述环节哪一个环节出现问题都会对碾压工作造成影响并进一步影响整体的路面质量。在实际道路路面施工过程中，碾压一般都分为三个阶段，不同阶段都应当采用不同种类的碾压机，对于不同阶段碾压机的碾压次数要求也不相同，但是实际施工中，最常出现的状况就是施工方为了节约施工时间，只采用同一种碾压机碾压，碾压的次数也相应减少，这不仅会影响路面的质量，还影响到了路面的使用年限，甚至有可能为安全隐患埋下地雷。

二、针对道路路面施工问题提出解决对策

路面施工是一项极为重要的工程，而施工完毕进入运营阶段的路面是需要使用相当长时间的年限，一旦出现质量问题后果不堪设想，因此对于不同的道路路面施工问题要采取不同的解决对策，有针对性的解决道路路面施工问题，为道路路面质量带来一定的保障[2]。

（一）相应的准备工作

在施工工程开展的最初阶段，要做好相关的准备工作，为路面质量打下基础。

而相应的准备工作包括首先对于搅拌装置的检测，确认搅拌沥青混合物的装置不存在任何操作和使用上的问题，并按照施工要求，对于路面的原材料配比有一个严格的监察，确保原材料的配比正确。在开始施工工程之前，还需要对施工地段的路面进行清理，保证施工地段的路基处于平整状态，绘制合格的基准线等等，这类准备工作都是应当并确实需要落到实处的工作，只有做好准备工作，才能为后续工作的开展打好基础，为保证路面施工质量做好准备。

（二）针对搅拌与温度问题的治理对策

一方面需要加大对于工作的监察制度，严格检测对于沥青混合料的配比，对于用料的合格程度至少进行两到三次的每日检测，始终确保用料处在一个合理的范围内，从而从根本上避免由于用料问题导致的路面施工质量问题。除此之外值得注意的，可以通过路面施工要求和原材料的现状来适当调整配比，比如说如果存在湿料可减少集料中的水分，或者如果存在花白料的问题，那么在搅拌过程中，可以减少矿粉用量或者适当延长搅拌的搅合时间，都能够解决原料花白料的问题，保证原料的质量。

对于沥青混合料的温度问题，必须要尽可能的保证混合料在摊铺前都需要保持恒温，即将温度维持在最低温度不低于165℃，最后温度不高于185℃的这个区间当中[3]，恒定的温度对于混合料的影响会直接反应在路面施工中路面实际的平整度上，因此是极为重要的。

（三）针对碾压问题的治理对策

对于混合料运输与摊铺问题，实质上都是需要人为注意的一些问题，如运输中对于天气原因造成的混合料侵蚀现象或因为运输路段造成的混合料离析现象等都属于运输人员提前做好准备工作来防治；而对于摊铺工作的开展，一方面则是需要对于仪器设备的调试，另一方面则需要实时监控，确保出现问题后能够及时的解决问题，处理问题，基于此类问题在实际操作中需要针对具体情况基于讨论，面对不同情况的解决对策不同，因此在本文中不做过多的探究与谈论。

而对于路面碾压问题，在上文中提到，路面碾压工作的好坏直接关系到了路面的整体质量，因此必须严格按照三个步骤反复碾压。在碾压过程中对于压路机的速度也应当与摊铺机速度始终保持一致，确保不会出现路面未压实的情况，如已经出现未压实的情况，则需要采用小型压路机来再次碾压，除此之外，路面施工完成后，必须等到路面冷却，才能够开放路段进行正常运营，这点需要特别注意。

除此之外，道路路面施工还有其他问题的治理对策需要进行探究，如对于机械设备的选择、路面平整度的控制、操作设备的工作人员专业素质等等，都需要进行严格的规划与梳理，要确保每一个环节落实到位，才能最终保障路面质量[4]。

三、结束语

对于城市道路路面施工的通病和治理策略，本文从原料、搅合与温度、摊铺、碾压四个方面的问题进行分析并进行对策探究，而在实际施工阶段，出现的问题远不止于此，如何面对不同因素导致的路面施工质量出现问题都需要针对不同情况进行讨论，希望广大相关学者能够继续就此方面进行深入探究，为城市道路路面施工的通病及治理策略提出更多具有可行性的理论基础。

参考文献：

[1]高锐，马新宇.关于市政道路路面质量工程的控制分析[J].城市道桥与防洪，2014（09）：15+204-206.

[2]王春玲，朱国庆.浅谈市政混凝土道路工程质量通病及预防措施[J].西部探矿工程，2014（03）：174-174.

[3]李德振.论市政道路路面施工质量通病与监理[J].现代物业（上旬刊），2011（08）：168-169.

[4]任家富.市政道路工程施工中质量通病及处理措施[J].科学之友，2013（10）：67-68.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e8207df1d5f1afd73c793a5a.html