# 厚钢板论文-付静

导读:本文包含了厚钢板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:海工,特厚钢板,海洋工程,强度级别,制造强国,舞钢,中国船级社,新日铁,自升式,高强度钢

### 厚钢板论文文献综述

付静[1]（2019）在《先进海工及高技术船舶用特厚钢板文献研究》一文中研究指出国家制造强国战略部署了十大领域，新材料是十大领域之一，也是其他九大领域高端制造业的基础，而海工平台是新材料领域中21个方向之一，承担着海洋新材料推广应用的重担。2019年，工信部正式批复建设先进海工与高技术船舶材料生产应用示范平台，要把海工平台建设与国家(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-12-31）

杨跃辉,商兴国,张晓娟,苑少强[2]（2019）在《碳含量对500 MPa级特厚钢板组织性能的影响》一文中研究指出分别采用常规碳和低碳的成分设计开发出了屈服强度500 MPa级的特厚调质钢板,对比分析了其组织和性能的差异,结果表明:采用常规成分设计时,调质处理后获得回火索氏体,具有高的强韧性匹配,因此更适合高强度、大厚度产品的生产;采用低碳贝氏体的成分设计时,经较低温度回火能获得较高的低温韧性,但力学性能的热稳定性较差,因此更适用于较低强度级别的特厚板或薄规格的高强板的生产。(本文来源于《唐山学院学报》期刊2019年06期）

周焱民,刘永龙,李学明[3]（2019）在《中厚钢板窄公差带生产技术控制研究》一文中研究指出通过热轧钢板厚度均匀性的影响因素分析,对轧制温度、轧制压下率分配、精准操作及系统控制等关键因素加以优化改进,使轧制过程受控,厚度偏差得到有效保证,成功生产出窄公差带钢板。(本文来源于《宽厚板》期刊2019年05期）

谭晓霞[4]（2019）在《国产低温容器用SA-203E厚钢板封头热压成型性能试验研究》一文中研究指出针对国产SA-203E厚钢板交货态及封头热压成型后的力学性能和显微组织展开研究,并进行分析对比。结果显示SA-203E钢板封头热压成型效果良好,采用850℃热压成型、600℃充分回火的压制工艺,能够得到良好的封头性能和稳定的显微组织。显微组织中出现大量铁素体和已分解M-A岛组织,使得热压成型封头拉伸性能与钢板交货态拉伸性能相比稍有降低,-101℃低温冲击性能大幅度提高。(本文来源于《宽厚板》期刊2019年05期）

黄翔[5]（2019）在《南钢组织编创的《中国中厚钢板70年》正式发布》一文中研究指出10月24日，入选“共和国钢铁脊梁——庆祝新中国成立70周年主题出版工程”、由南京钢铁股份有限公司（以下简称：南钢）黄一新、朱金宝、孙决定等十多位创作团队人员历时两年多编着的共上下两册180多万字的《中国中厚钢板70年》正式发布。该书全景式、系统地描述了(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-10-29）

丁威,王文渊,何林纳,罗浩,张鹏[6]（2019）在《超厚钢板剪力墙装配式模板加固体系》一文中研究指出钢板剪力墙内含钢板或钢骨,无法使用一般的剪力墙加固方式。昆明春之眼商业中心施工中,通过在钢板两侧焊接套筒固定对拉螺杆,采用新型加固体系替代钢管主背楞,提高了阴阳角装配化程度,使用可重复利用丝杆套筒,节约了施工材料。加固体系可周转使用,操作简便,可减少施工流程,节约劳动力,缩短施工工期。(本文来源于《建筑技术》期刊2019年10期）

张中元,聂帅强,王龙,杨华[7]（2019）在《窄间隙埋弧焊在厚钢板拼接焊中的工艺研究》一文中研究指出在锅炉、电厂大型钢结构件的钢结构制造过程中,经常需要进行大量的厚钢板拼接,拼接时需开坡口,填充大量的焊接材料,且焊后会产生一定的焊接变形。为减少焊接变形,提高生产效率,降低生产成本,减少焊材的使用量,对窄间隙埋弧焊技术在厚钢板拼接过程中进行了试验应用。通过钢板焊接时焊接变形的成形原理,得到了焊接变形收缩量的数学模型。研究了厚钢板拼接窄间隙埋弧焊时电流、电压及焊接热输入对焊接变形造成的影响,得出了比较合理的焊接工艺技术参数。为窄间隙埋弧焊在大型钢结构件的厚钢板拼接中的应用提供了理论和试验依据。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2019年09期）

王喜庆[8]（2019）在《低碳贝氏体超高强特厚钢板显微组织对无塑性转变温度的影响》一文中研究指出通过对低碳贝氏体超高强特厚钢板显微组织的定量分析,揭示了粒状贝氏体组织对无塑性转变温度的影响规律,提出了改进措施。(本文来源于《南钢科技与管理》期刊2019年03期）

管秀兵,温冰,刘彦强,罗应明,刘立县[9]（2019）在《300 mm特厚钢板淬火线功能开发及应用》一文中研究指出通过舞钢300 mm特厚钢板淬火线设备功能开发和系列工艺试验,淬火、正火、回火和NAC等4种热处理工艺模式得到成功应用。生产钢板厚度范围拓展至80-300 mm,完全满足了目前厚板热处理的生产需求,极大地提升了企业名牌产品的生产能力。(本文来源于《宽厚板》期刊2019年04期）

李忠波,唐郑磊,许少普,杨阳,郑海明[10]（2019）在《水电用SX610CF特厚钢板的研发》一文中研究指出介绍了南阳汉冶特钢有限公司水电用80mm SX610CF特厚钢板的开发,主要介绍了其化学成分设计以及TMCP+回火工艺,包括钢坯加热温度的确定,两阶段控制轧制工艺及不同回火温度对钢板组织性能的影响。试制结果表明,钢坯加热温度设定为1 190～1 210℃;采用设计的压下规程,每道次的变形均能渗透到钢板芯部,改善了钢板芯部组织;试制钢板力学性能及冲击韧性均可满足水电用钢的技术要求。(本文来源于《轧钢》期刊2019年04期）

### 厚钢板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分别采用常规碳和低碳的成分设计开发出了屈服强度500 MPa级的特厚调质钢板,对比分析了其组织和性能的差异,结果表明:采用常规成分设计时,调质处理后获得回火索氏体,具有高的强韧性匹配,因此更适合高强度、大厚度产品的生产;采用低碳贝氏体的成分设计时,经较低温度回火能获得较高的低温韧性,但力学性能的热稳定性较差,因此更适用于较低强度级别的特厚板或薄规格的高强板的生产。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 厚钢板论文参考文献

[1].付静.先进海工及高技术船舶用特厚钢板文献研究[N].世界金属导报.2019

[2].杨跃辉,商兴国,张晓娟,苑少强.碳含量对500MPa级特厚钢板组织性能的影响[J].唐山学院学报.2019

[3].周焱民,刘永龙,李学明.中厚钢板窄公差带生产技术控制研究[J].宽厚板.2019

[4].谭晓霞.国产低温容器用SA-203E厚钢板封头热压成型性能试验研究[J].宽厚板.2019

[5].黄翔.南钢组织编创的《中国中厚钢板70年》正式发布[N].世界金属导报.2019

[6].丁威,王文渊,何林纳,罗浩,张鹏.超厚钢板剪力墙装配式模板加固体系[J].建筑技术.2019

[7].张中元,聂帅强,王龙,杨华.窄间隙埋弧焊在厚钢板拼接焊中的工艺研究[J].新技术新工艺.2019

[8].王喜庆.低碳贝氏体超高强特厚钢板显微组织对无塑性转变温度的影响[J].南钢科技与管理.2019

[9].管秀兵,温冰,刘彦强,罗应明,刘立县.300mm特厚钢板淬火线功能开发及应用[J].宽厚板.2019

[10].李忠波,唐郑磊,许少普,杨阳,郑海明.水电用SX610CF特厚钢板的研发[J].轧钢.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e85ad7c4f9f7f78f4b01a3df.html