# 黑油模型论文-未志杰,康晓东,张贤松,张健

导读:本文包含了黑油模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚合物驱,多组分,黑油,交替注入

### 黑油模型论文文献综述

未志杰,康晓东,张贤松,张健[1]（2018）在《基于黑油的多组分聚合物驱数学模型》一文中研究指出为准确模拟不同种类聚合物交替注入进一步提高驱油效果的现象,考虑多种类型聚合物的混合增黏作用、竞争吸附作用以及由此导致的渗透率降低作用,构建了基于黑油的多组分聚合物驱数学模型,进而结合CPR(Constrained Pressure Residual)预条件GMRES算法给出了全隐式高效求解程序,并研究了交替注入增效的力学机制以及交替周期数的影响.研究表明:交替注入通过使注入介质更好地匹配储层的非均质性,改变并使各层渗流阻力的变化规律趋同,造成稠油油藏吸液剖面由倒"V"型向倒"U"型转变,增强了聚合物的纵向波及和低渗层剩余油的有效动用;合理的交替周期能够最大程度地抑制剖面返转,相比连续注入,可进一步提高低渗层吸液量11.1%、采收率幅度提高3.1%.上述成果对指导稠油油藏聚合物驱持续高效开发具有重要的理论与实际意义.(本文来源于《中国科学:技术科学》期刊2018年04期）

梁景伟,朱圣举,王立群,慕国权,牛畅[2]（2017）在《黑油模型井筒控制的全隐式数值处理方法研究》一文中研究指出在实际油藏数值模拟中,黑油模型是应用最广泛且被普遍接受的模型。从数学的角度,黑油模型是由一组非线性抛物型偏微分方程、辅助方程以及给定的初边值条件所构成的定解问题。由于井筒附近的非线性程度非常高,因此井筒处理是油藏数值模拟中的重要环节。采用强耦合的全隐式井模型进行求解,在合理处理水头项中的混合流体密度的前提下,对每口井引入叁个新的未知变量,在不同的井控条件下,相应的叁个未知变量均可以较完整地描述井筒中流体流动,尤其针对比较特殊的交叉流现象,这种强耦合井模型体现了自身的优越性。为了验证该方法的准确性,运用Matlab软件编写程序实现本文算法。最后,针对多个油藏实例,分别在块中心网格和角点网格系统下进行数值计算,并将结果与商业软件Eclipse的运行结果进行比较。吻合效果较好,验证了本文的处理方法科学、准确。(本文来源于《油气井测试》期刊2017年06期）

梁景伟,王立群,于萌,靳鑫,马源梓[3]（2016）在《黑油模型初始化处理》一文中研究指出在实际油藏数值模拟中,黑油模型是应用最广泛且被普遍接受的模型。从数学的角度,黑油模型是由一组非线性抛物型偏微分方程、辅助方程以及给定的初边值条件所构成的定解问题。由于初始条件用于描述油藏开发的初始状态,其准确性对描述油藏开发动态起到关键性作用,因此黑油模型初始化是油藏数值模拟中的重要环节。采用重力平衡法,给出了黑油模型初始化的具体过程,即根据油藏在开发前重力及毛管压力作用达到水力静态平衡来实现油藏的初始化。为了验证该方法的准确性,针对一个油藏实例,运用本文方法与商业软件Eclipse分别对其进行初始化,得到近似相同的结果,说明本文的处理方法科学准确。(本文来源于《油气井测试》期刊2016年06期）

李政[4]（2013）在《CPU-GPU异构体系下几种求解油气两相黑油模型的高效线性解法器》一文中研究指出黑油模型是油藏模拟问题的典型数学模型,它由多个非线性偏微分方程耦合而形成,其快速数值求解是科学与工程计算的热点之一。在黑油模型的数值求解中，线性代数方程组的求解占整个计算时间的主体。本文主要研究油气两相黑油模型的离散化线性系统的快速求解。首先针对一种油气两相黑油模型经有限体离散和Newton线性化得到的线性代数系统,利用几种常用线性解法器对其进行数值求解，通过对解法器效率的分析表明：基于PGMRES法的解法器是有效的。接着针对上述PGMRES法,引入了两种CPR预条件子,重点讨论了其中基于叁个要素(、和)的CPR预条件子,研制了相应的PGMRES线性解法器。数值实验表明：当和取为GS(2)法,取为常用的AMG法时,相应的CPR–GMRES线性解法器是健壮和高效的。最后在CPU-GPU异构体系的CUDA并行编程环境下,分别对一般PGMRES法和基于叁要素的CPR预条件子,设计了并行算法。进一步,通过利用CPU–GPU异构体系的特点和若干GPU加速与优化技术，研制了并行CPR–GMRES解法器。数值实验表明：当和取为GS(2)法,取为基于聚集的AMG法时,我们的解法器是健壮和高效的，特别在网格规模为3212时,并行加速比接近5。另外,我们设计了一种纯代数方法的多色高斯–赛德尔磨光算法(GS(A))的CPR预条件子,进一步提高了并行效率,特别地,当网格规模为3212时,其并行加速比接近6。(本文来源于《湘潭大学》期刊2013-04-20）

李道伦,卢德唐,王磊,查文舒[5]（2013）在《全隐式黑油模型数值试井理论》一文中研究指出针对由于地层有效厚度平面分布可能存在很大差异,导致井显式处理的数值试井软件在应用中遇到困难。提出耦合井储的全隐式黑油模型,采用全隐式离散线性化方法,给出变泡点的数值计算格式。利用UST数值试井软件,研究了叁相流试井曲线特征。研究表明,当气组分全溶于油相中时,试井曲线特征与单相类似;当发生变泡点时,压力降落趋势缓,压力导数有一个明显的抖动;对油气水叁相,压力导数的径向流段明显变长。(本文来源于《油气井测试》期刊2013年01期）

应隆安[6]（2012）在《黑油模型》一文中研究指出地下油气渗流的数学模型是十分复杂的。为了提高油气藏的采收率,有必要了解地下的实际压力和流量等参数。本文仅就一些简化的情况,讨论数学模型的建立,以说明其基本思想。(本文来源于《数学建模及其应用》期刊2012年04期）

张汝生,孙志宇,李宗田,张祖国[7]（2011）在《黑油模型和压裂设计软件相结合预测水平井分段压裂产能》一文中研究指出克服单纯应用黑油模型模拟水平井水力压裂裂缝计算油井产能方法繁琐的弊端,将压裂设计软件与黑油模型相结合进行水平井分段压裂产能预测,首先应用压裂数据软件进行水平井分段压裂设计,模拟水力压裂裂缝各个参数,然后生成数据文件输入到黑油模型中进行处理,通过黑油模型进行油藏基质、裂缝周围的网格细化,准确捕捉裂缝形态及在其各个不同位置处的流动参数,模拟多层、多相流流体流入裂缝和从裂缝流入井筒的流动,分析裂缝几何形态、导流能力、裂缝位置、间距、裂缝夹角、基质渗透率等参数对产能的影响,模型中考虑了压裂液返排过程,这对低渗油气藏水平井压裂产能预测尤为重要。(本文来源于《石油钻采工艺》期刊2011年06期）

张金良,刘军,李林新,李朝霞,田华丰[8]（2008）在《用黑油模型方法和物质平衡原理处理凝析气藏的相变开采问题》一文中研究指出在凝析气藏衰竭式开采中,受凝析气组分、地层多孔介质、温度和压力等因素的影响,会发生PVT相态变化,并呈现双组分特性。为了尽量减少凝析油在储层中析出,保持较高产量、采收率和开采效益,用黑油模型方法和物质平衡原理建立了一套处理凝析气藏相变开采的数学模型,并对实际气藏的主要参数进行了拟合预测,结果与开采计算及实验数据吻合较好。(本文来源于《天然气地球科学》期刊2008年03期）

杨耀忠,戴涛[9]（2007）在《黑油模型集群并行效率优化技术研究》一文中研究指出基于微机集群系统分布式体系结构特点,研究了叁维叁相黑油模型软件的并行化方法,提出了基于牛顿迭代的解曲面预估方法、全局加速方法,实现叁维叁相黑油模型的整体并行。通过牛顿迭代加速、系统集成等优化措施,有效地实现了微机集群系统的叁维叁相黑油模型的并行软件,实际油藏问题的并行效率测试表明,采用微机集群系统8个CPU时,其并行效率均保持在60%以上;32个CPU以内可保证并行加速比的正增长;200万节点规模的实际油藏问题的模拟时效为2。5 h,效果显着。该技术可以有效地指导油藏数值模拟软件的并行化研究,指导基于微机集群系统的并行化研究。(本文来源于《第九届全国渗流力学学术讨论会论文集（二）》期刊2007-05-12）

李中锋,何顺利,门成全[10]（2005）在《黑油模型的预处理正交极小化解法》一文中研究指出数值模拟最终都要归结到大型线性方程组的求解,一个好的数值模拟软件应具备适用范围广、收敛速度快的优点。用IMPES(隐压显饱)法求解黑油模型,引入井底压力为未知数时,压力方程的系数矩阵变成了加边的七对角阵。选择适合求解大型不对称稀疏矩阵的MILU-ORTHOMIN(预处理正交极小化)方法,是预处理共轭梯度法的一种,是MILU(修正不完全因子分解)法和ORTHOMIN(正交极小化)法的有机组合;该方法中MILU法保持了原有稀疏矩阵的稀疏性,节省了存储空间,ORTHOMIN法则大大提高了迭代收敛速度。根据该思想编制了水平井单井模拟器软件,使用IMPES法并隐式处理水平井,取相同的迭代精度,在求解同一个问题时,其迭代收敛速度是Gauss-Seidel(异步迭代)法的100多倍。(本文来源于《新疆石油地质》期刊2005年06期）

### 黑油模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在实际油藏数值模拟中,黑油模型是应用最广泛且被普遍接受的模型。从数学的角度,黑油模型是由一组非线性抛物型偏微分方程、辅助方程以及给定的初边值条件所构成的定解问题。由于井筒附近的非线性程度非常高,因此井筒处理是油藏数值模拟中的重要环节。采用强耦合的全隐式井模型进行求解,在合理处理水头项中的混合流体密度的前提下,对每口井引入叁个新的未知变量,在不同的井控条件下,相应的叁个未知变量均可以较完整地描述井筒中流体流动,尤其针对比较特殊的交叉流现象,这种强耦合井模型体现了自身的优越性。为了验证该方法的准确性,运用Matlab软件编写程序实现本文算法。最后,针对多个油藏实例,分别在块中心网格和角点网格系统下进行数值计算,并将结果与商业软件Eclipse的运行结果进行比较。吻合效果较好,验证了本文的处理方法科学、准确。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 黑油模型论文参考文献

[1].未志杰,康晓东,张贤松,张健.基于黑油的多组分聚合物驱数学模型[J].中国科学:技术科学.2018

[2].梁景伟,朱圣举,王立群,慕国权,牛畅.黑油模型井筒控制的全隐式数值处理方法研究[J].油气井测试.2017

[3].梁景伟,王立群,于萌,靳鑫,马源梓.黑油模型初始化处理[J].油气井测试.2016

[4].李政.CPU-GPU异构体系下几种求解油气两相黑油模型的高效线性解法器[D].湘潭大学.2013

[5].李道伦,卢德唐,王磊,查文舒.全隐式黑油模型数值试井理论[J].油气井测试.2013

[6].应隆安.黑油模型[J].数学建模及其应用.2012

[7].张汝生,孙志宇,李宗田,张祖国.黑油模型和压裂设计软件相结合预测水平井分段压裂产能[J].石油钻采工艺.2011

[8].张金良,刘军,李林新,李朝霞,田华丰.用黑油模型方法和物质平衡原理处理凝析气藏的相变开采问题[J].天然气地球科学.2008

[9].杨耀忠,戴涛.黑油模型集群并行效率优化技术研究[C].第九届全国渗流力学学术讨论会论文集（二）.2007

[10].李中锋,何顺利,门成全.黑油模型的预处理正交极小化解法[J].新疆石油地质.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e8dfc33365ed0737f740131c.html