# 古龙凹陷论文-王岚,曾雯婷,夏晓敏,周海燕,毕赫

导读:本文包含了古龙凹陷论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:松辽盆地,黑色页岩,岩相类型,沉积环境

### 古龙凹陷论文文献综述

王岚,曾雯婷,夏晓敏,周海燕,毕赫[1]（2019）在《松辽盆地齐家—古龙凹陷青山口组黑色页岩岩相类型与沉积环境》一文中研究指出为研究松辽盆地齐家—古龙凹陷白垩系青山口组黑色页岩的沉积环境,利用岩心描述、薄片资料及地球化学数据开展岩相分析与沉积模式建立。结合有机碳含量和矿物组成划分出6种岩相,即富有机质黏土质页岩、富有机质长英质页岩、富有机质含生屑长英质页岩、贫有机质长英质泥岩、贫有机质含生屑长英质泥岩及贫有机质介壳灰岩。青山口组富有机质页岩并不全是静滞水体中悬浮沉积的产物,大量微米级的微波状纹层、透镜状层理、交错层理、粒序层理、冲刷充填构造以及定向排列的介屑佐证了浊流和底流作用的存在。微量元素分析表明,青一段湖盆面积大,水体深,虽有底流和浊流作用,但保持较强的还原环境,形成富有机质的黏土质页岩、粉砂质页岩和含生屑粉砂质页岩的互层,发育各种纹层。青二段、青叁段随着湖平面下降,叁角洲注入能力增强,贫氧环境受到破坏,有机质保存条件变差,岩相向贫有机质块状泥岩转变。(本文来源于《天然气地球科学》期刊2019年08期）

杨雪,柳波,张金川,霍志鹏[2]（2019）在《古龙凹陷青一段米兰科维奇旋回识别及其沉积响应》一文中研究指出松辽盆地青山口组湖相深水细粒沉积岩厚度大,具有巨大的非常规油气勘探潜力。利用小波变化和频谱分析方法,对研究区取芯井青一段地层的大段深水细粒沉积岩进行米兰科维奇旋回划分,并通过地球化学、全岩矿物等参数分析古沉积环境,将古环境的沉积响应与所划分的旋回进行对应分析,建立受控于米兰科维奇旋回的地层响应特征。研究表明,青一段地层中共识别出四级米氏旋回,分别为68个米级旋回、25个Ⅴ级旋回、6个Ⅳ级旋回以及1个Ⅲ级旋回界面,地层沉积主要受控于128 ka短偏心率和48 ka斜率旋回。青一段沉积环境整体上具有气候由干到湿,水体加深、还原性增强、盐度降低的旋回变化特征,6种环境组合表明了厚层泥页岩岩相与沉积环境之间的对应关系,其中暖湿气候控制的层状灰质泥岩有利于油页岩层发育。因此利用米氏旋回细分深水细粒沉积层,有望对页岩油气勘探获得突破。(本文来源于《沉积学报》期刊2019年04期）

罗戏雨[3]（2019）在《松辽盆地齐家—古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层高分辨率层序地层研究》一文中研究指出齐家-古龙凹陷位于松辽盆地大庆长垣以西,其油气资源丰富,是大庆油田重点油气勘探区域。齐家-古龙凹陷北部葡萄花油层也具有较大的资源潜力,其中在哈尔温-杏西地区已发现重要油气田,但因储层厚度薄,变化快,致使后期岩性油气藏勘探开发难度大,高分辨率层序地层学可为该区隐蔽性油气藏勘探开发提供重要的理由依据,因此,本文开展高分辨层序地层研究,落实沉积充填演化规律,从而为后期油气勘探开发提供重要的依据。本文通过查阅前人的研究成果,采用“点—线—面—体”的研究思路,对松辽盆地齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层进行高分辨率层序研究。首先,通过精细的岩心观察,测录井资料分析,查明齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层岩石相特征和沉积微相类型。其次,明确葡萄花油层层序界面识别标志,在此基础上,建立松辽盆地齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层的层序地层格架。最后,分析高分辨率层序格架内沉积体系特征,明确研究区葡萄花油层沉积演化规律。论文的主要有如下几个方面的成果:通过取心井中岩心的精细观测和描述,确定研究区姚一段葡萄花油层发育叁大类岩相,包括有泥岩类、粉砂岩类、细砂岩。其中泥岩类可划分5种泥岩相,粉砂岩类可划分为10种粉砂岩相,细砂岩类可划分为5种细砂岩相。结合岩石的类型、沉积构造和古生物等常见相标志,研究区主要沉积相类型确定为浅水叁角洲相及湖泊相两个类型。其中,浅水叁角洲相主要为浅水叁角洲前缘亚相。浅水叁角洲前缘亚相包括水下分流河道微相,席状砂微相,支流间湾微相。湖泊相主要为滨浅湖亚相,包括砂坝微相和泥坪微相。齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层高分辨率层序界面识别标志:1.区域不整合面和与之对应的整合面;2.底冲刷构造,富含泥砾;3.岩性与岩相转换界面;4.测井相标志,测井曲线突变界面。据研究表明,齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层底界与青山口组顶界呈整合-不整合接触,顶界面为一明显的沉积转换面。因此,研究区葡萄花油层划分为一个上升的长期半旋回,可细分为叁个上升的中期半旋回和八个短期旋回,各短期旋回发育完整,主要为上升半旋回和以上升为主的不完全对称旋回。研究区姚一段葡萄花油层受来自北部物源的影响,总体上为浅水叁角洲沉积,在局部地区部分井晚期为滨浅湖沉积。自下到上,从Y1-SSC1到Y1-SSC8期间,随着水体不断加深,河道逐渐萎缩,表现为湖侵沉积过程。综上,本文通过对齐家-古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层进行层序的划分和对比,建立研究区高分辨率层序地层格架。对于高分辨率层序地层格架内沉积体系和沉积演化规律研究,为后续寻找有利的岩性油气藏提供了重要的地质依据。(本文来源于《长江大学》期刊2019-04-01）

张磊[4]（2019）在《齐家—古龙凹陷高台子油层致密储层成岩特征及有利勘探区预测》一文中研究指出随着大庆油田优质储层的不断开发和油气资源需求的日益上涨,非常规油气的开发已经作为油田增产上储的主要选择越来越引起人们的重视。齐家-古龙凹陷青山口组二、叁段,即高台子油层,内部广泛发育砂泥岩互层,源储一体,属于典型的致密砂岩储层,极具勘探价值。本文试图在储层的岩石成分、结构、构造、胶结物、孔喉特征、成岩作用的研究基础之上,建立数值模型,对储层的孔隙度和成岩相进行模拟预测,为高台子油层致密油勘探提供科学依据。通过普通薄片和铸体薄片观察、包裹体均一温度、镜质组反射率、热解Tmax、X-衍射和压汞测试等多种技术相结合,分析了齐家-古龙凹陷高台子油层储层的成分特征、孔喉特征及成岩演化特征,定量模拟了储层的成岩作用阶段,预测了储层孔隙度、渗透率以及有利勘探区等。薄片镜下观察表明,齐家-古龙凹陷高台子油层储层岩性以岩屑长石砂岩和岩屑砂岩为主,抗压实能力较弱,比较易溶。填隙物类型主要为泥质和碳酸盐矿物,胶结类型主要包括孔隙式、接触式和次生加大。储层的沉积作用和成岩作用对储层物性具有明显的控制作用,全区发育叁个异常高孔带,第叁异常高孔带底界深度约为2350米。泥岩和砂岩的成岩作用分析和成岩阶段划分研究表明,研究区的成岩规律表现为从边缘到沉积中心成岩作用不断变强。在成岩场分析的基础上,选取适用的成岩数值模型模拟了全区的成岩史,为有利区预测奠定了基础。此外,本文还讨论了储层物性的影响因素,确定不同区域沉积作用和成岩作用对储层物性的影响。利用成岩数值模拟技术和孔隙度预测技术,预测了不同地质时期高台子油层致密储层的分布范围,发现高台子油层的致密储层分布区随着沉积时间的增加不断北移,现今主要分布于齐家南地区。在广泛调研国外渗透率预测方法的基础上,选取适用于齐家-古龙凹陷致密储层的渗透率预测模型并加以改进,预测了高台子油层致密储层的渗透率,渗透率等值线的分布呈环带状,由物源向沉积中心储层渗透率呈指数减小。在确定储层成藏时间和致密时间的基础上,将高台子油层致密储层分为“先成藏后致密”和“先致密后成藏”两种类型。“先成藏后致密”的储层有利勘探区与常规储层相似,勘探中应该寻找构造高部位的有利圈闭,“先致密后成藏”的储层有利勘探区为构造低部位。结合储层孔隙度和渗透率的预测结果,将齐家-古龙凹陷齐家南地区高台子油层致密储层划分为有利勘探区。(本文来源于《东北石油大学》期刊2019-03-25）

郭嘉玮[5]（2019）在《齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层沉积相与有利储集砂体研究》一文中研究指出齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层位于松辽盆地北部大庆长垣以西地区,内含多个构造单元,二级构造单元包括齐家-古龙凹陷、龙虎泡大安阶地,面积约四百多平方公里。前人对松辽盆地大庆长垣以西探区已经进行过长达十数年的勘探研究,但是对松辽盆地北部湖盆及浅水叁角洲的沉积组合研究相对单薄,对于葡萄花油层高分辨率层序地层划分方案尚未有一个明确定论。本文对松辽盆地齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层沉积体系与有利储集砂体进行详尽的研究。研究内容对松辽盆地北部的能源勘探与开发具有重要指导意义。本文以高分辨率层序地层学和沉积学理论为指导,综合利用研究区内地震、岩芯观察、录井、测井等资料,开展了齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层层序地层及沉积相研究。建立葡萄花油层高分辨率层序地层格架,分析了研究区层序地层格架内沉积相平面展布特征、空间演化特征以及有利储集砂体特征。通过对层序界面标志的精确识别,建立研究区层序地层格架。在层序格架内分析了沉积相平面展布及有利砂体分布特征。研究得出以下几个认识:(1)确立了齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层在高分辨率层序地层格架内层序界面识别标志,建立了齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层高分辨率、高精确度层序地层格架和精细小层分层数据库;(2)利用精细岩芯观察描述确认在齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层范围内,浅水叁角洲前缘亚相在各时期广泛发育,其次发育滨浅湖沉积;(3)对齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层垂向沉积相剖面特征分析,葡萄花油层内沉积相纵向演化规律为沉积水体由浅逐步变深,整体反映为湖侵沉积过程;(4)精细分析了齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层地层剖面和沉积相平面展布特征。总体上齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层河道砂体表现为砂体分布非均质性强,厚度变化小,连通性好,呈环状包围湖泊的形态;(5)总结了齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层储集层有利砂体的沉积特征。分析了有利砂体类型及砂体规模。齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层内葡萄花油层主力有利储集砂体为水下分流河道砂体,自西向东展布,主要受西部短轴物源控制,非均质性强。(本文来源于《长江大学》期刊2019-03-01）

杨为华[6]（2018）在《古龙凹陷青一段泥岩地层压力预测》一文中研究指出孔隙弹性理论表明平均有效压力控制着孔隙度的变化,在地层孔隙压力的预测过程中应当基于平均有效应力,而非垂向有效压力的经验公式来估算地层孔隙压力。通过关联古龙凹陷青一段泥岩段孔隙度、垂向有效压力和平均有效压力,建立对应的地层压力预测模型,并通过建立的模型对古龙凹陷的G204井进行了单井地层压力计算,重新厘定青一段泥岩超压强度及其平面分布特征。结果发现:古龙凹陷青一段泥岩普遍存在超压特征,古龙凹陷青一段泥岩超压中心分布在葡西和新肇一带,向东、西两侧呈较明显的环状分布,在古龙凹陷西部呈有明显的压力系数过渡带,地层压力由超高压—高压—常压过渡分布,在古龙凹陷的西部地层压力递减速度较快;而由古龙凹陷向大庆长垣过渡,地层压力衰减速度不明显,甚至在整体地层压力降低的过程中局部呈现出压力高值。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2018年11期）

林铁锋,赵莹,白云风,张金友,刘鑫[7]（2018）在《古龙凹陷青山口组页岩油形成地质条件及勘探潜力》一文中研究指出古龙凹陷位于松辽盆地北部齐家-古龙凹陷内,勘探面积3000km~2,古龙凹陷青山口组泥岩是大庆油田主要生油层位,在勘探实践中发现,青山口组泥页岩层中见到广泛的含油气显示,且有工业油流井7口,说明古龙地区青山口组泥页岩层具有一定的勘探潜力。通过大量完钻探井、取心剖面等资料,结合微观实验分析,认为古龙凹陷青山口组页岩油形成的地质条件主要有以下几点:1、广泛分布且厚度大的页岩层。古龙地区在青山口组沉积时期,处于半深湖-深湖相沉积环境,沉积岩以泥页岩为主。钻井揭示,青山口组泥页岩厚度一般在300-500m,向古龙凹陷内部泥页岩层厚度变大,厚度一般超过400m。广泛分布且具有有一定厚度的页岩层奠定了页岩油形成的物质基础,控制了页岩油的资源潜力。2、青山口组页岩具有良好的生烃条件。页岩层的生烃能力为泥页岩油大规模聚集提供了物质基础,其中有机质丰度、热成熟度决定了页岩层的生烃能力,是页岩油形成的关键因素。烃源岩有机碳测试表明,页岩层有机碳含量一般在0.8%-4%之间,最高可达8%,其中青一段有机碳含量最高,平均2.1%,青二段有机碳含量平均在1.5%。页岩层基本达到成熟阶段,镜质体反射率一般在0.75%～1.3%,处于生油高峰期。3、发育基质孔隙和微裂缝,是泥页岩油主要的储集空间。宏微观分析表明,古龙地区青山口组页岩层储集空间主要为裂缝和孔隙。据岩心样品统计,含油裂缝约占总裂缝的56%,裂缝发育部位不仅增加储集空间,而且极大提高储层的渗透性能。微观高精度扫描电镜、纳米CT研究显示,页岩层存在大量纳米级孔隙,呈孤立状分布,局部富集,可为油气提供储集空间。4、储层脆性指数高。X射线衍射分析表明,青山口组页岩层石英、长石和碳酸盐(方解石、白云石)等脆性矿物含量较高,占总矿物含量的35～74%,粘土矿物含量一般低于40%,计算脆性指数一般在30%-55%之间,脆性较好,局部地区脆性矿物富集,脆性指数高,利于页岩油的富集和开采。古龙凹陷青山口组页岩层厚度大、分布面积广,页岩层生烃能力强,储层脆性条件好,油质轻,地层异常压力高,利于开采。目前通过地质综合评价,优选两个页岩油有利勘探区带,计算资源潜力15-20亿吨,具有较好的勘探前景。(本文来源于《2018油气田勘探与开发国际会议（IFEDC 2018）论文集》期刊2018-09-18）

高鹤,胡明毅,邓庆杰,刘丹[8]（2018）在《松辽盆地古龙凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层与沉积体系研究》一文中研究指出松辽盆地古龙凹陷葡萄花油层发育大面积浅水叁角洲储层砂体,具有丰富的油气资源。然而研究储层砂体复杂多变、沉积体系认识不清等现实问题成为制约浅水叁角洲油气勘探开发的瓶颈。本文利用20口岩心、360余口测录井、重矿物、二维地震等资料,对研究葡萄花油层高分辨率层序地层和沉积体系进行精细研究,研究表明:(1)葡萄花油层可分为一个长期基准面旋回(LSC1),3个中期基准面旋回(MSC1、MSC2、MSC3)和8个短期基准面旋回(SSC1-SSC8)。短期基准面旋回主要发育以上升半旋回为主的不对称型结构(A1)、上升半旋回与下降半旋回接近相等的近完全-完全对称型结构(C2)和以上升半旋回或下降半旋回为主的不完全对称型结构(C1、C3);(2)总结了23种岩相类型,5种细砂岩相,10种粉砂岩相,8种泥岩相,建立了5种岩相组合模式;(3)研究区的大量的泥岩统计表明,颜色在不同区域不同层位具有明显的差异性,在葡萄花油层内部的泥岩多为灰绿色,且含有钙质结核。而在油层顶底的泥岩为黑色、灰黑色,且含大量肉眼可见的介形虫化石,表明研究区葡萄花油层发育浅水叁角洲-湖泊沉积体系,进一步划分为叁角洲前缘和滨浅湖2个亚相,细分为水下分流河道、河口坝、席状砂、支流间湾、浅湖砂坝、浅湖泥等6种微相。(4)利用聚类法对重矿物进行组合分析,认为母岩类型与研究区西部和北部的母岩类型相符,均为中酸性岩浆岩、酸性岩浆岩;ZTR指数也呈现出西北、北部向中间升高的特征,物源方向主要来于研究区的西部和东北部;(5)SSC1-SSC2时期主要受东北部物源影响,滨浅湖范围较小,南部局部地区存在剥蚀,储层砂体以水下分流河道,河口坝为主,河道规模发育较大,厚度在3-10m,SSC3-SSC6时期逐渐受主要西部物源影响,东北部物源逐渐萎缩,储层砂体以水下分流河道,席状砂为主,河道规模逐渐萎缩,厚度在2-8m,SSC7-SSC8时期,东北部滨浅湖范围不断扩大,研究区主要受西部物源影响,储层砂体以水下分流河道、席状砂、浅湖砂坝为主,此时水下分流河道逐渐萎缩。综合表明SSC1-SSC2时期砂体连续沉积厚度相对较大,为最有利的砂体分布层位。研究成果将为研究区下一步油气挖潜及增储上产提供理论指导。(本文来源于《第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集》期刊2018-09-14）

尹秀珍,万晓樵[9]（2018）在《松辽盆地古龙凹陷青山口组沉积时期古湖泊生产力研究》一文中研究指出高生产力是生油湖泊的基本条件之一,这已经被许多研究所证实(Katz,1995;Parrish,1995)。本次研究以古龙凹陷古12井中泉四段顶部-姚一段底部沉积时期的湖相泥岩样品为研究对象,定性恢复和定量计算了松辽盆地中部晚白垩世早期的古湖泊生产力,并建立了古生产力和有效烃源岩之间的定量关系,探讨了有机碳稳定同位素对古气候变化的响应。对101件泥岩样品完成了有机碳及其稳定同位素、氯仿沥青"A"、生物标志化合物等实验测试(附表格1、2、3)。首先对泉四段顶部～姚一段底部沉积时期的古湖泊进行了底部环境、有机质来源分析。姥鲛烷/植烷Pr/Ph1.19～1.83,二苯并噻吩/菲0.009～0.041,V/(V+Ni)>0.82,伽马蜡烷指数0.67～2.15,含量较高,反映湖泊底部为半咸水-咸水,盐度分层,缺氧环境;C35藿烷含量、V/Cr自上而下逐渐增高,重排藿烷、重排甾烷在青二、叁段为最高值,青一段较低,反映姚一段底部轻微缺氧至青一段极度缺氧。泉四段顶部灰色泥岩表明轻微缺氧。青山口组至姚一段底部泥岩中正构烷烃以C16为最高峰,青二、叁段和姚一段底存在C23后主峰,萜烷类以αβC30藿烷为主峰,伽马蜡烷含量较高,甾烷类中C27含量远高于C28和C29,指示有机质来源以半咸水低等菌藻类为主,其次为大型水生植物、原生动物。有机碳稳定同位素δ13C值自下而上显示阶段性的正向偏移,反映δ13C值较轻的浮游藻类生物量逐渐减少,δ13C值较重的沉水植物逐渐增多。在古湖泊底部为缺氧环境、有机质来源以水生生物为主的前提下,利用有机碳法定量恢复古生产力:青一段～青二、叁段下部生产力(R)在337～1082gC/m2a之间,富营养-超营养湖;青二、叁段上部、泉四段顶部、姚一段底部R为64～211gC/m2a,贫营养湖。定性恢复古生产力研究表明:微量元素U、Mo、Mn含量的变化规律与古生产力演化趋势极为一致,可以作为古生产力的良好替代指标。古生产力进行有效烃源岩的定量评价结果显示,青一段和青二、叁段下部泥岩有机碳含量(TOC)≥0.698%,R>337gC/m2a,为优质有效烃源岩;青二、叁段上部50%的泥岩样品TOC>0.6%,R平均121gC/m2a,中等有效烃源岩;姚一段底部和泉四段顶部TOC平均<0.4%,R平均<120g C/m2a,无效烃源岩。有机碳稳定同位素δ13C值的变化趋势与古气候波动呈现负相关关系。青山口组顶部δ13C值为-26.9‰,最重,相对应的TOC值最小,气候最冷;青山口组底部δ13C值为-30.2‰,最轻,相应的TOC值较大,气候温暖。(本文来源于《第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集》期刊2018-09-14）

柳波,石佳欣,付晓飞,吕延防,孙先达[10]（2018）在《陆相泥页岩层系岩相特征与页岩油富集条件——以松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组一段富有机质泥页岩为例》一文中研究指出以松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组一段富有机质页岩为例,对细粒碎屑湖盆页岩的岩石学特征、岩相类型、孔径分布及其与页岩油富集的关系进行研究。结果表明,岩相的空间变化受米兰科维奇旋回控制和沉积物源影响,具有明显的序列性;按照"有机质丰度-岩石沉积构造-矿物组成"分类标准,将青一段划出7类岩相。其中,中等有机质含量纹层状长英质泥岩相具有较好的生烃潜力,储集空间发育,为原地滞留基质型页岩油的优势岩相。在异常高压的背景下,发育于SSC2旋回顶面—SSC3旋回底面的中等有机质含量纹层状长英质泥岩相在叁角洲—湖相沉积区横向分布稳定,连续厚度大于30 m,并具有这2期旋回中部发育的高有机质含量块状长英质泥岩相和中等有机质含量块状长英质泥岩相作为顶、底板封盖,具备形成基质型页岩油的有利条件。(本文来源于《石油勘探与开发》期刊2018年05期）

### 古龙凹陷论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

松辽盆地青山口组湖相深水细粒沉积岩厚度大,具有巨大的非常规油气勘探潜力。利用小波变化和频谱分析方法,对研究区取芯井青一段地层的大段深水细粒沉积岩进行米兰科维奇旋回划分,并通过地球化学、全岩矿物等参数分析古沉积环境,将古环境的沉积响应与所划分的旋回进行对应分析,建立受控于米兰科维奇旋回的地层响应特征。研究表明,青一段地层中共识别出四级米氏旋回,分别为68个米级旋回、25个Ⅴ级旋回、6个Ⅳ级旋回以及1个Ⅲ级旋回界面,地层沉积主要受控于128 ka短偏心率和48 ka斜率旋回。青一段沉积环境整体上具有气候由干到湿,水体加深、还原性增强、盐度降低的旋回变化特征,6种环境组合表明了厚层泥页岩岩相与沉积环境之间的对应关系,其中暖湿气候控制的层状灰质泥岩有利于油页岩层发育。因此利用米氏旋回细分深水细粒沉积层,有望对页岩油气勘探获得突破。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 古龙凹陷论文参考文献

[1].王岚,曾雯婷,夏晓敏,周海燕,毕赫.松辽盆地齐家—古龙凹陷青山口组黑色页岩岩相类型与沉积环境[J].天然气地球科学.2019

[2].杨雪,柳波,张金川,霍志鹏.古龙凹陷青一段米兰科维奇旋回识别及其沉积响应[J].沉积学报.2019

[3].罗戏雨.松辽盆地齐家—古龙凹陷北部姚一段葡萄花油层高分辨率层序地层研究[D].长江大学.2019

[4].张磊.齐家—古龙凹陷高台子油层致密储层成岩特征及有利勘探区预测[D].东北石油大学.2019

[5].郭嘉玮.齐家-古龙凹陷西南部葡萄花油层沉积相与有利储集砂体研究[D].长江大学.2019

[6].杨为华.古龙凹陷青一段泥岩地层压力预测[J].西部探矿工程.2018

[7].林铁锋,赵莹,白云风,张金友,刘鑫.古龙凹陷青山口组页岩油形成地质条件及勘探潜力[C].2018油气田勘探与开发国际会议（IFEDC2018）论文集.2018

[8].高鹤,胡明毅,邓庆杰,刘丹.松辽盆地古龙凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层与沉积体系研究[C].第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集.2018

[9].尹秀珍,万晓樵.松辽盆地古龙凹陷青山口组沉积时期古湖泊生产力研究[C].第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集.2018

[10].柳波,石佳欣,付晓飞,吕延防,孙先达.陆相泥页岩层系岩相特征与页岩油富集条件——以松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组一段富有机质泥页岩为例[J].石油勘探与开发.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e901c4acc5f771ab4a552d05.html