# 高浓度淀粉废水论文-付旭东

导读:本文包含了高浓度淀粉废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:淀粉废水,处理技术,研究进展,发展方向

### 高浓度淀粉废水论文文献综述

付旭东[1]（2016）在《高浓度马铃薯淀粉废水处理工艺研究及发展方向》一文中研究指出针对马铃薯淀粉废水的处理,力求研究出一种合理、高效、低能耗的淀粉废水处理方法。本文通过分析近几年来国内外马铃薯淀粉废水处理技术进展的相关文献,对马铃薯淀粉废水的处理技术中的物化处理法、生物处理法和资源化利用技术的研究进展以及废水处理技术发展方向进行了阐述。(本文来源于《环境研究与监测》期刊2016年01期）

张涛,董波,李颖泉,王翼[2]（2013）在《气浮+UASB+SBR技术处理高浓度淀粉废水工程实践》一文中研究指出采用气浮+UASB+SBR工艺处理高浓度马铃薯淀粉废水,处理水质达到了污水综合排放标准(GB 8978-1996)一级标准,运行费用为1.59元/m3。此工程具有良好的环境和社会效益,同时,为类似工程提供了范例。(本文来源于《水处理技术》期刊2013年05期）

李雪丽[3]（2012）在《高浓度淀粉废水处理的室内试验研究》一文中研究指出通过室内模拟试验，对絮凝沉淀—活性炭吸附—厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）工艺去除高浓度马铃薯淀粉废水中有机物的效果进行了系统研究。为絮凝-吸附-EGSB工艺处理马铃薯淀粉废水的可行性提供了理论依据：试验首先通过絮凝沉淀法和活性炭吸附法对马铃薯废水进行了预处理研究,絮凝沉淀法用壳聚糖作为助凝剂，以化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）为研究目标。研究了絮凝剂种类、投加量、PH值及助凝剂的投加量等对COD和BOD去除效果的影响。研究结果表明：在聚合氯化铝（PAC），聚合氯化铁（BPFC），聚合氯化铝铁（PAFC）叁种絮凝剂中，当絮凝剂为PAC，投加量为4g/L，助凝剂的投加量1.5g/L，pH值为6.5时，废水的COD去除率可达到58.56%。将废水中的COD浓度由18000mg/L降到7460mg/L，BOD浓度由5400mg/L降到3130mg/L，去除率可达到42%，提高了废水的可生化性，从而可有效降低后续生物处理的难度。试验通过活性炭吸附试验研究了活性炭的粒径、投加量、以及进水的pH值对废水中有机物去除效果的影响。结果表明：在活性炭粒径为0.125-0.25mm，投加量为4.5g/L，pH值为7.5时，去除率可以达到49.3%，COD浓度可从7460mg/L降到3780mg/L，BOD浓度由3130mg/L降到1940mg/L，去除率达到38%。最后，EGSB反应器经过约两个月的运行，对高浓度淀粉废水的处理取得了良好运行效果，结果表明：温度、进水pH值对厌氧消化过程都有影响，其中温度突变对厌氧消化过程COD去除率有较大的影响。降温幅度愈大，对COD去除率的影响就愈大；产甲烷菌的活性恢复愈困难。在中温条件(30±1oC)下，COD去除率可达85%，BOD去除率可达到83%，否则会对运行效果有较大影响。进水pH值在5.5-7的范围内，对于EGSB反应器来说没有大的影响，出水pH值可以维持在6.7以上，COD去除率达到了90%左右，BOD去除率可达到93%。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2012-05-30）

徐天华,曹海清[4]（2012）在《UASB厌氧反应器对玉米淀粉厂高浓度工业废水的处理》一文中研究指出简要介绍了玉米淀粉厂的生产工艺,研究和探讨了利用UASB厌氧反应器处理玉米淀粉厂高浓度工业废水的技术。(本文来源于《科技情报开发与经济》期刊2012年09期）

沈浙萍,韦彦斐,梅荣武,刘俊[5]（2012）在《EGSB—自养脱氮技术处理高浓度淀粉废水工程实践》一文中研究指出淀粉生产废水含有高浓度有机氮,选用调节池—中间水池—EGSB反应器—自养脱氮池—二沉池—混凝沉淀池处理工艺,在进水COD≤8 000mg/L、TN≤400mg/L的情况下,处理出水COD<60mg/L,NH3—N<10mg/L,去除率分别可达98.9%和96.9%以上,该系统具有运行稳定,处理效果好的特点,出水水质可达《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准,产生的沼气可作辅助燃料加热废水,具有良好的环境效益和经济效益。(本文来源于《给水排水》期刊2012年04期）

张玲,何玉凤,王艳,刘世磊,王荣民[6]（2011）在《变质岩填料在生物法处理高浓度淀粉废水中的研究》一文中研究指出为了处理淀粉加工过程中产生的大量高浓度有机废水,采用可移动的新型生物处理器,即"厌氧-好氧一体式高浓度有机废水处理器"对淀粉废水进行处理。为了提高反应器的处理效率,将无机矿物变质岩作为好氧微生物生长的填料。对变质岩的表面结构进行了微生物挂膜前、挂膜后的SEM分析,并考察了不同反应室对COD的去除效果。结果表明,高浓度马铃薯淀粉废水在25～35℃,pH=5.0～8.0,水力停留时间为9 h时,经处理反应器的出水COD可降到120mg/L,COD总去除率达到95%以上,出水水质能达标排放。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2011年02期）

王艳[7]（2011）在《化学法处理高浓度有机淀粉废水概况》一文中研究指出综述了淀粉废水的污染概况,分别从无机高分子絮凝剂、有机高分子絮凝剂以及无机-有机复合絮凝剂叁个方面介绍了目前国内絮凝沉淀法处理淀粉废水的各种方法和工艺,并分析了这些方法各自的优缺点,就化学法处理淀粉废水处理技术的发展及开发研究进行了展望。(本文来源于《贵州化工》期刊2011年02期）

俞年丰,唐运平,许丹宇,石岩,陈斌[8]（2011）在《高浓度马铃薯淀粉废水处理工艺研究现状及发展》一文中研究指出分析了高浓度马铃薯淀粉废水的水质特性及污染因子,介绍了目前国内外对高浓度马铃薯淀粉废水的传统处理工艺及可行性分析。通过对北方气候和马铃薯淀粉生产特点的分析,提出适合此特点的膜酵母反应器处理淀粉废水新工艺。结果表明,膜酵母反应器处理工艺适合北方马铃薯淀粉废水的高效处理。(本文来源于《工业水处理》期刊2011年01期）

石慧,薛建良,崔芹芹,王笑冬[9]（2010）在《EGSB—A/O工艺处理高浓度淀粉生产废水》一文中研究指出利用EGSB—A/O工艺处理高浓度淀粉生产废水,厌氧启动经过了驯化污泥、提高负荷及满负荷运行叁个阶段,EGSB反应器负荷达到20kgCOD/(m3.d)左右。EGSB启动完成后,A/O段处理效果也随之稳定。当整个处理系统稳定后,对COD、BOD5、SS和NH3-N去除率分别达99.2%、99.7%、97.6%和97.9%,经过该组合工艺处理后,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。(本文来源于《中国给水排水》期刊2010年10期）

张济锋,陶丽红,韦小蓉[10]（2010）在《南宁市高浓度淀粉生产废水厌氧生化处理技术探讨》一文中研究指出南宁市淀粉行业多为季节性生产,生产周期短,所排放高浓度有机废水对周边环境影响极大,厌氧生化处理技术是处理高浓度有机废水关键所在。本文通过工程实践对南宁市高浓度淀粉生产废水厌氧生化处理工艺效果进行探讨。(本文来源于《2010中国环境科学学会学术年会论文集(第叁卷)》期刊2010-05-05）

### 高浓度淀粉废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用气浮+UASB+SBR工艺处理高浓度马铃薯淀粉废水,处理水质达到了污水综合排放标准(GB 8978-1996)一级标准,运行费用为1.59元/m3。此工程具有良好的环境和社会效益,同时,为类似工程提供了范例。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高浓度淀粉废水论文参考文献

[1].付旭东.高浓度马铃薯淀粉废水处理工艺研究及发展方向[J].环境研究与监测.2016

[2].张涛,董波,李颖泉,王翼.气浮+UASB+SBR技术处理高浓度淀粉废水工程实践[J].水处理技术.2013

[3].李雪丽.高浓度淀粉废水处理的室内试验研究[D].兰州理工大学.2012

[4].徐天华,曹海清.UASB厌氧反应器对玉米淀粉厂高浓度工业废水的处理[J].科技情报开发与经济.2012

[5].沈浙萍,韦彦斐,梅荣武,刘俊.EGSB—自养脱氮技术处理高浓度淀粉废水工程实践[J].给水排水.2012

[6].张玲,何玉凤,王艳,刘世磊,王荣民.变质岩填料在生物法处理高浓度淀粉废水中的研究[J].安全与环境学报.2011

[7].王艳.化学法处理高浓度有机淀粉废水概况[J].贵州化工.2011

[8].俞年丰,唐运平,许丹宇,石岩,陈斌.高浓度马铃薯淀粉废水处理工艺研究现状及发展[J].工业水处理.2011

[9].石慧,薛建良,崔芹芹,王笑冬.EGSB—A/O工艺处理高浓度淀粉生产废水[J].中国给水排水.2010

[10].张济锋,陶丽红,韦小蓉.南宁市高浓度淀粉生产废水厌氧生化处理技术探讨[C].2010中国环境科学学会学术年会论文集(第叁卷).2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e9becb7d67505dc067f5c11a.html