# 海绵城市背景下居住区景观规划设计探究张国晗

1身份证号码：41282219891128****；2身份证号码：41010819890520****

摘要：现当今，随着我国经济的废水发展，海绵城市的建设也十分迅速。海绵城市蕴含着雨洪的理念，主要是将城市中的“海绵体”充分应用，在城市遭受大雨或者洪灾时，可以利用“海绵体”增加城市吸水、储水、渗水以及净水的能力，让城市可以从容的面对变化无常的大自然。在城市遇到大雨时，城市绿色的基础设施就会将雨水聚集在一起，并将雨水收集起来，经过自然净化或者人工净化，当城市遭受旱灾时，就可以将这些水充分利用。海绵城市的应用能保持城市的水平衡，在充分利用水资源的同时，还可以防止水资源受到严重的污染，这与我国的绿色发展理念是相吻合的。海绵城市将自然蓄水与城市修建的蓄水池等联系在一起，使得城市的发展更有动力。

关键词：海绵城市背景下；居住区景观；规划设计

引言

随着我国城市化建设的飞速发展，各式各样的洪涝灾害及一些水污染或是水资源短缺等与水有关的问题不断涌现，成为了困扰我国城镇居住区建设的一个重大问题。在提出的众多解决问题的理念及方案中，“海绵城市”理念的呼声最高。然而，如何在居住区规划设计中发挥“海绵城市”的理念，并充分应用到其中，却是一项十分繁琐复杂的大工程。文章通过简要阐述“海绵城市”的理念，提出在居住区中针对“海绵城市”理念需要设计的内容，并对如何在居住规划设计中实现“海绵城市”理念的应用进行详细分析，藉此抛出对“海绵城市”课题的研究，使其能够在城市发展中得到充分应用。

1海绵城市简介

海绵城市做为一项新一代城市雨洪管理措施，应用面较为广泛。海绵城市是形容城市可以像海绵一样具有吸、放水的弹性功能，以便可以适应城市环境的变化和应对暴雨天气等带来的洪涝灾害。建设海绵城市需要开发低影响雨水系统，通过采取渗、滞、蓄、净、用、排等多项措施，对雨水进行收纳和再利用。目前，海绵城市具体实施有三种方式：一是优化城市原有生态系统，尽可能保留原有涵养水源和绿化林地、草地；二是对已被破坏的自然环境采取相应措施进行修复，增加一部分绿地；三是进行科学规划进行低影响再开发。这三方面措施需要根据原有实际情况进行综合利用，以便达到海绵城市弹性作用与城市具体功能和谐共存的良好局面。

2海绵城市背景下居住区景观规划设计中的原则

2.1规划引导原则

在建设居住区之前，相关部门就要做好相应的规划工作，然后后期按照规划的内容来引导工作，这样一来，在工作遇到问题时，就可以根据规划及时的解决。城市的所有居住区在规划或者建设的时候，都要将海绵城市以及雨水系统建立起来，以保证城市在面对旱涝灾害时，能够通过自身的系统保持充足的“弹性”。严谨的规划不仅可以保证建设工作在实施的时候井然有序，还可以保证海绵城市的计划能够贯彻落实。

2.2和谐共赢原则

生态景观与海绵城市的理念是互相依存的关系，在居住区进行景观设计时，应该尽量的保持原有的生态景观排水系统，这样可以更充分的利用自然来实现排水、蓄水以及用水，不仅可以保持居住区景观的原始性，还可以为建设省去更多的麻烦。但是，为了使居住区的景观更加丰富。更加有观赏性，相关单位可以适当对其进行设计，保证海绵城市的理念充分运用，同时，居住区的景观还可以更加的赏心悦目，这样就可以达到共赢的效果，这对于居住区的居民来说是十分有益的。

2.3安全使用原则

在对居住区的景观进行规划时，除了要充分的运用海绵城市的理念外，还要保证居住区居民的安全。在设计居住区的景观时，设计单位不仅要保证景观的观赏性，还要保证景观的质量。在施工时，要对每一个施工环节进行把控，施工结束后，还要对景观的安全性能进行测试，只有符合安全标准的绿化景观才可以被投入使用。

3海绵城市背景下居住区景观规划设计中的应用

3.1修建雨水花园，储存雨水

在现今的城市化建设中，有很多居住区都会修建一些假山、小溪之类的景观来美化小区内部的环境，这就为修建雨水花园提供了合适的理由和场地。一般来说，雨水花园都可以利用到居住区内部的一些比较低洼的场地来种植一些灌木丛、花草等绿色植物，从而起到汇集雨水和吸收雨水的作用，雨水再经过沙土和植物过滤和净化后渗入到土壤中作为地下水的补充，雨水花园就是通过这样来建立一种可持续循环利用雨水的设备。雨水花园通常设有五层：蓄水层、保植土层、保湿层、填料层以及砾石层。其中，上面的三层一般是用来保湿的，而下面的两层则既可以用来储存雨水，也可以让雨水用来补充地下水。而且，雨水花园的修建成本很低，管理和维护起来也非常方便，还能够美观居住区，可谓是一举多得。

3.2居住区建设下沉式绿地

下沉式绿地，顾名思义即为低势处绿地，一般是利用开阔空间建设为下沉式绿地，低于周围硬化地面5～25厘米，溢流口稍低于硬化地面，下沉式绿地多运用在广场、停车场等处。其作用是汇集周边降雨水流，利用植被、土壤等来截留雨水并缓慢渗入地下，超出绿地蓄渗容量将经过溢流口流入雨水管网。下沉式绿地渗水性好，可以将雨水渗透至地下减少地面存水，还可以利用下渗的雨水来浇灌草坪，并补充地下水资源，地面绿植也可以起到美化环境的作用。

3.3合理收集路面雨水

其实，在很多时候，对于居住区的路面雨水，也是可以进行收集的。通常来说，收集路面的雨水，可以通过雨水明（暗）渠或者采用雨水管，然后让雨水再汇集到道路两侧地势比较低的绿地或者是长着植被的浅沟，通过设计好的路面坡度和断面来自然排水，通过这样的设计，植被就能够轻易拦截雨水中的颗粒物，经过过滤后的雨水就会自然下渗，从而使得径流中的雨水水质达到干净的状态。

3.4水资源的再利用

海绵城市的理念是将雨水收集，经过净化之后再次利用。居民区的景观系统有着收集雨水、沉淀雨水、渗滤雨水以及净化雨水的功能，并将这些雨水储存在一定的区域，并用来灌溉小区的景观绿化或者用来保养居民区的道路等，总之，通过景观系统收集的雨水能够用来做很多事情，保证了居民区的水平衡，还可以节省更多的水资源。通过实践证明，在海绵城市背景下规划居民区的景观绿地系统，不仅能使得居民区以及城市能够更加适应自然的变化，在遇到恶劣的天气时，仍然保持着自身的“弹性”，还可以贯彻落实国家绿色发展观，节约更多的水资源，同时，还保证了居民区的生态环境不被破坏，能够通过自然的系统来完成对雨水的净化和储存。

结语

总而言之，海绵城市理念能够对居民住的景观设计起着很重要的指导作用，所以，在实际规划中，相关规划人员一定要深刻理解海绵城市的具体内容与意义，并将这个理念完美的应用到居民区的景观设计中，在给居民提供一个良好生态环境的同时，还能实现对雨水的充分利用。

参考文献

[1]李晓阳.海绵城市在居住区的设计实践[J].智能建筑与智慧城市，2018（2）：71-72.

[2]王旭.浅析海绵城市理念在居住区规划设计中的运用[J].绿色环保建材，2017（12）：80.

[3]王川.“海绵城市”理念在居住区建设中的应用[J].住宅与房地产，2017（18）：66.

[4]管思雯.海绵城市景观设计在居住区中的应用研究[D].南昌：南昌大学，2017.

[5]刘帅鹏，杨思楚.试论海绵城市理念在居住区规划设计中的运用[J].科技风，2017，331（25）：130.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ea558e73bf68f977066db24d.html