# 浅析水库防汛安全及调度

OnReservoirFloodControlSafetyandOperation张栋ZHANGDong（河北省黄壁庄水库管理局，石家庄050224）（HuangbizhuangReservoirAdministration，HebeiProvince，Shijiazhuang050224，China）

摘要院伴随着气候环境的变化，防汛抗洪方面压力增大。随着水利建设事业的发展，我国水利建设取得了巨大的成就，现已建成各型水库8.7万座。由于环境的影响，这些工程在运用中每年都要经受洪水的考验。因此做好水库防汛，是水利管理部门工作中的重点。

Abstract:Alongwiththechangeofclimate,floodcontrolandfloodfightingpressureisincreasing.Withthedevelopmentofwaterconservancyconstruction,waterconservancyconstructioninChinahasgotgreatachievement,andhasbuilt87000reservoirsuptillnow.Becauseoftheinfluenceoftheenvironment,theseprojectshavetoendurethetestoffloodeveryyear.Sodoingagoodjobinreservoirfloodcontrolistheimportantworkofwaterconservancyadministrativedepartment.

关键词院水库防汛；安全；调度Keywords:reservoirfloodprevention；safety；operation中图分类号院TV697.1+3文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）25-0120-021

水库防汛中的科学调度在对水库洪水进行调度时，全面贯彻落实科学发展观，同时建立相应的防洪标准，制定完善的防御、调度方案，采取各种措施，在标准范围内，确保防洪的安全性。与此同时，不断降低水害，充分利用洪水资源。过去，人们对洪水的研究比较少，在对水库洪水进行调度时，主要集中在二条线上：一是汛期限制水位，在蓄水过程中，一旦发现水库超过汛期限制水位，遇到阴雨天气，需要对水库进行泄流，使得水位保持在汛期限制范围内；二是土地和房屋退赔高程。与土地或房屋退赔高程相比，如果水库水位即将接近，在这种情况下，需要加大水库的泄水量，在土地和房屋退赔高程之内对水库坝前水位进行控制，同时将国家的损失降到最低，而没有对洪水进行统筹安排，综合利用。

2正确认识水库防汛调度问题2.1突破水库控制运用指标问题对于各级防汛指挥部门来说，水库控制运用指标（计划）在一定程度上可以确保水库大坝的安全性，同时要充分发挥水库兴利除害的积极作用。按照水库大坝的设计指标，结合工程安全状况，以及社会经济发展要求，建立和完善水库控制运用指标，该指标经过上级主管部门批准后，按计划执行水库汛期调度。因此，根据天气情况，如果水库上游后期不会发生暴雨洪水，或者是无降雨，以及降雨不大等，这时，水库调度可以突破汛期正常控制，实行风险调度。

2.2超水库淹没线问题在对水库进行调度蓄水的过程中，通常情况下淹没线是最高水位，该水位线通过水库调洪演算进行确定。在正常运用水库期间，根据调度计划严格控制在淹没线以下运行。同时对洪水进行调度，进而在一定程度上避免发生土地、房屋等赔偿问题。

2.3水库泄洪承受能力和下游错峰问题对水库风险进行调度，一般要求水库超汛限运行，进一步减少调洪库容。由于产生洪水的因素难以确定，进而难以把握、控制洪水的峰、量等，一旦出现较大的洪水，为了在淹没线以内控制库水位，一般情况下需要加大泄量，降低削峰能力，避免给下游河道防洪增加压力。

2.4水库工程自身隐患问题近年来，在全国范围内，都对水库进行了维修、除险、加固处理，在一定程度上提高了防洪标准。但是，还有相当一部分水库，由于年久失修，标准偏低，进而弱化了抗灾能力，进一步增加了工程安全防汛工作的难度。对于偏远地区的水库来说，其存在的隐患主要表现为：一是工程标准偏低，一些水库修建于20世纪50年代，受当时各种因素的影响和制约，设计标准比较低，并且运行了近半个世纪，防洪标准出现不同程度的降低。二是工程年久失修，老化严重，经过长期的运行，水库大坝护坡出现不同程度的翻乱，以及不均匀沉陷等，有些水库甚至出现防浪墙倾斜等。三是工程设施不完善，缺乏配套性，缺少观测设施、没有检修闸门等现象在一些水库中普遍存在，进而在一定程度上导致工作闸门发生故障，无法进行及时有效的检修。

3水库防汛安全调度的对策

3.1实现生态调度对水库的调度，要坚持科学发展观，要对水资源实现可持续利用，实现人与自然和谐发展。

在防止河流水量正常、满足生物正常繁衍的条件下，综合考虑水库与河流的基本需水量，使水电厂获得最大空间的经济效益，采取合理的调度方案使水电厂对河流生态环境造成的不利影响控制在其可承受的范围内。

3.2增强技能素质，降低水温变化影响根据水库各自的特点，进行适当的内部水量调节可以有效降低水温变化。针对闸门操作人员，工作的质量直接关乎下游的生态，间接影响人民的正常生活。另外，加强监督机制，实施工作责任到人制，保障下游生物的安全与人们的生活。

3.3改进水库的调度模式为了防止水库内大量泥沙堆积进而产生的一系列问题，水库在调度上要进行相应的改进措施。在根据科学发展与人与自然和谐发展的要求，可以采取以下两点措施：淤一定时段适当对坝前蓄水位进行下调，有效减轻泥沙对库岔、库湾水位顶托的压力，这将降低水库的压力。这时缓流区水体流速将加快，水体不容易富营养化。于在一定时段内加大水库下泄量，加快库区内水体的流动，防止水体富营养化。另外，水库自身的调度功能可以解决这一问题，可以在调度时增加旱期的下泄量，提高下游河道的水体容量的同时，有效控制水库水体富营养化。最后，严格控制水藻与“水华”的爆发。

3.4统筹兼顾，加强管理对于河道的污染，水库之间应增强调度机制，根据河道具体生态状况的发展，由上游自身而下调度下泄部分水源，以防止污染性事故。根据和谐发展的理念，可以利用下泄水对水性作物进行灌溉。河道的畅通关乎广大人民的切身利益以生态的平衡，因此，政府对同一河道梯度的水库应加强监管，在一条河道上的水库应互相合作，互相协调，保障河道的畅通及水库的整体效益。

4水库防汛措施

4.1工程性防洪措施淤防止洪水浸顶。在修筑水库的过程中，水库堤坝主要是由土料夯实填筑而成，进而在一定程度上导致堤坝的抗冲刷能力比较薄弱，在这种情况下决不允许出现洪水浸顶的现象，在超标准洪水到来之前，根据洪水预报进行分析，为了便于拦蓄洪水，削减洪峰，需要对水库大坝工程预先腾出防洪库容，进而在一定程度上确保大坝及下游河道的安全。于散浸、滑坡及漏洞的抢护措施。处理滑坡的原则是，在滑坡的滑动方向上设置相应的阻滑体，用透水材料对阻滑体进行处理，进而使得坡体内浸润线迅速下降。由于抢险情况比较紧急，通常情况下用堆石或抛石对堤坡进行支撑。盂堵洞措施。通常情况下，通过铁锅堵洞、化纤布土袋、粘土块堵洞和用化纤绳网包堵等方法进行堵洞。榆管涌、流土的抢护。洪水期对堤防进行及时的寻查，在堤坝后，如果看到翻沙涌水的现象，并且在冒水周围形成圆形砂环，这时需要进行抢护。

4.2非工程性防洪措施淤加强水文预报措施。按照地区的流域特性、水文特征等对大、中型水库及流域区域性防洪，同时布设雨量、水位、流量观测站，形成自动采集信息，并将信息报送防汛信息中心。于指挥群众避洪迁安。

根据水文预报及洪灾发展的趋势，各工程管理部门果断组织群众避洪迁安，减少灾害的损失。

4.3制定“风险”应急预案，落实“风险”防范措施一旦出现“风险”，采取措施确保水库大坝的安全性，将损失降到最低。

5结语对于水库防汛，需要采取科学合理的防汛抗洪措施，同时根据当地的资源、人力、财力等实际情况进行安排，将工程措施、非工程措施进行结合，实现优势互补，进而在一定程度上减少灾情，确保人民群众的生命财产安全。

参考文献院[1]许维民.水库适度承担风险洪水调度[J].东北水利水电,2008(8).[2]田喜龙,张子文.浅析适度承担风险进行水库洪水调度[J].大坝与安全,2006(02).[3]庞会媛,许维民.浅析水库适度承担风险进行洪水调度[J].中国西部科技,2008(07).[4]王玉,侯平.水库适度风险调度浅析[J].吉林水利,2007(07).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eac48acfd104dbd1c3feb1fc.html