# 建设项目环境保护设施竣工验收监测的优化建议罗春

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市830028

摘要：环境保护设施竣工验收监测作为工程项目环境保护验收的关键性环节，因此需要对这方面的内容加强重视，保证环境保护设施验收监测工作的规范化开展。基于此，文章将对环境保护设施验收监测中的几项工作进行了分析，提出了相关的优化建议。

关键词：建设项目；环境保护；验收监测

引言：建筑项目竣工环境保护验收是在工程项目竣工之后，由相关环境保护主管部门结合环境保护验收监测或是调查结果，采取现场检查等方法，考核工程项目是否达到环境保护要求的活动。通过进行建筑项目环境保护设施施工验收工作，不仅能够为相关部门提供环保设施验收依据，还能够为后续环保管理工作的开展提供依据，促进社会的稳定发展。

一、监测资料收集

通过进行资料收集，能够为环境保护设施验收监测工作的进行提供可靠的信息依据，有助于后续工作的进行，工程项目相关的技术信息资料对于环保验收监测工作的实施有着密切的联系，因此务必要确保资料的真实有效、完整规范。通常在进行资料收集中要注重对以下几方面资料的收集整理。

（1）收集建设项目过程中对环境影响的相关评价文件，包括环保行政部门对于该项建设项目审批的情况，还包括建设行业主管部门对于环境评价影响的审批意见。

（2）该建设项目在建设之前初步设计的关于环境保护的文件资料。

（3）该建设项目建设的具体的地理位置和相关地图。

（4）该建设项目在建设时的总体平面布局图纸，包括其关于环保的设施设计图纸以及周边的环境布局和具体管线，若最初的设计图纸在实际建设过程中有过变化，则应当注意按照建设完成之后的总平面布局图为准。

（5）该建设项目建成后的生产工艺流程图以及有关环保设计防治污染的工艺流程图，此外还有建设项目的实际生产内容和性质，包括其规模和生产工艺对环保行政主管部门进行过说明的批复资料。

（6）在建设项目的建设过程中有环境工程监理持续检查和出具的文件资料。

（7）在建设过程中所消耗的原材料的各项支出记录资料。

（8）建设项目相关的企业进行三废处理的合同和文件，包括其在建设过程中关于环境管理的制度规定、操作规则、人员具体配置等书面文件。

二、现场检查

环境保护验收监测现场检查就是对照建设项目环境影响评价文件及批复要求、工程初步设计指标要求，对项目的工程建设情况、环保设施“三同时”建设及运行情况、“三废”的处理处置及排放情况、环境风险防范与事故应急设施与措施的落实情况、周边区域环境及环境敏感目标、环境管理情况进行全面的核查与调查。在现场检查时应注意以下几个问题。

（1）在对工程实际请看看进行核查时，要注重对工程项目的建设性质、规模、产污环节等关键要素的核查工作。

（2）在检查环保设施及运行情况、“三废”排放情况时，应注意了解环保设施的设计处理能力与实际处理能力、治理工艺或工作原理、投资等情况；注意检查环保设施运行的操

作规程、运行记录及操作人员的培训情况；废水排放口规范化建设情况、排气筒的高度、监测孔与采样点的设置、在线监控装置、监测仪器的配置等情况。

（3）在对环境风险风险防范设施与方法时，查看应急设施的设置是否合理，应急物资是否到位。

（4）在调查周边区域环境和环境敏感目标时，分析工程建设期间是否会对附近居民造成干扰以及是否会引起环境污染纠纷问题。

（5）针对核查当中存在的问题，要求建设单位及时处理，如若发现严重的问题则应立即上报到环境保护验收监测主管部门以及环保验收的环境保护行政主管部门。

三、监测生产工况

在建设项目环境保护设施验收监测生产工况核查时，需要保证工况稳定和实际负荷达到75%以上情况进行，同时要从两个方面综合把握其工况监测情况。

（1）对于生产过程中的工况进行监测

在开展生产工况核查工作中，仅对生产最终产品的产量进行分析是无法掌握实际的生产情况的，因此要加强对生产整个过程中主要生产设备加工生产产品的情况的监测，同时也要对实际生产工艺以及排污主要设备的实际状况。生产期间的监测还需要对生产工序以及成本生产配套情况，特别是将半成品加工为产品的实际消耗都会导致工况核查不同的情况发生，为此，应当根据实际情况进行分析。

（2）对于污染物处理设施工况进行监测

对于污染物处理设施工况监测时主要针对实际数据和监测设施进行工况确认，例如在某一建设项目工程的废水处理设施工作进行监测时，若其处理设施的污水处理能力为60t/h，

需要确认污水处理功能与实际生产设施能力是否配套，如若企业想要提高污水处理设施的工作性能，对相关设施进行了改善处理，那么则要对改善后设备的稳定性进行分析，并检查设备的工作情况。污染物处理设施运行数据必须准确无误，与工程实际情况相符。

四、验收监测报告

验收监测报告是建设项目竣工环境保护验收的技术依据，是验收监测工作的体现。因此，验收监测报告应符合相关的验收技术规范，目前国家环保部已颁布了建设项目竣工环境保护验收技术规范，没有技术规范的行业或者建设项目，其相关内容可参照现有的技术规范。并且验收监测报告必须与现场实际情况相符，针对存在的问题要进行分析；要详细的分析污染物的排放情况与总量控制达标情况以及现场检查情况等内容；企业需要针对现有问题提出改正方案。验收监测工作是建设项目环境保护验收的重要环节，是一项系统工程，具有法定性、系统性、动态性和时效性四个特点。因此，在建设项目竣工环境保护验收监测工作中应注意以下两个问题：

（1）环境影响评价文件是报告书或环境影响评价文件是报告表但监测内容较多的建设项目，在通过收集有关的技术资料、现场勘察后应编制验收监测方案，验收监测方案应经负责该项目环境保护设施竣工验收的环保行政主管部门同意后实施。

（2）编制环境影响报告书的建设项目，其《建设项目环境保护设施竣工验收监测报告》应在完成现场监测后30个工作日内完成；编制环境影响报告表或者环境影响登记表的建设项目，其《建设项目环境保护设施竣工验收监测表》应在进行现场监测后20个工作日内完成。

结语：建筑项目环境保护设施竣工验收监测的最终结果是否准确将影响到该项工作实施价值，在实际验收监测中，任何环节都不容忽视，无论是在监测资料收集方面，或是在现场检查等工作环节中，都需要认真分析工作要点以及工作中存在的问题，并且严格按照国家相关部门的规章制度要求执行，优化验收监测工作，提升监测结果质量。

参考文献：

[1]熊爱国.浅议建设项目竣工环境保护验收监测存在问题及对策[J].化学工程与装备.2012（02）

[2]曹金敏.浅谈环境验收监测工作及应注意的问题[J].中国新技术新产品.2015（07）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eb2c9a759d08ce4aacb96095.html