# 浅析电梯事故分析及监督检验对策

浙江赛福特特种设备检测有限公司浙江310000

摘要：电梯作为人们日常生活以及工作必不可缺的交通工具，其运行的安全性以及稳定性直接关乎着乘坐者的人身安全，一旦电梯发生事故，导致的后果是不可预计的，近年来电梯安全事故频发，并且有很多事故造成的后果是极其严重的，使得广大群众的内心感到恐慌，所以针对电梯的常见事故进行系统的分析，然后针对性的采取监督检验对策至关重要。本文针对电梯事故分析以及监督检验对策展开了详细的研究，首先分析了电梯事故的常见种类，然后分析了电梯设备运行中具体的检验监督对策，对于提升电梯设备运行的安全性以及稳定性，充分发挥电梯设备的自身价值有一定的参考价值。

关键词：电梯；运行安全；事故分析；监督检验；对策；安全性；稳定性

1.前言

随着社会的快速发展，城市化进程不断深入，大量的高层建筑物不断兴起，电梯设备基本成为了大型建筑物或者是公共建筑的标准配件，为人们的出行带来了极大的便利，人们在享受电梯设备带来的便利的同时，也受到一些问题的困扰，那就是电梯设备在运行过程中中不可完全避免的会发生一些安全事故，特别是近年来，随着电梯设备应用的越来越广泛，安全事件频发，所以针对电梯设备，从安装阶段到运行阶段都需要做好监督检验工作，尽可能的将安全事故的发生率降到最低。

2.电梯事故的种类

为避免电梯事故发生，电梯投运之前必须对其作全方位的监督检验，保证电梯运行安全和运行质量。而为了能更好的开展电梯监督检验工作，建议在监督检验前期先弄清楚电梯发生安全事故的原因。相关统计资料显示，电梯运行中最常见的几种电梯事故有系统事故、电梯冲顶或电梯蹲底、电梯溜梯及其他事故。在以上所提到的三类事故中，第一类事故在事故总量中占据了80%，第二类占据了15%，第三类则仅仅只占了5%。也就是说，在常见的三类电梯事故中，系统事故的发生概率与其他两类事故概率要高得多，需要在监督检验工作中做到严格化。试分析电梯事故产生的根本原因，发现电梯使用、维修与安装当法不当，电梯自身质量存在隐患等两方面原因是造成电梯事故的关键。

2.1电梯使用管理与安全隐患的因素

使用单位对电梯事故的危害性没有充分的重视，没有严格执行TSGT5001-2009安全技术规范，导致电梯管理规章不健全，或虽有管理规章制度但却疏于执行；部分维保人员缺乏应有的职业道德，对电梯维护保养不是执行“安全为主、预检预修、计划保养”的原则，而是出现电梯故障才临时维修，就变成了保修不保养，缺少日常维护保养，导致电梯的安全运行难以得到必要的技术保障。

2.2电梯设备自身的安全隐患

（1）门系统的事故及其分析电梯门系统方面事故的发生率居电梯各类事故的首位，这是由门系统的结构特点所造成的。电梯的每一运行过程都要经过开关门动作两次，门锁工作频繁，易造成损坏老化，造成门锁机械或电气联锁装置动作不可靠，从而引发电梯事故的发生。电梯层门故障主要是由于门锁开关不能及时接通造成的。有的维护人员为减少门锁路故障率，将原门锁开关并联一永磁感应器，感应器的位置与门开关方向平行，只要门到位，连接在门上的隔磁板就会插入永磁感应器，因永磁感应器与原门锁并联，使门锁电气安全触点丧失了验证层门是否锁紧的功能，造成在锁紧装置失效的情况下电梯仍能正常运行，容易导致坠落或剪切事故的发生。

（2）冲顶或蹲底、溜梯事故及其分析电梯的冲顶、蹲底、溜梯事故的发生与制动器的故障密切相关。曳引电梯在平层停梯时，制动器如果不能可靠制动下闸，就可能发生溜梯事故，会造成进出电梯的乘客遭到剪切。溜梯是电梯发生蹲底事故的必要条件，有的电梯溜梯并不一定会直下底层产生蹲底，而产生蹲底事故一般情况下均会有溜梯过程产生。电梯的制动器是电梯停止和保持停止装置的重要部件，其工作性能的可靠与否直接关系到电梯使用者的人身安全。制动器的故障分为机械和电气两种情况。

①机械故障

一般是由于机械磨损或锈蚀而造成制动器抱闸的制动力矩不足。解决办法通常是对制动器工作行程以及弹簧压缩压力进行调整。

②电气故障

电梯正常运行时，切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止电梯再运行。以前继电器控制的电梯，大多数制动线圈的通断在正常运行时有一套切断装置工作，这套装置出现故障不能切断或不能及时切断时就会造成电梯冲顶、蹲底或溜梯。

③电梯其它安全回路故障

主要有限速器安全钳开关误动作、电源缺相、电机过流保护、轿顶及底坑安全回路故障或其它安全回路异常等。

3.电梯监督检验对策

《特种设备安全监察条例》、《电梯制造与安装安全规范》等系列国家标准的颁布实施，对电梯安装工程施工质量监督管理作了明确规定，为电梯的监督检验提供了政策保障和技术指标依据。因此在电梯的监督检验中必须以这些政策和技术指标为依据，加大对安装、大修或改造后拟投入使用的电梯的现场监督检验力度，积极消除安全隐患，从而保证电梯安全可靠运行。

3.1使用单位安全管理意识

健全的电梯维护保养和各项规章制度是电梯安全运行的保证，是确保乘客人身安全，防止事故发生的必要条件。《特种设备安全监察条例》等法律法规规定使用单位应建立设备档案，内容包括制造和安装单位验收时提供的资料、维修、保养记录、故障记录等，并建立相应的电梯运行管理规章制度。监督检查中发现一些单位对建档工作不够重视，造成设备档案内容不完整，维修、保养记录、故障记录收集不全，没有进行必要的归类整理；因管理人员变动，设备档案不移交或丢失，甚至造成设备无档案。不少单位未建立电梯钥匙使用保管制度。有的单位虽有制度，但并没有得到很好的执行，电梯厅门三角钥匙交由未经专业培训的人员负责、多人负责。未经专业培训的人员掌握厅门三角钥匙开锁时，可能会因对开锁过程要领掌握不当而坠落井道。

3.2维护和使用人员技术素质

电梯安装人员的技术素质、受训程度以及他们对国家标准、规范的理解、掌握程度直接关系到电梯的安装质量和电梯的安全技术性能。在电梯的监督检验工作实践中发现有的安装人员由于缺少必要的技术培训，导致技术素质不高，直接影响了电梯成品的质量。一是对国家标准、规范理解不深，甚至理解不正确；二是在安装过程中既不看安装说明，又不执行安装工艺，光凭自己的经验和习惯进行施工；三是在安装过程中不认真填写自检记录，或虽然填写了，但所填写数据与实测数据不符。随着电梯技术的不断更新和电梯品牌的日益增多，必须系统地对电梯维保使用人员进行技术培训，推行安装人员上岗证制度，使他们不断更新知识，熟练掌握各种电梯品牌的维保原理、技巧和特性，熟悉国家和地方对电梯行业的有关规定、标准和要求，从而为电梯的安全运行提供技术保证。

4.总结

总之，电梯设备在运行过程中其安全性以及稳定性与人们的人身安全息息相关，但是电梯设备在运行中不可能将安全隐患完全消除，只能是尽量减少，这就需要树立足够的安全意识，分析电梯运行中常见的事故，然后针对性的采取监督检验工作，将安全事故的发生降到最低。

参考文献

[1]陈永玉.电梯事故分析及检验对策[J].中国高新技术企业,2007(14):88-89.

[2]唐跃林.一种电梯事故分析时推断原平衡系数有效性的方法[J].科协论坛(下半月),2012(11):67-68.

[3]徐培龙,张东平.基于虚拟技术的电梯事故调查方法研究[J].自动化与仪器仪表,2013(3):39-40.

[4]梁伟翥.电梯事故分析及监督检验对策[J].黑龙江科学,2017(4):162-163.

[5]张东平,徐培龙.基于故障树分析原理的电梯事故分析与专家系统研究[J].自动化与仪器仪表,2016(6):167-169.

[6]王爱香,冀海亮.旋转编码器引起的电梯故障分析[J].中国科技纵横,2015(3):72-72.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ec2e34adbe8a397e4a20b3d2.html