# 10kV配网薄弱环节及提高供电可靠性措施分析

王文欢

广东电网有限责任公司惠州惠东供电局广东省惠州市516300

摘要：10kV配电线路是电力企业供电设施的重要基础部分，电路运行的安全性、稳定性与可靠性在很大程度上影响着供电质量。为了有效提高10kV配网运行可靠性，降低停电事故发生率及其他不安全因素，本文分析了10kV配网的薄弱环节，并对提高10kV配网供电可靠性的措施进行探讨。

关键词：10kV配网；薄弱环节；供电可靠性

配网作为整个供电系统中的一个关键环节，向上连接主网，向下则直接与电力用户连接，同时还担负着提高电网供电可靠性、节能经济性，促进电网安全可靠运行，搞好优质电能营销服务及满足电力用户高效、优质、节能用电需求等调控任务。在电网系统内在调控要求与需求侧外部用户用电功能需求的共同作用下，有效提高配网供电可靠性已成为电力企业配电工作者研究的重要内容。从大量实践工作经验可知，提高配网供电可靠性，关键在于提高配网安全运行水平和供电电能质量，这涉及配网安全稳定运行和优质高效供电等各个方面。因此，从技术和管理等方面对提高配网供电可靠性的措施进行详细分析，并有针对性地制定相应技术整改和管理对策，就显得非常有工程实践应用意义。

110kV配网现存薄弱环节

1.1配网规划建设方面

10kV电压等级电网是城镇社会经济发展的核心电能载体，但由于受到传统规划建设理念和投资资金等因素的制约，在城市电网规划设计中，往往只重视110kV、220kV等电网的规划建设和技术升级改造，而不注重10kV等中低压配网的规划建设和技术升级改造，这就导致10kV配网经常出现电力走廊通道不足、电源布置点用地不匹配等问题[1]。再加上市政规划建设支持力度不够，造成10kV配网架构、供电范围、供电容量、供电可操作性等很难满足城市社会经济发展要求。以上种种，共同导致了10kV配网的供电可靠性大大降低。

1.2配网网架结构方面

由于在配网技术升级改造和架构优化调整等方面投入不大，10kV配网线路联络水平普遍较低，转供能力也较差，线路分段数较少，基本不能满足城市“N-1”供电需求。10kV配网网架结构相当薄弱，调控能力相当差。

1.3配电设备方面

10kV配网供电导线存在老化现象，很多架空线路已经运行多年，存在较大的运行风险和安全隐患。城市用电量的急剧增加已使10kV供电导线截面很难满足供电容量需求，更谈不上导线经济截面问题[2]。10kV配电变压器、互感器、避雷器、刀闸等在设备长期运行过程中，老化程度较为严重，加上日常运行维护措施的不到位，运行风险增加，故障率增大，也直接影响到配网的供电可靠性和供电电能质量水平。配网中供电在线监测、故障查找、故障识别、故障重合闸等自动化装置较为缺乏，基本不具备遥测、遥信、遥控、遥调的“四遥”功能，在线监控智能自动化水平较低，基本不能满足配网自动化监测、监控、节能经济调度运行的功能需求。

2提高10kV配网供电可靠性的技术措施

2.1加大新技术、新设备应用力度

结合城市社会经济发展规划建设目标、电力负荷预测数据等相关资料，在进行10kV配网技术升级改造工程中，努力推广使用供电可靠性较高的高压电缆及绝缘导线[3]。对于走廊狭窄、架空线路难以安全通过的区域，应该优选采用电缆线路；另外，在城镇、林区以及人群密集区应优先使用架空绝缘导线，以降低配网运行故障发生率，有效提高配网运行的安全可靠性；对于多雷、多雾、空气质量不好等气象条件较差的区域，应该优选棒式绝缘子代替针式绝缘子，这样可以有效增加绝缘子的爬电距离，从而降低绝缘子击穿故障发生率。

要推广使用S13等序列的安全性高、可靠性强、节能经济性大的新型节能配电变压器；要大力依靠先进的科学技术，逐步实现配电设备在线状态监测和状态检修，建立在线监测、红外测温、油温监督等先进的测控体系，通过在线自动监控和分析评估，有效掌握配网中所有设备的运行状态和性能水平，为设备状态检修提供重要指导。

2.2配置先进的配电监测设备

要配置先进的配电监测设备，实现对配网的自动化节能经济调度和在线全面监测监控，随时掌握配网系统中各元件设备的运行状态。有效加强对配网实时运行工况、断路器动作次数、开关状态的监测，加强负荷管理、潮流分析等，从而提高10kV配网供电可靠性。

另外，配网中要配合使用联络开关与切换开关，做到分支线路出现故障后，能够将故障分支从整个系统切除，同时将部分失电负荷有效转移到其他供电系统恢复供电，以确保非故障线路的供电可靠性，缩短故障线路的停电时间。

2.3重视配网检修维护质量

配网检修维护质量水平的高低，直接影响到配网供电可靠性。必须完善检修维护措施制度，加强检修维护措施的落实力度，确保配网设备具有较高的运行稳定性，降低设备故障率。

2.4采取环网供电

对于配网系统中的重要线路或特殊负荷，可以采取环网供电模式有效提高供电线路的输送能力和供电可靠性。尤其对城区、停电经济损失较大的重要用户，应全面实现环网供电，确保供电的安全可靠性。

3提高10kV配网供电可靠性的管理措施

为了进一步提高10kV配网供电可靠性和供电服务质量，应对配网历年发生停电的原因和时间进行完善系统的分析研究，从而制定有效的管理措施制度，有效减少停电时间和次数。

3.1供电可靠性数据管理

供电可靠性数据是供电局制定调控目标、停电检修计划等相关制度决策的重要依据。可靠性数据利用效率的高低对配网供电可靠性影响非常大，因此，应制定配网供电可靠性管理细则对这些数据进行管理，其中应规定管理架构、职责及相关管理要求等。

例如，配网供电可靠性运行数据由供电所相关工作人员进行收集整理和上报，同时定期分析研究本单位的供电可靠性指标情况，提出改进和提高供电可靠性的措施，并向局主管部门提出报告。之后，由局配电部按时收集、统计、分析、报送可靠性数据和信息，保证数据的及时、准确、完整及与原始资料相对应，并定期检查、分析配网供电可靠性的情况，发现问题及时反映解决。通过相关管理制度的实施，能有效提高配网供电可靠性。

3.2缺陷管理

针对配网运行过程中存在的缺陷，按一般、重大、紧急等缺陷程度的不同制定各种处理流程。以95598故障抢修电话系统为基础，制定故障抢修管理体系，缩短故障抢修时间，提高配网供电可靠性。

通过制定可靠性数据管理流程、缺陷管理流程、故障抢修管理流程等体系，将配网供电可靠性管理指标体系进行精益化、精细化、可操作的划分和落实，从现在的线段考核开始，逐步实现每户考核，即将所有指标量化和细化到配网供电可靠性管理每个岗位人员具体的业务过程中进行考核，强化配网供电可靠性管理力度，确保配网具有较高的供电可靠性和节能经济性。

【结束语】

提高10kV配网供电可靠性，要着重从技术和管理2个层面不断改进、完善配网规划建设和技术升级改造工作。不仅要从技术方面改善配网网络架构、引进信息化节能配电设备、配置自动信息化监控系统等，还要有效提高配网供电能力和调度操控便捷性，减少配网故障发生率。同时，还要加大配网停电检修管理力度，提高事故处理和故障排查效率，从根本上有效增强配网的供电可靠性，以确保配网安全可靠、节能经济、高效稳定地运营发展。

参考文献：

[1]谭俊源，唐军，刘晓庭，等.珠江三角洲某地区雷电特征对10kV配网用避雷器故障的影响分析[J].高压电器，2014，50（04）：113-119.

[2]孙雷雷，王小霖，龚学毅.基于雷电定位数据的广州白云机场10kV配网雷击风险评估[J].电网与清洁能源，2014，30（03）：40-47.

[3]刘鹏祥，周金萍，潘颖瑜.10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究[J].中国高新技术企业，2012（26）：85-88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ec58cc213a5f4cb4998b6010.html