# 建筑外墙保温技术在公共建筑中的应用

中国二十冶城市建设分公司上海市201900

摘要：从节能、环保、防火、改善建筑功能与质量实际出发，以及近年来多起建筑保温材料导致火灾产生原因，结合本工程实际情况，较为详细的论述了绿色建材在公共建筑中施工中应注意的细节与成效。

关键词：建筑节能；建筑保温；保温防火；岩棉板保温系统；煤矸石烧结多孔砖

前言

建筑节能技术的研究、开发、推广和应用是保护环境、节约能源，改善建筑条件、居住环境的需要，是国民经济增长方式由高能耗的粗放型到低能耗的集约型转变的需要，是我国实施人口、资源、环境可持续发展战略的需要。基于上述认识，本单位于山东汶上施工的旅游观光性建筑观光塔工程中，实施了建筑节能的开发建设。

1、观光塔项目工程基本概况

观光塔项目位于山东省济宁市汶上县宝相寺北。项目规模：建筑面积45537平方米，层数、高度：地下一层，地上十一层，高度106米。

2、外墙砌体工艺选择

本工程建设地点山东汶上县煤炭产业为该地的经济支柱产业之一，煤炭储量总面积约658平方公里，占该县版图面积的75%，故煤矸石资源丰富。

煤矸石烧结空心砖相比普通烧结粘土砖的特点有：①、资源循环利用，符合绿色建筑特点；②、减轻结构自重；③、保温、隔音性能强。

3、外墙外保温工艺选择

外墙外保温是指由保温层、保护层和固定材料（胶粘剂、锚固件等）构成并且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称。外保温技术是目前国内大力推广的建筑保温节能技术之一。

本工程采用容重率为140kg/m3，规格尺寸为1200mm*600mm*45mm符合国家规范要求的合格岩棉板。砂浆采用商品专用粘接砂浆、抹面砂浆，以及耐碱玻纤网格布，塑料锚栓及其配套电镀钢材锚固件。

4、施工要点

4.1外墙砌筑

本工程外墙±0.00以下采用普通实心砖（10.0Mpa）：190×115×53；±0.00以上采用上述煤矸石烧结多孔砖（5.0Mpa），墙体砌筑由下往上砌筑。进场砌块、水泥等材料均需提交质量保证书、合格证等资料，进场时资料上报项目部质量部，由质量部通知监理对进场材料进行验收。

在砌筑前，由施工单位对准备施工区域进行放线、引标高，经项目部验收合格后方可开始砌筑。砌筑多孔砖灰缝水平、垂直缝隙宽度均为10mm，现场重点检查灰缝、砌体，要求横平竖直，灰缝的饱满度控制在不低于80%，现场每天对砌体进行过程检查，同时采用直径约8mm光圆钢筋插入灰缝进行检查。对已砌筑完成墙体采用吊线垂的方式检查垂直度，要求垂直度≤5mm。严格按照施工组织设计进行施工，对发现不符合方案要求的情况及时向施工班组下发工程联系单甚至整改通知单，项目部在现场砌筑阶段严格把关，将隐患杜绝于萌芽阶段。项目部对施工班组每月确定固定时间组织多方进行验收，验收合格后，在该墙上作合格标记，将该墙工程量计算式写于墙上，每月上报工程量以该数据为蓝本。同时组织下道工序施工班组一起进行验收，合格后填写工序交接单，即该墙满足下道工序施工要求。

4.2、外墙外保温施工步骤：

4.2.1集中对岩棉板滚涂界面剂，增加抹面砂浆的粘结强度；

4.2.2采用15L铁桶，桶内装大约1/5水，商品砂浆取部分倒入桶内，采用电锤与配套搅拌装置进行搅拌，根据稠度决定加水量，搅拌时间不短于3分钟，现场随用随拌；

4.2.3采用条粘与点粘相结合，在岩棉板周边均匀连续抹一圈宽度约10cm粘接砂浆，留置一个角不抹灰以用来排气，再于岩棉板中间采用点粘法进行粘接，确保有效粘接面积不小于50%，轻揉滑动粘接就位，不得局部用力按压，保证岩棉板拼缝密实，错缝有致；

4.2.4采用流水式施工，待岩棉板粘接强度达到要求即可植入锚固件，锚固钉采用Φ8-102mm，圆盘直径35mm的塑料圆盘，金属膨胀式栓钉。按照每平方墙面锚固件不少于6个，梅花式布置，先采用电锤钻孔，用小锤锤入锚固钉，栓钉植入深度以不深压岩棉板为宜；

4.2.5面层为3～5mm厚商品抹面砂浆，中间夹玻纤网格布。在岩棉板涂刷界面剂的面层均匀涂抹厚度2～3mm抹面砂浆，粘接玻纤网格布，用抹灰的抹子抹平均匀的压入砂浆中，方可再在面层涂抹下一层抹面砂浆，表面进行收光处理。本道工序控制要点为确保玻纤网格布揉压于抹面砂浆中间，且网格布的搭设不得少于80～100mm。

4.3质量控制点

①由于为薄抹灰系统，施工后应重点对其进行成品保护，特别是边、角部位需重点控制；

②岩棉板薄抹灰保温系统施工需避开雨季、冻季；

③严格要求工人施工过程中玻纤网格布的铺设、搭接，铺设不平整易出现露网现象，导致观感质量差等问题。；

④玻纤网格布的搭接长度需重点进行控制；

⑤粘接砂浆的抹灰区域及面积控制直接关系到岩棉板对墙面的粘接强度，需在施工过程严格要求，加强过程质量控制。

5、观光塔项目建筑节能的成功之处

5.1外墙外保温的利用。采用了煤矸石烧结多孔砖与岩棉板、玻纤网格布、专用砂浆涂层一体化的现代化绿色、节能构造系统，起到了较好的隔热保温效果，响应了国家绿色施工技术的理念，节约了能源。

5.2保护主体结构，延长建筑使用寿命。采用外保温技术，由于保温层置于建筑围护结构外侧，避免了因雨、雪、冻、融、干、湿循环导致的结构破坏，减轻了墙体温度变形导致裂缝的质量通病。

5.3消除了“热桥”的影响。“热桥”是指在内外墙交界处、构造柱、框架柱、梁、门窗洞口等部位，形成的散热的主要渠道，外保温既能防止该部位产生结露，也能消除该部位造成的热损失。

6、建筑外墙保温技术展望

纵观光塔建筑节能工作中，感受到该设计的优越性，以及施工单位认真听取多方面意见，结合该工程的实际情况，在过程中不断改进，使之从建筑的防火、保温、隔音性能，均体现出21世纪新型建筑的魅力，随着建筑节能技术的迅速发展，还有“大环境”的扶持和社会各方面的支持，绿色、舒适化建筑将越来越多，这是大势所趋。

参考文献

[1]公共建筑节能设计标准--GB50189-2015；

[2]公共建筑绿色设计标准--DGJ08-2143-2014；

[3]建筑节能工程施工质量验收规范--GB50411-2007；

[4]节能建筑评价标准--GB/T50668-2011；

[5]《施工手册》第四版。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ec607e4f2caa7e4ac50ba3f0.html