# 工业与民用建筑中桩基施工技术

云南鼎堃建筑工程有限公司

摘要：随着现代社会的不断发展以及城市化进程的日益加快，工民建施工在国民经济发展中的重要性日渐凸显。在桩基工程施工领域，现阶段施工作业过程中的桩基类型、桩基设计以及装机设备等，均发生了翻天覆地的变化，桩基技术在工民建工程中的重要性毋庸置疑。基于此，文章主要对工业与民用建筑中桩基施工技术进行了分析与研究。

关键词：民用建筑；工业；桩基施工技术

随着现代社会的不断发展，我国建筑工程施工技术水平不断提升，城市高层建筑数量逐年增加，由此也带动了基础施工技术的广泛应用。桩基技术便是其中一种，通过该技术的应用，不仅可大幅度增强建筑结构稳定性和承载力，同时也防止了不均匀沉降问题的发生。目前，在我国的民用建筑和工业建筑工程中应用十分广泛因此，对该技术的实际应用进行分析与研究具有很重要的现实意义。

一、桩基施工技术概述

工业与民用建筑工程中的桩基施工技术包括预制桩和灌注桩两种主要类型。其中，灌注桩技术在具体应用的过程中，首先应在桩位位置成孔之后，将钢筋骨架放入其中，之后使用混凝土进行浇筑，使其形成桩。这种技术在具体应用的过程中，可分为很多类型，具体如干作业成孔灌注桩、套管成孔灌注桩、人工挖孔护壁灌注桩、护壁成孔灌注桩等等。施工人员可结合工程的具体条件及要求，选择合适的施工技术。而预制桩技术则是在施工现场或工厂，使用钢筋混凝土制作成设计所要求的桩，之后使用打桩机，将制作好的桩打入地基当中。预制桩一般可分为实心桩和管桩，也就是空心桩，采用离心的方式进行预制生产。对于混凝土的强度要求较高[1]。

二、桩基施工技术在工业与民用建筑中的应用价值

在桩基础工程中，桩基施工占据着关键性的地位。纵观以往的施工案例，很多工程事故的发生，均是由于施工工艺的选择不当或处理欠缺所导致，而这也与桩的变形及承载力有着直接关系。桩基础施工技术在工业与民用建筑工程中的应用，桩基工程是结构的根本所在，与建筑物的稳定性和安全性具有直接联系。因此，一定要重点关注基础部分施工，如此才可提升整体施工的安全性。在设计桩基基础工艺的过程中，首先应满足地基变形以及承载力两方面的要求，一旦桩基工程设计不合理，便极易导致故障的发生，在此也要求相关人员完善的落实好地基勘查工作，科学合理的选择方案，只有真正做到精心施工、精心设计，才能确保施工及建筑的安全性。通过恰当的施工工艺，可对建筑承载能力加以改善，在我国的民用建筑工程中，有80%以上均采用了桩基础，由此可见，该技术在民用与工业建筑工程中的重要价值[2]。

三、桩基施工技术在工民建工程中的具体应用

（一）施工流程概述

目前，在我国的公民建工程中，桩基施工技术的应用十分广泛，在具体实践过程中，首先便是要完善的落实好施工前准备工作，在此可结合工程的具体要求及实际情况来进行，之后再开展放线测量工作。在具体实施过程中，应将工程平面控制网和施工图作为依据，对桩进行测量和放线。正常情况下，泥浆均是由纯碱和水按照特定的比例配制而成，为了节约检测时间，通常会使用电子检测设备来进行。在对桩位进行测量放线时，必须结合控制点状况以及设计图纸来进行，以此确保桩位设计的精准性与合理性，确保轴线的正确性。

在对施工现场地形及地理条件进行分析时，可将放样地点设置成坐标，通过全站仪的方式，对位置进行测量。在打孔之前护筒埋设工作至关重要，在此过程中，应确保材料尺寸完全符合施工图纸要求，并确保护筒内径的足够高度，以此为排水工作提供便利条件。在上述基础上，再开展打孔工作，在打孔过程中，可使用钻孔机，按照测量数值和实际的设计尺寸来进行，完成施工后，还需进行反复检查，直到特力能力和深度均达标为止。

在泥墙护壁工作中，应优先选择粘性较好的粉质粘土进行施工，在此环节，若存在较差叉土层，应在第一时间采取应急措施加以改善，以此提升工程质量。完成这一操作之后，需对沉渣进行控制，在此可选用工具在特定时间内进行清理，与此同时，也可以选用提钻来控制沉渣的厚度[3]。

（二）具体的施工措施

测量放线：现场的施工人员应结合测量平面控制网以及施工图纸开展桩基测放工作，所获取的测量结果，需进行多次复查和审核，待其合格之后才能开展加固作业，与此同时，还应对桩进行有效保护[4]。

泥浆制作：所谓“泥浆”，即在特定条件下将纯碱、土以及水按照特定比例进行融合所得，应注意的问题是，泥浆循环的过程中，施工人员应使用泥沙分离器设备，严格控制混合泥浆中的含沙量。与此同时，还可通过电子检测设备进行泥浆检验，以此缩短施工工期[5]。

图1桩基技术施工流程图

（三）桩基施工技术安全问题

不管是任何一个工业建筑或民用建筑，安全永远都是一个永恒的话题，而且也是项目开展的基础和前提。对于桩基施工而言也是如此。在正式施工之前，相关人员应对施工现场周边环境进行全面细致的勘察。具体包括地下管线、建筑物等等，一旦发现问题，需在第一时间采取隔震措施或者是加固措施，以此保证施工安全。

机械设备在进入施工现场之前，要重点关注陷地、陡坡等等，以免刮撞房屋和电线杆，造成不必要的事故损失。在桩基施工之前，应对机械设备进行全面细致的检查，以此确保其性能的稳定性以及应用安全性，防止设备在应用中出现倾倒、倾斜等问题。另外，施工单位不应因赶工期而选择在恶劣天气状况下进行施工，例如，大雾天气、大雪天气、暴雨、雷电天气等等，一旦遇到类似天气，应立即改换施工日期，并对施工现场进行有效整理与保护。

通过上述措施的施行，可有效改善工程质量，并提升工程施工的安全性。但若想实现该目标，关键在于要提升工程管理人员和施工人员的综合素质。为此，应引导相关人员主动创新管理办法，积极引进先进技术，并对当前的桩基施工技术加以完善和改进。与此同时，还应强化对安全施工的教育宣传，提升施工人员的安全防范意识，唯有如此，还可安全顺利的完成工程建设任务。

结语

综上所述，本文主要对桩基施工技术及其在工业与民用建筑工程中的应用价值进行了分析，最后提出具体的应用流程、措施方法以及安全技术。总之，桩基础与建筑的稳定性与安全性息息相关，因此要提升对桩基施工技术的重视程度，并严格按照施工流程与规范来进行，禁止无视技术规程或偷工减料。另外，还应不断提升管理人员及施工人员的安全意识和创新意识，唯有如此，才能最大限度的发挥出桩基施工技术的优势，为民用建筑与工业建筑的施工质量提供保障。

参考文献：

[1]王凤民.工业与民用建筑工程中的桩基施工技术分析[J].城市建设理论研究：电子版，2013（13）.

[2]吴永胜.预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中的应用[J].黑龙江科技信息，2014（4）：227-227.

[3]丁全来.探讨预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中应用[J].科技致富向导，2014（3）：76-76.

[4]刘彦平.预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中应用[J].黑龙江科技信息，2014（5）：172-172.

[5]邢化林.预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中应用[J].科技创业家，2012（24）：65-65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ecfae5685cb45be11ee62d82.html