# 地质勘探技术及基础工程施工研究

河北省煤田地质局物测地质队河北邢台054000

摘要：改革开放以来，我国的科学技术水平飞速提高，地质勘探技术也得到了创新，地质勘探技术在正常的国土资源调查的过程中显得越来越重要。如何促进地质勘探技术的提升，促进基础工程的施工是现阶段国土资源勘探过程中需要重点考虑的问题。

关键词：地质勘探；基础工程；施工研究

引言

随着时代的不断变迁，社会科学技术水平不断提升，为了迎合社会发展的需要，地质勘探工作也不断与时俱进，充分利用现代科学技术带来的优势，结合多种地质勘探技术，做到有选择性，有针对性，因地制宜，在具体的勘探过程中需要结合地形地貌合理选择勘探技术，确保勘探成果，促进对于国土资源的合理掌控，同时也能不断提升地质工程的质量。

1地质勘探技术

1.1地震勘查技术

地震勘探技术更加适用于比较复杂的介质条件，其本身能够对矿区的深、浅目标进行十分详细和严谨的探测工作。对于复杂条件来讲，能够有效地完成多种地震波的分析。对于金属矿区来讲，尤其本身的条件十分的复杂，能够通过多类型地震波进行数学和物理模拟分析工作，并且积极的进行探索，从而能够得到其最佳的组合类型，从根本上能够提高其找矿效率。

1.2遥感地质勘察技术

遥感地质调查是进行国土资源地质勘探的主要技术之一，在具体的勘探过程中主要包括以下几个方面的内容，首先，采用飞机或者人造卫星上面承载的传感设备将地面的信息通过反射或者辐射方式产生的电磁波进行接收，将目的信息的具体图像信息以及数据信息接收；其次，进行主动遥感，从飞机或者卫星位置向地面位置进行电磁波的反射，然后将目的物所反射回来的信息进行接收。

1.3地质填图

地质填图也是进行地质勘探过程中经常使用的技术之一，采用该种方式进行地质检测主要应用与对于矿产资源的勘探，采用地质填图的方式进行检测将获得的地质信息展现在地形地质图中，具体的填绘的内容包括岩石层、断石层和褶皱区等。

1.4绳索取心技术

绳索取心技术是所有钻探技术中相对来说比较简单的一项技术，不需要钻杆就可以获取岩心，在进行钻头更换的时候才使用钻杆。在目前工程地质勘探中，绳索取心是一个应用比较广泛的钻探技术，最重要的工具就是充满岩矿心的岩心管和出现堵塞时候的打捞工具。绳索取心技术钻探深度比较低，而且在岩心获取上比较方便，很容易获取到完整而且质量比较好的岩心，钻岩效率相对来说比较高，有着适应性强和方便等特点，这也是绳索取心技术在地质勘探中应用比较广泛的原因之一。绳索取心技术不仅设备钻进效率高，能够充分保证岩心质量，而且在钻探过程中即使出现阻塞情况，因为打捞工具的影响，矿心和钻杆工具也有效避免了摩擦，从而保证取心效率。除此之外，绳索取心技术对提升钻杆的使用较少，升降频率也比较低，从而有效提高钻头的使用寿命，而且还在一定程度上降低了地质勘探人员的劳动强度。绳索取心技术除了在工程地质勘探中得到广泛的应用，在我国很多领域也被广泛使用，例如固体矿、天然气以及钻探坑道等，都被广泛使用。

1.5反循环钻探技术

反循环钻探技术一般分为两个方面，水力反循环和空气反循环，这两种技术依据循环介质的不同进行划分。空气反循环钻探技术的介质为空气，利用双壁钻杆外管作用，将空气运送到孔底，在输送过程中，空气会出现膨胀，继而产生冲击力，从而驱动孔底的潜孔锤运动，岩石在潜孔锤的作用下就会产生岩屑，在空气的作用下，岩屑会通过钻杆中心的通道回到地面，勘探人员就可以收集这些岩屑进行分析和研究。水力反循环钻探技术是以泥浆或水作为介质，先将泥浆或者水运送到孔底，在取心钻头后就可以获得岩心，然后钻头和岩心一起回到地面，原理和空气反循环钻探技术的原理一样。但是相对于水力反循环钻探技术，空气反循环钻探技术可以取得更好的钻探效果，而且所花费的成本比较低，在一定程度上也降低勘探人员的劳动强度，这种反循环勘探技术比较适用于干旱缺水的地区，但是这种反循环也存在一些弊端，不能将勘探区域内地质层的情况如实反映出来。相对而言，水力反循环技术就可以完整精确取得勘探区域内的地质构造成分，这种反循环技术劳动强度和时间成本也比较低，但是相对于空气反循环技术而言，能耗更多一些。这两项技术对于地质勘探取样工程都适用，在一些注浆工地地质、锚固施工、松软塌陷的表层以及水文水井等地质勘探中也经常被使用。

1.6遥感技术

在进行国土资源的地质勘探过程，遥感技术也是一项经常被使用到的勘探技术。遥感技术包括很多种类型，其中在国土资源的地质勘探中常使用的是红外线遥感技术，卫星遥感技术，航空遥感技术等等，这些遥感技术的应用为我国的地质勘探工作带来了长足的发展，在地质勘探工作中发挥着重要的作用。使用遥感技术进行国土资源的地质勘探其重要的特点就是效率极高，采用该项技术进行勘探能够将地区的地形地貌及具体的地质结构清晰的表现出来，在大型的国土资源的勘探过程中，遥感技术应用的比较广泛。

1.7工程地质原位测试技术

工程地质原位测试技术在地质勘探工作中应用的也是非常广泛，主要应用的原理是动力触探试验，在进行试验的时候需要将具体的原位标准引用进去，然后结合地质特征及地基的承载力等指标进行地质勘探，该种技术在岩溶地域的地质勘探应用较为广泛，并且技术手段也是相当成熟，采用该种方法进行地质勘探，具有操作简单，成本不高等特点，因此应用相当广泛。

2地质勘探过程的基础工程施工

2.1钻孔灌注桩技术

在岩溶地区使用钻孔灌注桩技术较为广泛，其中反循环钻孔最为常见，在具体施工时需要注意以下几点，当选择圆形的钻头的时候需要将冲程保持的小一些，增加钻头的种类；当遇到裂痕渗漏的时候可以添加一些黏土，必要的时候可以添加小的碎石；尽可能的将钻头的冲程和悬距离减少。

2.2人工挖孔灌注桩技术

该技术的原理是人工和适当的爆破，配合简单的机具设备下井挖掘成孔，然后进行钢筋笼的安装，它由于施工简单，成孔机具少，作业吴振东受到了广泛的应用但是缺点是挖孔过程需要较强的劳动力，单桩施工速度较慢，缺乏安全性。

2.3冲孔灌注桩技术

冲孔灌注技术的具体施工原理是采用冲击钻机或者卷扬机将冲击钻头带动，但是将钻头升高到一定的高度，突然将其放落，使其以自由落体的状态下降。采用该种方式进行施工其优点是施工操作较为简单，可以进行连续性的施工，施工效率非常高，成本较低，对于各种类型的较为松散，松软的地层都非常使用，正是由于其广泛的适用性，所以在各个桩基础操作中得到了广泛的应用。但是由于钻孔施工不是在地上开展的，所以施工人员不能直接进行接触，很容易造成事故，因此需要在工程的施工过程中把握好质量关。

结语

综上所述，我国现阶段地质勘探技术取得了突飞猛进的发展，并且勘探技术也是越来越丰富，在国土资源的勘探过程中涉及到的地质勘探技术越来越多，需要结合具体的勘探地质情况以及地理条件进行有针对性的选择，由于国土资源的地质勘探工作直接关系到国家对于国土资源更好的利用与管理。能够极大的方面人们对于国土资源进行合理的把控，结合勘探数据，制定防治措施，促进国家对于宝贵的土地资源的良好利用，实现可持续发展。

参考文献

[1]刘毅鹏.复杂地质环境下基础工程施工技术[J].工程科技，2017.

[2]岳松.浅谈煤矿地质勘探技术及其重要性[J].河南科技，2014.

[3]文陈东.煤田地质勘探技术及特点分析[J].江西建材，2012.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ecfebf75ea63244cffff1ec5.html