# 大系统分解协调理论论文-陈杰

导读:本文包含了大系统分解协调理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大系统,分解协调,水火风电站,联合调度优化

### 大系统分解协调理论论文文献综述

陈杰[1]（2015）在《基于大系统分解协调理论的风水火电站联合调度优化》一文中研究指出大系统理论是专门研究为了求解大规模系统的理论,其核心思想是通过模型简化、降阶、分解协调或者分散控制等手段,把一个大规模系统拆分为小系统后再去求解,避免直接求解大系统,进而避免了“维数灾”的发生。风水火电站联合调度系统是一个典型的大系统,它由叁类电站组成,电站之间相互关联。通常以火电机组煤耗量最小为目标函数,并且需要同时考虑火电机组、水电站和风电场的约束条件。因此是一个典型的高维、非凸、多约束的复杂规划问题。本文从大系统理论出发,针对风水火电站联合调度大问题,提出了一种通用的大系统分解协调两层求解模型：上层是协调层,负责更新和发送协调变量；下层是风、水、火电站子问题。从而把风水火电站联合调度“大”问题分解成了单独的风、水、火电站“小”问题。下层子问题中,火电机组子问题通过动态规划法求解。针对不同的水电站模型,梯级水电站子问题通过大系统分解协调算法求解；单独水电站子问题通过启发式算法求解。风电场子问题通过建立风电功率预测输出模型求解。上层协调层中,使用拟牛顿法(BFGS)更新协调变量,既保证了算法的收敛精度,又保证了算法的收敛速度。通过两类风水火电站联合调度问题模型的实例仿真,验证了通用大系统分解协调模型求解风水火电站联合调度问题的可行性和通用性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2015-03-01）

王双银,杨会龙,杨筱筱,郭霞,王建莹[2]（2011）在《基于大系统分解协调理论的供水水库群优化调度》一文中研究指出水库群的优化调度对区域水资源的合理配置和高效利用起着非常关键的作用,开展水库群的优化调度研究具有十分重要的理论意义和应用价值。本文以深圳市大鹏半岛供水网络系统为研究对象,在充分考虑各水源工程与用水户之间的水力联系的基础之上,依据大系统分解协调理论将区域供水系统划分为四个递阶子系统,建立系统最小引水情况下的最小弃水多目标模型,采用动态规划优化法求解模型。根据对水库不同来水频率和不同初始蓄水量情况下的优化调度结果分析得出:随着水库初始蓄水量的递增,大鹏半岛的区外引水量呈递减趋势,多年平均区外引水量为4185×10~4m~3。该调度模型能够为区域供水结构的优化提供科学依据。(本文来源于《水资源管理与工程国际学术会议论文集》期刊2011-08-12）

杨晓茹[3]（2006）在《基于大系统分解协调理论的引汉济渭调水工程受水区水资源优化配置研究》一文中研究指出陕西省引汉济渭调水工程是近中期解决关中地区严重缺水的跨流域调水工程,如何对调水工程水资源系统进行合理运行、科学调度是急待解决的问题。本文结合引汉济渭调水工程和受水区的实际情况,在分析研究受水区供用水现状的基础上,对受水区进行供需水平衡分析,提出不同水平年引汉济渭调水工程需调水量。并以区域可持续发展为导向,采用系统分析方法,在确定的调水规模基础上,充分考虑区域的经济、社会和生态环境等因素,以供水综合效益最大为全局最优解,基于系统分析方法建立了大系统分解协调模型,对调水工程所调水量进行优化配置。(本文来源于《陕西水利水电技术》期刊2006年02期）

李春,宋涛,徐福缘[4]（1997）在《大系统分解协调理论在电力系统动态调度中的应用研究》一文中研究指出提出了电力系统动态优化调度问题的目标分解协调的新算法．基于大系统的分解协调理论，将动态优化调度模型按时段进行分解，通过目标函数的修正来协调时段间经济性与可靠性的要求．该方法既避免了统一解算所造成的维数灾问题，又系统化了各种解耦算法（正推、反推及双向推），将模型的算法统一起来．(本文来源于《华东工业大学学报》期刊1997年04期）

黄志中,周之豪[5]（1995）在《大系统分解─协调理论在库群实时防洪调度中的应用》一文中研究指出本文以大系统分解─协调理论为基础，研究了串联和并联库群实时防洪调度的分解─协调算法，并将它推广到混联库群的实时调度。计算结果表明：该法克服了一般动态规划的维数障碍，具有结构灵活、计算速度快、效果优的特点，可广泛应用于大流域多库实时防洪调度。(本文来源于《系统工程理论方法应用》期刊1995年03期）

邱家驹,蔡雯,于渤[6]（1994）在《基于大系统分解—协调理论的电力系统经济调度分布式算法》一文中研究指出本文提出一种新的用大系统分解——协调理论进行电力系统经济调度的算法。该算法按区域将一个大的电力系统分成几个子系统，各子系统之间通过边界点耦合，将边界点的电压及区域间交换功率作为协调变量。各子系统在给定的协调变量下求解，由协调级根据各子系统优化结果对协调变量进行修正，再进行新的一轮选代。本算法解决了由于各子系统设置虚拟平衡点而给协调带来的困难，并且由于选择电网运行数据作为协调变量，有利于初值选择和在选代中修正，改善了收敛性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊1994年06期）

刘连玉[7]（1992）在《基于大系统分解协调理论的电力系统短期经济调度》一文中研究指出(一)概述本文以大系统理论为基础,建立了大型水火电力系统短期优化调度模型;以分解协调为技术手段,求解了系统的最优化问题。求解中针对不同的分解子模型采用不同的计算方法,从而简化了计算,克服了维数灾带来的计算困难,加快了计算速度。(本文来源于《水力发电》期刊1992年10期）

杨明,杨毅刚[8]（1989）在《用大系统分解与协调理论研究电力系统的最优机组组合》一文中研究指出本文根据大系统分解与协调理论,提出了一个新的求解电力系统最优机组组合的数学模型,并将这个N维混合整数非线性规划模型降维分解成N个一维子模型,从而可用简单实用的一维动态规划法求解子模型。并借助于协调器进行全局协调优化,求出最优机组组合,克服了应用直接动态规划法遇到的“维数灾”。 电力系统实例计算结果表明,在机时、内存和经济效益等方面,本文方法均明显优于直接动态规划法。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊1989年03期）

### 大系统分解协调理论论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水库群的优化调度对区域水资源的合理配置和高效利用起着非常关键的作用,开展水库群的优化调度研究具有十分重要的理论意义和应用价值。本文以深圳市大鹏半岛供水网络系统为研究对象,在充分考虑各水源工程与用水户之间的水力联系的基础之上,依据大系统分解协调理论将区域供水系统划分为四个递阶子系统,建立系统最小引水情况下的最小弃水多目标模型,采用动态规划优化法求解模型。根据对水库不同来水频率和不同初始蓄水量情况下的优化调度结果分析得出:随着水库初始蓄水量的递增,大鹏半岛的区外引水量呈递减趋势,多年平均区外引水量为4185×10~4m~3。该调度模型能够为区域供水结构的优化提供科学依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大系统分解协调理论论文参考文献

[1].陈杰.基于大系统分解协调理论的风水火电站联合调度优化[D].华北电力大学.2015

[2].王双银,杨会龙,杨筱筱,郭霞,王建莹.基于大系统分解协调理论的供水水库群优化调度[C].水资源管理与工程国际学术会议论文集.2011

[3].杨晓茹.基于大系统分解协调理论的引汉济渭调水工程受水区水资源优化配置研究[J].陕西水利水电技术.2006

[4].李春,宋涛,徐福缘.大系统分解协调理论在电力系统动态调度中的应用研究[J].华东工业大学学报.1997

[5].黄志中,周之豪.大系统分解─协调理论在库群实时防洪调度中的应用[J].系统工程理论方法应用.1995

[6].邱家驹,蔡雯,于渤.基于大系统分解—协调理论的电力系统经济调度分布式算法[J].中国电机工程学报.1994

[7].刘连玉.基于大系统分解协调理论的电力系统短期经济调度[J].水力发电.1992

[8].杨明,杨毅刚.用大系统分解与协调理论研究电力系统的最优机组组合[J].中国电机工程学报.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ecff7fe18e1bdd9d69fe7aaf.html