# 房屋工程结构的施工管理探讨纪磊

身份证：13012819820922xxxx

摘要：随着我国社会的发展及综合国力的增强，房屋建筑工程的施工管理措施，不仅是房屋工程日后安全使用的基本保障，同时还是施工人员生命安全的“护身符”，因而在整个工程管理中有着极其重要的作用。此外，随着建筑工程安全事故的频繁发生，在造成经济损失的同时，还对施工人员的生命安全造成了威胁。必须充分紧密关注与策划转换层各个分项工程的穿插、协调与配合的节点，认真、合理的采用施工措施，才能有效保证结构转换层的质量及整个高层主体工程达到质量标准。本文根据笔者多年的施工经验对建筑结构转换层的设计要点、主要结构形式、设计要求及发展趋势做了探讨。

关键词：房屋建筑工程结构转换层施工

1房屋建筑工程施工管理的组织结构

在房屋建筑工程施工管理中，主要包括组织结构及施工组织设计两个方面，具体如下：

1.1组织结构

在房屋建筑工程的建设中，房屋建筑工程的组织结构，也就是在整个建筑过程当中建立完善的管理体系，包括质量保证体系和安全生产管理体系。施工管理组织是组织论的重要结论，在整个工程管理目标能否实现的决定性因素。

1.2施工组织设计

施工组织设计，不仅关系着房屋工程的施工秩序，同时还关系着房屋工程建筑的施工质量。而在其组织设计中，首先必须明确采取什么技术措施，其次严格控制工期、成本、安全和质量等措施，再次就是认真贯彻主要施工方案和方法，慎重选用设备和材料，保护成品不受外界破坏，并且安排的文明施工和动态管理控制。编制出系统的、切实可行的施工组织设计，对于做好施工准备是至关重要的。

2转换层的主要结构形式

《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）对转换梁的最小高度和宽度作如下规定：框支梁截面的宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度，不宜小于其上墙体截面厚度的2倍，且不易小于400mm；当梁上托柱时，尚不应小于梁宽方向的柱截面宽度。进行抗震设计时转换梁高不小于其跨度的1/6；非抗震设计时，转换梁高不小于跨度的1/8。随着我国经济的快速发展，高层建筑的数量日益增多，据统计，约75%的建筑采用梁式转换层结构，12%的建筑采用板式转换层结构。转换层的结构形式可以采用梁式、桁架式、板式、箱形等,这些转换层都可以形成大空间,实现结构类型或轴线的转变。其中梁式转换层受力明确设计和施工相对简单,应用最为广泛；同时,在转换梁受力较小部位可以开设合适的洞口,容易满足建筑功能和设备管线布置的要求。梁式转换层具有设计简单，受力明确，容易施工等优点，因而在剪力墙结构体系中被广泛运用。

3.梁式转换层结构的设计及要求

次粱及其剪刀墙由框支主梁承托转换，由于其传力途径通过多次转换，受力也较为复杂。框支主梁需要承受其上部剪力墙和梁传给的剪力，因此容易易受剪的破坏。在有可能发生地震的地区，建筑物必须具有抗震设防，为了进一步为了进一步提高受力性能及其抗震能力，在进行平面结构设计时，应使落地剪力墙与剪力墙和框支墙共同协作受力。

3.1框支柱的设计与构造要求

一般情况下，由轴压比来进行计算确定框支柱的截面尺寸。在抗震设计时，应该用最大的系数乘以框支柱的柱顶弯矩，并将其放大后进行配筋。对剪力也要作相应的调整，当框支柱少于十根时，而且在一直二层，每层支柱所受剪力至少要取基底剪力的百分之二；如果在三层或三层以上时，至少要取基底剪力的百分之三；如果框支柱多于十根时，框支层在一至二层时，每层每根柱承受的剪力和应该是基底层剪力的百分之二十；如果是三层及三层以上时，其应该取基底层剪力的百分之三十，在对框支柱剪力做相应的调整之后，应相应的对框支柱的弯矩等进行调整，但其支柱轴力可以不做调整。当抗震等级为一级时，其纵向钢筋配筋率应大于百分之一点二，二级时应大于百分之一点零，三级时应大于百分之零点九，四级是应大于百分之零点八。在抗震设计时，纵向钢筋间距应该在八十到二百毫米之间，全部纵向钢筋配筋率应小于百分之四。

3.2转换梁的设计及要求

通过剪压比的计算可以确定转换梁的截面尺寸，转换梁最好不要开洞，如果需要开洞，洞口最好定在梁中和轴附近。为了提高其抗剪能力，必须对洞口的上、下弦杆采取一定的加强措施。转换梁的混凝土强度等级应大于或者等于C3O。在非抗震设计时，转换梁上，下主筋的最小配筋率应为百分之零点三，而且最好不存在接头，转换梁上部应该有超过百分之五十的主筋沿梁全长贯通，下部主筋要伸入柱内。

3.3截面设计方法

目前国内在结构设计工作中，通常采用的梁截面转换方法是应力截面设计方法。该方法通过对装换梁进行分析，得到的结果是应力和分布规律，为了能直接运用分析结果，假设不考虑混凝土的抗拉作用，所有拉力由钢筋承担，受压的混凝土强度达到预期设计值。

3.4托墙形式转换梁截面设计

当转换梁承托上部墙体不开洞时，转换梁将和上部墙体共同工作，深梁将表现出受力特征，这时，应该采用应力截面设计法或深梁截面设计方法，通过计算，确定出其适当的分配位置。此时转换梁跨中的内力较大，底部纵向钢筋最好不要弯起或者是截断，要全部伸进支座。当转换梁所承托的上部墙体是小墙肢时，转换梁上可按照普通截面设计的方法进行计算，纵向钢筋可集中布置子转换梁的底部。

3.5设计方法的选择

托柱形式转换梁截面设计。当转换梁承托普通框架式，可以按普通的梁截面设计方法进行配筋计算；当其为斜杆框架式，应该按偏心受拉构件进行截面设计。

4.发展趋势

带转换层结构的高层建筑的发展趋势主要体现在以下三个方面：

（1）预应力混凝土转换层。预应力技术的优点很多，比如减小截面尺寸、控制裂缝和挠度、减轻支撑负担等，因此，此结构自重轻，能节省钢材和混凝土，特别适合于建造承垂荷载的大跨度转换层。

（2）钢骨混凝土转换层。钢骨混凝土梁不仅承载力高，刚度好，且在耐久性、塑性和抗震性能方面均优于钢筋混凝土梁。因此，钢骨混凝土梁定位准确，可减少支模，提高施工的速度。目前，钢骨混凝土转换层已在国外广泛使用，但在国内过程中还比较少见。

（3）新型转换结构的应用。“叠层析架结构”由多个单层析架空腹析架和混合空腹析架叠合而成，它有多根截面尺寸较大的弦杆梁，以此来共同承担竖直方向的载荷；同时为了改变竖向载荷的位置和方向，设置了斜腹杆，它相当与拱传力，能够起到卸载作用。

5.结语

转换层结构较为复杂且工程量又较大，因此设计人员首先应注重概念设计，这样一来可以少走弯路，在平面布置上应尽可能的规则、对称，减少偏心，优化调整转换层上下结构的布置和刚度，，在设计时，尽量考虑施工的可行性，以达到最为合理的设计。房屋建设管理不仅关系着房屋的建筑质量，同时还关系着房屋今后的使用性能，因而在房屋工程建设中有着极其重要的作用。由此就需要工程的负责人从工程的实际管理状况出发，针对工程的设计、施工管理以及施工进度等方面，制定出科学、合理的管理制度，并将其切实的落实到工程施工中的各个环节。只有这样，才能保障工程的施工质量，同时也为房屋今后的使用提供了保障。

参考文献：

[1]曲岩岩.高层建筑梁式转换层结构设计分析[J].科技创新导报.2008(8).

[2]张明武.高层综合楼梁式转换层结构设计分析与探讨[J].四川建材.2009(5).

[3]朱乐成.如何加强建筑结构分析[J].建材发展方向.2011(6).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/edb84b5bf1d2020c910d461b.html