# 交流绝缘子论文-徐英健,李久程,张捍民

导读:本文包含了交流绝缘子论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高海拔,覆冰,间插布置

### 交流绝缘子论文文献综述

徐英健,李久程,张捍民[1]（2018）在《高海拔下布置方式对交流绝缘子串覆冰特性的影响》一文中研究指出高海拔情况下,低气压和覆冰使绝缘子电气性能降低,冰闪电压与绝缘子串布置方式有关,水平布置时冰闪电压最高,V型布置方式次之,垂直布置方式时冰闪电压最低,采用"3+1"和"4+1"间插布置方式且大盘径绝缘子的盘径比参考盘形悬式绝缘子大100-150mm时,具有较好的防冰效果;合理的间插布置方式可以提高覆冰绝缘子串交流冰闪电压15%-20%。(本文来源于《云南电力技术》期刊2018年03期）

刘西洋[2]（2016）在《1000kV特高压交流绝缘子的使用及运行特性》一文中研究指出在工程施工的过程中,为了保证电力工程的质量,施工人员需要对1000kV特高压交流绝缘子的使用安全性进行保证。为此,本文中围绕1000kV特高压的交流绝缘子在实际工程中的使用状况,分析了交流绝缘子的使用方法,以及其在运行过程中存在特性的影响因素。(本文来源于《通讯世界》期刊2016年16期）

李亚伟,杨昊,张乔根,周军,于昕哲[3]（2014）在《基于上下表面电弧特性的交流绝缘子污秽闪络电压计算》一文中研究指出根据上下湿污表面交流局部电弧特性的差异,建立了交流污闪电压双电弧计算模型。为获得模型参数,测量了叁角形玻璃板上下表面的局部电弧,分别获得了上下表面局部电弧的静态伏安特性和重燃条件;利用高速摄像机对局部电弧进行观察,得到了上下表面弧道半径与泄漏电流峰值之间的关系;同时,研究了∏型玻璃板装置闪络过程中局部电弧延伸过程,发现上下表面局部电弧弧长均随泄漏电流峰值线性增加,弧长增量之比与表面盐密有关,由此获得了上下表面弧长之比与表面盐密的关系式。结果表明:该双电弧模型可以较为准确地计算交流绝缘子的污闪电压。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2014年30期）

于昕哲,周军,刘博,宿志一[4]（2013）在《全尺寸超、特高压交流绝缘子串的覆冰闪络特性》一文中研究指出线路绝缘子的覆冰闪络是影响线路安全稳定运行的重要问题。为此提出了基于恒压升降法获取交流绝缘子串覆冰闪络电压的程序和方法,通过此方法可得到绝缘子串的50%覆冰闪络电压。试验在中国电力科学研究院特高压直流试验基地污秽及环境试验室人工气候罐内(直径22m、高34m)进行,在全尺寸条件下,利用上述方法分别完成了交流500、750、1 000kV等级线路绝缘子串的覆冰闪络特性研究。提出了用统计覆冰桥接程度来评估带电绝缘子串覆冰严重度。结果表明:随覆冰时间的增长,在固定电压等级运行电压下覆冰的绝缘子串桥接程度首先急剧增加,之后达到一定的饱和值。在试验尺寸范围内,串长和闪络电压之间具有较弱非线性关系。结合泄漏电流典型特征分析,严重覆冰条件下绝缘子串闪络在带电融冰期可分为"调整阶段"和"危险阶段"2个阶段。(本文来源于《高电压技术》期刊2013年06期）

石岩,万启发,许佐明,徐涛,姚涛[5]（2011）在《500kV交流绝缘子串不同布置方式下覆冰闪络特性的试验研究》一文中研究指出合理的绝缘子串布置方式是提高覆冰闪络电压的有效方法之一,但超高压覆冰绝缘子在不同配置下闪络特性缺乏基础试验研究。为此,以500kV交流绝缘子串为试品,对污秽绝缘子串进行带电覆冰后,在不同布置方式下对绝缘子串覆冰闪络特性进行了试验研究,分析了布置方式对绝缘子串的覆冰状况、闪络过程以及冰闪电压的影响。研究表明:双I型布置方式下放电发展过程中电弧经常由一边绝缘子串飘弧到另一边绝缘子串的串弧现象,短接了较多的沿面绝缘距离,因而其闪络电压低于单I串;V型串绝缘子伞间间隙不易桥接,绝缘子表面的污秽易于被融冰水冲刷而流失,提高了V型串的冰闪电压;"3+1"插花在轻中度覆冰条件下耐受电压高于500kV线路相电压,但在严重覆冰条件下冰闪电压低于500kV线路相电压。研究结论对不同冰区绝缘子串布置方式的选择有参考价值。(本文来源于《高电压技术》期刊2011年12期）

吴维宁,吴光亚,张勤,张锐[6]（2011）在《1000kV特高压交流绝缘子的使用及运行特性》一文中研究指出为给制订1000kV特高压绝缘子相关运行规程和待建特高压工程绝缘子优化选型奠定基础,介绍了晋东南-南阳-荆门1000kV交流试验示范工程中绝缘子的使用情况和运行经验,指出特高压线路绝缘子的盘径、结构高度、爬电距离和额定机械负荷均比500kV线路高很多,变电站设备用绝缘子的直径和结构高度也比500kV工程高两倍以上,工程上需采取多种措施以保证绝缘子的长期安全运行可靠性。国内在一些关键设计上开展了研究,并采取了包括试验验证在内的质量控制保障措施,以确保绝缘子的设计和性能满足特高压工程要求。为此在分析特高压运行绝缘子的积污、电气、机械和劣化等性能的基础上,针对运行可靠性提出应研究和考虑盘形悬式瓷绝缘子的劣化率、复合绝缘子的憎水性和机械特性定、钢脚腐蚀定期检测等问题。(本文来源于《高电压技术》期刊2011年01期）

张志劲,蒋兴良,胡建林,孙才新[7]（2011）在《间插布置方式对交流绝缘子串覆冰特性影响》一文中研究指出间插布置方式可以提高绝缘子冰闪电压,本文通过实验验证了覆冰绝缘子串电场仿真计算模型,并在此基础上分析研究了大盘径绝缘子的直径和绝缘子串中间插绝缘子位置对绝缘子串电场分布的影响。研究结果表明:间插布置方式下覆冰绝缘子串电压分布发生严重畸变,但比标准绝缘子串下的最大电压分布小;采用"3+1"和"4+1"间插布置方式且大盘径绝缘子的盘径比参考盘形悬式绝缘子大100～150mm时,具有较好的防冰效果;试验结果表明合理的间插布置方式可以提高覆冰绝缘子串交流冰闪电压15%～20%。(本文来源于《电工技术学报》期刊2011年01期）

邱志贤[8]（2009）在《关于污秽条件下交流绝缘子选取中的修正因数》一文中研究指出根据西安电瓷研究所自然污秽试验站和污秽实验室的试验结果导出了污秽条件下交流绝缘子选取中的修正因数。该修正因数考虑了条件下污秽度测量值与人工污秽试验中的污秽度测量值间的差别,考虑了绝缘子外形上的差别。该修正因数只适用于当地条件,它代表了一特有的污秽性质、污秽沿绝缘子表面分布以及污秽现场特有的气候条件(如潮湿条件)的修正。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2009年06期）

张亚萍,戴敏[9]（2009）在《1000kV交流绝缘子串泄漏电流特性研究》一文中研究指出为研究特高压交流输电线路绝缘子的耐污性能,在试验室试验采用GB/4548-2004规定的升降法进行人工污秽试验。研究1000kV3种不同型式的交流绝缘子在u50%人工污秽放电过程中的泄漏电流变化特性。它们在相同附盐密度SDD条件时的泄漏电流峰值变化趋势一致,但幅度差异较大,其中8m空心绝缘子泄漏电流峰值幅度最高,支柱绝缘子次之,盘形绝缘子泄漏电流峰值幅度最低,主要与其结构形式有关。1000kV输电线路用盘形绝缘子临近闪络时泄漏电流的临界电流Ic值为500mA,明显小于500kV长串绝缘子闪络的临界电流值Ic水平;而超过一定幅值的电流脉冲频度明显大于500kV长串绝缘子的电流脉冲频度水平。反映出1000kV特高压污秽绝缘子电弧发展更迅猛、更强烈的特点。记录绝缘子超过一定幅值的电流脉冲计数的变化、泄漏电流波形的改变、以及峰值幅度数据的分析结果,指出了绝缘子闪络与否的条件。特高压绝缘子泄漏电流峰值Im幅度、电流波形及电流脉冲放电频度可作为污闪报警的判据。(本文来源于《高电压技术》期刊2009年02期）

瞿迪[10]（2007）在《交流绝缘子表面防污闪措施的探讨》一文中研究指出本文阐述了绝缘子表面形成积污的机理,同时对防污闪措施进行了探讨。(本文来源于《广东科技》期刊2007年S2期）

### 交流绝缘子论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在工程施工的过程中,为了保证电力工程的质量,施工人员需要对1000kV特高压交流绝缘子的使用安全性进行保证。为此,本文中围绕1000kV特高压的交流绝缘子在实际工程中的使用状况,分析了交流绝缘子的使用方法,以及其在运行过程中存在特性的影响因素。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 交流绝缘子论文参考文献

[1].徐英健,李久程,张捍民.高海拔下布置方式对交流绝缘子串覆冰特性的影响[J].云南电力技术.2018

[2].刘西洋.1000kV特高压交流绝缘子的使用及运行特性[J].通讯世界.2016

[3].李亚伟,杨昊,张乔根,周军,于昕哲.基于上下表面电弧特性的交流绝缘子污秽闪络电压计算[J].中国电机工程学报.2014

[4].于昕哲,周军,刘博,宿志一.全尺寸超、特高压交流绝缘子串的覆冰闪络特性[J].高电压技术.2013

[5].石岩,万启发,许佐明,徐涛,姚涛.500kV交流绝缘子串不同布置方式下覆冰闪络特性的试验研究[J].高电压技术.2011

[6].吴维宁,吴光亚,张勤,张锐.1000kV特高压交流绝缘子的使用及运行特性[J].高电压技术.2011

[7].张志劲,蒋兴良,胡建林,孙才新.间插布置方式对交流绝缘子串覆冰特性影响[J].电工技术学报.2011

[8].邱志贤.关于污秽条件下交流绝缘子选取中的修正因数[J].电瓷避雷器.2009

[9].张亚萍,戴敏.1000kV交流绝缘子串泄漏电流特性研究[J].高电压技术.2009

[10].瞿迪.交流绝缘子表面防污闪措施的探讨[J].广东科技.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ee030c2349d55e99d29c1a4d.html