# 油管长度测量论文-席晓伟

导读:本文包含了油管长度测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:油管测量,光栅,单片机,信号处理

### 油管长度测量论文文献综述

席晓伟[1]（2015）在《基于光栅检测油管长度的测量》一文中研究指出在油田工作中,大部分的油层从勘探到开发及后期的维护过程中会受到很大程度的损害。压井会造成产层污染甚至堵塞,使油井产量下降。放喷使局部地层压力降低,影响油层出油能力,损坏地层结构,对油气资源可持续的发展有一定害处。不压井作业工艺能够很好的解决这些难题。带压作业中,环形防喷器是实现隔离井内高温高压的关键部件,在提升或下放管柱时,环形防喷器胶芯处于闭合状态,若有管箍通过时,环形防喷器的胶芯处于张开状态,否则,就会损坏其胶芯,造成很大的损失。若一个环形防喷器胶芯张开,另一个环形防喷器的胶芯一定处于闭合状态,在提升或下入管柱时,总会有一个环形防喷器闭合,这样就完成了带压作业。因此,精确测量管箍的具体位置,确定环形防喷器的胶芯的开闭时刻,在带压修井机中十分重要。本文利用光栅测量单根油管的长度,应用单片机控制光栅有效计数,得到准确的单根油管长度,来确定油管管箍的位置,为修井作业时,环形防喷器的开闭、液压大钳相对管箍的位置提供理论依据。在油田生产中,井下油管的总长度也一直受到修井作业的工作人员的长期关注,明确单根油管和总体油管的长度在修井作业中是个十分重要的问题。本文既可以明确油管管箍的位置也可以明确油管的总长度。这种测量油管长度的方法具有计量精度高,减轻劳动强度,提高生产效率和经济效益等优点。论文通过对油田作业修井所需,设计了一种基于光栅检测连续油管长度在线测量系统。该系统通过一对光栅副测量油管的长度,为整个测量系统设计了硬件电路并开发了软件程序。通过测量能精确的得到单根油管的长度。利用单片机按顺序存储单根油管长度可精确定位油管管箍的位置。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2015-03-04）

刘丽群,赵周礼,闻邦椿[2]（2012）在《基于Doppler的连续油管长度在线测量系统》一文中研究指出设计了一种基于激光Doppler效应的连续油管长度在线测量系统.该系统通过接收运动油管表面的散射光,经过数据采集和信号处理,测量出多普勒频移,进而求出油管运动的瞬时速度,通过积分最终得到下井油管的长度.该系统具有测量精度高、性能稳定且容易实现的特点,适合油田现场作业的要求,具有广阔的应用前景.(本文来源于《中国工程机械学报》期刊2012年01期）

王明吉,刘丽群[3]（2009）在《连续油管长度激光多普勒在线测量系统》一文中研究指出根据油田开发的实际需要,设计了一种基于激光多普勒测速原理的连续油管长度激光多普勒在线测量系统。该系统采用双光束型光路,以半导体激光器为光源、以光电倍增管作为光电探测器,通过接收运动油管表面的散射光,经数据采集和信号处理系统,测量出多普勒频移,最终得到下井油管的长度。该测量系统具有精度高、结构简单、性能稳定、适合现场作业的要求等特点,应用前景良好。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2009年08期）

刘丽群[4]（2009）在《油管长度激光Doppler测量技术的研究》一文中研究指出目前,石油生产中下井油管长度的测量,仍主要采用传统的人工拉皮尺的方法对每一根管柱进行测量和记录。这种方式从有油井那一天开始,一直沿用至今,不仅效率低,劳动强度大,而且测量精度差。有的油田除人工计量外,还需要再次用专用仪器测量井下工具的精确位置。即便有人提出利用声、光等方法进行测量,但是仍然因存在结构复杂、操作不便等诸多问题而未被广泛应用。显而易见,研究开发智能化的下井油管长度在线计量仪器不仅可有效提高油管的计量精度、减轻工人的劳动强度,而且可节约生产成本、提高生产效率和经济效益。激光多普勒测量技术以它精度高、线性度好、动态响应快、测量范围大、非接触测量等特点得到了广泛的应用和发展,尤其在流体流速测量方面取得了令人满意的效果。激光在线测长已成为当前LDV工业应用技术研究开发的重点。本文根据油田开发的实际需要,设计了一种基于激光多普勒测量原理的连续油管长度在线测量系统。该系统采用双光束型光路,以半导体激光器为光源、以光电倍增管作为光电探测器,通过接收运动油管表面的散射光,经数据采集和信号处理系统,测量出多普勒频移,最终可获得下井油管的长度。论文叙述了其测量原理以及各部分单元的设计与实现情况,为今后进一步的研究奠定了理论和实践的基础。这是将激光多普勒测速技术应用于下井油管长度测量的一种新的尝试。该系统研制成功,可望获得一种新的性能更加优越的连续油管长度在线测量装置。(本文来源于《大庆石油学院》期刊2009-03-21）

刘海波,张国利,王萍[5]（2007）在《油管长度在线连续测量仪的研制与应用》一文中研究指出根据油田井下作业的实际需要,研制了一种油管长度在线连续测量仪。该测量仪由工业计算机PLC、文本显示器、旋转光电编码器、油管井口扶正器、检测开始/结束传感器、24 V直流稳压电源等组成。现场应用表明,成功解决了现场油管测量存在的精度低、劳动强度大、生产效率低下等问题,具有技术先进、性能稳定、可操作性强、携带方便等优点,推广应用前景广阔。(本文来源于《石油矿场机械》期刊2007年08期）

钮永胜,周庆东,梁芳,贾宇辉[6]（1995）在《用于油管长度测量的智能型测长仪器的研制》一文中研究指出介绍一种以8031单片机为核心,以光电码盘为传感器,以鉴相器为主要处理电路的测量油管长度仪器.包括仪器的总体设计,软硬件设计思路.(本文来源于《电子技术应用》期刊1995年12期）

### 油管长度测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

设计了一种基于激光Doppler效应的连续油管长度在线测量系统.该系统通过接收运动油管表面的散射光,经过数据采集和信号处理,测量出多普勒频移,进而求出油管运动的瞬时速度,通过积分最终得到下井油管的长度.该系统具有测量精度高、性能稳定且容易实现的特点,适合油田现场作业的要求,具有广阔的应用前景.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 油管长度测量论文参考文献

[1].席晓伟.基于光栅检测油管长度的测量[D].沈阳工业大学.2015

[2].刘丽群,赵周礼,闻邦椿.基于Doppler的连续油管长度在线测量系统[J].中国工程机械学报.2012

[3].王明吉,刘丽群.连续油管长度激光多普勒在线测量系统[J].科学技术与工程.2009

[4].刘丽群.油管长度激光Doppler测量技术的研究[D].大庆石油学院.2009

[5].刘海波,张国利,王萍.油管长度在线连续测量仪的研制与应用[J].石油矿场机械.2007

[6].钮永胜,周庆东,梁芳,贾宇辉.用于油管长度测量的智能型测长仪器的研制[J].电子技术应用.1995

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ee3bf6e7a851dbbce5c275ae.html