# 电力系统继电保护不稳定所产生原因及解决措施刘广瑞

（中国能源建设集团科技发展有限公司天津300012）

摘要：我国经济社会的发展和人们生活水平的提高对电力能源的需求量剧增，这就极大的增加了电力系统供电的压力，而且很容易出现很多安全事故，因此继电保护装置的作用也变得更加突显。为了要想提升电力系统运行的可靠性、安全性以及稳定性，还需加强对继电保护不稳定运行的原因进行分析，甚至是对一些潜在故障进行预估，积极采取先进的检查手段，及时明确电力继电保护故障，并给予有效措施，全面提升继电保护的有效性。基于此本文分析了电力系统继电保护不稳定所产生原因及解决措施。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定；原因；解决措施

1电力系统继电保护不稳定性检测工作的作用

继电保护系统在保持电力系统运行安全性和稳定性以及降低故障负面影响的过程中起到的作用是较为重要的，在处于运行状态的电网中占据的地位是较为重要的。电力系统中的继电保护装置一旦出现故障，那么整个电力系统就难以正常运行了，继电保护主要就是为电力系统运行的安全性和稳定性做出一定程度的保证。假如电力系统中的某一个设备出现了问题，继电保护装置是可以在第一时间发现故障的，而后再通过自身做出判断的基础上，就可以判别出哪些元件或者设备不在正常运行的范围之内，进而也就可以有选择性地对出现故障的元件发出指令，将其运行电路切断，暂时停止工作。在一些元件或者说设备停止工作之后，就可以引起相关工作人员的重视了，工作人员在对故障进行排查的基础上，实行有效性比较强的措施解决问题，进而也就可以使得电力系统正常工作了。继电保护装置的正常运行是可以为电力系统的安全性做出一定程度的保证，在电力系统中的某些元件发生故障时，及时发现并加以处理，可以最大限度地降低故障造成的负面影响。因为出现故障的元件在继电保护装置起到的作用之下，可以在最短的时间之内脱离到工作系统之外，从而也就不会再对其他正常运行的设备造成负面影响了，一直到这一个元件或者设备恢复正常运行。

2电力系统继电保护不稳定所产生原因

2.1继电保护系统软件问题

电力系统的继电保护如果软件出了问题，将会导致整个系统的保护程序出现操作错误。继电保护的恶软件出现故障的主要因素有：对于需求的分析不够完整；软件的结构设计不够合理；编码的输入出现失误；没有严格按照要求进行规范的测试

2.2继电保护系统硬件装置因素

在继电保护系统的硬件中与继电保护的稳定性关联性比较强的部分包括：继电保护的电源模块；选项的核心处理器；模数转化等。因为二次回路绝缘线的老化原因使得出现接地故障导致继电保护模块中电力系统不能稳定的运行。辅助装置中，辅助装置中的交流电压切换装置、三相操作继电器以及分享操作继电器，在维持电力系统稳定运行过程中都发挥了不容忽视的作用。高频的收发机以及纵联差动的保护光纤和微波通信接口都十分容易造成通信阻断，会对继电保护装置的动作正确性产生直接的影响。断路器也是电力网络中常见的一种元器件，对于继电保护作用的可靠性，以及电力系统连接主线的可靠性都会产生直接的影响。总之继电保护系统硬件的质量会对继电保护系统的稳定性产生重要的影响。

2.3人为原因

没有严格按照要求进行私自接线，或者接线出现故障，极性错误都会使继电保护装置停止工作。而且这些因素也是导致继电保护不稳定最常见的原因。数据资料显示，电力系统故障的统计资料中，人为操作不当造成的继电保护装置出现事故占据了全部事故的45%。

3提高电力系统继电保护稳定性的方法

3.1规范人为操作

比如上述的人为操作导致继电保护故障的故障，为了避免这一问题，需要继电保护工作人员在维护装置时要做好明确的分工，消除管辖死角。需要对端子排20cm内做好认真、仔细的检查，对于经常使用的母线连接片及三极隔离开关和重合的闸要进行多次的按钮实验，注重检查及维护工作，固定好隔离开关的螺丝。

3.2使用正确的故障检查方法

在检查故障类型、原因等方面，常用的检查方法有顺序检查法、整组试验法、逆序检查法等。前者是负责检查和调试，按照绝缘检测、保护性能检测、外部检测和定值检测等顺序进行检查工作。其通常被用在检查继电保护装置的动作逻辑性，包括动作时间和动作逻辑，从中可以找出造成故障的根本原因；整组试验法就是检查顺序方法就是序检查方法通常被应用于检查微机保护逻辑故障上；最后一种检查方法适用于微机事故记录中不能及时的找出故障因素，这时可以按照相反的顺序进行检查，先从事故结果开始，向后退的顺序进行检查，通常在继电保护装置出现错误动作时会使用这一检查法。因此在检查故障时，需要选择正确的故障检查方法，比如在某次故障检查中，利用整组试验检查方法快速的找到了故障，之后可以将其和其他的检查方法进行有机结合，增强检查的全面性。如果经检查判定是引线故障，那么就需要停止变压器的运行，处理好引线线路，之后再投入到变压器送电中。如果在其差动保护的同时还伴随着出线断路器的保护动作，就需要先来开线路断路器，之后查看变压器二次回路的实际运行情况，检查出问题后再送电。如果使用外部检查不能查出差动保护的动作原理，就可以判定为内部故障，下一步就需要使用保护电路检查和电气测量先结合的方式去检查和解决故障。

3.3积极引进信息化技术

在电力系统继电保护装置的实际运行中，要对计算机技术进行应用，进而对继电保护装置运行环境全方位的进行监控，如果发现装置出现了故障，监控系统就会发出警报，并对故障具体情况进行记录，从而为维修人员检测维修提供一定的指示。随着电力系统的日趋复杂，通过应用计算机的信息化技术，对监控网络的建立有着极其重要的意义，并能够通过网络监控方式对继电装置进行监管，从而有效降低了故障的发生率，进而保证了继电保护装置的安全运行。

3.4对继电保护装置存在的隐患进行排查

随着科技的发展，现在很多专业的仪器可以用来对继电装置进行监测和排查。虽然这种方法相对简单和节约时间，但是仍会出现一些故障遗漏或者出现错误的分析的情况。这时就需要技术人员对故障进行更加细致的检测，通过直接观察可以发现有的装置中会出现发黄的地方，或者是否有不寻常的气味等等，则可以推断是否出现故障并及时更新。以及一些其他的方法如直接观察法、参数对照法、电路拆除法、短接法等等维修技术。

3.5继电保护装置的日常检修

继电保护装置在实际运行过程中会受到很多外界因素的影响，这就很容易导致继电保护装置在运行过程中出现故障，因此电力工作人员必须加强对继电保护装置的日常检修力度，以便于提高整个电力系统运行的可靠性，降低继电保护装置发生故障的频率。工作人员在对继电保护装置开展日常维修工作时，必须包括规范卸装保险、切换转换开关、断开或者接通压板等工作内容，而且还应该加强对二次回路接线和自动装置的定期检查。

总之，电力系统的维护和稳定对于我国国民经济的发展具有重要深远的意义，本文分析了电力系统继电保护不稳定所产生原因及解决措施，以期提供一些借鉴。

参考文献：

[1]李宗昌，周广云.浅谈提高继电保护可靠性的措施[J].科技与企业，2013，（16）：145.

[2]黄昊婧.浅谈提高继电保护运行可靠性[J].科技创新与应用，2012，（27）：176.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ee86802c2a24723714355400.html