# 探讨大比例尺地形图测绘工程监理质量控制方式

佛山市三水诚至测绘有限公司528100

摘要：伴随着城市测绘行业建立机制的应用，本文主要根据广州萝岗地区所开展的1∶500/1∶2000数字化地形图测量项目的实践活动，深入探讨大比例尺的地形图测绘工程监理重要依据，阐述了质量控制的有效方式，并分析了检查的具体内容，指出应加快建立起质量控制体系，加强对生产单位与工程监理单位的控制，希望为提升地形测绘工程的质量提供一定的参考。

关键词：大比例尺地形图；测绘工程；监理质量；控制方式

一直以来，针对于测绘产生开展质量检测工作中，主要应用如下几种方式：一是外业抽样；二是图面检查；三是内业资料的验收。然而，在生产过程中，测绘产品会受到多种外界因素的影响。针对于这一个问题，应重视加强对大比例尺地形图测绘工程的监理，一方面可以实现对测绘产品整个生产过程的实时、全面与准确的控制，另一方面，可以规范测绘测绘产品生产过程的行为，使其符合国家的相关标准与要求。以下针对于大比例尺地形图测绘工程的监理展开一定的尝试与探索。

一、大比例尺地形图测绘工程监理的质量控制实施

自承接监理任务与签订相关的监理合同之后，工程监理单位应加快监理规划的制定，做好监理工作的规划，具体包括以下几点内容：一是确定工程测绘的总体目标，并将其细分为各个阶段的目标；二是成立监理的组织结构，并明确各个人员的工作职责、范围以及内容等。三是拟定监理工作所采取的方式与措施，并加强与测绘生产方的沟通与交流，做好交底工作。在实际开展监理活动过程中，应按照有关的技术规范与合同，加强对测绘生产方的施测质量控制，并以简报、月报以及协调会等方式，向业主定期的报告工程的监理状况。在工程结束之后，需将整个过程的详细监理资料上报至项目法人。

二、测绘生产准备阶段监理工作

按照大比例尺测绘工程的目标、合同的要求以及国家有关文件等，需要认真、全面的审核测绘单位的生产条件，具体包括以下内容：一是审核测绘单位的测绘资质；二是审核测绘单位项目人员具体构成；三是审核测绘单位人员资格。如果其中存在分包方，应按照标准针对于分包方在项目人员构成、人员资格等方面进行全面的审核，确保以上内容符合质量的要求。除此之外，针对于生产人员应全面检查其岗前培训状况。

针对于项目工程的具体地点，测绘生产部门在对其进行实地勘察后，则需要进行技术设计书的编写。同时，监理方应深入的检查技术设计书，确保其不仅满足国家行业标准，而且符合质量目标的要求。除此之外，监理方应全面的检验、论证技术设计书中应用方案的可行性，具体而言，包括以下几点重要内容：一是布设控制网的合理性；二是边长的规范性；三是作业方式与人员配置的科学性；四是工期安排的合理性；五是技术措施中是否包括计划、执行、检查以及纠正的等内容。归纳而言一是质量目标；二是生产流程；三是技术控制措施；四是检验方式；五是明确关键环节；六是纠正不合格地方。除此之外，监理方还应检查各类文件编制的深度，其中，主要文件包括：安全生产制度与作业指导书等，确保其能够符合生产的需要。

此外，应当全面的检查使用中的各种生产设备，既要保障检验时间的有效性，也要确保其精度符合质量规范与要求，其中，设备仪器主要包括以下几种，一是GPS接收机；二是全站仪；三是水准仪。同时，应检查设备的齐全性，保障作业的顺利进行。除此之外，应认真审查与分析大比例尺地形图测绘工程应用的各种原始资料，在保障地形图准确性、实时性的同时，保证资料精度的有效性，使其符合质量要求。

三、生产过程监理

通过加强对测绘工程的质量监理，从而使其符合合同约定的质量目标，其中，监理工程可划分为以下几个控制阶段，分别是：一是数据采集阶段；二是数据编辑阶段；三是控制阶段。针对于处于野外的工地现场，需要做好安全防护工作，保障生产的安全性与文明性。在这个过程中，一旦发现质量隐患，则应即刻下达暂停工程命令，督促生产方进行及时的整改。在符合规定要求后，进行工程复工令的签署。采取以上做法的目的在于加强对质量的控制。此外，一旦在监理中发现任何的质量问题，应即刻以书面形式将其上报至生产方，促使其进行及时的整改，同时做好相关记录工作。如果生产方整改不力，并且存在质量问题，应当将其报告至业主。

1、控制阶段的质量监理

控制测量阶段主要包括平面与水准两个方面。在开展监理工作中，应切实的做好以下几个方面的工作：一是针对于平面控制网的工作；二是检查水准线路布设；三是检查分的规范性；四是强化对网边的控制；五是检查水准线路是否存在超长问题；六检查起始点与GPS点；七是查看水准点的联测状况。

针对于控制网以及水准线路布设受到实际影响的情况，在方案调整之后，应对调整后的方案进行审查，确保其满足质量目标要求。同时，做好相应的进行记录。在测绘产品中，埋石点属于重要组成部分，其主要由控制点与水准点所构成。此外，针对于后续产品无法验证埋设质量的问题，应当旁站监理整个埋石过程，并做好以下几个方面的记录工作：一是埋石的地点条件；二是通视条件；三是埋石深度；四是埋石的构件组成；五是埋石的材料；六是埋石大小；七是埋石标识编号等。加强对点、选点、网图以及点之记的控制，确保其准确性与完整性。针对于部分等级控制点，还应当对委托保管书展开检查。

2、数据采集阶段的监理

针对于野外数据采集阶段所开展的监理工作，主要监理以下几个方面内容：一是生产方行为的规范性；二是技术设计书的规范性；三是质量目标的要求。具体来讲是加强对野外数据采集的控制，确保数据的准确性、合理性与全面性等。

3、数据编辑成图阶段的监理

查看图廓坐标以及控制点坐标数据的准确性，检查各个要素关系的合理性，查看是否存在地理适应性方面问题，从而如实的反映出各个要素的密度与分布特点。双线铁路以及公路等能否顺着中心编辑。此外，道路以及水系等要素是否能够连续的编辑。

四、成果验收的监理工作

就验收监理方面而言，主要包括以下几点重要内容：一是全面的检查由测绘生产方所提供的各项资料。如：第一，技术总结报告；第二，技术设计书；第三首级控制点；第四，布网略图；第五，导线布网略图；第六，四等水准等。此外，应保证布网图的清晰性，确保不遗漏点之记、水准资料以及导线等方面资料的记录，标示清楚高程系与坐标系等。提供符合技术设计书与合同要求的成果资料。除此之外，应保证数据水准原始资料、电子地图以及文本等文件具有统一的格式，依照档案管理的要求进行资料的装订标识与保存等。二是验证生产过程中与最后质量检查的记录，并就遗留问题提出合理的处理意见。三是分类与汇总监理中所做的各种记录，采用相应的统计方式进行质量统计，并在得出检查结论后编写工程监理的报告。

结语

综上所述，大比例尺的地形图测绘工程具有以下几点特点：一是时间跨度较长；二是各个工序较为明确；三是技术要求较高；四是成果具有良好的承载力。针对于大比例尺地形图测绘工程所开展的监理工作属于新兴行业，各方面还处于摸索阶段，但是坚信其拥有十分广阔的市场发展前景。该工程监理属于全新的测绘项目的管理模式，应当结合行业的技术发展特点，逐渐的建立健全工作体系。

参考文献：

[1]柯鸣，许琴.基于IMU/DGPS辅助航测技术的大比例尺地形图测绘的应用探讨[J].资源信息与工程，2016，03：118+120.

[2]吴晓章，谢宏全，谷风云，刘春秀，徐迎晨，张念坤.利用激光点云数据进行大比例尺地形图测绘的方法[J].测绘通报，2015，08：90-92.

[3]胡震天，黄炳强，王文瑞.基于IMU/DGPS辅助航测技术的大比例尺地形图测绘的应用研究[J].城市勘测，2009，02：100-104.

[4]于焕菊，李云岭，史德杰，吕言利.城市大比例尺数字地形图的多源空间数据检核方法研究[J].测绘通报，2012，11：81-83+91.

[5]高志国，宋杨，曾凡洋.微型无人机航摄系统快速测绘小区域大比例尺地形图试验分析[J].工程勘察，2015，12：71-75+86.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ef1c8464e19cacbeb9c0a8f5.html