# 建筑工程造价预算的审核与监理工作分析

重庆公用工程建设监理有限责任公司重庆401120

摘要：随着社会的进步和国民经济的发展，越来越多企业投入到工程建设行业当中，市场竞争日趋激烈。而在这激烈的竞争当中，企业必须确保自身管理水平，促进经济效益的提升，才能获得良好发展。工程造价预算的审核与监理工作属于建筑工程管理中的重要内容之一，直接决定工程整体费用投入及经济效益，本文主要分析了工程造价预算审核与监理工作的主要措施。

关键词：建筑工程；造价预算；审核；监理

就我国建筑行业目前的整体情况来说，部分建筑企业管理人员对工程造价预算审核和监理工作并不重视，导致工程造价预算失准的问题屡屡出现，给工程参与各方的利益形成了严重的损害。怎样才能在建筑工程建设过程中对工程造价预算形成有效审核与监理，为工程投入形成合理保障，值得我们深思。

1建筑工程造价预算审核与监理工作的主要内容

建筑工程造价预算审核主要是将工程设计图纸和施工合同等材料作为依据，充分融合实际施工情况，针对工程造价预算做出全面审核。审核内容包括工程量、施工费用以及套用单价等。因为对建筑工程进行费用计取具有较强的复杂性，所以预算审核工作难度较高，需要对工程量及相关费用做出细致计算与分析。计算过程需要严格遵循相关计算规范与规则，确保审核工作的合理性，在最大程度上缩减误差。而监理工作主要是针对工程建设全过程做出合理监督与评价，依据国家相关规定及工程建设目标，有序组织开展相关监督与管理工作，与工程建设单位管理工作之间形成互补，为工程建设整体进行形成良好保障。工程监理工作覆盖范围较广，涉及到工程建设的各个环节，对投资支出的控制便是监理工作最为重要的内容之一。利用对工程造价预算做出的监督和审查，实现对工程费用投入的有效控制，协助工程建设单位达到成本管理目标，为建筑企业的健康发展形成良好保障。

2建筑工程造价预算审核与监理工作措施

2.1审核与监理工作关键控制点

在计算工程量与计取相关费用的过程中，单价套用合理性及费用计算精准性属于工程预算社会工作中的主要控制内容。审核工作中，要在充分遵循相关文件规定的前提下，结合施工过程中所需应用的各种资源，对造价预算的具体内容做出严格审核，确保与工程实际之间具有良好的相符性。在对工程进行审核与监理的过程中，容易导致造价预算问题出现的因素主要包括：①工程量虚报。有些工程施工单位为提升预算款，会利用对工程量进行虚报的方式，虚设部分工程项目，抬高工程总量，亦或是利用重复计算的方式，导致预算工程量与实际工程量之间出现严重偏差，恶意抬高工程预算款；②定额套用问题。在建筑工程造价预算工作中，导致定额套用不够合理问题出现的原因主要包括：第一，工程预算编制工作人员专业知识与技能储备不足，造成错套定额的情况。或者所参考的工程案例与市场价格不够合理，造成预算定额出现偏差。第二，施工企业为了提高预算款，故意对定额进行高套，造成定额不合理；③施工材料价格虚报。在建筑工程施工建设的过程中，确定原材料价格需要参考工程设计方案及材料市场价格，施工设计方案中会明确设定材料规格、品质以及用量，从而对所需原材料费用进行计算。不过在实际操作中，部分工作人员会由于利益驱使，采购和应用一些质量较差的材料，在预算报价中出现以高质量材料价格报价的情况。而在面对材料市场价格波动时，会经常出现调涨不调跌的情况，造成工程造价预算严重缺乏准确性和真实性。这些问题都属于在建筑工程造价预算审核与监理工作中所要关注的重点，唯有确保工程造价预算所具备的合理性与真实性，才能切实保证工程参建各方的合法权益，为建筑市场的健康发展形成有力保障。

2.2审核与监理工作实施方法

对建筑工程造价进行审核的方法主要包括重点审核法、全面审核法、对比审核法以及标准图审核法等，各种审核方法都有其优缺点，在审核效率及侧重点等方面也略有不同。而在工作实践中，可以对多种审核方式加以综合利用，在最大程度上提高审核与监理工作的实效性。其中，全面审核主要应用在一些小型建筑工程当中，而在大中型工程中的可操作性较差，审核效率偏低，所以在大中型工程中主要采取重点审核法。所谓重点审核法，是对工程整体做出划分，针对其中费用投入较高的部分工程分项做出重点审查。对多种审核方法加以综合利用，能够在最大限度上确保预算审核与监理工作的实效性，为工程整体效益的体现形成良好保障。

工程建设企业与监理单位要充分重视对造价预算相应审核方法的选取，强化对审核与监理工作的关注度，充分参考相关规定及建筑工程设计图纸，对建设过程各分项费用作出精准计算，在审核过程中加以细致核对，尽可能避免漏算、错算等问题的出现。对审核与监理工作的开展，能够确保工程造价预算的合理性与真实性，为工程整体成本管控提供良好依据，为工程整体建设目标的实现奠定基础。所以，工程造价预算人员、审核人员以及监理人员，需要持续提高自身专业知识与技能储备，对各种预算审核的方法加以熟练掌握，有效避免隐蔽工程工程量与费用计算失误等问题对工程造价管理的影响。只有切实提升工程造价预算的质量，才能为工程整体建设效益的实现形成有力支撑。

为保证工程预算审核与监理工作的工作质量，需要具体从以下几个方面着手做出努力：①要使造价预算管理工作和成本控制工作之间实现有机融合，切实将造价预算当作成本管控的目标，积极配合工程施工进度、施工质量等相关管理工作，在保证预算合理性与准确性的基础上，进一步推动工程成本管理目标的达成；②要对工程造价预算加强审核与评估，及时找出预算编制当中所存在的不合理项，按照相应流程对其作出合理完善，保证造价预算的科学性与公正性；③针对工程项目加以实地考察，充分了解项目推进的实际情况，并充分结合定额标准及合同条款，保证申报资料和实际情况之间高度相符。将工程设计图纸作为基本依据，针对工程量加以核实，构建工程量变化处理体系，一旦有工程量变更情况出现，需要严格依据相关流程做出处理；④对工程量单价的计算要加以认真核实，造价预算当中的费用计取需要包括工程施工过程所投入的所有直接与间接费用，并结合工程实际情况与市场变化对单价进行确定，防止计算失误和漏算问题的出现；⑤在对工程预算进行审核与监理的过程中，需要做好相应的验收记录，并进行检查，尽早发现预算审核与监理工作中出现的漏洞，采取合理措施进行弥补，确保其工作效果的高效性，在最大限度上为工程建设资金投入形成保障。

结束语：

总而言之，针对建筑工程项目造价预算开展细致的审核与监理工作具有非常重要的意义，对建筑工程整体社会效益和经济效益的实现具有良好的促进作用。相关从业人员应该积极探索，对国外的一些先进管理经验加以借鉴，继而与我国建筑行业发展的整体情况相结合，创建出一套更符合我国国情的建筑工程造价预算审核与监理体系，为国家经济建设注入源源不断的活力。

参考文献：

[1]汪彩霞.建筑工程预算在工程造价控制中的作用分析[J].低碳世界,2019,9(01):262-263.

[2]赵静.建筑工程预算在工程造价控制中的重要作用浅析[J].建材与装饰,2018(51):124-125.

[3]张一鸣.工程预算在市政工程工程造价控制中的潜在价值和应用[J].工程技术研究,2018(10):253-254.

[4]吴燕君.浅析工程预算在建筑工程造价控制中的运用[J].太原城市职业技术学院学报,2017(12):187-188.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ef24548287e3b8272cc09474.html