# 支座节点论文-李振宇,温元浩,闫翔宇,张玉轩

导读:本文包含了支座节点论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:弦支穹顶结构,焊接空心球节点,破坏模式,压弯承载力

### 支座节点论文文献综述

李振宇,温元浩,闫翔宇,张玉轩[1]（2019）在《弦支穹顶支座处焊接空心球节点压弯状态下力学性能研究》一文中研究指出为研究弦支穹顶结构支座处焊接空心球节点压弯状态下的力学性能,考虑焊接空心球壁厚、钢管外径、球外部和球内部加肋方式等因素的影响,采用正交法设计制作了4个试件.通过加载试验和有限元分析,获得了节点荷载-位移曲线、弯矩-转角曲线及破坏模式.进而考虑支座肋板构造的影响,分析了弦支穹顶支座焊接空心球节点压弯状态下的承载力及初始刚度.结果表明压弯受力状态下,焊接空心球节点球管连接处应力增长较快且最先达到屈服,节点在弯矩作用平面内压弯破坏;节点的压弯承载力及节点刚度与焊接空心球壁厚、钢管外径呈正相关;外部肋板构造对压弯状态下节点受力性能影响较小;在弯曲作用平面内合理设置焊接空心球内部加肋能有效提高节点的压弯承载力,但对节点刚度影响不大.(本文来源于《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》期刊2019年S2期）

吉春明,黄小玲[2]（2019）在《自立式煤斗支座受力分析与节点做法研究》一文中研究指出火力发电厂主厂房侧煤仓中的钢煤斗受侧煤仓空间条件的约束,一般采用矩形结构来解决厂房空间与煤斗容量的矛盾。由于皮带层落煤口与运转层给煤机布置的多样性,因此,煤斗一般较为复杂。不同的支座约束条件对应的支座反力差别较大,文章采用有限元方式对不同约束条件下的钢柱受力进行分析,得出了受力较为合理的支承组合,提出了适用于工程的节点做法。(本文来源于《电力勘测设计》期刊2019年03期）

王旭松,彭登,刘建涛[3]（2018）在《基于ANSYS的复杂钢网架支座节点分析》一文中研究指出结合日照某项目中一处构造复杂且受力较大的钢网架结构支座节点,采用ANSYS软件对其进行线性及非线性有限元静力分析,确保其承载力性能满足结构设计要求。在线性有限元分析中,假定钢材为各向同性材料,对节点应力及变形进行了分析阐述,虽在不同构件交贯处存在应力集中现象,但均在焊缝加厚区域内且应力衰减很快。在非线性有限元分析中,同时考虑几何非线性和材料非线性,假定钢材为理想屈服材料,对钢构件在整个加载过程中的应力分布及变化趋势进行了分析阐述,进一步印证了节点屈服范围很有限,故不会影响到节点承载力性能。针对此类复杂支座节点提出了设计建议。(本文来源于《建筑结构》期刊2018年S2期）

魏明霞,李士斌[4]（2018）在《全焊钢桁梁支座处整体节点底板焊接变形处理方案研究》一文中研究指出针对孟加拉帕德玛大桥在制造过程中存在的支座处整体节点底板焊接变形问题,进行深入分析研究,对无法消除的底板不平度质量问题,在施工中开创性的提出了采用灌注环氧树脂胶的方案,对缝隙进行填补,最终消除了因底板不平导致支座受力不均的重大质量隐患,满足了技术和质量标准要求,对全焊钢桁梁桥工程具有很好的借鉴作用。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2018年08期）

张虎[5]（2017）在《管桁架结构焊接空心球支座节点构型及分析研究》一文中研究指出空间结构传力途径合理、质量轻、成本低以及形式多样且能够显示人类艺术创造力,被广泛应用到实际工程中。空间结构设计的关键因素是节点构造设计。焊接空心球节点以其自身独特的优势被广泛地应用于各类空间结构中,因为它可以在空间任意方向连接杆件,布置方便。特别是应用于大跨空间结构的支座节点处,这样方便与下部的各种滑动、铰接和固定支座连接。本文主要结合实际工程,对多向受力大直径焊接空心球支座节点,运用有限元软件ABAQUS对其进行数值模拟,通过改变各参数,探寻最符合工程实际的焊接空心球节点的形式及构造。具体研究内容和结论如下。(1)采用有限元软件ABAQUS对单向受拉、压作用下的焊接空心球节点进行有限元模拟,并与文献规程中的实验结果对比,验证此分析方法的可靠性。对单向受力的焊接空心球做受压极限承载力分析,探求大直径焊接空心球承载力的影响因素并研究其破坏机理。结果表明,节点的受压承载力随球厚的增加而增大,随球径的增加而减小,随连接管管径的增加而增大。(2)结合实际管桁架工程支座节点的设计,采用ABAQUS对大直径焊接空心球节点模拟分析,研究加劲肋对焊接空心球承载力的影响。结果表明,单环加劲肋并不能改善球节点的受力性能,十字肋提高了受压承载力。(3)结合本工程实际及节点连接杆受力特点,提出一种新型加劲肋布置形式。数值分析表明,设置此加劲肋的节点满足工程需要,建议此新型加劲肋的焊接空心球节点的受压承载力提高系数取1.2。通过参数分析表明,加劲肋的宽度对承载力影响较大,厚度影响不大。为了避免出现应力集中,厚度取值亦不宜过小。(4)针对焊接空心球实际受力情况,提出其轴力柔度的计算方法,并模拟了 54组带肋球节点,根据模拟数据拟合了焊接空心球节点轴力柔度的实用计算公式。(本文来源于《西安理工大学》期刊2017-06-30）

皇甫木东[6]（2017）在《支座节点的转动性能及其对钢桁架稳定性的影响》一文中研究指出由于平面钢桁架的结构形式简单、传力路径明确及其轻质高强的特点,如今被广泛地运用于各种工业、民用建筑中。国内外学者关于钢桁架的研究已有很多,主要包括两方面:节点性能及桁架稳定性。各构件通过节点的连接形成桁架,桁架借助支座节点与其他的结构连接为整体,所以节点在桁架中起着至关重要的作用。另外,桁架的整体稳定如果出现问题,很有可能造成整个结构的坍塌,因此,稳定性能对于桁架来说也十分重要。本文将在以前学者研究的基础上,对桁架的节点及稳定性能做进一步的深入研究,主要包括以下几方面的内容。首先,桁架支座节点的转动性能,包括栓接支座节点及焊接支座节点。借助ABAQUS有限元软件里的实体单元,对桁架支座节点进行精细化模拟,分析桁架端板、高跨比、连接螺栓、肋板尺寸、焊缝尺寸对节点转动性能的影响,给出与本文相同形式支座节点的初始转动刚度的计算公式。其次,桁架的稳定性能,本部分将在前一部分的基础上,研究桁架支座节点的转动刚度对桁架稳定性的影响。分别研究桁架弦杆腹板竖直放置、水平放置及受压弦杆截面被加强叁种情况下桁架的整体稳定性能,并对这叁种情况进行对比分析,找出它们对桁架稳定性能影响规律的不同点。最后,对桁架稳定性能的模型运行结果做进一步的分析,找出支座节点的转动刚度与桁架整体稳定系数之间的规律,对已有的桁架整体稳定系数公式进行修正,最终给出一个关于支座刚度及桁架长细比的修正公式。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

刘枫,孔慧,赵鹏飞,张强[7]（2016）在《鞍山腾鳌温泉城雨林大跨屋盖结构支座节点设计》一文中研究指出鞍山腾鳌温泉城项目按照功能划分为雨林部分、温泉部分和酒店部分,其中雨林观光中心由两个标志性穹顶结构组成,分别为温带穹顶和热带穹顶。穹顶平面呈椭圆形,长轴半径约105m,短轴半径约55m。温带穹顶矢高约28m,而热带雨林穹顶矢高约38m。根据建筑效果的要求,建筑师选择椭圆210m的长轴方向作为主拱跨度方向。每个穹顶由直接落地的4个混凝土筒体及周围的7个混凝土结构单元支承。在穹顶环梁与7个混凝土结构单元之间设置"竖向支承+水平滑动限位"支座,水平荷载仅通过与主体混凝土结构脱开的4个混凝土筒体传递。由于结构超长,支座温度反力巨大,在筒底产生了巨大的剪力和弯矩作用,导致桩基础设计困难。为了减小超长结构的温度内力并减小地震作用,在筒顶采用了带蝶形弹簧的万向铰支座与粘滞阻尼器配合使用的支座设计方案。本文以温带穹顶为例,对这一特殊支座方案进行介绍。(本文来源于《第十六届空间结构学术会议论文集》期刊2016-10-24）

马强,余杰,张翔宇[8]（2016）在《江苏大剧院关节轴承节点支座静力试验研究》一文中研究指出江苏大剧院工程钢柱柱脚支座采用关节轴承节点,该节点由铸钢底座、方柱、向心关节轴承、销轴、耳板和盖板等部件组成。此类节点使用较少,缺乏试验依据和受力机理亦不明确,无明确的计算方法确定其承载力。为验证设计荷载下的受力安全性,对该节点进行了足尺加载试验和有限元分析,通过试验监测,得到了节点各部件的应变、位移和应力变化情况。(本文来源于《施工技术》期刊2016年14期）

周冬,李潇潇,余杰[9]（2016）在《关节轴承节点支座静力试验研究》一文中研究指出某工程钢柱柱脚支座采用关节轴承节点,该节点由铸钢底座、方柱、向心关节轴承、销轴、耳板和盖板等部件组成。此类节点使用较少,缺乏试验依据和受力机理亦不明确,无明确的计算方法确定其承载力。为验证设计荷载下的受力安全性,对该节点进行了足尺加载试验和有限元分析,通过试验监测,得到了节点各部件的应变、位移和应力变化情况。(本文来源于《第十六届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2016-07-22）

陈伟刚,邓华,白光波,董石麟,朱忠义[10]（2016）在《平板型铝合金格栅结构支座节点的承载性能》一文中研究指出通过有限元分析与足尺试验考察平板型铝合金格栅结构支座节点的承载性能.加载试验揭示了支座节点的位移、应变发展特点及破坏模式.有限元分析给出了支座节点中的杆件、环槽铆钉及盖板的应力分布状况.研究表明:支座节点的破坏为位于工字铝受拉翼缘的最外排铆钉孔处发生断裂;与受拉翼缘连接的下盖板存在传递路径明显的高应力区,但由于分布区域较窄并未导致盖板破坏,而上盖板的应力要低很多;受拉翼缘断裂截面处的环槽铆钉处于最不利的拉弯受力状态,但并未发生破坏;当杆件断裂时,承受的极限弯矩约为纯弯状态下强度设计值的0.9倍,剪弯比可达0.3;节点的有限元结果与试验结果吻合较好,反映了数值模拟方法的有效性.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2016年05期）

### 支座节点论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

火力发电厂主厂房侧煤仓中的钢煤斗受侧煤仓空间条件的约束,一般采用矩形结构来解决厂房空间与煤斗容量的矛盾。由于皮带层落煤口与运转层给煤机布置的多样性,因此,煤斗一般较为复杂。不同的支座约束条件对应的支座反力差别较大,文章采用有限元方式对不同约束条件下的钢柱受力进行分析,得出了受力较为合理的支承组合,提出了适用于工程的节点做法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 支座节点论文参考文献

[1].李振宇,温元浩,闫翔宇,张玉轩.弦支穹顶支座处焊接空心球节点压弯状态下力学性能研究[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版).2019

[2].吉春明,黄小玲.自立式煤斗支座受力分析与节点做法研究[J].电力勘测设计.2019

[3].王旭松,彭登,刘建涛.基于ANSYS的复杂钢网架支座节点分析[J].建筑结构.2018

[4].魏明霞,李士斌.全焊钢桁梁支座处整体节点底板焊接变形处理方案研究[J].建筑技术开发.2018

[5].张虎.管桁架结构焊接空心球支座节点构型及分析研究[D].西安理工大学.2017

[6].皇甫木东.支座节点的转动性能及其对钢桁架稳定性的影响[D].哈尔滨工业大学.2017

[7].刘枫,孔慧,赵鹏飞,张强.鞍山腾鳌温泉城雨林大跨屋盖结构支座节点设计[C].第十六届空间结构学术会议论文集.2016

[8].马强,余杰,张翔宇.江苏大剧院关节轴承节点支座静力试验研究[J].施工技术.2016

[9].周冬,李潇潇,余杰.关节轴承节点支座静力试验研究[C].第十六届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2016

[10].陈伟刚,邓华,白光波,董石麟,朱忠义.平板型铝合金格栅结构支座节点的承载性能[J].浙江大学学报(工学版).2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ef9c8dbd21ca195268eb62b1.html