# 城市配网自动化及其配网规划的应用探讨王瑞

（东海供电公司江苏省连云港市222300）

摘要：随着我国各城市的快速发展，对供电质量的需求越来越高。城市配网自动化的使用可以更好地满足城市对供电质量的要求，通过对城市配网自动化规划应用的确定，更好地促进城市配网自动化的发展，提高供电系统的运作效率与供电质量。本文就城市配网自动化及其配网规划的应用进行探讨。

关键词：城市配网自动化；配网规划；应用

配网自动化指的是供电企业通过利用自动化控制系统及计算机技术对电力系统实施有效的离线监控及智能监控，其目的就是进一步提高供电企业的供电质量及配电效率。配网自动化不仅能够有效地降低供电故障的发生率，还能在一定程度上为供电企业节约大量的人力物力，使供电效率和供电质量都有了很大程度的提升。因此，配网自动化在降低供电成本和提高供电企业经济效益方面发挥着非常重要的作用。

1城市配网自动化意义

配网自动化的核心便是电力系统运行的自动化，而重点则是电力调度工作的自动化，此种自动化的构建以自动控制技术、现代网络信息技术、通信技术等为基础基础，可以自主自动地全程动态监控电力系统运行的状况，使电力系统运行得到在线监测的控制与保护，进而可以保证电网运行效益在可靠稳定高效运行的状态下实现大幅度的提升。同时，配网自动化系统中的通信自动化以及服务体验板块，可以辅助电力配网系统和电力用户二者之间高速稳定可靠的智能化联系，从而使城市配网工作得以在人力成本方面实现节省，并且保证用户的各项要求得到及时满足。

2城市配网自动化现状

2.1配电网络和设施现状

现阶段，城市的配电网网络大多是处于较为良好的情况下，城市的配电网线路均是基于架空、地埋电缆这样混合的线路结构，农村的配电线路主要是架空线路。城市的配电线路逐步过渡至地埋电缆，在大中型的城市配电网络电缆化率也在持续提升，配电线路的相关平均环网率也随之提升，为不断进行配电自动化打下了坚实的基础。不过因为其网络结构非常复杂、层次不清晰、联络很混乱，多电源线路的分段状态不良好，网络以及对应的负荷增长较快，相关的线路不能充分地满足于负荷增长各类需求，配网负荷转供能力大多较差。所以，近些年各个供电企业也是逐渐地对相关网架结构展开了调整及改造，一供一备线路比重持续增大。

配电自动化终端以及一次设施开关是密切相连的，配电终端实时数据的采集以及控制需求和一次设施开关接口是互相匹配的，很多企业在早期就已经在每年的大修技改项目中把以往的旧设施换为预留自动化接口设施，其相对应的改造难度降低，所以一次设施可以运用对其改造为主、总体更换为辅的模式。

2.2配电信息化系统建设

所谓配电地理信息系统，也就是GIS技术，是一种利用地理相关信息来规划和处理配网过程中的线路运行和管理问题的技术，也是目前应用于许多大型工程中的测量和规划技术。对于城市配网来说，该技术的应用不仅可以解决由于配网的设备数量大、线路分布范围广造成的布网困难，还能够较为准确的反应各个地区的配网地理信息的变化情况，对于城市配网的实施起着非常大的促进作用。

由此可见，在实践中，GIS系统不仅可以为电力企业的生产运行和管理提供有效的信息，还能够解决一些电力服务和管理方面的问题，例如由于外包导致的相关工作人员对配网工作的误解，就可以通过地理信息的数据采集和图模呈现的方式来避免，并且如果现有的配网方案存在着解决困难，还可以采用SCADA及配电MIS等自动化系统的功能辅助来实现数据图模的共享。

2.3配电网自动化体系结构

城市当前的配网自动化构建主要包括四种体系结构模式，即以主站、子站、终端这三层体系为基础的集中采集与分散监控结构、集中采集与集中监控结构，以及以主站、终端这两层体系为基础的集中采集和集中监控模式，还有各自动化的开关设备互相配合的模式。在体系结构中，最为关键的环节便是主站的建设，当前的自动化系统在主站建设方面尚缺乏实用性，无法保证配网系统中信息变化的自动同步更新。

2.4配电自动化通信方式

配电自动化系统需要借助于有效的通信手段，将配网主站系统的控制命令准确地传送到为数众多的远方配电终端，并且将反映远方配电终端设备运行情况的数据信息收集到控制中心。应用于配电自动化系统的通信设备工作环境恶劣，分布广泛，数量众多，系统复杂，因此对通信方式主要应考虑可靠性、实时性、安全性、可扩展性、可管理性、设备自身的监控性及建设费用等多方面的因素，因地制宜，选择合适的通信方式，保证配电自动化的正常运行。目前，应用于配电自动化的通信方式主要有光纤双环自愈网、配电线路中压载波和无线通信（CDMA/GPRS等）等三种。三种方式各有优缺点，光纤稳定可靠，主要应用于配电自动化系统中，但投资太大；无线方式主要用于配网信息系统（如负控系统、配变监测系统等），少数地区正在尝试应用于配电自动化中，其前期投资小但后期维护费用高；少数单位正在试点试验载波通信方式。

3城市配网自动化规划的应用

随着社会对供电质量要求越来越高，城市配网自动化的使用更好地满足了社会对供电的各种需求，城市配网自动化规划可以更好地促进城市配网自动化的发展，进一步推动社会的稳定进步。相关企业在对城市配网自动化规划时，应该以城市经济的发展为基础，结合各方面因素的影响（城市配网数据共享状况、信息数据传递状况、城市配网供电线路结构等）进行科学的规划。供电企业在对供电线路结构进行改造过程中应该对供电线路超载、电力输送较弱等情况根据实际情况进行解决。

供电企业在对城市配网自动化规划过程中明确发展的方向与自身的定位。在一些城市中，例如该城市处于刚刚发展的阶段，人们的生活质量相对较低，但由于城市正在快速地进行发展，人们在生活中对电的使用量快速增加，进一步导致城市对供电质量的要求逐渐提高。由于许多城市使用的是传统的配网供电系统，致使城市配网的发展受到一定程度的约束，随着城市的快速发展对供电质量的要求越来越高，城市配网受到来自各方面因素的影响发展较为缓慢，进一步导致了城市配网的运行效率较低，供电质量得不到提升。在这种情况下，供电企业在对城市配电网自动化规划过程中应该根据城市的实际状况进行科学的规划，更好地提高城市配网的运行功效，减少城市配网在运行过程中对资源的浪费，提高城市配网的供电质量。供电企业在城市配网自动化规划应用过程中确定正确的发展方向，提高城市配网的安全性与稳定性。城市配网在工作过程中受到环境中因素的影响经常出现各种事故，这种事故的发生不能不受人力的控制，城市配网自动化的使用可以很好地解决这一问题，使市城配网的事故发生几率降到最低，提高城市配网的运行效率与供电质量。加强城市配网的运作功效是城市配网发展的主要方向，作为城市配网自动化规划应用的主要构成之一，城市配网运作的管理有着重要的作用，可以更好地提高城市配网自动化的规划质量。

结束语：

城市配网自动化系统在电力系统的运行过程中发挥着至关重要的作用，不仅能够确保电网在安全、稳定、可靠的环境下运行，还有利于供电质量和配网效率的提升。供电企业应该加强对配电自动化技术的运用，结合当地的实际情况，积极落实配网规划，进一步提升配网的自动化水平。

参考文献：

[1]城市配网自动化及其配网规划的应用[J].任亚军.科技创新与应用，2014，（33）

[2]城市配网自动化及其配网规划应用探讨[J].方黎明.河南科技，2014，（22）

[3]配网规划中城市配网自动化的应用[J].陈利.通讯世界，2014，（19）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ef9eb6c521d0cd243e5f64e9.html