# 论建筑电气设计中的消防设计徐春立

浙江巨匠建筑勘察设计有限公司浙江省桐乡市314500

摘要：随着建筑结构向着高层、超高层以及地下方向的发展，建筑电气工作难度不断增大，给消防设计工作的开展提出了更高要求。消防系统作为建筑工程中不可缺少的辅助系统，它的主要作用在于火灾发生之后能维持设备的正常运行，及时的疏散人员、物资以及控制火势蔓延。特别是在近年来，随着建筑结构的不断复杂，建筑物内的电气设计越来越严格，这也给电气设计工作提出了新要求。本文对建筑电气设计中的消防设计内容进行分析。

关键词：建筑工程；电气设计；消防设计

电气设计中的消防设计关系着建筑物的安全和日后建筑物的使用寿命，是保证建筑物正常和安全使用的前提，关系着广大人民群众的生命和财产安全。在电气设计的消防设计时，设计、施工人员要坚持科学严谨的态度，认识到消防安全对建筑的重要性，严格按照设计图纸和国家的相关标准进行消防设计和消防设备安装。消防系统的顺利运行有利于能够及时发现火灾等意外情况，消防电梯、照明系统、卷帘门以及水泵都是消防系统的重要组成部分，我们要做好设备的设计和安装工作，提高消防设计的质量和水平。

一、消防设计在建筑电气设计中的意义

建筑电气设计是现代建筑工程的基础工作，而消防设计则能够最大程度的为电气设备的安全运行提供帮助，技术电气消防中的火灾自动报警及消防联动控制等功能，能够使建筑暖通以及给水排水顺畅。在当前社会经济快速发展的背景下，建筑行业得到快速的发展，人们也在不断的改进自己的生活环境，但是在不断改进的基础上，也经常会存在很大的安全隐患，如高层建筑常见的电气火灾问题。建筑一旦出现火灾，会迅速蔓延，并且灭火也往往比较困难。因此在建筑电气设计中，关注消防设计工作，能够有效降低电气火灾事故，保证住户的生命及财产安全。

二、建筑电气消防设计中忽略的问题

消防设计是建筑电气设计中不可缺少的一部分，它对居民的生命和财产安全起着至关重要的作用，因此在建筑电气设计时，就要更加的注意对消防的设计。

1、各专业之间没有进行有效的配合。建筑电气设计的每一部分都不是哪个专业可以独立完成的，它需要各个专业进行切实有效地配合，尤其是建筑电气中的消防设计。它的各个环节需要不同专业的人员进行有效配合，才能保证各个环节不出现问题，否则会为未来留下重大的安全隐患。

2、忽略对消防用电设备负荷等级的确定。对消防用电设备负荷等级的确定，对建筑电气设计来说，是十分重要的步骤，我国的法律法规对相应的建筑设计有不同的消防用电负荷等级标准，在进行具体的设计时，一定要按照相关的规定进行设计。有些设计人员就忽略了消防用电设备负荷等级的确定。如果这一现象还不引起重视，长此以往会出现很多的问题，尤其是威胁居民的生命与财产的安全。有关的部门应该加强对相关设计人员的培训，提高他们的职业素养，避免意外的发生。

3、忽略对配电回路的设计。为了避免建筑发生火灾时，出现更大的损失，国家早已经做出了相应的规定，在建筑发生火灾的时候，要能够快速有效地切断除消防以外的电源。所以在建筑电气设计中消防设计时，就要采取相应的办法，以确保发生意外时。能够有效切断消防以外的电源。目前。采用最常见的办法是，在设计的过程中.加强对配电回路的设计，达到国家要求的标准。设计配电回路时。不能越过防火分区，而且配电箱的一个分区要多设计几个回路，这样在发生危险时能够快速有效切断电源，并且节约成本。

4、忽略双电源的情况。设计人员在进行具体的设计时，一定要注意双电源的存在。所谓双电源，就是建筑电气消防系统中的某一路利用柴油发电机来进行供电。设计人员一定要注意如果这种情况的存在，那么，该机组的实际容量一定要根据消防电气用电设备的总容量进行设计，这样才能保证在发生火灾时，消防回路能够保证为两个电源供电。而且这样做最大的优势是，在发生停电时，也能够保证建筑自身的基本使用价值，进而提高机组的利用率，增加其使用寿命。

三、建筑电气设计中的消防设计内容

1、消防控制系统设计。消防控制系统是建筑电气消防系统的重要组成部分，在具体设计过程中应坚持方便、简单、安全的原则，在隐蔽位置设置消防栓按钮，防止发生误动，设置明显标识，保持消火栓按钮的安全性和灵敏性，一旦发生火灾就可以立即使用，按下消火栓，就可以马上启动消防水泵。同时，在设计消防联动系统时，要合理设置自动报警阀、管网气体灭火设施等，出现火灾虚假报警或者火灾消灭时，应手动进行关闭，合理设计消防管网，提供自动和手动的启动方式，一旦发出报警信号，能够进行自动灭火。

2、电梯消防设计。电梯作为现代化建筑项目中不可缺少的运载工具，使用非常频繁。一旦电梯发生火灾事故，会严重威胁人们的生命安全，因此应注意优化建筑电梯消防设计，消除电梯火灾隐患。当前，我国的电梯主要有普通电梯和消防电梯，和货梯、普通客梯相比，消防电梯在使用规范、电源设置等方面存在较大差异，一般情况下要分开进行设置，单独设计消防电梯电源，一旦发生火灾事故，能够随时切断消防电梯电源。根据建筑电气消防设计要求，当发生火灾时，电梯必须停在最底层，然后才能切断电源，所以应优化电梯电源设计，使电梯能够保持稳定供电，确保电梯安全停放。通常情况下，在建筑顶层设置电梯机房，若建筑项目中采用普通客梯，电梯消防设计时，可以设计和消防电梯一样的电线回路，使电源回路进行独

3、消防水泵的消防设计。消防水泵是在建筑物中常见的消防设备之一，同时也是消防设备的重要组成部分，它能够火灾等突发事件进行及时的处理和解决，防止灾害的扩大和把损失降到最低。消防水泵的供电负荷等级在二级以上，通常情况下施工单位都会考虑到这一问题，但是在很多的设计图纸质中没有考虑消防水泵的装单相接地的报警装置，很多情况下都安装了切断电路的过度负荷保护器。很多的消防水泵设计和消防水泵生产厂家都设计了这一装置，可以看出这一问题比较普遍，应该值得我们关注和思考。

4通道的防火卷帘设计。根据相关规定，通道上的火灾卷帘应该设置火灾探测器组，当感烟探测器运行时，火灾卷帘自动下降距离地面1.8米，当感温探测器运行后，火灾卷帘完全下降至地面。不同类型的火灾探测器与信号使得火灾卷帘产生不同的反应，这是为了提高火灾卷帘的可靠性和精确性，保证卷帘面对变化及时、准确的做出反应，减少火势的蔓延和发展。在通常的情况下，通道的卷帘两侧使用功能是相同的，面对火灾的情况做出的反应也是相同的。在不具备一定条件的场所，人为硬性的设置一定的探测器设备，则卷帘门其中的一个设备会容易产生一定的误差。比如大型地下停车场，由于汽车尾气和热量的排放，往往会导致探测器的失误，降低卷帘门的准确性，经常出现这种情况，便会使工作人员降低警惕性，一旦真的发生火灾时，不能及时发现和察觉，必然会带来经济上的损失和对人们的生命财产产生一定的威胁。

在城市化发展背景下，我国建筑工程发展规模逐渐扩大，建筑形式也表现出多元化的发展特点。而对于建筑行业来说，若在工程项目建造期间，消防工作规划不到位，那么将引起火灾事故，造成工程损失。所以，在建筑工程施工期间，应结合建筑电气安全性设计要求，合理化部署火灾预警与联动控制。同时，通过各个消防控制点的合理规划，降低火灾事故概率，保障人们生命安全。

参考文献

[1]邱红梅,胥兴举.浅谈影响建筑工程质量的若干建筑电气问题[J].民营科技，2014(3).

[2]于霞,柳正茂,张力.建筑电气消防设计若干问题探讨[J].经济师，2013(5).

[3]施斌.对防火卷帘控制设计的一些认识[J].消防技术与产品信息，2012(12).

[4]刘仕科，丛海滋.建筑电气设计中的消防设计研究[J].绿色环保建材,2016(10).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/efb51b7332cdd36effbb9aab.html