# 光斑检测与定位论文-李伟,刘志芳

导读:本文包含了光斑检测与定位论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数据挖掘,激光光斑,中心定位,图像特征

### 光斑检测与定位论文文献综述

李伟,刘志芳[1]（2019）在《基于数据挖掘的激光光斑中心检测定位算法》一文中研究指出传统激光光斑中心定位算法没有分类处理激光图像,激光光斑中心定位精准度较差。提出基于数据挖掘的激光光斑中心检测定位算法,通过基于数据挖掘的激光图像分类算法,由Cabor函数提取激光图像特征,利用Relief算法明确不同激光图像特征的权值,采用回声状态网络的激光图像分类器学习明确权值的激光图像特征,获取目标激光图像;采用动态梯度检测算法通过梯度算子标识目标激光图像梯度,利用形态学滤波方法去除激光图像中噪声,获取激光光斑二值梯度图像,通过圆心拟合运算激光光斑二值梯度图像,定位激光光斑中心位置。实验结果说明,所提算法定位不同类型激光光斑中心稳定性和准确度最大值为99. 99%,定位时间最低是0. 1 s,说明该算法具有较高的定位性能。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年06期）

闵永智,党建武,张振海[2]（2014）在《路基表面沉降视觉检测系统光斑中心定位方法研究》一文中研究指出激光光斑中心精确定位是铁路路基表面沉降视觉测量系统的关键技术,关系沉降测量的精度.分析了铁路路基表面沉降视觉测量的基本原理,结合激光光斑图像的特点,在以光斑轮廓邻域的灰度分布进行曲面建模的基础上提出基于曲面拟合的光斑亚像素中心定位方法,并通过实验验证了该方法光斑中心定位精度优于常用的基于重心灰度分布曲线拟合法,定位精度高且鲁棒性好,达到了铁路路基沉降观测精度的要求.(本文来源于《兰州交通大学学报》期刊2014年04期）

巫玲,李佳斌,陈念年,熊召,刘长春[3]（2014）在《大口径平面光学元件面形检测中激光光斑质心定位》一文中研究指出如何快速准确计算透镜焦面上的光斑质心坐标是大口径平面光学元件面形检测系统的核心问题之一,直接决定面形检测的精度和重复性。定义一个半径为r的探测窗口,根据到中心距离建立一维卷积模板,在光斑覆盖区域中寻找窗口内能量和局部最大的位置,确定光斑有效区域;再使用传统重心法计算有效区域质心;最后应用3σ准则进行误差处理。实验结果表明,该算法检测精度为0.1像素,各指标比传统阈值加权质心定位法提高约1倍,面形测量的面形相似性和PV比阈值加权法更贴近干涉仪检测结果。目前,通过长时间的实验验证与改进,已成功运用于实际项目中。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2014年06期）

胡军志[4]（2012）在《轨道平顺度激光检测仪光斑定位技术的研究》一文中研究指出对现有的轨道平顺度检测技术进行了研究。对我局目前所使用的轨道平顺度检测方法中人工读取数据存在的某些缺点和不足进行总结,并提出修改方案。文中提出利用图像处理的方法来解决人工读取数据的问题,并在算法的选择前对一些相似的算法进行比较研究,根据实际的要求选择了圆拟合算法对轨道平顺度检测仪中的光斑中心进行定位。(本文来源于《科技创新与经济结构调整——第七届内蒙古自治区自然科学学术年会优秀论文集》期刊2012-09-05）

胡军志,张明[5]（2012）在《轨道平顺度激光检测仪光斑定位技术的研究》一文中研究指出近年来,随着科技的发展,许多测量技术都已经自动化。铁路运输是当今经济发展的大动脉,铁路轨道的平顺度直接影响列车的安全运行。早期的铁路轨道平顺度是纯人工来进行操作,即,绳正法[1]。这种方法是两人将一根棉线拉直放到轨道上进行观测找出轨道的偏移量及位置。但当所使用的弦绳超过一定的长度时,弦绳会因为其自重、自身张力及环境气流的影响,难以拉直或无法稳定,导致检测结果与理论结果的误差较大甚至是无法测量。由于激光具有良好的方向性,(本文来源于《第叁届铁路安全风险管理及技术装备研讨会论文集（中册）》期刊2012-05-01）

秦岚,薛联,刘敢新[6]（2007）在《PSD相位定位法检测光斑位置的理论分析与仿真》一文中研究指出利用 PSD 的 RC 传输线模型,对 PSD 相位法定位原理展开了理论分析研究,得出 PSD 电极输出电流的相位响应:初步研究结果表明,基于 PSD 相位定位法的光斑位置检测方法适合于多光束同步检测;但是相位定位法的线性度比幅值定位法低,相位测量法的位置检测灵敏度随着调制信号的频率增大而增大。(本文来源于《2007年全国第十六届十叁省（市）光学学术会议论文集》期刊2007-08-01）

### 光斑检测与定位论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

激光光斑中心精确定位是铁路路基表面沉降视觉测量系统的关键技术,关系沉降测量的精度.分析了铁路路基表面沉降视觉测量的基本原理,结合激光光斑图像的特点,在以光斑轮廓邻域的灰度分布进行曲面建模的基础上提出基于曲面拟合的光斑亚像素中心定位方法,并通过实验验证了该方法光斑中心定位精度优于常用的基于重心灰度分布曲线拟合法,定位精度高且鲁棒性好,达到了铁路路基沉降观测精度的要求.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光斑检测与定位论文参考文献

[1].李伟,刘志芳.基于数据挖掘的激光光斑中心检测定位算法[J].激光杂志.2019

[2].闵永智,党建武,张振海.路基表面沉降视觉检测系统光斑中心定位方法研究[J].兰州交通大学学报.2014

[3].巫玲,李佳斌,陈念年,熊召,刘长春.大口径平面光学元件面形检测中激光光斑质心定位[J].红外与激光工程.2014

[4].胡军志.轨道平顺度激光检测仪光斑定位技术的研究[C].科技创新与经济结构调整——第七届内蒙古自治区自然科学学术年会优秀论文集.2012

[5].胡军志,张明.轨道平顺度激光检测仪光斑定位技术的研究[C].第叁届铁路安全风险管理及技术装备研讨会论文集（中册）.2012

[6].秦岚,薛联,刘敢新.PSD相位定位法检测光斑位置的理论分析与仿真[C].2007年全国第十六届十叁省（市）光学学术会议论文集.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/efc3d948d0d7bf552cb28a0f.html