# 北京同步辐射装置论文-王继,王培玮,吴金杰,李凡,杜海燕

导读:本文包含了北京同步辐射装置论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:同步辐射,X射线,能谱测量,硅漂移

### 北京同步辐射装置论文文献综述

王继,王培玮,吴金杰,李凡,杜海燕[1]（2018）在《北京同步辐射装置4W1A光束线能谱测量》一文中研究指出使用标准放射源对用于X射线测量的SDD探测器进行能量刻度。对北京同步辐射装置的4W1A实验站单色光模式下6~20 ke V的X射线能谱进行测量。测量结果表明,所测能量值与理论值偏差在3%之内,且除15 ke V外偏差随能量增加而增加。能量较低的单能X射线多次谐波现象较为严重,经过微调单色器角度,多次谐波受到抑制。并研究了本测量方法的测量精度,不同能量点精度偏差为3.1‰~1.75%。为高注量率同步辐射空气比释动能的绝对测量以及同步辐射光源的利用提供参考。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2018年02期）

易荣清,赵屹东,王秋平,郑雷,杨家敏[2]（2014）在《北京同步辐射装置4B7B软X射线标定束线的性能研究及应用》一文中研究指出描述了在北京同步辐射装置(BSRF)4B7B软X射线上,通过多种方法进行高次谐波抑制,采用复合滤片消除高能区低能X射线等性能改进方法使光源的高次谐波含量小于1%、能量分辨优于3000,无杂散光。在4B7B光束线上开展了X射线探测器(XRD)灵敏度、平面镜反射率和滤片透射率的标定方法研究,XRD灵敏度标定不确定度优于3%,平面镜反射率标定不确定度小于3.5%,滤片透射率标定不确定度优于1%。(本文来源于《光学学报》期刊2014年10期）

崔明启,席识博,孙立娟,朱杰,陈凯[3]（2009）在《北京同步辐射软X射线偏振测量装置及其应用》一文中研究指出在北京同步辐射装置(BSRF)设计建造了一套基于多层膜偏振元件的软X射线偏振测量分析装置,可工作在双反、双透、前反后透和前透后反四种工作模式,既可作为偏振测量装置,用于同步辐射光束线和多层膜偏振元件偏振特性测量,也可作为通用反射率计,用于多层膜和薄膜的反射或透射率测量,又可用于磁性材料的磁光效应研究等。利用自行研制的装置和光学元件对BSRF的3W1B光束线的偏振特性进行了系统的测量。测量结果指出,在206 eV时,输出光的线偏振度从起偏前的0.585上升到起偏后的0.995,同步光的线偏振度得到极大改善。利用非周期宽带Mo/Si多层膜开展了铁磁性材料的磁光法拉第效应测量,获得了Ni薄膜3p边附近(60–70 eV)的法拉第旋转角度,最大偏转角度在65.5 eV和68 eV分别为1.85±0.19°和–0.75±0.09?。(本文来源于《核技术》期刊2009年10期）

崔明启,孙立娟,朱杰,陈凯,鄢芬[4]（2009）在《北京同步辐射软X射线偏振测量装置及其应用》一文中研究指出在北京同步辐射装置(BSRF)设计建造了一套基于多层膜偏振元件的软X射线偏振测量分析装置,可工作在双反、双透、前反后透和前透后反四种工作模式,利用该装置对BSRF的3W1B光束线的偏振特性进行了系统的测量,测量结果指出,在206eV时,输出光的线偏振度从起偏前的0.585上升到起偏后的0.995,同步光的线偏振度得到极大改善。利用非周期宽带Mo/Si多层膜开展了铁磁性材料的磁光法拉第效应测量,获得了Ni薄膜3p边附近(60-70eV)的法拉第旋转角度,最大偏转角度在65.5eV和68eV分别为1.85±0.19°和-0.75±0.09°。(本文来源于《第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集》期刊2009-07-20）

马陈燕,崔明启,赵屹东,周克瑾,朱杰[5]（2008）在《北京同步辐射装置3B3光束线吸收谱测量及装置设计》一文中研究指出介绍了在北京同步辐射装置(BSRF)3B3中能光束线(1.2～6.0keV)进行X射线吸收谱(XAS)的简易装置,并利用透射法对低原子序数元素(S、P、Cl、Ca、Al、Mg等)进行X射线吸收谱测量,分析结果表明在3B3中能X射线能区开展吸收谱学研究工作是可行的。根据计算X射线吸收谱信号的结果,设备设计满足测量要求,一套包含3种X射线吸收谱测量方式(透射法、荧光法和电子产额法)的精密设备正在建设,将有利于中等能区X射线谱学研究工作的广泛开展。(本文来源于《核技术》期刊2008年06期）

董淑强[6]（2008）在《北京同步辐射装置稳定性监测系统的建立与生物大分子的小角散射研究》一文中研究指出北京同步辐射装置(BSRF)是一种利用同步辐射光源开展多学科研究的大科学装置,可以提供从真空紫外到硬X光波段的光,广泛的开展生物物理、生物化学、固体物理、原子和分子物理、表面物理、材料科学、计量标准、光刻以及医学等方面的实验研究,在我国许多学科的前沿研究中占有着重要的地位。本论文的工作围绕北京同步辐射装置展开,主要内容分为两个部分:一是北京同步辐射装置稳定性监测系统的建立。在BSRF的实验中,同步光的稳定性经常会影响实验的数据质量,本论文的第一部分工作就是为BSRF建立一套稳定性监测系统,以实时监测同步光的位置和强度变化。本部分内容首先介绍了我们在研制的两种束流位置监视器(Beam Position Monitor)——双丝BPM和双刀片型BPM中所采用的一些新的信号处理方法并讨论了其效果情况,然后介绍了建立的光束线稳定性监测系统和BSRF前端区稳定性监测系统,并通过其监测结果,讨论了BSRF的稳定性情况以及施加轨道慢反馈系统后的稳定性情况。二是生物大分子的小角散射实验方法研究。近年来小角散射作为一种有效的生物大分子结构解析方法引起了越来越多的关注,因此在2006到2007年之间,我们在BSRF新建了1W2A小角散射光束线。本论文的第二部分内容首先介绍了1W2A小角散射光束线的结构以及性能;其次介绍了针对生物大分子小角散射实验设计的样品实验平台与数据预处理方法;最后利用小角散射方法对几例晶体结构已知的单体和复合物的结构进行了研究以检查和验证我们的设备和方法,单体包括牛血清蛋白(BSA)和分裂激活酶蚩白(mitogen-activated protein kinasekinase kinase 3),复合物包括来自E.coli的Ribosome70S和来自yeast的Ribosome80S,通过小角散射的从头算方法和刚体重构方法,分别得到了单体的低分辨率结构和复合物的原子分辨率结构,这些结构与其晶体结构都符合的较好,标志着在1W2A开展生物大分子结构研究的条件以及方法已经初步建立。(本文来源于《兰州大学》期刊2008-05-01）

[7]（2008）在《北京同步辐射装置介绍》一文中研究指出北京正负电子对撞机(BEPC)通过高能加速器加速正负电子,利用高速正负电子的对撞研究高能物理的基本过程;同时高能带电粒子加速运动产生的副产物——同步辐射可提供真空紫外至硬X光波段的高强度光源,可用来开展各领域的研究工作。北京同步辐射装置(BSRF)是利用同步辐射光源进行(本文来源于《现代物理知识》期刊2008年02期）

[8]（2007）在《2007年北京同步辐射装置用户学术年会暨专家会召开》一文中研究指出2007年北京同步辐射装置用户学术年会暨专家会于8月14日至17日在北京召开.来自全国各研究所和大专院校不同领域的36个单位的专家代表共120多人参加了会议.冼鼎昌院士、解思深院士、陈森玉院士、陆坤权研究员、柴(本文来源于《科学通报》期刊2007年18期）

郑雷,赵屹东,崔明启,朱杰,韩勇[9]（2007）在《北京同步辐射装置4B7A、4B7B光束线高次谐波抑制系统初步设计》一文中研究指出为了提高北京同步辐射装置(BSRF)中4B7B软X射线光束线在45—450eV能区和4B7A中能光束线在1200—2100eV能区输出单色光的光谱纯净度,我们分别为两条光束线设计了高次谐波抑制系统。该系统主要由平面反射镜组成。我们确定了所有平面反射镜的镀层和掠入射角,并且对其性能进行了计算,结果以图形的形式呈现。(本文来源于《核技术》期刊2007年09期）

朱杰,崔明启,孙立娟,王占山,郑雷[10]（2007）在《北京同步辐射装置3W1B软X射线光束线偏振特性测量(英文)》一文中研究指出应用自行研制的Mo/Si周期多层膜作为起偏器和检偏器的光学元件,测量了北京同步辐射装置3W1B束线的偏振状态．通过数据分析,得到了3W1B软X射线的有关偏振参数,在86—89eV能区经过起偏器后的偏振度超过98%,圆偏振分量介于1%—3%之间．(本文来源于《高能物理与核物理》期刊2007年06期）

### 北京同步辐射装置论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

描述了在北京同步辐射装置(BSRF)4B7B软X射线上,通过多种方法进行高次谐波抑制,采用复合滤片消除高能区低能X射线等性能改进方法使光源的高次谐波含量小于1%、能量分辨优于3000,无杂散光。在4B7B光束线上开展了X射线探测器(XRD)灵敏度、平面镜反射率和滤片透射率的标定方法研究,XRD灵敏度标定不确定度优于3%,平面镜反射率标定不确定度小于3.5%,滤片透射率标定不确定度优于1%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 北京同步辐射装置论文参考文献

[1].王继,王培玮,吴金杰,李凡,杜海燕.北京同步辐射装置4W1A光束线能谱测量[J].核电子学与探测技术.2018

[2].易荣清,赵屹东,王秋平,郑雷,杨家敏.北京同步辐射装置4B7B软X射线标定束线的性能研究及应用[J].光学学报.2014

[3].崔明启,席识博,孙立娟,朱杰,陈凯.北京同步辐射软X射线偏振测量装置及其应用[J].核技术.2009

[4].崔明启,孙立娟,朱杰,陈凯,鄢芬.北京同步辐射软X射线偏振测量装置及其应用[C].第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集.2009

[5].马陈燕,崔明启,赵屹东,周克瑾,朱杰.北京同步辐射装置3B3光束线吸收谱测量及装置设计[J].核技术.2008

[6].董淑强.北京同步辐射装置稳定性监测系统的建立与生物大分子的小角散射研究[D].兰州大学.2008

[7]..北京同步辐射装置介绍[J].现代物理知识.2008

[8]..2007年北京同步辐射装置用户学术年会暨专家会召开[J].科学通报.2007

[9].郑雷,赵屹东,崔明启,朱杰,韩勇.北京同步辐射装置4B7A、4B7B光束线高次谐波抑制系统初步设计[J].核技术.2007

[10].朱杰,崔明启,孙立娟,王占山,郑雷.北京同步辐射装置3W1B软X射线光束线偏振特性测量(英文)[J].高能物理与核物理.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f0dfe8440e9397625095b138.html