# 配电网自动化通信技术的应用

（国网江西省电力公司南昌供电分公司江西南昌330000）

摘要：配电网自动化的规模、复杂程度和自动化程度决定了对通信系统的要求。随着电力线载波技术的发展，网络化配电载波技术在配电网通信中已成为一项完全可行的、很有发展前途的新技术。为此，重点讨论了网络化配电载波技术的可行性与可靠性，同时也对其他主要通信技术作了介绍。

关键词：配电网自动化；载波通信；网络化配电载波

改革开放以来，电力自动化技术得到快速发展，大量自动化设备在变电站投入了运行。20世纪90年代中后期，我国重点加强电网建设，进行大规模的城乡电网改造建设，对电网（包括配电网）稳定性、可靠性的要求越来越高，配电网自动化在这个时候被提上重要议程。而在配电网自动化中，通信技术是投资较大的一个重要部分。

1通信方式选择及对通信系统的要求

实现配电网自动化的关键在于通信。一般输电网中由于终端节点数量有限，通道距离较长，对通信数率和可靠性的要求较高，因此，无论是微波还是电力线路载波通信，都是使用专用通道点对点通信，很少使用广播通信方式。配电网与此大不相同，终端节点数量极大，寻址达百万位级，但通道距离相对较短，数率要求相对较低，广播通信方式得到广泛应用。选择通信方式应当适合当地配电网具体情况。配电网自动化的规模、复杂程度和自动化程度决定了对通信系统的要求，主要有：

a）可靠性

配电系统的通信设备大多暴露在室外，要有承受阳光、雨雪、冰雹、大风和雷电等自然条件影响的能力，还要考虑到维护方便。另一方面，通信系统还暴露在电磁干扰环境中，包括无线电干扰、工频干扰和瞬间的电磁干扰。要求通信系统在上述条件下能可靠地工作。

b）经济性

通信系统的投资不能太大，以免影响配电网自动化系统的总体经济效益。

c）寻址量大

通信系统要求寻址量大，不仅要满足目前及未来的数据传输的需要，还要考虑系统功能升级的要求。

d）双向通信

配电网自动化系统一般要求通信系统具有双向

e）容易操作与维护

配电网自动化系统的通信系统，包括传送、接收和网络系统都很复杂，设计时应充分考虑维护的方便性，对工作人员要有足够的培训过程。

2配电网络通信模式的应用形式

通过对无线公网通信模式的应用，可以确保县级企业的相关通信系统的建立健全，实现相关设备的有效应用，为其企业提供良好的公共通信服务。公共通信网在运作过程中，其通信质量是比较高的，也与它比较成熟的应用技术是密切相关的。通过对该公共通信方式的应用，可以确保数据信息自动化模式的应用，实现电力系统语音系统的健全。在无线公网通信系统运作过程中，3G模式、GPRS模式等都是比较常见的配电网络应用技术，随着移动通信技术体系的健全，3G应用模式不断得到优化，目前3G在我国商用化进程正在快速推进当中，但在配电网中的应用尚处于萌芽阶段。自中国移动的GPRS网络正式开始商用后，其网络覆盖范围包括了全国所有省会城市和大部分大中城市。作为移动数据业务最主要的承载方式，与其他通讯方式相比，GPRS业务具有实时传输、网络覆盖范围广等优点，基于GPRS数据传输业务在配网自动化终端得到了广泛应用。载波通信模式就是通过对现有电力线的应用，实现数字信号的传播，来满足日常通信的需要。这种模式具备一定的应用优势，对通信实时性没有高标准的要求，即使在一些因为断电而导致的通信中断的情境中，也可以进行应用，非常方面日常配电网自动化的某些应用场景、模式。在配电网自动化技术应用过程中，要针对配电网自动化技术的应用条件，展开相关应用模式的优化，实现其自动化系统模式、实施模式、配电模式等的协调，以满足当下的配电网自动化的应用。这是配电网自动化发展的一个重要应用程序。目前主要的通信方式包括光纤、载波、有线及无线方式，配电网自动化的最终通信方式将是多种通信方式的混合应用，尤其以光纤、载波为主。其中主干道光纤通信得到广泛认可，而目前被很多地方电力系统推荐使用的网络化配电载波以其良好的安全性、容易实现、投资低等突出优点，在中低压配电网的多种通信方式中倍受瞩目。

3其他主要通信技术简介

配电网自动化系统的最终通信方式是多种通信方式的混合应用，除了本文重点介绍的网络化配电载波外，目前较受欢迎的主要有光纤通信。光纤通信是20世纪70年代发展起来的新的通信方式，采用光纤进行数据通信的主要优点是：通信容量大；衰减小；不怕雷击；不受外界电磁场干扰；抗腐蚀；保密性好；敷设方便；等等。但是，因为投资费用较高，所以目前光纤通信还没有在配电网自动化系统中得到广泛应用。除此之外，还有的地方采用拨号式电话线通信，尽管这样的系统投资费用不高且容易安装，但是这种通信系统难与其他数据管理系统集成，只有一个部门可以得到其他几个部门可能需要的数据，在实时方式下不能使用，最多只能作为光纤、网络化配电载波的备用方式。

4结束语

现代的供电企业配电自动化模式的开展，离不开对通信技术的应用，这样可以实现企业的良好的经济效益的创造，实现其发展应用空间的开拓，这是当下的配电自动化的应用趋势的需要。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f0ee6f9fe6ce543a1c6d74f8.html