# 海绵城市建设理念在园林景观中的实践陈恩明

华艺生态园林股份有限公司安徽合肥230000

摘要：在现代化的园林工程建设中，园林景观属于比较重要的组成部分，对于园林工程的整体效果有着直接的影响，所以，科学合理的进行园林景观建设也十分重要。在目前园林景观建设过程中，能够取得理想的效果，可以对海绵城市建设理念进行应用，进而使园林景观比较强大的功能，并发挥出更大的优势和作用，促进园林景观建设的更好发展。本文就针对海绵城市建设理念在园林景观中的实践进行探讨。

关键词：海绵城市；园林；景观；应用

在当前的阶段，我国对于园林景观建设的过程中投入了建设海绵城市的相关理念，为我国实现合理的运用土地和资源提供了相应的条件，对生态环境进行了相应的防护作用。海绵城市的建设理念和我国对于贴近自然发展的国情相贴近，得到了国家的大力支持。本文本着对海绵城市的建设理念在园林景观中的实践进行探究的目的，同时也对建设海绵城市的意义作出相应的分析。

1、海绵城市概述

海绵城市就是以国外比较先进的雨洪管理思想为依据，与我国国情相适应，且贴近于自然发展的一种新型的管理方法，目的就是在一定程度上，实现对土地、资源的合理开发和利用，保护生态环境。海绵城市有其独有的6字方针，它们分别是“渗、蓄、滞、排、净、用”，就是要将城市中雨水的渗透、蓄积、净化、滞留、外排和循环利用相结合，全面确保城市无积水、无污水，做到合理利用自然资源。在城市遇到降水时，各个地区的“海绵体”就会发挥其应有作用，做到对雨水的吸收和利用。海绵城市在实质上是一个比较宏观的概念，它所包含的内容关乎到城市的各个方面，涵盖范围甚广，其中与其联系最为密切的是城市园林景观。现阶段，我国在园林景观规划的过程中，只有极少数引用了海绵城市建设理念，并没有得到广泛的应用。因此，需要在实践中不断探索和研究，使其既可以改善生态环境和美化城市，同时规划和建设出更具有“呼吸式”的园林景观。

2、在园林景观中海绵城市建设理念的实践及应用

2.1建设雨水花园

在现代园林景观建设过程中，应当将海绵城市建设理念作为导向，注重雨水花园建设，使雨水资源能够得以充分利用。对实际建设过程中，对于雨水花园的绿地表面，应当实行人工处理，使其能够表现为凹陷状态，在有强降水发生的情况下，通过对凹陷地势进行利用，可使雨水在一处集中，在此基础上与植被及特定土壤相配合，从而使雨水资源净化得以实现，通常情况下，选择沙土作为土壤，从而使雨水净化效果能够得以有效提升。雨水在通过净化处理之后，可向土壤内部渗透，在土壤中以涵养水形式存在，或者在雨水被净化之后，可将其应用于浇灌园林景观植被，从而可使雨水资源的再次利用得以实现，防止出现水资源浪费情况。此外，在雨水花园建设过程中，还可配置景观水池，将其设置于雨水花园周围，并且使两者之间实现有效衔接，雨水在经过收集处理之后，可向水池中供给水资源，实现雨水资源的有效利用。

2.2微地形处理

微地形处理一方面能够收集、储蓄与净化雨水，另一方面可以丰富园林景观的设计。将下凹式的雨水沟设置在水岸旁边，让雨水流到绿地，完成雨水灌溉，植物过滤后会再次流入水系之中，实现再次利用。在设计雨水沟时，该园林景观考虑到整体美观性，在雨水沟表面增加了一些装饰元素，利用这些装饰可以让其和自然景观完美融合。同时，因为该园林所在地形凹凸不平，在设置蓄水池和排水沟时就很好结合了自然特点，降低成本投入。

2.3透水地面

在该园林景观的设计中，为解决地面径流带来的不良影响，在景观内部使用了很多的透水铺装，铺装的面积与径流的能力是具有密切联系的，一般情况下，二者之间是成正比的。因此，在非机动车的路面都采用了透水材料。而为了园林景观具有更好的观赏性，由卵石、植草砖等材料组合留出了下渗空隙。其整体地面可分为五层，即土基、透水基层、透水垫层、透水找平层和透水砖面层，微孔设计的渗透水砖可以保证良好的下渗率。因为该地区有风沙现象，园林负责人规定了管理人员在维护时将地面清扫干净，以保证透水地面可以发挥良好的效果。

2.4生态停车场

在城市停车场中一般设置标准型的停车位，大面是使用长500mm、宽500mm、高50mm的井字植草专用砖进行铺设的，整体颜色为绿色，这种砖的使用强度很高，完全能够承受人员的踩踏以及小型车辆的行驶，同时砖的正中心位置又可以铺设草皮，相邻的两个停车位之间有一道长条形状的草坪进行分割，这种方式可以在满足使用要求的情况下最大限度的提高园区的绿化面积。停车场中主要使用的是平道牙以及柔性垫层，同时下雨时停车场内的雨水又可以通过后面的草皮引入生态草沟。每一个车位都会设立道牙，从而规定车辆进入车位的形式轨迹，避免车辆压坏草坪，在每六个车位之间都会留出一定的空隙，在这些空隙上种植一些常年生产的绿化树，这样能够使停车场整体看起来更加舒服，同时让人的心情更加愉悦。

2.5进一步加强雨水资源再利用

园林景观不但能够使城市绿化功能得以增强，并且可提供较好空间及平台，使人们更好休息及娱乐。然而，在以往园林景观建设过程中，由于建设理念及城市发展需求之间有较大差异存在，往往缺乏排水系统及蓄水系统。所以，在当前园林景观建设过程中，应当与当地实际情况相结合，在资金方面加大投入力度，积极建设具备蓄水功能及排水功能的雨水池，且需配备合理相关净化设备，以保证雨水在被净化之后能够利用这些水资源进行园林景观维护，从而保证雨水资源得以更好充分利用，使城市净水资源得以节约。

3、海绵城市建设理念在园林景观中的实践意义

3.1生态意义

从生态角度的意义上来说，海绵城市的建设理念对于园林景观中的绿化得到进一步的开展。园林景观建设的施工过程之中，通过利用海绵城市建设理念中的对降雨的回收利用，很大程度上减轻了开发园林过程中对于生态环境造成的破坏程度，反而通过海绵建设的相关设备，利用对降水的消纳和利用，提高了防内涝的能力。海绵城市的建设理念在园林景观的建设之中，可以达到我国对于城市的发展与环境相协调的基本要求，可以让城市的建设和生态环境处于一种平衡的状态之下，基本符合我国国情的基本要求。而且对于雨水的可回收利用，减轻了供水的压力，实现我国资源可持续发展的战略要求。

3.2社会意义

海绵城市理念的提出给城市的发展带来了新的思路，因为伴随着城市的迅速发展，城市发展过程中的一些问题也逐渐凸显出现，比如人口的激增，城市用水资源的匮乏，而且在一些大城市，因为诸多原因的影响，导致经常会出现洪涝灾害，同时水资源的污染情况也非常严重，由此对城市进行科学的设计与开发，并有效结合城市水循环系统，才能在一定程度上维护自然的水系，由此有效缓解城市用水资源的压力，最终实现城市发展和自然环境的和谐发展。

3.3经济意义

海绵城市建设最为关键的作用就是有效保护城市天然水系，由此实现有效干预城市生态功能以及城市水系系统，最终实现控制和管理雨水径流，从而实现从源头上实现节能减排的目的。此外通过海绵城市建设，还能有效减少和避免自然灾害，不仅降低了财政的支出，而且还有效改善了人们日常居住的环节。通过结合城市已有的绿地建设和水利的调蓄设施，在很大程度上实现了城市节能的目的，也提高了财政资金的利用率。

4、结论

综上所述，利用渗沟、绿地、洼地等设施，可以完成雨水收集工作，利用雨水沟结合实际地形可以做到微地形处理，采用透水材料可以让地面透水性更好，而利用收集的水资源可以搭建不同景观，利用植草砖可以铺设出生态停车场，这些措施可以让海绵城市理念得到充分的应用，让园林景观更具生态效应。

参考文献

[1]贺扬明，杜晨.海绵城市建设理念在园林景观中的实践[J].山西建筑，2016（4）

[2]段瑞.海绵城市建设理念在园林景观中的实践[J].山西建筑，2017（4）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f10275120ad5a435362ff9c8.html