# 水利施工中混凝土裂缝的分析及控制田德超

枣庄大禹水利工程处山东277400

摘要：混凝土作为水利工程施工的重要材料，在极大程度上决定着施工的质量和稳定性。但是现阶段我国水利施工中还存在混凝土裂缝问题，所以相关部门和人员要给予高度的重视，提早预防，并及时提出防治措施给予解决。本文就水利施工中混凝土裂缝的分析及控制进行简单的阐述。

关键词：水利施工；混凝土裂缝；分析；控制

混凝土裂缝对水利工程质量的影响是不容忽视的，施工人员应当充分掌握混凝土裂缝产生的原因，并有针对性地采取措施加以预防，只有这样，才能够推动我国水利工程建设的全面发展。

1水利工程施工中混凝土裂缝产生的原因

1.1温度变化因素

在水利工程建设中，混凝土是一项必不可少的重要施工材料，不仅关系着整个工程施工的质量，同时也关系着水利工程的安全性。然而在混凝土施工时，混凝土的裂缝问题也一直存在，这样就会直接影响到整个工程的施工质量。其中造成混凝土裂缝问题的原因有多重，而混凝土施工时的温差问题也是目前存在的一项重要影响因素。由于混凝土在施工时会出现水热化的现象，那么混凝土的内外温差就会相对较大，在温度变化的过程中，混凝土内部的压力也会相应有所增加，这样就会产生混凝土的裂缝问题。而混凝土内外的温差产生原因也有多种，如果混凝土施工时没有做好对温度的控制，那么混凝土内部的温度就会越来越高，并且在水分不断变化时，其中的温度也会相应有所变化，在这样的情况下，混凝土也会出现裂缝问题。此外，在一些特定环境下，比如冬季温度相对较低时，混凝土的内部水温也会相对较低，那么在渗透的压力下，混凝土也会出现裂缝。特别是在水利工程施工的过程中，在混凝土内部温度较低时，那么里面的水分就会结冰，混凝土内部也会相应膨胀，如果不进行及时的调整控制，那么也会产生混凝土的裂缝。

1.2材料质量因素

在水利工程的混凝土施工过程中，需要对水泥等材料进行应用，科学地使用水泥、混凝土等材料，才能够预防裂缝的产生，提升浇筑质量。发生水化的水泥，会自然散发出一定的热量，这部分热量必须引起施工人员的高度重视，只有在混凝土浇筑的过程中，对这一因素进行全面考虑，才能够科学地控制混凝土内部温度，严禁内部温度过高现象的产生，这样一来，混凝土浇筑中就不会产生较大的内部与外部温差，拉应力在混凝土表面也不会超过混凝土自身的限值，在这种情况下，才能够加大对混凝土裂缝产生的控制。由此可见，水泥材料质量同混凝土裂缝之间具有紧密的联系。

混凝土本身的质量以及混凝土配置过程中的比例都将对混凝土裂缝的产生造成影响。如果较高的比例产生于水泥当中，在将水泥砼混凝土进行融合并浇筑的过程中，就会产生更高的混凝土收缩力，在这种情况下，塌陷的现象很容易在混凝土中产生，从而引发混凝土裂缝。以此类推，含沙量、水灰比等在混凝土材料配置过程中的比例都将对混凝土质量、浇筑施工质量等造成直接的影响，从而引起混凝土裂缝问题。如果在水利工程实际施工的过程中，施工人员没有科学地配置混凝土材料比例，就将导致混凝土裂缝发生的概率增加。

1.3地形地质不合格导致混凝土裂缝

众所周知，水利工程施工由于其特殊性，一般都选择比较偏远或者人流稀疏的地方作为施工地址，地形地质相对复杂，会随着自然天气和环境的变化而变化。在降水比较密集的天气中，会在一定程度上对建筑结构产生冲击，长此以往，就会使得混凝土出现下沉性的裂缝。此外，如果水利施工现场的地质比较松软，且在施工过程中没有加固地基或者加固不足，那么建筑结构就会出现沉降现象，受力不均匀，从而产生裂缝。

2水利施工中混凝土裂缝的控制措施

2.1科学使用混凝土材料

添加材料同水泥等共同构成了混凝土原材料，要想提升水利工程混凝土施工质量，就必须加大对水泥等材料质量的控制力度。由于水化过程中的水泥会释放大量的热量，从而会引发混凝土裂缝问题，那么新时期，在水利工程施工过程中，应尽量选择高质量水泥，保证其在水化的过程中释放热量相对较少；在调配混凝土的过程中，应将水泥比例降到最低，这是因为不仅水泥在水化的过程中会对混凝土质量造成影响，细度以及强度在水泥中的体现也将对混凝土质量造成影响。因此，水泥的强度应尽量同混凝土强度保持一致，严禁过大的强度产生于水泥当中，细度越低的水泥对混凝土质量的影响越小。混凝土制作工艺标准应作为混凝土配置比例确定的重要依据，在选择骨料的过程中，也应保证骨料同国家要求相符，从根本上提升混凝土施工质量，减少裂缝的产生。

2.2温度控制

由于水利工程混凝土施工的过程中，混凝土会受到温度的变化而产生裂缝，这种情况就要求新时期我国在积极进行水利工程建设的过程中，必须增加对温度因素的考虑。我国地域辽阔，各地区在积极构建水利工程的过程中，需要面对不同的温度特点，当昼夜温差较大时，会对混凝土造成影响。因此，施工人员应科学地使用保温措施，预防裂缝在混凝土表面的产生。

而浇筑混凝土施工中，如果变形、位移等问题产生于模板中，很容易影响浇筑质量，此时施工人员必须暂停施工，并立即恢复模板位置和形状。要想不影响施工的进度，施工部门应指派专门的工作人员对模板变形情况进行监督。

混凝土入模时，必须严格控制温度，如果水利工程是在冬季施工，那么必须保证拥有高于10℃的温度才可以进行混凝土入模操作，而在夏季施工中，应保证温度在25℃以下。只有这样，才能够最大限度地减少温度对混凝土浇筑施工质量的影响，也才能够有效预防混凝土裂缝产生于水利工程当中。

2.3强化混凝土刚性以及地基

针对下沉性裂缝而言，设计人员可通过加强混凝土自身强度，以达到避免产生裂缝的目的。即最大限度地减小钢筋半径以及钢筋之间的间距，随着间距的缩小，混凝土产生裂缝的机率也会随之减少。但需注意，钢筋半径与间距的减小不得影响钢筋率的大小，同时还需要考虑材料截面是否符合要求。通常情况下，施工企业会设定一个裂缝宽度值的允许范围，设计人员可据此进行设计，以便水利工程混凝土裂缝得到有效地防治，即使产生混凝土裂缝也在允许范围之内，使得水利工程的稳定性得以加强，延长了水利工程的使用寿命。设计人员还需注意混凝土在构造过程中配筋加固这一工序，设计人员在设计过程中应标明钢筋规格，要求采购人员购置合适的钢筋材料。除了强化混凝土之外，施工人员还应对当地地基进行处理与加工。若目标区域地基为填土地基或是松软土，则施工人员在施工前必须实施加固作业。不仅如此，施工人员还需保证模板的强度与刚度适宜，确保模板能够形成足够的支撑力，并使得地基承受力更为均匀。施工人员若完成上述工作，沉陷裂缝自然会得到有效控制。

3小结

混凝土的裂缝是影响混凝土质量的重要因素，特别是在水利工程中，如果混凝土裂缝较为严重，那么还会产生一定程度的安全隐患，因此我们必须要加强对水利工程中混凝土裂缝的重视，并且通过采用科学合理的防治技术来最大限度的避免混凝土的裂缝问题。

参考文献

[1]陈玲丽.浅析水利施工中的混凝土裂缝产生的原因和防治措施[J].科技创新与应用,2015,04:131.

[2]李红春.水利施工中的混凝土裂缝控制[J].北京农业,2015,12:224.

[3]王永树.水利施工中的混凝土裂缝的原因分析及防治措施[J].江西建材,2015,16:129+133.

[4]孟凡胜,仲崇胜,张磊.水利施工中混凝土裂缝成因及防治探讨[J].中国高新技术企业,2015,34:95-96.

[5]郭淑芝.浅谈水利施工中的混凝土裂缝控制[J].经营管理者,2015,30:425.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f13536330611534bee3216d2.html