# 单兵生命参数论文-戴放

导读:本文包含了单兵生命参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单兵生命参数监测技术,嵌入式系统,Qt,Embedded,串行通信

### 单兵生命参数论文文献综述

戴放[1]（2009）在《基于嵌入式系统的单兵生命参数监测系统研究》一文中研究指出当代科学技术的迅猛发展极大地促进了各类医疗设备的发展,而以嵌入式系统为基础的便携式电子设备更是近几年来电子信息行业新的热点。将嵌入式技术的优势充分应用至此类产品中,并在远程接收端开发出优秀的图形用户界面、方便用户操作,是嵌入式技术发展的趋势之一,拥有良好的应用前景。本论文提出了一个基于嵌入式技术的单兵生命参数监测系统。该系统是一种通过放置在士兵身上的的微型医用传感器对其生命参数进行远程无线监测的小型便携式装置,主要应用于自动检测士兵的生命参数并进行远程监护,如体温、脉搏、呼吸等。应用目的在于减低士兵在战争中的伤亡率,提高生命状态的监测水平和战伤救治的效率。本论文在分析了嵌入式系统和国内外生命参数监测技术的发展现状和应用前景的基础上,提出了一个以SAMSUNG公司S3C44B0X芯片为硬件核心的低成本嵌入式硬、软件平台方案,涉及到uCLinux、Qt/Embedded、软件开发及相关的硬件接口设计等技术。该平台具有成本低功耗小、数据存储量大、处理速度快,便于实现远程医疗等多项优势,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）

李卿[2]（2009）在《单兵系统生命参数的测控平台设计》一文中研究指出单兵生命参数监测系统,是一种通过放置在士兵身上的各种微型传感器对其生命参数进行远程无线监测的系统。该系统中的传感器由微型电源供电,传感器采集到的生命参数通过无线传输发送至测控平台,方便指挥人员及时了解战场上士兵的生理状态。当士兵的生理状态发生异常时,系统就会报警,便于对伤者的及时救治,从而减少因没有得到及时治疗而产生的不必要的死亡。本论文主要负责完成测控平台的设计和数字信号接收卡的设计。测控平台采用Visual C++6.0进行开发,是基于单文档的MFC应用程序,利用Visual C++6.0开发的应用软件具有高效、美观、操作方便等优点,为指挥员提供一个良好的操作界面。数字信号接收卡主要是将无线传输的数据经USB2.0接口传送至测控平台,是外界与计算机联系的桥梁,接收卡采用Cypress公司的CY7C68013A-56Pin芯片,完成了对外部数据的高速、准确的采集。本文设计的测控平台通用性很强,不仅可以应用于军事领域,在医疗领域也有广阔的应用前景。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）

王雅静[3]（2009）在《单兵系统生命参数检测技术的研究》一文中研究指出单兵信息系统是未来战争发展的趋势,因此,及时了解士兵的生理状态,把握士兵的战斗能力,具有非常重要的意义。本课题设计并实现一个单兵生命参数信息采集和远程监护系统,该系统是通过放置在士兵身上的微型生理传感器获取生命参数信号,将采集到的信号经过无线传输装置接入测控平台进行实时监测,使指挥人员及时了解士兵在战场上的生理状态。当士兵的生理状态发生异常时,系统就会报警,从而使伤者及时获得有效救治,达到降低战场死亡率的目的。本论文对单兵系统生命参数检测单元进行了初步研究,设计了单兵生理参数信号采集系统,并对实验结果进行了分析。该信号采集系统主要是针对呼吸、体温、血氧饱和度和脉率信号的采集电路进行设计,并将采集到的数据经单片机处理得到相应的参数信息。最后,对各个生理参数指标进行研究,通过实验重点分析了血氧饱和度值的高低与士兵各生理状态之间的关系。本检测系统不仅可以应用于单兵系统领域,在医疗系统和家庭保健方面也有广阔的应用前景。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）

陈剑[4]（2005）在《单兵系统中生命参数监测技术的初步研究》一文中研究指出单兵生命参数监测系统是一种通过放置在士兵身上的医学传感器对其生命参数信息进行远程无线监测的便携式装置。该系统旨在自动检测士兵的生命参数并进行远程监护,其目的就是为了减低士兵在战争中的伤亡率,解决一线救治伤员急需生命状态监测的现状,提高战伤救治和生命监测水平。 本课题对单兵系统中生命参数监测单元的相关技术进行了初步的研究,设计了一个能初步进行士兵部分生理参数指标监测,并可进行数据传输的实验系统。系统包括单兵随身携带终端设备(分机)和中央数据接收以及监控中心平台(主机)两部分。分机采集士兵的生命参数信息,经无线通讯将其传送到主机。主机接收生命参数信息数据。以下是本文的主要工作: 1).设计并开发了单兵生命参数检测模块 设计了心电、呼吸信号检测电路模块,结合OEM701全数字式血氧饱和度、体温监护模块,制成了以MSP430F149单片机为核心的单兵生命参数监护模块。可以实时监测单兵的生命参数信息,并经单片机系统处理得到单兵的心率、呼吸、体温和血氧饱(本文来源于《第四军医大学》期刊2005-05-01）

### 单兵生命参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

单兵生命参数监测系统,是一种通过放置在士兵身上的各种微型传感器对其生命参数进行远程无线监测的系统。该系统中的传感器由微型电源供电,传感器采集到的生命参数通过无线传输发送至测控平台,方便指挥人员及时了解战场上士兵的生理状态。当士兵的生理状态发生异常时,系统就会报警,便于对伤者的及时救治,从而减少因没有得到及时治疗而产生的不必要的死亡。本论文主要负责完成测控平台的设计和数字信号接收卡的设计。测控平台采用Visual C++6.0进行开发,是基于单文档的MFC应用程序,利用Visual C++6.0开发的应用软件具有高效、美观、操作方便等优点,为指挥员提供一个良好的操作界面。数字信号接收卡主要是将无线传输的数据经USB2.0接口传送至测控平台,是外界与计算机联系的桥梁,接收卡采用Cypress公司的CY7C68013A-56Pin芯片,完成了对外部数据的高速、准确的采集。本文设计的测控平台通用性很强,不仅可以应用于军事领域,在医疗领域也有广阔的应用前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单兵生命参数论文参考文献

[1].戴放.基于嵌入式系统的单兵生命参数监测系统研究[D].南京理工大学.2009

[2].李卿.单兵系统生命参数的测控平台设计[D].南京理工大学.2009

[3].王雅静.单兵系统生命参数检测技术的研究[D].南京理工大学.2009

[4].陈剑.单兵系统中生命参数监测技术的初步研究[D].第四军医大学.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f1c377af15312215251857b2.html