# “海绵城市”在市政道路给排水设计中的应用分析胡文亮

身份证号码：44092319890625XXXX广东茂名525000

摘要：近年来，城市市政给排水建设水平有了很大程度的提高，很好的满足了城市化发展的需要，给排水在整个城市市政规划建设中占有非常重要的位置，无论是在城市的正常运行还是与市民生活等方面都有非常密切的联系。但是，随着城市的发展，许多城市病也开始大量出现，例如，夏季城市内涝等，实践证明，把海绵城市理念融入市政给排水设计能起到更好的效果。

关键词：海绵城市；市政道路；给排水设计；应用

前言：近年来，社会的发展使人们的生活水平和生活质量不断提升，对市政道路工程建设的要求越来越高，市政道路工程给排水设计对人们的正产生活具有重要的影响。面对现阶段市政道路给排水中存在的问题，相关部门应该采取相应措施，不断提升市政道路工程给排水的效率。将海绵城市理念运用于市政道路工程给排水设计中，使城市的发展与给排水的发展相结合，不断提升市政道路工程给排水设计的质量。

1海绵城市理念的含义

海绵城市理念是指在城市基础设施管理建设过程中，通过提高城市建筑物、道路以及绿化带对雨水的吸收、释放能力以及渗透能力，从而有效的控制雨水流量，实现城市建筑设施对雨水的自然渗透，在最大程度上改善下雨天气对城市交通带来的影响。海绵城市理念为市政给排水设计提供了有效的指导思想和设计方向，其能够促进城市水资源的全面利用，使城市基础设施的建设发展变得更加全面美好。海绵城市理念主要以坚持科学合理设计方案为指导中心，使城市基础设施的规划过程更加全面性。海绵城市理念的提出，使我国构建节约型社会的发展工作得到了大力推进，在提升城市建设自然修复性能的同时，增强了市政排水系统的防洪抗涝能力，减小人类、城市建筑与自然环境三者之间的摩擦，这对于我国城市生态环境的可持续发展有着重大意义。海绵城市理念体现了城市发展的科学性，针对我国市政给排水系统问题带来的城市积水现象，必须要将海绵城市理念应用到城市给排水系统的设计建设中，对市政给排水系统进行重新设计规划，确保城市基础设施建设的科学合理性。

2“海绵城市”在市政道路给排水设计中的应用

2.1设计人行道

在城市道路建设中，人行道是重要的设计环节，这对城市居民出行安全起着重要效果，在人行道的设计方案中融入海绵城市理念对城市建设发展有着强烈的现实意义。在传统的防水路面处理过程中，每逢下雨天就会造成路面积水以及地面湿滑等情况出现，这些情况对人们的日常出行造成了极大的影响，海绵城市理念的应用能在最大程度上改善这个问题。市政给排水系统根据海绵城市理念，在建设所用的材料会选择防水性能优秀的透水性材料，以此保证雨水通过这类材料跟全面的渗透到地下，从而使路面积水的问题得到有效解决。另外，对人行道地面的湿滑度进行处理，以此保证人们的出行安全。

2.2设计车行道

目前，在多数城市道路建设中，还使用不透水路面材料进行建设，虽然能够延长道路的使用寿命，但极易造成路面雨水堆积，从而导致地下水供应不足，形成“热岛效应”。在城市道路建设过程中，通过对海绵城市理念的全面应用，能在最大程度上改善路面积水以及地下水资源供应不到位等现象，海绵城市理念对透水性建筑材料的应用，可以引导雨水顺着路面坡度流向水沟，再经过污水井口流入地下，从而有效解决车行道积水的问题。

2.3绿化带给排水设计

在海绵城市理念下进行市政道路给排水设计中的绿化带给排水设计时，应该遵循以下几个要点：（1）雨水收集方面。在透水地面的前提下，雨水能够通过地表径流聚集在绿化带的雨水口，绿化带应该设置在路面下方的15-20cm之间，保证雨水口均匀的分布，位于道路和绿化带种植土之间、应该做好雨水管道系统和绿化带的衔接，在路滑带中运用溢流系统，对雨水管道系统和绿化带中的雨水收集系统进行连接，当绿化带中雨水过多时，可以通过排水管道进入排水管道中。（2）水体过滤方面。雨水降落在地面上以后，在进行储存水之前，为了保证雨水的清洁度，应该对其进行过滤。在进行水体过滤的设计时，一般先铺设一层种植土，然后铺设砾石层，安装渗透管。在过滤雨水的过程中，使其渗入地下，确保城市地下水资源的供给。（3）缓排滞蓄方面。在进行该方面的设计时，首先应该对绿化带的地形和结构特点进行分析，对导流系统进行合理的设计，使雨水有层次的深入地下。并且，为了沉淀雨水，在雨水口的位置还要设置明沟，然后在明沟的两侧设置出水沟渠，以此达到配水和方便雨水向明沟直流的目的。在雨水较为充沛的季节，降水通过雨水口流向绿化带。（4）排放方面。在进行排放施工时，为了将雨水和排水管道直连，应该首先设置溢流系统。在降水量较大的季节，雨水口很难对大量的雨水进行处理，位于地势较低处的绿地，可以对雨水进行储存，然后通过溢流系统流向市政管网，排除多余的降水。

2.4附属设施

附属设施主要是承担道路相应配套功能的部分。首先，路肩边沟方面。在设计与施工时，混凝土材料是最为关键的影响因素，必须加强材料的选择与配合比控制，传统的混凝土材料不仅美观性较差，还容易出现堵塞问题，起不到雨水净化的效果。在施工中配合植草沟的应用，提高雨水回收与净化的效果。其次，路缘石方面。路缘石在市政道路中也是非常重要的组成部分，其主要分为平缘石、立缘石这2种类型，作为给排水设计中的一部分，设计人员必须根据材料的具体性能进行合理设计，平缘石在应用中能够与周围保持相同的高度，防治积水的发生，有助于雨水径流到雨水口或绿化带内。立缘石的高度比周围地表高一些，以此来满足雨水汇集的要求。

2.5与城市绿地的衔接

城市基础设施建设中，市政道路与城市绿地有着密不可分的关系，不仅可以起到道路径流的分流功能，还能提高城市的生态环境水平。绿地中的渗透技术主要有雨水花园、植被缓冲带、下沉式绿地等形式，其中还包括植草沟、渗渠等措施手段，道路和绿地的衔接方式根据城市环境的不同也有所区别。首先，对于水资源匮乏的区域。需要增加雨水储存与回收利用功能，通过对路面雨水的净化处理实现水资源的循环利用，通过合理设置排水管完成这一目标。其次，对于水资源丰富的区域。通过雨水截污净化技术将雨水排放到指定地点，降低雨季情况下径流汇集的现象。最后，径流污染严重的区域。首先要做的就是控制污染，可以采取植被缓冲带、植草沟等技术进行控制，通过净化后可用于绿地浇灌。

结语：在全面建成小康社会来临之际，各地在开展城市政给排水设计的过程中，需要充分理解和运用海绵城市的理念来指导相关的市政工作，不断提高对现有水资源的应用利用水平，尽量减少各类现有城市与水相关的问题事件的出现，这样有助于提升市政给排水的基本质量水平，同时，更有助于提升城市居民的幸福指数。

参考文献：

[1]王富华.基于海绵城市理念引导的市政规划方法探讨[J].建设科技，2016.

[2]苏修善.浅谈基于海绵型建筑城市理念的城市规划范方法探讨[J].建设科技，2017.

[3]李丽.市政道路海绵城市建设方案及其效益分析[J].建筑•建材•装饰，2016，28（12）：17，19．

[4]王岩.论海绵城市在市政工程设计中的应用[J].城市道桥与防洪，2016，1（1）．

[5]罗军.论“海绵城市”在市政道路给排水设计中的应用[J].四川材，2017，（03）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f1d55b4329e8891d705b2b4b.html