# 机械式万能试验机论文-王国峰

导读:本文包含了机械式万能试验机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:机械式万能试验机,虚拟仪器,数据采集

### 机械式万能试验机论文文献综述

王国峰[1]（2007）在《机械式万能试验机的数字化改造研究》一文中研究指出试验检测是学术研究、工程质量保证和施工控制的基本手段；是设计依据参数的基本来源；也可以为工程质量事故调查分析提供分析的重要参考依据。万能试验机是测定材料机械性能的基本设备之一，材料万能试验机可以对各种金属材料及某些非金属材料在常温下进行拉伸、压缩、弯曲强度等强度实验。较早出现的材料万能试验机有机械式、液压式等。随着科学技术的进步，对科学实验的要求也越来越高，特别是实验的精度，实时显示，以及数据处理等方面都有了更高的要求，出现了现代的电子试验机和电液伺服试验机等高端试验机设备，虽然这类试验机性能优越，但是价格相当高，对于中小企业、一般院校和试验机构来说有些承受不起；近年来也有对试验机进行改造的研究，通过文献检索查阅发现，液压式万能试验机的数字化改造研究已经有了一定数量的研究报道。而机械式万能试验机还没有相关的报道。基于上述原因，本文主要针对机械式万能试验机进行改造研究。本文基于虚拟仪器技术对WJ-10B机械式万能试验做了部分数字化改造研究，通过在机械式万能试验机上加装能够满足试验精度要求的拉、压力传感器，位移、变形引伸计来测量试验机在试验时所施加的载荷以及横梁所移动的位移，并将传感器所测量的数据通过数据采集模块传入计算机中，采用LabVIEW软件编写了虚拟仪器对数据进行显示、分析和处理。通过试验证明该种方案比较简单适用，能够达到对数据的实时采集且操作简单，需要投入的资金也比较少(6000～8000元)，是一种非常好的改造方案，缺点是不能实现自动控制。另外，本文还对WJ-10B机械式万能试验机进行了的全面数字化改造研究(通过与长春科新公司合作方式)。研究了系统配置的技术方案中单片机性能、PWM控制电路的设计、转速及遥控指令测量电路设计；对计算机控制系统以及主程序开发的研究，并且进行了数学仿真和半实物仿真，效果良好。改造后的试验机也进行了低碳钢的拉伸实验，其效果总体上达到电子万能试验机的水平，而且在价格上相对低一些，价格3～5万左右，达到预期构想。两种改造方案总体效果与电子万能试验机相接近，使用方便，精度较高，价格较低具有一定的市场前景。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2007-01-01）

邹广平,王国峰,唱忠良,邹佳兴[2]（2006）在《利用LabVIEW实现机械式万能试验机的智能化》一文中研究指出传统机械式、液压万能试验机的实验分析能力有限,只能测得一些基本的实验数据,已经不适应现代化测试的需求。以低碳钢拉伸实验为例,利用LabVIEW软件对传统机械式万能试验机的拉伸实验进行了数字化改造,使试验机上测量的数据可以在计算机上实时显示、分析和处理。通过实验表明,该方法具有较好的适用性。(本文来源于《中国测试技术》期刊2006年06期）

饶燕芳[3]（1993）在《WJ-10A机械式万能试验机自动记录装置的改进》一文中研究指出WJ-10A机械式万能试验机是我厂电力机车热处理产品物理试验的关键设备。由于其绘图记录装置的支承缺陷,时常出现记录纸下垂现象,终断试验的运行,严重影响试验数抛的准确性。我们取材质较软的铜材,制造加工成与记录纸筒呈过盈配合的如图所示的零件,把亡安装在试验机自动装置支承处。这样通过加大支承记录纸的接触面积,记录纸稳妥安装不至下落,有效地保证了试(本文来源于《电力机车技术》期刊1993年03期）

杨宗发[4]（1991）在《全数字化电子机械式万能试验机 介绍Intrin 4500系列试验机》一文中研究指出静荷试验是工程材料质量检验和力学性能研究中应用最广泛的方法之一。由于这种试验方法简单,可以确定不同应力状态,应变速率和温度下的最基本的力学性能指标,因此,在材料力学性能研究中占有重要的地位。近年来,随着科学技术及新型材料的发展,对力学性能的测试提出了很多新的要求,如结构陶瓷等脆性材料的抗拉、抗弯性能,高分子聚合物的粘弹性行为,温度及应变速率对力学性能的影响,以及蠕变、应力松弛等,这样必然对材料试验机提出越来越高的要求。为了进一步提高数据采集及处理的速度,提高试验精度,增加自动化功能,以适应当前和未来高速发展的复杂试验的需要,Instron公司采用了全数化、多重微处理器技术,成功地研制了最新型的电子机械式万能试验机-4500系列试验机,每块线(本文来源于《新技术新工艺》期刊1991年05期）

赵震宇[5]（1984）在《WJ—10A型机械式万能试验机故障的排除》一文中研究指出一、前言一九七八年我厂对机械式万能试验机、拉力试验机及扭转试验机先后在测力系统方面,采用了较先进的电子自动平衡式测力机构(亦称游铊式测力机构),取代了老式的摆锤式测力机构;在记录系统方面,WJ—10A 型机械式万能试验机(以下简称试验机)采用新的结构,它利用自整角机同步运转的原理和利用电阻丝发热在热敏纸上作曲(本文来源于《试验机与材料试验》期刊1984年02期）

吴治涛[6]（1972）在《WJ—10型机械式万能试验机硅可控无级调速系统》一文中研究指出本文扼要叙述了WJ—10型机械式万能试验机可控硅无级调速系统的主要规格、性能、结构和工作原理,以及静特性和动态参数选择方法,实验结果,最后提出了今后改进方向。(本文来源于《工程与试验》期刊1972年04期）

### 机械式万能试验机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统机械式、液压万能试验机的实验分析能力有限,只能测得一些基本的实验数据,已经不适应现代化测试的需求。以低碳钢拉伸实验为例,利用LabVIEW软件对传统机械式万能试验机的拉伸实验进行了数字化改造,使试验机上测量的数据可以在计算机上实时显示、分析和处理。通过实验表明,该方法具有较好的适用性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机械式万能试验机论文参考文献

[1].王国峰.机械式万能试验机的数字化改造研究[D].哈尔滨工程大学.2007

[2].邹广平,王国峰,唱忠良,邹佳兴.利用LabVIEW实现机械式万能试验机的智能化[J].中国测试技术.2006

[3].饶燕芳.WJ-10A机械式万能试验机自动记录装置的改进[J].电力机车技术.1993

[4].杨宗发.全数字化电子机械式万能试验机介绍Intrin4500系列试验机[J].新技术新工艺.1991

[5].赵震宇.WJ—10A型机械式万能试验机故障的排除[J].试验机与材料试验.1984

[6].吴治涛.WJ—10型机械式万能试验机硅可控无级调速系统[J].工程与试验.1972

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f227f6e58164606b1c03c682.html