# 建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究王庆坤

中国电建市政建设集团有限公司天津市300384

摘要：随着经济的进步，建筑行业得到突飞猛进的发展。建筑土建施工技术也越发成熟。在土建工程进程施工的过程中，要重点解决地基承载力的问题，若工程地基无法承受来自于建筑物的承载力，那么便会出现相应的质量问题。而建筑工程桩基础技术的应用就显得十分必要。它不仅可以增加地基的承载力，以免出现地基塌陷的危险，同时还能保证工程质量。因此，文章对这建筑工程土建施工中桩基础技术的运用进行分析。

关键词：建筑工程；桩基础技术；应用

引言

在建筑工程施工中，桩基础技术和普通的地基工程施工相比较，桩基础技术不仅工程量相当巨大，而且需要更高的成本作为支撑。因此，桩基础技术并不是所有的建筑工程中都能够使用，必须考虑在建筑工程施工中是否有使用桩基础必要，比如：建筑工程规模大，需要强有力的地基作为基础；建筑工程施工时对地基的质量有明确的要求；重型、大型货物仓库或者加工厂房等对自身承受力具有一定要求的建筑物时，可以考虑桩基础技术；考虑地质环境，土层特殊或者处于地震带的建筑工程应当可以使用桩基础技术；像有线电视塔台和大型工厂烟囱等占地面积小但又具有一定高度的建筑物也可以考虑桩基础技术。

1桩基础技术概述

1.1桩基础技术重要性

进行建筑工程施工时，必须要将来自于岩石层的压力减小，以此才能对建筑物质量与安全性进行保证，进而延长建筑物的使用期限。为了实现这一目的，可以使用与之适合的桩基础技术，进行地基的施工，提升地基的承载力，使其可以承担来自于建筑物的压力。

1.2桩基础技术应用特征

施工人员对桩基进行施工的过程中，若其中存在问题，那么桩基础技术的使用便能够发挥一定的帮助作用。如果在施工时碰到一些硬度较大的物体，可以通过高群桩承载力或是竖向单桩承载力进行解决，以上两种方式可以有效承受一些负荷比较高的压力，类似高层建筑中的竖向荷载，一旦负载过于偏颇，那么便可以通过桩基础技术将负载沉降减小，如此一来便可以将建筑物倾斜度减小。对桩基础技术进行使用时，能够对可能存在的水平负载进行抵抗，这一类水平负载的主要来源为风或是地震，这时运用桩基础技术便可以对建筑稳定性进行保证，也可以起到抗震的作用。因此，桩基础技术能够提升建筑物的稳定性，在建筑工程施工的过程中降低问题的生产率，为建筑施工的有序性提供保证。

2桩基础技术在建筑工程施工前的准备

2.1对施工现场进行实地勘察

对施工现场进行勘察是施工过程中的一个重要环节。通过对施工现场的土质和环境进行实地勘察，记录相关数据，是为施工方案的设计提供重要资料依据的前提。同时，通过施工现场的实地勘察，可以根据现场的实际情况提前准备合适的施工机械设备，为土建施工的顺利进行提供足够的保障。

2.2设计合理的施工方案

施工现场实地勘察后，应该整理记录的相关数据，并遵循文明施工、保证施工质量的设计原则，根据数据制订出合理的施工方案。同时，为了真实有效地确定设计方案的真实性和合理性，可以通过采用相关联的试验验证所记录的各种数据是否准确，从而更好地保证施工的效率和质量。

3桩基础技术在土建工程施工中的运用

3.1静力压桩技术

进行桩基础施工的过程中，对静力压桩工艺进行使用，主要目的是通过静压力将预制桩压至土内，静压预制桩一般位于软土层，土质地基为粘性，进行实际压入桩的过程中，便能够通过桩基自身的重量作为反作用力，以此便能够将压桩过程中形成的侧阻力和桩侧摩擦力进行抵消。通过竖向静压力将预制桩压至土内的过程中，由于剧烈运动便会在桩的四周出现挤压现象，使得土体缝隙内的水压不断提高，以此便会将土体本身的抗剪强度减弱，进而加快桩身的沉降速度。通常运用静力压桩工艺，需要进行分段预制，并将其逐段压入，按照桩架自身的实际高度确定各节桩的长度，一般桩长设置在6m，挤压桩长度通常为30m左右，桩断面则是以400×400mm规格为主。实际压桩的过程中，要分节段进行压入，因此桩进行分节段时，需要事先进行预制，当完成第一节桩压入时，要在桩上侧距离地面3m时，将第二节段桩接入，以此实现连续压入，并且在之后每根桩压入时，必须要确保工序的连续性。除此之外，进行实际压桩的施工时，要对桩垂直度进行测定，若垂直度的误差超过1%，则要寻找其中存在的原因，并采取有效的措施进行弥补，若进行压入的过程种桩基础尖端触碰到硬土质，不能将支架强行移动。在运用静力压桩进行桩基础施工的过程中，在噪声污染以及环境影响等方面，该施工工艺在实际使用的过程中也较为简洁，对于工程质量的监督工作体现了一定的优势。

3.2振动沉桩的施工技术

振动沉桩技术也广泛应用于各类桩基施工中：在桩基的顶部安装振动器，在原先已有的重力基础上，产生振动的作用，使桩进入到土体之中。这个技术有着多种优点：简便的装置结构，占地不大，使用简单，而且可控性较好，拿放也非常轻便。但是，凡是都有正反两面，振动器在运行的时候声音较大，甚至会影响施工场地附近人们的生活。而且使用它的花费也较高，这便会提高整体的建设成本，需要结合工程全局综合考虑。

3.3灌注桩施工技术

灌注桩常见的类型有三种：沉管灌注桩、钻孔灌注桩、挖孔桩。沉管灌注桩采用锤击的方法，利用冲击力把桩打人地基，施工设备简单，施工方便快捷，成本也相对不高。但是缺点也是存在的，沉管灌注桩，在用外力击打时，容易对灌注桩的桩身造成一定的伤害，降低桩的承载力。因此，在实际的土建施工过程中，要注意桩锤的力度，做到既保护桩，又能够确保施工进度。钻孔灌注桩是采用机械完成造孔的，在孔内灌注钢筋混凝土形成的。钻孔灌注桩是先用机械造孔，然后要对桩孔进行清理，清除淤泥。钻孔成型以后再向钻孔中灌注钢筋混凝土。在钻孔灌注桩建筑的施工时，要核心合理的对桩距进行布置合适，规避钻孔出现塌孔的现象。做好成孔的垂直精度的测量，保证灌注桩的成功施工。施工时要增大桩基的支撑面，确保桩基的稳定。

3.4预制桩施工技术

振动式施工技术与锤击式施工技术是预制桩施工技术的两种重要技术，技术原理一样，只是实现技术的方式不一样。都是先将桩顶高度确定，其次根据施工现场确定预制桩方向，然后确定位置并打孔，最后采用不同的方式将桩基打入相应孔内，这样的制桩施工技术有效确保了土下桩基础不会出现偏离等问题。特别注意的是，在实际预制桩的施工过程中，必须保证操作的连续性，因为操作的连续性能够有效保证管桩的结实度，一旦脱节，其结实度就难以保证，最终会造成施工质量不高等问题的出现。同时因为预制桩的施工技术操作振幅大，对桩基附近的土体产生很大的挤压，造成压力过大，形成桩基结构不稳定等质量问题，故要在实际施工中采取相应的防范措施，对管桩之间的距离进行严格控制。

结语

总之，以上就是我个人见解。对于建筑工程而言，桩基础技术在建筑工程中具有着非常重要的作用和意义，能够让建筑工程桩基施工质量得到有效保障，从而有效确保建筑整体的稳定性和安全性。在建筑工程施工的过程中，应该严格结合设计要求和施工场地的实际地址条件，对桩基础技术进行合理选择和应用，确保桩基础和工程标准相一致，提高建筑工程的整体质量。实现工程项目经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]杨宏辉.桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用[J].材料技术，2013，17（09）：584-585.

[2]钱刚，曾健.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].建筑工程，2012，31（11）：255-256.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f22858456c825ffbead7e4d7.html