# 型裂解炉论文-余德江,张磊,王金柱,邹玉军,杨健

导读:本文包含了型裂解炉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:SRT-Ⅳ型裂解炉,运行瓶颈,节能提标,技术改造

### 型裂解炉论文文献综述

余德江,张磊,王金柱,邹玉军,杨健[1]（2019）在《乙烯装置SRT-Ⅳ型裂解炉的节能提标技术改造》一文中研究指出中国石油独山子石化分公司乙烯厂220 kt/a乙烯装置的SRT-Ⅳ型裂解炉技术,存在"叁烯"收率低、故障率高、排烟温度高、炉热效率低和排放烟气中NO_x超标等瓶颈问题,通过对3号、4号裂解炉实施节能提标技术改造和裂解炉特护专项活动,延长了裂解炉的运行周期,同时技术参数得到了较大的优化和提升,达到了预期的目标。(本文来源于《乙烯工业》期刊2019年02期）

郭岩锋[2]（2018）在《SL-Ⅱ型裂解炉标定和优化操作》一文中研究指出阐述了乙烯装置裂解炉标定流程,在此基础上,对SL-Ⅱ型裂解炉在不同时期进行的3次标定进行了对比。考察了工艺条件变化对裂解产物收率及产品效益的影响。由结果可知,标定结果可真实反应裂解炉运行水平,为乙烯装置优化增效提供支持。(本文来源于《乙烯工业》期刊2018年03期）

朱纪林[3]（2017）在《GK-Ⅵ型裂解炉运行问题探讨》一文中研究指出上海石化共有裂解炉14台,其中GK-Ⅵ型裂解炉共5台,是由SRT-Ⅲ裂解炉改造而来,适用NAP、AGO、HVGO 3种原料。近年来,乙烯裂解料来源较多,组分较为复杂,GK-Ⅵ型裂解炉频繁出现炉管堵塞等问题,给装置稳定运行带来隐患。结合装置实际生产情况,对近年来GK-Ⅵ型裂解炉的故障原因逐项进行分析,解决了对流段炉管堵塞、辐射段腐蚀穿孔以及超高压蒸汽温度低等问题,达到了提高裂解炉运行周期、增加企业经济效益的目的。(本文来源于《乙烯工业》期刊2017年02期）

马广宇,莫晓军[4]（2016）在《USC-16W型裂解炉辐射段炉管改造安装工艺探讨》一文中研究指出某化工厂对EF-111E裂解炉辐射段炉管进行了更换改造,文中对该炉炉管施工的准备、炉管安装工序的安排、炉管焊接质量控制安装工艺进行了分析探讨,提出了具体的科学的施工方案,收到良好的效果。(本文来源于《炼油与化工》期刊2016年05期）

马广宇,莫晓军[5]（2016）在《USC-16W型裂解炉炉管焊接缺陷分析》一文中研究指出某化工厂对EF-111E裂解炉辐射段炉管进行了更换改造,施工后对焊缝进行100%射线探伤,检测发现3道焊缝有未熔合、未焊透等缺陷。文中针对该类焊接缺陷形成原因及危害进行了分析,并提出了具体的预防和整改措施。(本文来源于《炼油与化工》期刊2016年04期）

王宏全,娄占峰,邹坤华,段海涛[6]（2015）在《USC-176U型裂解炉投加氢尾油出现的问题与对策》一文中研究指出中国石油四川石化有限责任公司乙烯装置USC-176U型裂解炉在裂解加氢尾油生产过程中,出现裂解炉对流段结焦、辐射段炉管结焦快、超选择性线性急冷器(SLE)出口温度升高快、超高压蒸汽(SS)发生量减少等问题。通过研究分析查找原因,优化操作,采取油品交替投料,适当调低裂解炉COT,向汽油分馏塔塔釜中急冷油中加入调质油降低急冷油粘度等措施,达到了延长裂解炉运行周期、增加超高压蒸汽发生量等工艺目标。(本文来源于《乙烯工业》期刊2015年04期）

朱景刚,张远,吴腾亮,王燕平[7]（2015）在《USC-176U型裂解炉蒸汽空气烧焦工艺的研究与优化》一文中研究指出抚顺乙烯采用S&W的USC-176U型裂解炉,在烧焦操作中经常出现炉管堵塞现象。根据实际经验,优化裂解炉烧焦过程中空气用量、烧焦温度和蒸汽用量,缩短烧焦时间,降低装置能耗物耗。(本文来源于《当代化工》期刊2015年10期）

张颖杰,王哲,钱利明,沈冬伟[8]（2015）在《GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞原因分析及对策》一文中研究指出结合装置实际生产情况,对GK-Ⅵ型裂解炉的炉管结焦堵塞的原因进行分析,采取了优化原料品质、裂解炉运行模式、仪表控制,调整工艺等措施,解决了GK-Ⅵ型裂解炉炉管易堵塞的问题,达到了提高GK-Ⅵ型裂解炉运行周期、增加企业经济效益的目的。(本文来源于《石油化工技术与经济》期刊2015年04期）

王钦明,李鹏[9]（2015）在《GK-Ⅵ型裂解炉辐射段衬里损失原因分析与改进措施》一文中研究指出2005年后辽阳石化分公司烯烃厂陆续建成并投产叁台GK-Ⅵ型乙烯裂解炉,叁台裂解炉经过几年运行,普遍出现辐射段炉墙衬里粉化、龟裂、脱落等现象,炉墙衬里严重损坏,炉墙外表面温度过高,裂解炉散热损失大,热效率降低。本文针对GK-Ⅵ型裂解炉辐射段炉墙衬里损坏原因进行了分析,提出了解决的措施,通过改进,延长了衬里的使用寿命,降低了散热损失,裂解炉热效率得到提高。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2015年01期）

王钦明[10]（2014）在《基于GK-Ⅵ型裂解炉露点腐蚀的分析与研究》一文中研究指出GK-Ⅵ型裂解炉对流段发生腐蚀,对流段堵塞,无法控制炉膛负压,造成裂解炉加工能力降低,能耗增加。本文对GK-Ⅵ型裂解炉运行中对流段露点腐蚀发生原因及机理进行了分析,针对影响露点腐蚀的因素制定了控制措施,解决了装置生产中裂解炉的问题,在提高裂解炉加工能力的同时还降低了燃料气的消耗。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2014年11期）

### 型裂解炉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阐述了乙烯装置裂解炉标定流程,在此基础上,对SL-Ⅱ型裂解炉在不同时期进行的3次标定进行了对比。考察了工艺条件变化对裂解产物收率及产品效益的影响。由结果可知,标定结果可真实反应裂解炉运行水平,为乙烯装置优化增效提供支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 型裂解炉论文参考文献

[1].余德江,张磊,王金柱,邹玉军,杨健.乙烯装置SRT-Ⅳ型裂解炉的节能提标技术改造[J].乙烯工业.2019

[2].郭岩锋.SL-Ⅱ型裂解炉标定和优化操作[J].乙烯工业.2018

[3].朱纪林.GK-Ⅵ型裂解炉运行问题探讨[J].乙烯工业.2017

[4].马广宇,莫晓军.USC-16W型裂解炉辐射段炉管改造安装工艺探讨[J].炼油与化工.2016

[5].马广宇,莫晓军.USC-16W型裂解炉炉管焊接缺陷分析[J].炼油与化工.2016

[6].王宏全,娄占峰,邹坤华,段海涛.USC-176U型裂解炉投加氢尾油出现的问题与对策[J].乙烯工业.2015

[7].朱景刚,张远,吴腾亮,王燕平.USC-176U型裂解炉蒸汽空气烧焦工艺的研究与优化[J].当代化工.2015

[8].张颖杰,王哲,钱利明,沈冬伟.GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞原因分析及对策[J].石油化工技术与经济.2015

[9].王钦明,李鹏.GK-Ⅵ型裂解炉辐射段衬里损失原因分析与改进措施[J].石油和化工设备.2015

[10].王钦明.基于GK-Ⅵ型裂解炉露点腐蚀的分析与研究[J].石油和化工设备.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f25cc9a86e080c4d2117a52d.html