# 超滤膜技术在环境工程水处理中的运用李浩张怀亭

陕西延长石油集团管道运输第一分公司陕西榆林718500

摘要：近年来，随着我国人民环保意识的逐渐加强，人们越来越重视环保工作的落实情况，随着技术的进步，一些净化水源的技术得到了发展，取得了一些成果，其中超滤膜技术在环境工程水处理中的运用比较广泛。本文就超滤膜技术在环境工程水处理中的运用进行探讨，首先，介绍了超滤膜技术的基本理论和作业特点，其次，阐述了超滤膜技术在环境工程水处理中的具体运用，以供参考。

关键词：超滤膜技术环境工程水处理运用

现阶段，我国水环境问题越来越严重，一些有害物质很难去除，给人们的日常生活造成了一定的健康隐患。要想解决这些问题，可以利用超滤膜技术，它在环境工程水处理的过程中应用逐渐增多，它的应用有助于提高水处理的效率，净化水源，这对生活环境产生很大的影响。为此，该技术的应用得到了相关人员的重视，本文就它的具体应用进行了讨论。

一、超滤膜技术的基本理论和作业特点

1.1超滤膜技术的基本原理分析

超滤的英文名称是UltraFiltration，简称为UF。超滤技术指的是在通过压力作用，溶液中的水和无机盐等溶剂与低分子量溶质可以穿过膜上微孔，从而到达膜的异侧，而在此过程中，高分子的溶质等将会被截留，从而达到分离溶液的目的。超滤最基本的原理就是膜的筛分作用，另外通过静电作用也可以实现部分截留的效果。通常来说，应用超滤膜技术进行截留的分子量一般在500～500000的区间，截留的分子直径在0.002μm～0.1μm区间，进行操作产生的静压差在0.1MPa～0.5MPa区间。经过超滤后，净化的水量较多，同时也具有更好的安全性。

1.2超滤膜技术的作业特点

通过对上述超滤膜原理的分析，可以总结出超滤膜技术的相关特点，它的特点主要集中在对环境工程的建设当中，并且具有相当高的治理实效性。超滤膜技术的开展作业，主要倚仗的是过滤膜的物理特征，它进行过滤的过程也完全属于物理的范畴。为此，它的第一个突出特点是它的物理特性，整个过程十分环保，不需要使用大量的化学药剂进行净化，在一定的程度上保障了水资源的洁净，不容易受到化学药物的二次污染。第二个特点在于它采用了相当先进的超滤膜，其与普通的过滤膜存在着本质上的区别，过滤效果也是相当的优越，并且在一定程度上，它能够过滤普通的过滤膜所不能过滤的物质，具有更为实质的净化能力。第三个特点是操作过程简单合理，这一点产生的主要原因是由于超滤膜技术的作业原理相对较为科学，其本身是一个在压力的作用下，物质通过膜孔的过程，不需要进行其他的操作，保障了水处理的一步到位。

二、超滤膜技术在环境工程水处理中的具体应用

2.1可以净化和处理人们的日常饮用水

随着人们生活节奏的加快，纯净水也成为了城市居民主流的饮用水之一，而在水污染日益严重的状况下，越来越多的病毒生物进入了水质当中，出现了更多的污染源。在这样的状况下，我国必须对水处理技术进行进一步地优化和升级。在人们的日常工作和生活中，饮用大量的水是十分常态化的事情，但是由于工作节奏十分快，很多人并不愿意花费时间去加热水，为此，他们更加倾向于喝净化水。饮用水的水质与人们的身体健康有着最为直接的联系，如果对其的净化不符合标准，很容易造成各种身心不良状况。为此，饮用水的净化程度必须要相当高，而超滤膜技术无疑是当前净化人们日常饮用水的最优技术。它不仅可以轻松过滤掉饮用水中的各种微生物和病毒，还可以在多重膜的配合下，使得饮用水中的污染成分处于最低的水平。同时，它的净化速率非常快，能够在较短时间内实现对大量饮用水的净化，因而它带来的时间价值更高。

2.2可以净化工业废水

工业废水和生活污水以及海水的净化处理在技术层面上各有不同，这主要是由于工业污水的种类较多，因此采用超滤膜技术进行过滤净化处理时，要根据不同的工业废水类型进行处理。下面分别对食品、电镀、含油废水等3种工业废水的处理进行分析。食品行业在进行加工时，会产生较大的工业废水，其中主要包括乳糖、淀粉等有机物质，这些有机物质的分子直径较大。因此，应用超滤膜技术时，要针对这些有机物质，加以配套的生物处理工艺，从而保证净化效果。对于电镀行业，生产过程中产生的工业废水较多，因此可以通过超滤膜技术和反渗透技术的配合来开展净化工作，这种净化方法可以有效去除硝酸盐等无机物，从而避免造成较大的污染。而对于含油废水来说，如果废水中的污染物主要是分散油和浮油，此时的净化工作比较容易。而如果含有废水中含有较多的乳化油，则要采取针对性的措施进行处理，如加入破乳剂，促进油水分离，采用超滤膜技术可以很好的分离乳化油和水，从而达到净化的目的。

2.3对油质废水进行处理

油质废水主要产生于原油开采、加工行业，污水包含了大量的油质，是这类污水的主要特征。我国当前的油质污水主要呈现出三种形式：第一种仅仅是污水的水面存在油质，第二种是水中包含混合散油，第三种是污水的油质种类为乳化剂。相对而言，对于前两种的油质污水，都可以实现简单的处理，而处理的原理主要是普通的物理过滤和活性炭吸附。而对于含有乳化剂的油质污水，通过以上两种方法无法达到污水处理标准。为此，人们也更多地将超滤膜技术运用于第三种油质污水的处理当中。它可以将油性分子合理地阻拦在膜的一侧，并对水中的氧化物质进行分析处理，进而切实地处理含乳化剂的油性物质，实现高效的油质污水处理。

三、结束语

总而言之，随着人们对环境工程建设的重视程度逐步加深，水资源成为了关键资源，保证水资源质量成为了关键。为达到净化水源的目的，超滤膜技术正逐渐成为一项不容忽视的处理技术，以更好的治理水污染问题，实现高效的水处理。

参考文献：

[1]蔡清平.超滤膜技术在环境工程水处理中的运用[J].装饰装修天地，2016（6）.

[2]肖若石.超滤膜技术在环境工程水处理中的运用分析[J].工程技术：全文版，2017（3）

[3]李红桔.关于超滤膜技术在环境工程水处理中的运用研究[J].工业

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f2e069df8f3cdb4e96918a8d.html