# 熔核强化论文-周琳舒

导读:本文包含了熔核强化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:铝合金点焊,熔核,稀土元素,碳纳米管

### 熔核强化论文文献综述

周琳舒[1]（2010）在《铝合金电阻点焊熔核质量强化研究》一文中研究指出铝合金及其电阻点焊工艺的应用日益广泛,对其性能和质量也提出了更高的要求。提高点焊质量的关键问题是提高点焊熔核的力学性能,传统的方法通过监控熔核尺寸来提高点焊质量,效果不易得到保障。鉴于宏观性能由微观结构决定,因此本文开辟新的思路,通过改变熔核的微观组织结构来达到强化熔核质量的目的,得到较好的效果。稀土元素应用在铝合金中能显着提高其综合性能,此外,碳纳米管在铝合金中的应用近些年来引起人们的关注。本文选用稀土元素Er、Ce和碳纳米管分别作为铝合金点焊熔核的添加元素,对点焊实验结果进行力学性能测试,显微组织结构观察和成分分析,通过研究它们对实验结果的影响,深入分析其在熔核中的强化机制。通过对铝合金点焊工艺进行研究,分析熔核的强化过程,并根据稀土元素和碳纳米管在铝合金中的强化作用建立其在铝合金点焊熔核中的强化理论模型。通过研究微量稀土元素Er、Ce对熔核的强化作用发现,加入稀土元素后,熔核的硬度和强度提高了10%左右,熔核区晶粒组织明显细化,在晶界和晶内弥散分布一些稀土元素及其化合物,说明稀土元素一部分固溶于铝基体中,一部分生成稀土化合物,不仅作为介质促进形核细化晶粒,而且能够作为第二相阻碍位错的运动抑制塑性变形,从而起到强化作用。稀土元素Er、Ce在铝合金点焊熔核中的强化机制主要是第二相强化、细晶强化和固溶强化。在对添加碳纳米管的熔核的研究中发现,熔核的硬度和强度提高了30%左右,而且碳纳米管的细晶效果显着,扫描电镜结果表明其在晶界均匀分布,与基体界面的结合良好,起到很好的强化效果。碳纳米管在熔核中的强化作用通过载荷传递、晶粒细化以及影响位错行为来实现。对不同元素的试验结果进行对比发现,稀土元素中Ce比Er的强化效果稍好,这是由于二者在铝中的固溶度不同而导致的。而碳纳米管的强化效果要好于稀土元素,主要是因为二者的强化机制有所不同。通过对比分析不同元素的强化效果,初步探讨铝合金点焊熔核质量强化的途径。(本文来源于《天津大学》期刊2010-06-01）

唐新新[2]（2009）在《铝合金点焊熔核强化研究》一文中研究指出铝合金是运输工具轻量化的重要材料。铝合金点焊是一种热效率高、自动化程度高、生产柔性化程度高的焊接方法,在汽车、航空及航天产品的制造中有广泛用途。铝合金导电性、导热性高,热膨胀系数大,熔点低,化学性质活泼,表面覆盖着致密氧化膜且易与电极发生铜铝合金化反应,严重影响了铝合金薄板点焊的工艺性。为此,本文对改善铝合金点焊工艺性能提高焊点质量作了以下工作:首先,采用数值模拟方法对铝合金点焊接头组织、熔核形态和残余应力分布做了深入研究。熔核的结构因素:熔核的组织分、和熔核的形状和应力状态是决定点焊熔核力学性能的内在因素。为此,本文首次采用了热、电、力、冶金耦合的电阻点焊过程模型及铝合金的相变模型对铝合金点焊焊点组织进行了数值模拟研究。预测出了变形铝合金中最主要的两类铝合金(可热处理强化铝合金和不可热处理强化铝合金)点焊接头的组织差异。根据实际点焊产生的铝合金熔核形状,分别建立了圆台形、圆锥台形、椭球形熔核模型,并对它们施加剪切、扭转和扯离载荷,进行数值模拟,研究了不同载荷下各类熔核形状模型上的应力分布状况。并且根据对点焊过程的模拟结果,分析了各类熔核形状的形成原因。使用电阻点焊过程的数值模型研究了各种焊接工艺焊接时,熔核及周围热影响区的残余应力分布。为通过工艺设计手段进行铝合金点焊熔核强化提供了理论基础。其次,采用试验的方法对采用不同工艺手段时,熔核内部组织变化及焊点力学性能变化作了深入研究。首次在可热处理铝合金6082的熔核组织中发现由于点焊过程中的电磁现象产生的类似电磁铸造的组织形态:枝晶组织与由枝晶碎片形成的非枝晶组织的混合分布。对6082铝合金点焊进行了试验设计及工艺试验,研究了采用不同工艺参数进行焊接时,熔核组织的变化以及焊点力学性能的变化,为使用物理方法进行熔核强化提供了实验和理论基础。最后,采用大电阻介质点焊的方法,对改善熔核组织性能做了深入研究。合金强化是对铝合金进行组织强化的行之有效的手段,也是铝合金点焊进行熔核强化的重要方法。本文使用试验测量和数理统计分析的方法,首次采用稳定分布来描述大电阻介质点焊时电极间的初始电阻分布。并根据稳定分布的特征提出了大电阻介质点焊时工件间的初始电阻的计算方法。首次对Ti介质,C介质,C、Ti混合介质,Y介质,Er介质,Y、CrAlY的混合介质等几种不同大电阻介质进行了试验研究。分析了采用各种不同大介质电阻焊接时,对熔核组织强化的效果和机理。为使用合金强化方法进行熔核强化提供了实验和理论基础。(本文来源于《天津大学》期刊2009-08-01）

### 熔核强化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铝合金是运输工具轻量化的重要材料。铝合金点焊是一种热效率高、自动化程度高、生产柔性化程度高的焊接方法,在汽车、航空及航天产品的制造中有广泛用途。铝合金导电性、导热性高,热膨胀系数大,熔点低,化学性质活泼,表面覆盖着致密氧化膜且易与电极发生铜铝合金化反应,严重影响了铝合金薄板点焊的工艺性。为此,本文对改善铝合金点焊工艺性能提高焊点质量作了以下工作:首先,采用数值模拟方法对铝合金点焊接头组织、熔核形态和残余应力分布做了深入研究。熔核的结构因素:熔核的组织分、和熔核的形状和应力状态是决定点焊熔核力学性能的内在因素。为此,本文首次采用了热、电、力、冶金耦合的电阻点焊过程模型及铝合金的相变模型对铝合金点焊焊点组织进行了数值模拟研究。预测出了变形铝合金中最主要的两类铝合金(可热处理强化铝合金和不可热处理强化铝合金)点焊接头的组织差异。根据实际点焊产生的铝合金熔核形状,分别建立了圆台形、圆锥台形、椭球形熔核模型,并对它们施加剪切、扭转和扯离载荷,进行数值模拟,研究了不同载荷下各类熔核形状模型上的应力分布状况。并且根据对点焊过程的模拟结果,分析了各类熔核形状的形成原因。使用电阻点焊过程的数值模型研究了各种焊接工艺焊接时,熔核及周围热影响区的残余应力分布。为通过工艺设计手段进行铝合金点焊熔核强化提供了理论基础。其次,采用试验的方法对采用不同工艺手段时,熔核内部组织变化及焊点力学性能变化作了深入研究。首次在可热处理铝合金6082的熔核组织中发现由于点焊过程中的电磁现象产生的类似电磁铸造的组织形态:枝晶组织与由枝晶碎片形成的非枝晶组织的混合分布。对6082铝合金点焊进行了试验设计及工艺试验,研究了采用不同工艺参数进行焊接时,熔核组织的变化以及焊点力学性能的变化,为使用物理方法进行熔核强化提供了实验和理论基础。最后,采用大电阻介质点焊的方法,对改善熔核组织性能做了深入研究。合金强化是对铝合金进行组织强化的行之有效的手段,也是铝合金点焊进行熔核强化的重要方法。本文使用试验测量和数理统计分析的方法,首次采用稳定分布来描述大电阻介质点焊时电极间的初始电阻分布。并根据稳定分布的特征提出了大电阻介质点焊时工件间的初始电阻的计算方法。首次对Ti介质,C介质,C、Ti混合介质,Y介质,Er介质,Y、CrAlY的混合介质等几种不同大电阻介质进行了试验研究。分析了采用各种不同大介质电阻焊接时,对熔核组织强化的效果和机理。为使用合金强化方法进行熔核强化提供了实验和理论基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 熔核强化论文参考文献

[1].周琳舒.铝合金电阻点焊熔核质量强化研究[D].天津大学.2010

[2].唐新新.铝合金点焊熔核强化研究[D].天津大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f2e288b21e2baeb0e9013ba1.html